Przedsiębiorca: 		    ALTOM TOUR Sp. z o.o.

ul. Bydgoska 34, 86-061 Brzoza

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

kontynuacji eksploatacji złoża kopaliny pospolitej – kruszywa naturalnego – ze złoża PIEŃKI STRZYŻE w rozszerzonych granicach pionowych - zwiększenie powierzchni złoża na działkach nr ewidencyjny

41, 42, 43/3 i 76.

miejscowość: Pieńki Strzyże

gmina: Mszczonów

powiat: żyrardowski

woj. : mazowieckie

Opracowanie:

mgr Marzena Sadowska

Egz. 3

Radzików, wrzesień 2013 r.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp	4

1.1. Cel i podstawa opracowania	4

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA	5

2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji.	5

2.2. Główne cechy charakterystyczne eksploatacji	6

2.3. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania zakładu górniczego	8

2.3.1. Zanieczyszczenie powietrza.	8

2.3.2. Klimat akustyczny	22

2.3.3. Gospodarka odpadami	26

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEO PRZEDSIĘWZIĘCIA w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody.	27

3.1.Warunki  klimatyczne i  meteorologiczne.	27

3.2. Klimat akustyczny	27

3.3. Powierzchnia łącznie z glebą. Budowa geologiczna obszaru.	28

3.4. Wody powierzchniowe i podziemne	30

3.5. Świat roślinny i zwierzęcy	32

3.6. Obszary chronione, dobra materialne i dziedzictwo kultury.	37

3.6.1. Dobra materialne.	37

3.6.2. Obszary chronione.	37

3.6.3. Potencjalne elementy chronione w zakresie dziedzictwa kultury.	38

4. WARIANTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.	38

4.1. Wariant „zero” – niepodjęcie przedsięwzięcia.	38

4.2. Wariant „rozwój” – realizacja eksploatacji.	38

5. UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO	39

5.1. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.	39

5.2.Opis analizowanych wariantów.	39

5.2.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz	40

5.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne	40

5.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne	43

5.2.4. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury	44

5.2.5.Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska	47

6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.	48

7. OKREŚLENIE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.	48

8. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.	49

9. ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO	49

10. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ EKSPLOATACJĄ	51

11. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA EKSPLOATACJI	51

12. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.	51

13. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE	52

14. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU	52

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załączniki tekstowe

A. Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

B. Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie oddziaływania akustycznego.

C. Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia dodatku do dokumentacji

D. Zaświadczenie Urzędu Miejskiego w sprawie mpzp

Załączniki graficzne

1. Mapa lokalizacji złoża skala 1:25 000

2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:1 000

3. Mapa ewidencyjna skala 1: 5 000

4. Wypis z rejestru gruntów

5. Mapa geologiczno-gospodarcza w skali 1:50 000

6. Mapa zagospodarowania terenu – strona www.geoportal.gov.pl

7. Mapa obszaru Natura 2000 PLH 140003 Dąbrowa Radziejowska

8. Dokumentacja fotograficzna

# 1. Wstęp

## 1.1. Cel i podstawa opracowania

Poniższe opracowanie zostało wykonane na zlecenie przedsiębiorcy –  ALTOM TOUR sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Brzoza. Przedsiębiorca jest dzierżawcą gruntów oraz sfinansował wykonanie dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej ustalającego aktualne zasoby złoża. Przedsiębiorca będzie ubiegać się o koncesję na wydobywanie kopaliny – piasku - ze złoża PIEŃKI STRZYŻE w jego obecnych granicach.  Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło kontynuację prowadzonego do 2003 r. i zaniechanego wydobycia w rozszerzonych granicach poziomych – do głębokości  28-29 m - oraz poziomych - na obszarze o powierzchni 44 675 m2.

Złoże PIEŃKI STRZYŻE udokumentowano w 1997 r. uproszczoną dokumentacją geologiczną w kat. C1, w granicach działek nr ewidencyjny 41, 42, 76 i 43/3 położonych na gruntach miejscowości Pieńki Strzyże, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie. Udokumentowane wówczas zasoby geologiczne w ilości 474,45 tys. t zasobów bilansowych zostały przyjęte zawiadomieniem Wojewody Mazowieckiego znak: 0.II.7513-2-16/97, z dnia 10.12.1997 r. W roku 2001 i 2002 opracowano dodatki nr 1 i 2 do dokumentacji, w których zaktualizowano zasoby zmienione na skutek eksploatacji i rozszerzenia dolnej granicy złoża (do głęb. 2-3 m poniżej zwierciadła wody. Złoże było eksploatowane do 2003 r., a w wyniku prowadzonej eksploatacji pozostało wyrobisko o głębokości około 18-20 m. Aktualna koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża PIEŃKI STRZYŻE została udzielona decyzją Wojewody Mazowieckiego znak: WŚR-VI/7412/15/02 z dnia 29.10.2002r. i wygasła dnia 31.12.2010 r.

W 2013 r. opracowano dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej, w którym ustalono zasoby złoża w nowych granicach pionowych i poziomych z uwzględnieniem zasobów wyeksploatowanych.  Zasoby złoża według stanu na 31.12.2012r. wynoszą 1 857,47 tys. ton. Dodatek nr 3 do dokumentacji został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr133/13/PŚ.G z dnia 04.06.2013 r.

W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się dwa czynne zakłady górnicze eksploatujące kruszywo naturalne. Na działce nr ewid. 60/1 – zakład górniczy PIEŃKI (przedsiębiorca „Madex s.c.”) oraz na działce nr ewid. 40/1 – zakład górniczy PIEŃKI STRZYŻE III (przedsiębiorca ALTOM TOUR  sp. z o.o.). W 2011r. opracowano raport o odziaływaniu przedsięwzięcia – eksploatacji złoża PIEŃKI STRZYŻE III - na środowisko na terenie obejmujących działki nr 38, 39/1 i 39/2. W oparciu o sporządzony raport Burmistrz Mszczonowa  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ustalonych granicach eksploatacji. Po rozszerzeniu granicy złoża o działkę nr 40/1 przedsiębiorca rozpoczął eksploatację w oparciu o decyzję środowiskową z dnia 14.01.2013r., znak: G.6220.8.12.2012.2013.JJ oraz koncesje na wydobywanie udzieloną decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 35/13/PŚ.G z dnia 20.02.2013r.

Planowane przedsięwzięcie – eksploatacja złoża PIEŃKI STRZYŻE – będzie prowadzone przez przedsiębiorcę eksploatującego złoże PIEŃKI STRZYŻE III przy zastosowaniu tych samych technologii, maszyn i urządzeń, w ten sam sposób i w podobnych warunkach geologicznych i środowiskowych. Zasadne jest zatem przy opracowaniu niniejszego raportu wykorzystanie danych zawartych w raporcie opracowanym dla złoża PIEŃKI STRZYŻE III.

Przy opracowaniu raportu uwzględniono odpowiednie unormowania prawne:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. nr 163 poz. 981)

- Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r.( tekst jednolity Dz. U. nr 25 z 2008r, poz.150 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

- Ustawa „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz, 628 z późn. zmianami)

- Ustawa "o ochronie gruntów rolnych i leśnych" z dnia 03.02.1995 r. (Dz. U. nr 16, poz. 78 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. „w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu” (Dz.U. z 2010r. Nr 16 poz. 87)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008r.  nr 47, poz. 281)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie wartości progowych poziomów hałasu” z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8 poz. 81)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie katalogu odpadów” z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826).

# 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji.

Rozpatrywane przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku – ze złoża PIEŃKI STRZYŻE. Projektowana inwestycja zostanie zlokalizowana na części działek nr ewid. 41, 42,  43/3 i 76 obręb nr 0045 Pieńki Strzyże, gmina Mszczonów, powiat żyrardowski na obszarze o powierzchni około 4,47 ha. Całe powierzchnie działek wynoszą:

- dz. nr ew. 41 – 0,39 ha,

- dz. nr ew. 42 – 0,73 ha,

- dz. nr ew. 43/3 – 1,98 ha

- dz. nr ew. 76 – 1,61 ha

Powyższe działki stanowią własność Małgorzaty i Sławomira małż. Banasiak (zał. nr 7). ALTOM TOUR sp. z o.o. jest dzierżawcą w/w gruntów.

Złoże kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE posiada zasoby geologiczne ustalone na dzień 31.12.2012r. w ilości 1 857,47 tys. ton. Prace dokumentacyjne na nowym obszarze były wykonane w oparciu o projekt robót geologicznych, a dodatek do dokumentacji geologicznej został zatwierdzony decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nr 133/13.PŚ.G, znak: PŚ.II.7427.28.2013.PS z dnia 04.06.2013 r.

Na NE od drogi dojazdowej do posesji nr 9, położonej  na działce 40/2,  znajduje się udokumentowane i eksploatowane złoże PIEŃKI STRZYŻE III. Od południowego wschodu obszar planowanej eksploatacji graniczy z czynnym zakładem górniczym „PIEŃKI”. Do terenu złoża prowadzi droga gruntowa, którą można dojechać od drogi asfaltowej (droga krajowa nr 50) odległej o około 1,7 km. Warunki komunikacyjne złoża są zatem korzystne. Najbliższe zabudowania gospodarskie znajdują w odległości około 12 m od NE granicy działki 41 oraz około 20 m od zachodniej granicy działki nr 43/3.

Dla obszaru planowanego przedsięwzięcia brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 981), gmina ma obowiązek wprowadzić do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” udokumentowane złoże, tym samy nie zachodzi sprzeczność projektowanej inwestycji z dokumentami planistycznymi gminy.

## 2.2. Główne cechy charakterystyczne eksploatacji

Planowane przedsięwzięcie związane z eksploatacją złoża w rozszerzonych granicach będzie prowadzone przez przedsiębiorcę wydobywającego kruszywo ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III. Budowa geologiczna i warunki eksploatacji są dla obu złóż bardzo podobne. Eksploatacja będzie prowadzona w ten sam sposób przy zastosowaniu tych samych maszyn i urządzeń i obejmie:

- udostępnienie złoża (zdjęcie nadkładu) na obszarze nieeksploatowanym;

- samą eksploatację;

- transport.

Budowa geologiczna złoża PIEŃKI STRZYŻE przedstawia się następująco:

Złoże wykształcone jest w postaci jednego pokładu zbudowanego z utworów  piaskowych, o małej zmienności składu granulometrycznego. Nadkład (na obszarze nieeksploatowanym) stanowi gleba i piasek gliniasty o grubości od 0,7 do 2,2 m, średnio 1,0 m. Na obszarze eksploatowanym nadkład złoża został zdjęty.

Serię złożową  stanowią  piaski o różnej granulacji z domieszką żwiru w różnych proporcjach. W otworach wierconych poza wyrobiskiem do głębokości około 20 m p.p.t przeważają piaski drobno- i średnioziarniste z niewielką domieszką żwiru. Poniżej głębokości 20 m wzrasta udział grubszej frakcji piaskowej oraz żwiru. Zawartość frakcji żwirowej (punkt piaskowy) w próbkach z otworów wykonanych w 2013r. waha się od 88,6 do 96,3% i wynosi średnio dla złoża  91,2%. Seria złożowa ma stwierdzoną miąższość od 12,0 m w otw. 2/13 (w dnie wyrobiska poeksploatacyjnego) do 27,5 m w otw. 4/13, średnio dla złoża – 22,6 m. W żadnym z otworów nie przewiercono serii piaskowej. Spąg złoża jest związany z morfologią terenu oraz głębokością otworu i położony jest na rzędnej od 168,0 do 169,3 m n.p.m.

Granice poziome – na obszarze nieeksploatowanym - w części stropowej wyznaczono pomiędzy utworami zaliczonymi do nadkładu, a warstwą złożową. Na obszarze eksploatowanym strop złoża stanowi rzędna terenu. Strop złoża występuje na rzędnych od 180,2 (w dnie wyrobiska) do 196,5 m n.p.m, a poza wyrobiskiem na rzędnych 192,5 – 196,5 m n.p.m. Różnica w położeniu stropu złoża na obszarze nieeksploatowanym wynosi około 4 m. Dolną granicę stanowi granica rozpoznania złoża, gdyż w żadnym z otworów nie przewiercono serii piaskowej. Spąg złoża występuje na rzędnych od 168,0 do 169,3 m n.p.m. Różnica w położeniu spągu złoża wynosi 1,3 m.

Granice pionowe – ustalono na podstawie własności gruntowej przedsiębiorcy. Po wykonaniu robót geologicznych dla nowego obszaru (na działce nr 43/3) i częściowym wyłączeniu obszaru w pasie ochronnym od drogi i gruntów innych właścicieli na zachodzie  powierzchnia złoża wynosi 4,47 ha.

Granice planowanej eksploatacji (w granicach powiększonego obszaru górniczego)  będą w całości położone w granicy własności gruntowej, którą dysponuje Przedsiębiorca. Granice obszaru planowanej eksploatacji będą przebiegać z uwzględnieniem pasów ochronnych, w odległości 6 m od gruntów niebędących własnością przedsiębiorcy oraz w odległości 10 m od drogi gruntowej na zachodzie.

Nadkład będzie usuwany spycharkami i/lub ładowarkami i przemieszczany na tymczasowe zwałowiska, które będą zlokalizowane wzdłuż  górnej krawędzi wyrobiska w odległości nie mniejszej niż 1 m od górnego obrzeża wyrobiska. Wysokość zwałowisk nadkładu nie będzie przekraczać 3 m wysokości a nachylenie zbocza – 350. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia z całego obszaru złoża wynosi około 26 tys. m3. Pojemność projektowanych tymczasowych składowisk jest wystarczająca do składowania w/w objętości mas ziemnych. Składowany nadkład będzie przeznaczony do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska w części wyeksploatowanej.

Złoże jest częściowo zawodnione od głębokości 15-20 m p.p.t. (na obszarze nieeksploatowanym), co odpowiada rzędnej średnio 178,3 m n.p.m. Złoże było eksploatowane do 2003 r. z dwóch poziomów. Dalsza eksploatacja będzie prowadzona od istniejącego wyrobiska odkrywkowo, systemem ścianowym, trzema piętrami eksploatacyjnymi, z dwóch poziomów wydobywczych. Piętro eksploatacyjne 1 i 2 – suche -  projektuje się eksploatować z już istniejących poziomów odpowiednio:

- 1 piętro – I poziom wydobywczy około 185-189 m n.p.m.

- 2 piętro – II poziom wydobywczy około 180 m n.p.m.

Złoże 1 i 2 piętra będzie urabiane przedsiębiernie we wszystkich kierunkach od istniejącego wyrobiska. Piętro 3 – zawodnione – będzie eksploatowane podsiębiernie z II poziomu w kierunku generalnie północnym.

Kopalina będzie częściowo poddawana przeróbce metodą „na sucho” w przewoźnym sortowniku typu Powerscreen. Kruszywo wydobyte spod wody będzie składowane na poziomie wydobywczym w celu odsączenia. Woda z odsączenia kopaliny wydobytej spod wody będzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Nie przewiduje się wykorzystywania wody dla celów technologicznych.

Przedsiębiorca przewiduje eksploatować kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilości około 100-200 tys. ton rocznie z możliwością zwiększenia wydobycia w miarę zapotrzebowania na kruszywo. Eksploatacja będzie prowadzona całorocznie z ewentualną przerwą w okresie dużych mrozów. Na obszarze planowanego przedsięwzięcia zasoby geologiczne wynoszą około 1 860 tys. ton, z czego zasoby przemysłowe operatywne (do wydobycia) szacuje się na około 1 000 tys. ton. Przy utrzymaniu wielkości wydobycia na zakładanym poziomie złoże zostanie wyeksploatowane w ciągu maksymalnie 5-10 lat.

Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie obejmował odstawę surowca  do sortownika oraz bezpośrednio do odbiorców.

## 2.3. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania zakładu górniczego

### 2.3.1. Zanieczyszczenie powietrza.

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast może być źródłem emisji niezorganizowanej pyłu oraz substancji pochodzących ze spalania paliwa w maszynach roboczych oraz samochodach ciężarowych.

Bardzo trudne jest określenie ewentualnych nieznacznych emisji pyłów pochodzących z samego wyrobiska, stanowiska nadkładu i samego załadunku. Żadne z dostępnych opracowań nie podaje precyzyjnych wskaźników emisji pyłu dla tego rodzaju źródeł emisji niezorganizowanej. Uwzględniając jednak to, że eksploatacja będzie prowadzona głównie poniżej powierzchni terenu i częściowo spod wody (niewielka całkowita emisja pyłu) oraz biorąc pod uwagę bardzo niską wysokość, z której odbywać się będzie ewentualna emisja - można stwierdzić, że wpływ tych pyłów na otaczające powietrze będzie nieznaczny i będzie się ograniczał jedynie do najbliższego sąsiedztwa składowisk nadkładu, tj. do terenu samego przedsięwzięcia.

W dalszej części opracowania przeanalizowano te źródła emisji niezorganizowanej, dla których możliwe jest określenie wielkości emisji substancji.

Analizowanymi procesami powodującymi emisje substancji do powietrza są:

- spalanie paliwa w poruszających się maszynach roboczych

- spalanie paliwa w samochodach ciężarowych poruszających się po drodze wewnętrznej i drodze dojazdowej do terenu przedsięwzięcia

Informacje ogólne

Zakresem opracowania objęto:

- określenie rodzaju i ilości substancji szkodliwych emitowanych  do atmosfery;

- obliczenia rozprzestrzeniania się substancji;

- porównanie obliczonych stężeń ze stężeniami dopuszczalnymi.

Teren złoża PIEŃKI STRZYŻE graniczy z gruntami rolnymi oraz terenami zalesionymi i zadrzewionymi. Na terenie samego przedsięwzięcia znajduje się płytki zbiornik wodny o powierzchni około 0,07 ha. W dalszym otoczeniu występują także inne wyrobiska poeksploatacyjne. Na północnym zachodzie biegnie droga gruntowa, od której granica projektowanej eksploatacji jest oddalona o 10 m. Od gruntów innych właścicieli będą pozostawione pasy ochronne o szerokości 6 m.

W promieniu 10 x hmax od obiektu i emitorów (10 x hmax = 10 x 0,5m = 5m) nie występuje ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa lub biurowa wyższa niż parterowa.

Najbliższe zabudowania gospodarskie znajdują w odległości około 12 m od północno – wschodniej granicy działki 41 oraz około 20 m od zachodniej granicy działki nr 43/3 – ale są to wyłącznie budynki gospodarcze lub mieszkalne parterowe. W związku z tym nie przeprowadza się obliczeń na wysokościach zabudowy. W promieniu 50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m oraz  30 x xmm = 30 x 0,2m = 6m brak jest terenów ochrony uzdrowiskowej.

Wybrane czynniki meteorologiczne

W  analizie  rozprzestrzeniania  się  substancji w powietrzu istotne  znaczenie mają warunki meteorologiczne.

W  opracowaniu  uwzględniono  te elementy meteorologiczne, które bezpośrednio  wpływają  na  wielkość i sposób rozprzestrzeniania się  zanieczyszczeń  w  powietrzu  tj.  temperatura oraz rozkład prędkości wiatrów z poszczególnych kierunków przy danych stanach równowagi atmosferycznej.

Charakterystykę warunków meteorologicznych oparto na danych ze Stacji  Meteorologicznej   w Warszawie.

Wysokość anemometru wynosi 14 m.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 280,8 K

Wpływ warunków topograficznych zawarty jest we współczynniku aerodynamicznej szorstkości terenu zo .

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu  zo wyznacza się w zasięgu:

50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m  według wzoru:

W zasięgu 25m od emitorów występuje obszar o następującym średnim współczynniku szorstkości zo:

zo = 1,0 m

Obliczenia emisji substancji do powietrza

a. Maszyny robocze

Po powierzchni wyrobiska będą poruszały się następujące maszyny robocze: koparka, spycharka, ładowarka.

Przyjęto, że jednocześnie na wyrobisku będą pracowały maszyny zużywające łącznie maksymalnie 20 litrów oleju napędowego na godzinę.

Maksymalne zużycie oleju napędowego dla pracujących jednocześnie maszyn wynosi:

20 l/h x 0,84 kg/l = 16,8 kg/h

Ilość dni pracy: 6 dni/tydzień, tzn. 312 dni/rok

Maksymalny czas pracy maszyn roboczych wyniesie 10 godzin dziennie, tzn.:

10 h/dzień  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń przyjęto emitor powierzchniowy (jest to obszar po którym poruszają się maszyny), który oznaczono symbolem P1.

Wysokość emitora wynosi h = 0,5m.

Kształt emitora P1 pokazano w załączniku 1 i na wydrukach komputerowych w załączniku 3. Z uwagi na to, że w środku terenu jest oczko wodne, po którym nie poruszają się maszyny robocze, a program komputerowy wymaga podania współrzędnych wierzchołków emitora jako figury zamkniętej (tj. bez wycięcia części terenu) – w programie komputerowym tak określono współrzędne, aby przyjęty kształt emitora był zgodny ze stanem faktycznym.

Wielkości emisji substancji do powietrza oszacowano w oparciu o opracowanie: "Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii, 1997. Wskaźniki emisji przyjęto jak dla środków transportu pozadrogowego, stosowanych w przemyśle:

tlenek węgla 				- 16 g/kg spalonego oleju napędowego,

tlenki azotu *				- 49 g/kg spalonego oleju napędowego,

węglowodory alifatyczne 		- 7,1 g/kg spalonego oleju napędowego,

pył zawieszony PM10 		- 5,7 g/kg spalonego oleju napędowego,

pył zawieszony PM2,5** 		- 5,7 g/kg spalonego oleju napędowego,

dwutlenek siarki***			- 0,02 g/kg spalonego oleju napędowego

*Zgodnie z danymi literaturowymi przyjęto, że dwutlenek azotu stanowi 40% tlenków azotu. Wskaźnik emisji dwutlenku azotu wynosi 19,6 g/kg spalonego oleju napędowego.

** Przy spalaniu oleju napędowego praktycznie cały pył zawieszony PM10 (tzn. wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze) – są to cząstki o wielkości 2,5 mikrometra lub mniejsze (tj. PM2,5). Dlatego też w dalszej analizie przyjęto, że wskaźnik emisji pyłu PM10 jest taki sam jak pyłu PM2,5 i jest to jednocześnie wskaźnik całkowitej emisji pyłu ze spalania oleju w maszynach i pojazdach.

*** Emisję dwutlenku siarki oblicza się ze wzoru:

ESO2 = 2 x B x s

gdzie:  B - zużycie paliwa

sc - zawartość siarki w paliwie

Maksymalna zawartość siarki w oleju napędowym – zgodnie z obecnie obowiązującą normą EN590 wynosi s = 10 mg/kg =  0,001 %

Stąd wskaźnik emisji dwutlenku siarki dla spalania oleju napędowego wynosi:

2 x 0,001 x 10-2 kg/kg = 0,00002 kg/kg = 0,02 g/kg

Wielkości emisji obliczono ze wzoru:

E = BON x Wemisji x 10-3

gdzie:

E - emisja substancji (kg/h)

BON - zużycie paliwa przez maszynę roboczą (kg/h)

Wemisji - wskaźnik emisji (g/kg)

Emisja roczna:

Ea = E x t x 10-3

gdzie:

Ea - emisja roczna (Mg/rok)

E - emisja substancji (kg/h)

t - czas pracy urządzenia w ciągu roku

Wyniki obliczeń emisji dla maszyn roboczych zestawiono w poniższej tabeli:

| Numer emitora | Rodzaj substancji | Wskaźnik emisji | Zużycie paliwa | Czas pracy w ciągu roku | EMISJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/kg | kg/h | h | kg/h | mg/s | Mg/rok |
|  |  | Wemisji | BON | t | E | Ea |
| Emitor P1 Maszyny robocze | Tlenek węgla | 16 | 16,8 | 3120 | 0,26880 | 74,667 | 0,8387 |
|  | Dwutlenek azotu | 19,6 |  |  | 0,32928 | 91,467 | 1,0273 |
|  | Węglowodory alifatyczne | 7,1 |  |  | 0,11928 | 33,133 | 0,3722 |
|  | Pył ogółem | 5,7 |  |  | 0,09576 | 26,600 | 0,2988 |
|  | W tym pył PM10 (pył do 10 µm) | 5,7 |  |  | 0,09576 | 26,600 | 0,2988 |
|  | W tym pył PM2,5 (pył do 2,5 µm) | 5,7 |  |  | 0,09576 | 26,600 | 0,2988 |
|  | Dwutlenek siarki | 0,02 |  |  | 0,00034 | 0,094 | 0,0011 |

b. Samochody ciężarowe

W transporcie surowca wykorzystywane będą samochody ciężarowe. Na terenie przedsięwzięcia samochody ciężarowe będą poruszały się drogą wewnętrzną.

W dalszej analizie uwzględniono drogę, po której poruszają się samochody ciężarowe znajdującą się na terenie przedsięwzięcia (drogę wewnętrzną), a także uwzględniono przejazd tych samochodów pobliską drogą wzdłuż terenu przedsięwzięcia.

W ciągu doby (pora dzienna) na teren przedsięwzięcia przyjeżdża i wyjeżdża max 30 samochodów ciężarowych. Maksymalna ilość przejeżdżających (wjeżdżających lub wyjeżdżających) samochodów ciężarowych wyniesie 8 samochodów ciężarowych na godzinę.

Maksymalny czas przejazdu samochodów ciężarowych wyniesie 10 godzin dziennie przez 312 dni w roku, tzn.:

10 h/dobę  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń emisji podczas przejazdu samochodów ciężarowych przyjęto emitor liniowy o długości 322 m.

Emitor ten oznaczono symbolem L1.

Wysokość emitora liniowego wynosi h = 0,5 m.

Usytuowanie przyjętego emitora liniowego pokazano w załączniku 1 i na wydrukach komputerowych w załączniku 3.

Prędkość poruszania się samochodów ciężarowych przyjęto 15 km/h.

W celu określenia wielkości emisji substancji zastosowano moduł „Samochody” do Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć.

Program ten wykorzystuje wskaźniki prof. Zdzisława Chłopka z 2002r.

Emisja maksymalna godzinowa obliczona jest ze wzoru:

E = We x n x l  / 3600

gdzie:	E - emisja danej substancji w g/s

We - wskaźnik emisji zanieczyszczenia w g/km (dla 1 pojazdu)

n – ilość samochodów w sztukach/ godzinę

l - długość trasy pojazdu w km

3600 - odniesienie emisji do jednej sekundy

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC al. | HC ar. | NOx | Pył* PM10/2,5 | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 15 | 5,14130 | 0,07640 | 2,80907 | 0,84272 | 11,56896 | 0,94438 | 0,88440 |

* Przy spalaniu paliw cały pył zawieszony PM10 (tzn. wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejsze) – są to cząstki o wielkości 2,5 mikrometra lub mniejsze (tj. PM2,5). Dlatego też w dalszej analizie przyjęto, że wskaźnik emisji pyłu PM10 jest taki sam jak pyłu PM2,5 i jest to jednocześnie wskaźnik całkowitej emisji pyłu ze spalania paliw.

Emitor liniowy L1:

Długość odcinka drogi:      	0,322 km

Natężenie ruchu:        		8 poj./h

Czas trwania okresu: 		3120 h/a

Wielkość emisji rocznej w kg

| Grupa pojazdów | Udział, % | CO | C6H6 | HC al. | HC ar. | NOx | Pył | SOx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 100 | 41,321 | 0,614 | 22,577 | 6,773 | 92,980 | 7,590 | 7,108 |
| Suma |  | 41,321 | 0,614 | 22,577 | 6,773 | 92,980 | 7,590 | 7,108 |

| Nazwa emitora | Nazwa | Emis.max. | Emis.max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zanieczyszczenia | kg/h | mg/s | Mg/rok |
| L1 Przejazd samochodów | tlenek węgla | 0,01324 | 3,679 | 0,0413 |
| ciężarowych po terenie i | benzen | 0,00020 | 0,055 | 0,0006 |
| do wyrobiska | węglowodory alifatyczne | 0,00724 | 2,010 | 0,0226 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,00217 | 0,603 | 0,0068 |
|  | dwutlenek azotu | 0,02980 | 8,278 | 0,0930 |
|  | pył ogółem | 0,00243 | 0,676 | 0,0076 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,00243 | 0,676 | 0,0076 |
|  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00243 | 0,676 | 0,0076 |
|  | dwutlenek siarki | 0,00228 | 0,633 | 0,0071 |

### 4. Zbiorcze zestawienie wielkości emisji

| Symbol | Wys. | Śred. | Pręd. | Temp | Czas pracy | Nazwa | Emis. max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa emitora | m | m | m/s | K | h/rok | zanieczyszczenia | mg/s | Mg/rok |
| Emitor P1 | 0,5 P | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 74,667 | 0,8387 |
| Praca |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 91,467 | 1,0273 |
| maszyn |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 33,133 | 0,3722 |
| roboczych |  |  |  |  |  | pył ogółem | 26,600 | 0,2988 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 26,600 | 0,2988 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 26,600 | 0,2988 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,094 | 0,0011 |
| Emitor L1 | 0,5 L | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 3,679 | 0,0413 |
| Przejazdy |  |  |  |  |  | benzen | 0,055 | 0,0006 |
| samochodów |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 2,010 | 0,0226 |
| ciężarowych |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,603 | 0,0068 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 8,278 | 0,0930 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,676 | 0,0076 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,676 | 0,0076 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,676 | 0,0076 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,633 | 0,0071 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy

Łączna emisja roczna i maksymalna – złoże PIEŃKI   STRZYŻE

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna | Emisja maksymalna |
| --- | --- | --- |
|  | Mg/rok | mg/s |
| benzen | 0,0006 | 0,055 |
| dwutlenek azotu | 1,1203 | 99,745 |
| dwutlenek siarki | 0,0082 | 0,727 |
| pył ogółem | 0,3064 | 27,276 |
| tlenek węgla | 0,8800 | 78,346 |
| węglowodory alifatyczne | 0,3948 | 35,143 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0068 | 0,603 |

Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

Podstawą przyjęcia poziomów dopuszczalnych oraz wartości odniesienia jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24 sierpnia 2012r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. z 18 września 2012r, poz. 1031) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 2010r, poz. 87)

| Nazwa substancji | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny ((g/m3) uśrednione dla okresu |
| --- | --- |
|  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| dwutlenek azotu (ditlenek azotu) | 200 | 40 |
| dwutlenek siarki (ditlenek siarki) | 350 | 20 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 |
| tlenek węgla | 30000 | - |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |
| benzen | 30 | 5 |
| pył zawieszony PM2,5 | - | 25 (do 2015r) 20 (do 2020r) |

| Nazwa substancji | wartość odniesienia opadu substancji pyłowej |
| --- | --- |
|  | g/(m2 . rok) |
| pył ogółem | 200 |

Aktualny stan jakości powietrza

Aktualny stan jakości powietrza otrzymany z WIOŚ w Warszawie – Delegatura w Płocku (pismo PL-MO.7016.1.83.2013.DL z dn.2.09.2013) zamieszczono w załączniku 2 i zestawiono w tabeli:

| Nazwa substancji | Tło zanieczyszczenia (stężenie średnioroczne) |
| --- | --- |
|  | g/m3 |
| dwutlenek siarki | 5 |
| dwutlenek azotu | 5 |
| tlenek węgla | 280 |
| pył zawieszony PM10 | 20 |
| pył zawieszony PM2,5 | 14 |
| benzen | 0,7 |

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| benzen | 30 | 5 | 0,7 |
| dwutlenek azotu | 200 | 40 | 5 |
| dwutlenek siarki | 350 | 20 | 5 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 | 20 |
| tlenek węgla | 30000 | - | 280 |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 | 100 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 |
| pył zawieszony PM2,5 | - | 20 | 14 |

Tło opadu pyłu – 10% wartości odniesienia, tj. 20 g/m2/rok.

Stopień zanieczyszczenia powietrza -  omówienie wyników  obliczeń rozprzestrzeniania

Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyką podaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

Jeżeli dla pojedynczego emitora lub dla zespołu emitorów spełnione są warunki:

a) Smm ( 0,1 D1

b) ( Smm ( 0,1 D1

c) kryterium opadu pyłu

- to na tym kończą się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli nie są spełnione warunki podane wyżej należy zastosować pełny zakres obliczeń, którego dokładny zakres podano w rozporządzeniu.

Należy obliczyć częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu,  jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek Smm ( D1

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć – wersja 4.18.3.

Dla wszystkich substancji wykonano obliczenia w zakresie pełnym – w siatce punktów obliczeniowych co 10m.

Z uwagi na to, że w promieniu 10 x hmax od obiektu i emitorów (10 x hmax = 10 x 0,5m = 5m) nie występuje, ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa lub biurowa wyższa niż parterowa – wszystkie obliczenia wykonano wyłącznie na poziomie z=0m.

Zamieszczone w załączniku 3 obliczenie kryterium opadu pyłu – wykazało, że należy obliczyć opad pyłu i dlatego wykonano także to obliczenie.

Obliczenia wraz ze zbiorczymi zestawieniami danych i wyników, graficzną interpretacją wyników oraz ich porównaniem z wartościami odniesienia zamieszczono w zał. A.

Ponieważ program obliczeniowy wymaga podania wartości D1, a dla pyłu zawieszonego PM2,5 nie  jest określona wartość dopuszczalna D1 - do obliczeń podano wartość jak dla pyłu PM10, chociaż oczywiście dla tej substancji sprawdzeniu podlega tylko wartość stężenia średniorocznego.

Ze względu na bardzo dużą ilość punktów siatki obliczeniowej (ponad 3100 punktów, znacznie ponad 100 stron wydruków na papierze w formie liczbowej) - w załączniku zestawiono tylko maksymalne wyniki obliczeń (stężenia maksymalne i średnioroczne, opad pyłu), a pełny zakres obliczeń dostępny jest w wersji elektronicznej.

Natomiast dla każdego z obliczeń w zał. A przedstawiono wyniki w formie graficznej.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dotrzymywane są wartości odniesienia wszystkich substancji w powietrzu.

Poniżej zestawiono maksymalne wyniki obliczeń dla obszarów.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,513 | 120 | 480 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0168 | 120 | 480 | 6 | 1 | E |
| Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = 480 m i  wynosi 0,513 µg/m3  Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = 480m , wynosi  0,0168 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,3 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 142,835 | 190 | 430 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,2925 | 210 | 420 | 6 | 1 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 190 Y = 430  m i wynosi 142,835 µg/m3  Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 210 Y = 420m , wynosi  5,2925 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 35 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 5,938 | 120 | 480 | 6 | 2 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1970 | 120 | 480 | 6 | 2 | E |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 120  Y = 480 m i wynosi 5,938 µg/m3   Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %. Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = 480m , wynosi  0,1970 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 15 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 18,300 | 190 | 430 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,6528 | 210 | 420 | 6 | 2 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w punkcie o współrzędnych  X = 190 Y = 430 m i wynosi 18,300 µg/m3  Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 210 Y = 420 m , wynosi  0,6528 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 20 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 107,798 | 190 | 430 | 6 | 2 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 3,9054 | 210 | 420 | 6 | 2 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 190 Y = 430  m i wynosi 107,798 µg/m3

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 48,914 | 190 | 430 | 6 | 2 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,7839 | 210 | 420 | 6 | 2 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych  X = 190 Y = 430 m i wynosi 48,914 µg/m3  Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 210 Y = 420 m , wynosi  1,7839 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 5,659 | 120 | 480 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1865 | 120 | 480 | 6 | 1 | E |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie o współrzędnych  X = 120 Y = 480 m i wynosi 5,659 µg/m3  Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 120 Y = 480 m , wynosi  0,1865 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 18,300 | 190 | 430 | 6 | 1 | SSE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,6528 | 210 | 420 | 6 | 2 | WSW |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM2,5 występuje w punkcie o współrzędnych  X = 190 Y = 430 m i wynosi 18,300 µg/m3

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 210 Y = 420 m , wynosi  0,6528 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 6 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów

| Nazwa substancji | Maksym. częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopu szcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Dysp. |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 120 | 480 | 0 | 0,0168 | < 4,3 |
| dwutlenek azotu | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 210 | 420 | 0 | 5,2925 | < 35 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | <0,274 | 120 | 480 | 0 | 0,1970 | < 15 |
| pył zawieszony PM10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 210 | 420 | 0 | 0,6528 | < 20 |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 210 | 420 | 0 | 3,9054 |  |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 210 | 420 | 0 | 1,7839 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 120 | 480 | 0 | 0,1865 | < 38,7 |
| pył zawieszony PM2,5 | - | - | - | - | - | 210 | 420 | 0 | 0,6528 | < 6 |

- Maksymalny opad

|  | X | Y | Opad | Opad+tło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  |  |
| Opad pyłu g/m2/rok | 130 | 490 | 0,84 | 20,84 |

Opad pyłu jest znacznie poniżej wartości dyspozycyjnej, tj. 180 g/m2/rok.

Podsumowanie i  wnioski

Niniejsza analiza pozwala stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie polegające na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PIEŃKI STRZYŻE (zlokalizowanego w granicach działek nr: 41, 42, 76 i 43/3) nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

### 2.3.2. Klimat akustyczny

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Teren inwestycji znajduje się w m. Pieńki Strzyże, gm. Mszczonów, 
pow. żyrardowski.

Teren kopalni kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże” graniczy ze wszystkich stron z gruntami rolnymi i leśnymi.

Najbliższe tereny chronione, tj. pojedyncza zabudowa zagrodowa (chroniona wg punktu 3 b) tabeli 1 załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia - znajduje się:

- w odległości ok. 12 m na północny wschód od granicy działki 41;

- w odległości ok. 20 m na zachód od granicy działki nr 43/3.

Pozostałe tereny w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. Nr 120, poz. 826) nie podlegają ochronie akustycznej.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów zabudowy zagrodowej, wynoszą:

- w porze dnia, tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,

- w porze nocy, tj. w godzinach 2200 ÷ 600 - 45 dB.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą:

- 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia, tj. w godzinach 600 ÷ 2200,

- 1najniekorzystniejszej godziny w ciągu nocy, tj. w godzinach 2200 ÷ 600.

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże” będzie pracowała tylko 
w porze dnia.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko - faza budowy

Oceniana projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże” zlokalizowana będzie na terenie rolnym.

Roboty prowadzone będą tylko w porze dziennej. Może wystąpić okresowa niewielka uciążliwość (praca tylko spycharki) związana z formowaniem nasypu ziemnego 
z nadkładu gruntu rodzimego złoża.

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza  eksploatacji

Obliczenia akustyczne (emisji hałasu do środowiska) z terenu inwestycji w fazie eksploatacji przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

Obliczenia emisji hałasu w fazie eksploatacji wykonano dla normowego czasu obserwacji w porze dnia, tj. 8 najniekorzystniejszych godzin.

Charakterystyka źródeł hałasu

Wyposażenie projektowanej kopalni:

- 2 koparki (praca naprzemienna),

- spycharka,

- ładowarka,

- przesiewacz.

Wywóz kruszywa odbywać się będzie samochodami ciężarowymi – max 30 pojazdów/8 h, tylko w porze dnia.

Transport kruszywa ze złoża „Pieńki Strzyże” będzie prowadzony w kierunku północno -zachodnim do drogi lokalnej (gruntowej), a następnie na północ do drogi krajowej nr 50.

Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, gdy wszystkie źródła hałasu pracują w normowym czasie obserwacji, co w praktyce występuje sporadycznie.

Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, gdy wszystkie źródła hałasu pracują jednocześnie w normowym czasie obserwacji.

Ponadto obliczenia wykonano przy założeniu, że źródła hałasu pracują na poziomie „0”. 
W praktyce źródła hałasu będą pracowały poniżej powierzchni terenu, w wykopie nawet do kilku metrów (do 9-15 m), a ściany wyrobiska będą stanowiły dodatkowe ekranowanie.

- Źródła hałasu

Główne źródła hałasu emitowanego do środowiska z terenu kopalni stanowić będą:

a) koparka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 93,0 dB,

b) spycharka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 92,0 dB,

c) ładowarka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 94,0 dB,

d) przesiewacz:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 92,0 dB,

Parametry akustyczne ww. źródeł hałasu przyjęto na podstawie pomiarów podobnych urządzeń, a podane zostały również w danych wejściowych do analizy – załącznik B.

- Ruchome źródła hałasu

Ruch pojazdów na terenie kopalni zamieniono na liniowe źródła hałasu, 
o uśrednionym położeniu w terenie.

Do obliczeń przyjęto:

- prędkość pojazdów na terenie kopalni - samochody ciężarowe - v = 15 km/h;

- wjazd i wyjazd 30 pojazdów ciężarowych /8 h, tylko w porze dnia.

Parametry akustyczne liniowych, ruchomych źródeł hałasu określono na podstawie instrukcji ITB nr 311 pt. “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych”.

Obliczenia akustyczne ruchomych, liniowych źródeł hałasu przedstawiono 
w załączniku H1.

Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu (dla grupy pojazdów) obliczono wg wzoru:

LAW eqi = 10 log 1/T ( Σ ti x 10 0,1LAW  +  tp x 10 0,1LAWp )		[dB]

gdzie:

LAW eqi 	- równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu [dB],

ti		- czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW [min.],

T 		- normowy czas obserwacji:

- dla źródeł hałasu komunikacyjnego:

- dla dnia T = 960 min.,

- dla nocy T = 480 min.;

- dla źródeł hałasu technologicznego:

- dla dnia T = 480 min.,

- dla nocy T = 60 min.;

Tp		- łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu [min.],

LAWp		- poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu,

przyjmuje się LAWp = 0 dB.

- Analiza oddziaływania dla pory dziennej

Dane wejściowe do analizy oraz wyniki obliczeń akustycznych podano w załączniku B.

W tabeli poniżej przedstawiono specyfikację obiektów.

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |
| 1 | 1 | zw1 | ładowarka |
| 2 | 2 | zw2 | koparka |
| 3 | 3 | zw3 | spycharka |
| 4 | 4 | zw4 | przesiewacz |
|  | Źródła liniowe |
| 5 | 1 | L1 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 6 | 2 | L2 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 7 | 3 | L3 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 8 | 4 | L4 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 9 | 5 | L5 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 10 | 6 | L6 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 11 | 7 | L7 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
|  | Ekrany |
| 12 | 1 | ek1 | budynek mieszkalny na posesji dz. nr ew. 40/2 |
| 13 | 2 | ek2 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew. 40/2 |
| 14 | 3 | ek3 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew.40/2 |
| 15 | 4 | ek4 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 16 | 5 | ek5 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 17 | 6 | ek6 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 18 | 7 | ek7 | budynek mieszkalny na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 19 | 8 | ek8 | nasyp ziemny z odkładu gruntu rodzimego |
|  | Pasy zieleni |
| 20 | 1 | Ziel1 | zagajnik |
|  | Punkty obserwacji |
| 21 | 1 | Po1 | przy budynku mieszkalnym na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 22 | 2 | Po2 | przy budynku mieszkalnym na posesji dz. nr ew. 40/2 |

Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska przeprowadzono dla obszaru 
o wymiarach: 310,0 x 390,0 m, w siatce co 5m x 5m.

Ocena warunków akustycznych w środowisku

Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku, podczas eksploatacji kopalni kruszywa „Pieńki Strzyże”, stanowią w zał. B:

Rys.H1. Plan sytuacyjny terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, gm. Mszczonów, z rozmieszczeniem źródeł hałasu i wartościami równoważnego

poziomu dźwięku A L Aeq D  w punktach obserwacji.

Rys.H2. Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, gm. Mszczonów, z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A 
LA eq D 55 ÷ 60 dB.

Rys.H3. Histogram wartości równoważnego poziomu dźwięku A LA eq D 60 ÷ 55dB 
w punktach obserwacji.

Z analizy ww. rysunków oraz wyników obliczeń akustycznych, podanych w załączniku H1 wynika, że faza eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, w porze dziennej nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu.

Izolinia dopuszczalnego, równoważnego poziomu dźwięku A L Aeq D 55 dB nie wykracza poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynku mieszkalnego przy północnowschodniej stronie złoża (działka nr ew.40/2) inwestor wykona nasyp ziemny odkładu rodzimego o min. wysokości 3,5 m i długości ok. 100m.

W związku z powyższym projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, gm. Mszczonów, nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu.

Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826).

### 2.3.3. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008r. Nr 138 poz. 865 z późn. zmianami) usuwany i zwałowany w granicach obszaru górniczego nadkład, w przypadku wykorzystania go do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, nie będzie należeć do odpadów wydobywczych. Nadkład złoża,  o grubości średnio 1,0 m, stanowić będzie głównie gleba i piasek gliniasty.  W okresie prowadzenia eksploatacji nadkład będzie usunięty i przemieszczony na tymczasowe składowiska zlokalizowane wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska, stanowiąc zarazem barierę akustyczną od strony zabudowań. Kubatura nadkładu pozostałego do usunięcia z terenu działek 41, 42, 43/3 i 76 będzie wynosić około 26 tys. m3. Nadkład przemieszczony na składowiska, po zakończeniu eksploatacji poszczególnych partii złoża, będzie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska – odtworzenie warstwy glebowej dla rekultywacji skarp stałych wyrobiska. Rekultywację wyrobiska będzie prowadzić się sukcesywnie, w miarę postępu eksploatacji złoża.

W kontenerze socjalnym będzie znajdował się pojemnik na ewentualne odpady komunalne pozostawiane przez pracownika o pojemności 60 l (który będzie zabierany z terenu kopalni po napełnieniu).

W trakcie działalności górniczej nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych.

# 3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEO PRZEDSIĘWZIĘCIA w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody

## 3.1.Warunki  klimatyczne i  meteorologiczne

Omawiany obszar gminy leży w obrębie środkowopolskiego regionu klimatycznego, w części północno-wschodniej. Region ten charakteryzuje się między innymi dużą częstotliwością występowania dni o wysokiej temperaturze, przy jednoczesnym braku opadów, co tworzy korzystne warunki dla uprawy rolnych.

Na klimat omawianego rejonu składają się:

– roczna suma promieniowania słonecznego – 86,3 kcal/cm²,

- wskaźnik termiczny - 23ºC,

- długi okres bezmroźny – 231 dni,

- długi okres wegetacyjny – 214 dni,

– średnioroczna suma opadów atmosferycznych od 550 mm do 600 mm (poniżej średniej krajowej)

- przeważają wiatry z sektora zachodniego, stanowiąc od 30% do 35% puli całkowitej, udział wiatrów z sektora południowego wynosi od 20% do 25%, dla sektora wschodniego udział ten wynosi ~ 20% dla sektora północnego natomiast udział wynosi ~ 15%  [do 20 %] w ciągu roku. Średnia roczna częstość ciszy i słabego wiatru o prędkości poniżej 2m/s wynosi 40%, średnią roczną liczbę dni z wiatrem silnym o prędkości powyżej 10m/s określono na 30 dni, natomiast średnia roczna liczba dni z wiatrem bardzo silnym o prędkości powyżej 15m/s wynosi 2 dni. Warunki klimatyczne panujące na obszarze opracowania można uznać za korzystne dla potrzeb rekreacyjnych.

## 3.2. Klimat akustyczny

Najbliższe tereny chronione wg punktu 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) - tereny zabudowy zagrodowej -  znajdują się w odległości ok. 12 m od NE granicy działki 41 (posesja nr 9) oraz około 20 m od zachodniej granicy działki nr 43/3 (posesja nr 10).  Pozostałe tereny w świetle przepisów cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Środowiska nie podlegają ochronie akustycznej.

## 3.3. Powierzchnia łącznie z glebą. Budowa geologiczna obszaru.

Jakość gleb rozpatruje się pod kątem nadkładu, który będzie zdejmowany z obszaru złoża i składowany. Po zakończeniu eksploatacji nadkład w głównej części zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. Teren planowanego przedsięwzięcia i jego najbliższego otoczenia stanowią głównie grunty orne niskich klas bonitacyjnych ( V i VI) oraz – na części – obszary zadrzewione. Z powierzchni około 2,7 ha nadkład złoża został usunięty i stanowi częściowo zadrzewione wyrobisko poeksploatacyjne. W składzie gatunkowym drzew wieku do 15-20 lat dominuje brzoza i sosna.

Pod względem fizycznogeograficznym (według podziału J. Kondrackiego, 1988) omawiany obszar położony jest w granicach Wysoczyzny Rawskiej, która stanowi mezoregion Wzniesień Południowomazowieckich (J.Kondracki - Geografia fizyczna Polski, 1988), cechujących się zróżnicowanym krajobrazem wysoczyzny wodnolodowcowej urozmaiconej wzniesieniami morenowymi i kemowymi. Złoże zlokalizowane jest w wierzchołkowej części rozległego wzgórza wysoczyznowego. Rzędne terenu, poza wyrobiskiem eksploatacyjnym,  wahają się od 194 m n.p.m. w części północnozachodniej do około 199,5 m. n.p.m. w części wschodniej. Deniwelacje są zatem rzędu 5,5 m.

W granicach złoża i w jego sąsiedztwie brak cieków powierzchniowych. W dnie wyrobiska znajduje się „oczko” wodne pozostałe po eksploatacji kruszywa spod wody. Najbliższy ciek powierzchniowy stanowi Pisia, której obszar źródliskowy znajduje się w Dwórznie, około 3 km na NE. Poziom koryta rzeki  w tej części, według mapy topograficznej, znajduje się na wysokości 165,5 – 170,0 m n.p.m.

Pod względem geologicznym omawiany teren znajduje się w obrębie synklinorium warszawskiego. W rejonie złoża zalega kompleks osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych o miąższości ok. 260 m. Złoże kruszywa naturalnego "PIEŃKI STRZYŻE" stanowi fragment dużego płata czwartorzędowych utworów wodnolodowcowych osadzonych w czasie transgresji lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego (zlodowacenia Warty) zlodowaceń środkowopolskich.

Utwory trzeciorzędowe. Na osadach kredy górnej zalega kompleks drobno i średnioziarnistych piasków oligoceńskich (ca 60 m) zawierających lokalnie wkładki zielonego iłu glaukonitowego. niewielkiej miąższości. Osady oligoceńskie przykryte są serią mioceńskich szarych lub czarnych iłów (ca 100 m), miejscami węglowych, przewarstwionych w spągu 2 m pokładem węgla brunatnego oraz towarzyszącymi mu kilkumetrowymi warstwami piasku. Sedymentację trzeciorzędową zakończyły bezwapienne iły pstre (poznańskie), których miąższość wzrasta w kierunku centralnej części Kotliny Warszawskiej. W rejonie Mszczonowa w obrębie szczytowych partii Wysoczyzny Rawskiej występują wychodnie pstrych iłów plioceńskich w postaci kier i lokalnych wyciśnięć w obrębie czwartorzędu, będących rezultatem silnych zaburzeń glacitektonicznych.

Utwory czwartorzędowe. W okresie czwartorzędu utwory Niecki Warszawskiej (zbudowanej głównie z marglisto-wapiennych utworów jury górnej i kredy oraz miąższej serii trzeciorzędowej), zostały pokryte osadami czwartorzędowymi. Złoża kruszywa naturalnego występujące na terenie gminy Mszczonów w rejonie Zbiroża-Pieńki Strzyże-Zimna Woda stanowią piaski wodnolodowcowe osadzone w czasie transgresji lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego (zlodowacenia Warty) zlodowaceń środkowopolskich. Osiągają one miąższość (jak wykazały liczne otwory wykonane do dokumentacji geologicznych złóż z tego rejonu) ponad 40 m. Osady wodnolodowcowe tworzą rozległe stożki sandrowe, głównie piaszczyste, o przewadze frakcji średniej. Osady te wypełniają i wyrównują zagłębienia w powierzchni zbudowanej z glin zwałowych. W stropie osadów wodnolodowcowych występuje glina zwałowa stadiału mazowiecko-podlaskiego. Nie tworzy ona ciągłego poziomu, lecz występuje w formie płatów.

Całkowita miąższość czwartorzędu w tym rejonie dochodzi do 110 m. Teren złoża położony jest na obszarze występowania wodnolodowcowych piasków ze żwirami przykrywających gliny zwałowe.  Z deglacjacją obszaru u schyłku zlodowacenia warty związane jest ukształtowanie się piaskowo-żwirowych pokryw odpływów sandrowych, których miąższość w rejonie Zbiroży dochodzi do ponad 40 m.  Osady wodnolodowcowe wykształcone są w postaci różnoziarnistych piasków i piasków ze żwirami miejscami przykrytych spływową gliną, mułkami oraz piaskami pylastymi. Budujące strefę przypowierzchniową klastyczne utwory lodowcowe i wodnolodowcowe spoczywają na 40-metrowej serii bazalnych glin zwałowych zlodowacenia warty. Poniżej tego kompleksu występują gliny zwałowe zlodowacenia odry oraz gliny i piaski zlodowaceń południowopolskich spoczywające na osadach neogenu. U schyłku plejstocenu i w holocenie na starszych utworach piaszczystych trwała akumulacja eoliczna. Osady holocenu związane są głównie z dolinami rzek i zagłębień bezodpływowych.

Budowa geologiczna złoża PIEŃKI STRZYŻE przedstawia się następująco:

Złoże wykształcone jest w postaci jednego pokładu zbudowanego z utworów  piaskowych, o małej zmienności składu granulometrycznego. Nadkład (na obszarze nieeksploatowanym) stanowi gleba i piasek gliniasty o grubości od 0,7 do 2,2 m, średnio 1,0 m. Na obszarze eksploatowanym nadkład złoża został zdjęty.

Serię złożową  stanowią  piaski o różnej granulacji z domieszką żwiru w różnych proporcjach. W otworach wierconych poza wyrobiskiem do głębokości około 20 m p.p.t przeważają piaski drobno- i średnioziarniste z niewielką domieszką żwiru. Poniżej głębokości 20 m wzrasta udział grubszej frakcji piaskowej oraz żwiru. Zawartość frakcji żwirowej (punkt piaskowy) w próbkach z otworów wykonanych w 2013r. waha się od 88,6 do 96,3% i wynosi średnio dla złoża  91,2%. Seria złożowa ma stwierdzoną miąższość od 12,0 m w otw. 2/13 (w dnie wyrobiska poeksploatacyjnego) do 27,5 m w otw. 4/13, średnio dla złoża – 22,6 m. W żadnym z otworów nie przewiercono serii piaskowej. Spąg złoża jest związany z morfologią terenu oraz głębokością otworu i położony jest na rzędnej od 168,0 do 169,3 m n.p.m.

Granice poziome – na obszarze nieeksploatowanym - w części stropowej wyznaczono pomiędzy utworami zaliczonymi do nadkładu, a warstwą złożową. Na obszarze eksploatowanym strop złoża stanowi rzędna terenu. Strop złoża występuje na rzędnych od 180,2 (w dnie wyrobiska) do 196,5 m n.p.m, a poza wyrobiskiem na rzędnych 192,5 – 196,5 m n.p.m. Różnica w położeniu stropu złoża na obszarze nieeksploatowanym wynosi około 4 m. Dolną granicę stanowi granica rozpoznania złoża, gdyż w żadnym z otworów nie przewiercono serii piaskowej. Spąg złoża występuje na rzędnych od 168,0 do 169,3 m n.p.m. Różnica w położeniu spągu złoża wynosi 1,3 m.

Granice pionowe – ustalono na podstawie własności gruntowej przedsiębiorcy. Po wykonaniu robót geologicznych dla nowego obszaru (na działce nr 43/3) i częściowym wyłączeniu obszaru w pasie ochronnym od drogi i gruntów innych właścicieli na zachodzie  powierzchnia złoża wynosi 4,47 ha.

Granice planowanej eksploatacji (w granicach powiększonego obszaru górniczego)  będą w całości położone w granicy własności gruntowej, którą dysponuje Przedsiębiorca. Granice obszaru planowanej eksploatacji będą przebiegać z uwzględnieniem pasów ochronnych, w odległości 6 m od gruntów niebędących własnością przedsiębiorcy oraz w odległości 10 m od drogi gruntowej na zachodzie.

Granice obszaru górniczego będą w całości położone w granicy własności gruntowej, którą dysponuje Przedsiębiorca. Granice planowanej eksploatacji (granice obszaru górniczego z uwzględnieniem pasów ochronnych) będą przebiegać w odległości min. 6 m od gruntów będących własnością osób trzecich.

## 3.4. Wody powierzchniowe i podziemne

Złoże PIEŃKI STRZYŻE jest położone w regionie wodnym środkowej Wisły w obrębie zlewni rzeki Pisia Gągolina, prawobrzeżnego  dopływu Bzury. W granicach złoża i w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak cieków powierzchniowych. Najbliższy ciek stanowi Pisia, której obszar źródliskowy znajduje się w Dwórznie, około 3 km na NE. W zlewni Pisi Gągoliny znajdują się liczne naturalne i sztuczne zbiorniki wodne, z których najbliższe to Stawy Świętej Anny i Stawy Grzegorzewickie.

W obrębie osadów czwartorzędowych na omawianym terenie pierwszy,  przypowierzchniowy poziom o zwierciadle swobodnym znajduje się na zmiennej głębokości warunkowanej morfologią. Na obszarze złoża zwierciadło wód podziemnych zostało nawiercone we wszystkich otworach wykonanych w 2013r. Zwierciadło wody podziemnej ma charakter swobodny, o niewielkim spadku hydraulicznym w kierunku północnym i północno-zachodnim. Na obszarze złoża lustro pierwszego poziomu wodonosnego położone jest na głębokości od 2,0 m (w dnie wyrobiska) do 19,8 m, tj. rzędnej 178,2 – 178,6 m n.p.m. W istniejącym zawodnionym wyrobisku poeksploatacyjnym złoża PIEŃKI STRZYŻE poziom lustra wody kształtował się w grudniu 2012 r. na rzędnej około 178,1 m n.p.m. Poziom ten jest zasilany wodami opadowymi i ulega niewielkim wahaniom w zależności od intensywności opadów atmosferycznych w danym roku. Z uwagi na brak izolacji w stropie warstwy wodonośnej poziom ten nie ma znaczenia gospodarczego.

Drugi poziom wodonośny o charakterze śródmorenowym jest związany z warstwą osadów piaszczysto-żwirowych, występującej w rejonie złoża na głębokości około 70-80 m. Poziom ten prowadzi on wody o zwierciadle napiętym, stabilizującym na głębokości 10 - 15 m p.p.t.  Ze względu na ciągłość występowania, miąższość strefy wodonośnej oraz uzyskiwane wydajności jest to główny poziom użytkowy (GPU) w tym rejonie. Jest on izolowany od poziomu pierwszego ciągłym kompleksem glin zwałowych i nie ma zatem bezpośredniego wpływu na warunki wodne w złożu.

Po zakończeniu eksploatacji złoża PIEŃKI STRZYŻE w rozszerzonych granicach powstanie zbiornik wodny o powierzchni około 4,5 ha i charakterze wielozadaniowego obiektu retencyjnego z możliwością  przeznaczenia zbiornika na cele hodowlane. Skarpy końcowe wyrobiska poeksploatacyjnego będą poddane rekultywacji w kierunku leśnym lub rolnym. Ostateczny kierunek rekultywacji zostanie ustalony zgodnie z naturalnym charakterem regionu decyzją Starosty Żyrardowskiego.

W rejonie złoża PIEŃKI STRZYŻE nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.).

Zgodnie z systemem zarządzania wodami wprowadzonym poprzez implementację Ramowej Dyrektywy Wodnej, obszar złoża PIEŃKI STRZYŻE leży w obrębie jednolitych części wód (JCW):

- JCWP (PLRW2000172727631 Pisia Gągolina do ujścia Okrzeszy) – SCWP nr SW1827 - obecnie stan jakościowy zły ze względu na niedostateczną sanitację obszarów wiejskich i rekreacyjnych, jednak  osiągnięcie dobrego stanu środowiskowego SCWP jest niezagrożone,

- JCWPd 81 (PLGW230081 w regionie wodnym środkowej Wisły), o symbolu syntetycznym Q(1-3),(M),Ol. Wody podziemne posiadają charakter porowy a główne poziomy wodonośne są dobrze izolowane od powierzchni. Stan jakościowy i ilościowy JCWPd 81 jest dobry a cel środowiskowy niezagrożony.

W obrębie JCWPd 81 występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych:

| Nr GZWP | Nazwa | typ | stratygrafia | status | Zasoby /tys. m3/dobę/ | Powierzchnia /km2/ | Głębokość ujęć /m/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Subniecka warszawska | porowy | Paleogen (Tr) | nieudokumentowany | 250 | 51.000 | 160 |
| 215A | Subniecka warszawska /część centralna/ | porowy | Paleogen (Tr) | nieudokumentowany | 145 | 17.500 | 180 |

Z uwagi na charakter projektowanego przedsięwzięcia – odkrywkowa eksploatacja kruszywa – oraz przyjętą technologię nie może ono w żaden sposób wpływać na realizację celów środowiskowych JCW.

## 3.5. Świat roślinny i zwierzęcy

Dla potrzeb niniejszego opracowania wyodrębniono jednostki bonitacyjne - fitokompleksy krajobrazowe  (nazywane zamiennie w tekście, w celu uproszczenia  - siedliskami), których najbliższym chyba znaczeniowo równoważnikiem są fitocenozy (cechą wyróżniającą konkretną fitocenozę jest inna niż w sąsiedztwie kombinacja gatunków roślin zorganizowanych w zbiorowisko, w podobnych warunkach ekologicznych, biogeograficznych i historycznych). Bonitację tą opracowano uwzględniając różnorodne systemy prezentowane w literaturze przedmiotu [m.in. RICHLING A., SOLON J. - Ekologia krajobrazu, Warszawa 1998]. Fitokompleks krajobrazowy jest więc podobnie jak ekosystem układem ekologicznym utworzonym przez współbytujące ze sobą rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy (biocenoza) wraz z siedliskiem zmodyfikowanym ich działalnością (biotop), jednak podstawowym czynnikiem  charakteryzującym tę jednostkę jest roślinność rzeczywista a przede wszystkim tzw.  wzorzec krajobrazowy, czyli obraz struktury fitokompleksu, który wyróżnia go na tle obszarów z nim sąsiadujących.

Za podstawę powyższego wydzielenia przyjęto klasyfikację uwzględniającą tzw. „współczynnik naturalności” wyrażony jednak nie tylko pochodzeniem, lecz również poziomem zróżnicowania i stadium degeneracji danego fitokompleksu; fitokompleks uznany zatem za najbardziej „naturalny” charakteryzowałoby się następującymi cechami:

a) byłby końcowym etapem sukcesji na danym siedlisku;

b) zajmował właściwe dla siebie siedlisko;

c) pochodził z naturalnego odnowienia;

d) odnaleziono w nim gatunki drzewiaste w zróżnicowanym wieku, odnawiające się generatywnie (dotyczy zbiorowisk roślinności leśnej);

e) stopień zdegenerowania można w obecnej chwili w zasadzie przyrównać do degeneracji wywołanej czynnikiem naturalnym nie zaburzającym jego prawidłowej struktury.

Zniekształcenie jakiegokolwiek z w/w czynników powoduje „degradację” danego fitokompleksu.

Omawiany system klasyfikacji roślinności rzeczywistej, jest również w pewnym stopniu analogiczny z inną typologią prezentowaną w literaturze przedmiotu [RICHLING A., SOLON J. - Ekologia krajobrazu, Warszawa 1998]  a uwzględniającą tzw. „naturalność” krajobrazów, gdzie wyróżnia się następujące klasy krajobrazów:

- Krajobrazy naturalne, charakteryzujące się obecnością wyłącznie spontanicznej flory i fauny, przy jednoczesnym braku wpływu ludzkiego na rozwój roślinności i gleby. Ich przykładem na kontynencie europejskim mogą być niektóre partie szczytowe Alp i Karpat lub fragmenty plaż i przybrzeżnych słonych łąk nad Morzem Północnym.

- NIE STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

- Krajobrazy subnaturalne, charakteryzują się fauną i florą w znacznej części spontaniczną, przy jednoczesnej słabej antropogennej modyfikacji roślinności i gleb. Ich przykładem mogą być naturalne, końcowe stadia sukcesji w kompleksach torfowisk niskich, większość krajobrazów wydmowych i niektóre, od dawna chronione kompleksy leśne (np. Puszcza Białowieska).

- NIE STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

- Krajobrazy seminaturalne, charakteryzują się fauną i florą w znacznym stopniu spontaniczną, przy jednoczesnym silnym wpływie antropogenicznym na roślinność i gleby. Ich przykładem mogą być krajobrazy wrzosowisk, łąk, zarośli i wielu obszarów leśnych.

- NIE STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

- Krajobrazy rolnicze, charakteryzujące się fauną i florą w znacznym stopniu zorganizowaną i kontrolowaną przez człowieka, przy jednoczesnym silnym wpływie antropogenicznym na gleby (melioracje, nawożenie) i roślinność (zbiorowiska ruderalne, neofityzacja). Ich przykładem są nie tylko obszary polne, ale również większość lasów gospodarczych, duże obszary łąkowe i drobne osadnictwo.

- STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

- Krajobrazy zurbanizowane, charakteryzujące się bardzo zubożałą fauną i florą, której trzon stanowią gatunki wprowadzone przez człowieka, z glebami w znacznym stopniu sztucznymi, wytworzonymi z nierodzimego substratu i z roślinnością zaplanowaną i pielęgnowaną. Ich przykładem mogą być nie tylko duże kompleksy miejskie, ale także przemysłowe.

- NIE STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

Powyższą typologię, rozbudowano (uwzględniając ją w klasyfikacji wyodrębniającej fitokompleksy) poprzez wyróżnienie w klasie krajobrazu rolniczego następujących stopni:

| Ist | terenów uprawnych charakteryzujących się wysoką intensyfikacją rolnictwa wraz z obszarami zabudowanymi - dominują tutaj zwykle uprawy o charakterze monokultur, występujące niejednokrotnie na większych obszarach i wymagające znacznych nakładów finansowych i zaplecza technicznego; w obrębie tych obszarów występują najczęściej gleby orne opisane w klasyfikacji bonitacyjnej w klasach RI - RIVa oraz trwałe użytki zielone wyodrębnione w klasach I - III na glebach mineralnych, |
| --- | --- |
| IIst | terenów uprawnych charakteryzujących się zwykle znacznie niższymi nakładami na rolnictwo niż w przypadku opisanych w obrębie stopnia pierwszego wraz obszarami zabudowanymi - w obrębie tych terenów występują najczęściej gleby orne opisane w klasyfikacji bonitacyjnej w klasach RIVb - RVI; zaklasyfikowano tutaj również pozostałe tereny budowlane związane chociażby z zabudową rekreacyjną, |
| IIIst | terenów, w obrębie których niejednokrotnie zaniechano użytkowania rolniczego - są to najczęściej grunty rolne najsłabszych klas bonitacyjnych (RV–RVI), wymagające bardzo dużych nakładów, na których użytkowanie rolnicze jest często nieopłacalne; zaklasyfikowano tutaj również zadrzewienia śródpolne, zbiorowiska leśne - stanowiące najczęściej monokultury sosnowe oraz tzw. nieużytki - stwierdzono w granicach obszaru opracowania. |

Badania ekologiczne podstawowe.

W celu charakterystyki siedlisk na obszarze opracowania (przez obszar opracowania rozumie się obszar górniczy, czyli przestrzeń, w obrębie której przedsiębiorca upoważniony będzie do prowadzenia działalności górniczej zgodnie z wydaną koncesją i na zasadach ustalonych w tej koncesji) jak również identyfikacji zagadnień, które mogłyby wymagać dalszych, bardziej specjalistycznych badań, przeprowadzono badania ekologiczne podstawowe. Badania zostały przeprowadzone w dniu 22  czerwca 2013 r. Badania przeprowadzono wyznaczając transekt przebiegający przez najbardziej reprezentatywne typy siedlisk przyrodniczych w obrębie analizowanego obszaru.

Założenia metodyczne do prowadzenia badań ekologicznych podstawowych.

Celem przeprowadzenia badań terenowych (w tym przypadku badań ekologicznych podstawowych) powinna być charakterystyka siedlisk, z odniesieniem do gatunków objętych ochroną przede wszystkim na podstawie prawa wspólnotowego a występujących lub mogących występować na obszarze opracowania (taka ocena jest możliwa, jeśli uwzględni się cechy danego siedliska oraz wymagania siedliskowe danych grup / gatunków zwierząt.), za pomocą metodyki referencyjnej lub zalecanej.

Przyjmuje się, iż nie ma konieczności powtarzania badań ekologicznych, o ile zostały wykonane w pełnym zakresie i są aktualne tj. zostały przeprowadzone w okresie trzech ostatnich lat a w międzyczasie na obszarze opracowania nie zaszły zmiany, które z punktu widzenia ochrony przyrody, skłaniają do wykonania kolejnych badań.

Charakterystyka szaty roślinnej.

Potencjalna roślinność naturalna.

Określając potencjalną leśną roślinność naturalną danego obszaru należy przyjąć warunek, iż definiujemy tym samym zbiorowiska o charakterze naturalnym, odpowiadające warunkom klimatycznym i glebowym panującym na danym siedlisku, powstałe najczęściej  na drodze samoistnej sukcesji - będą to więc zwykle zbiorowiska, które wykształciły(by) się na obszarach nie przekształconych w nieodwracalny sposób przez człowieka [SZAFER W., ZARZYCKI K. - Szata roślinna Polski. Tom I., PWN, Warszawa 1977].

Istniejąca szata roślinna obszaru opracowania.

Stosownie do typologii prezentowanych w literaturze przedmiotu, uwzględniających tzw. „naturalność’ krajobrazów, w obszarze granic projektowanego obszaru i terenu górniczego PIEŃKI STRZYŻE wyróżniona praktycznie jeden typ krajobrazu roślinnego praktycznie pozbawiony cech krajobrazu naturalnego. Jest to krajobraz rolniczy, charakteryzujący się florą i fauną w znacznym stopniu kontrolowaną przez człowieka, przy jednoczesnym silnym wpływie antropogenicznym na gleby w zakresie nawożenia oraz na roślinność - poprzez powstawanie zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. Przykładem są obszary polne ale także i lasy gospodarcze oraz obszary łąkowo - pastwiskowe i osadnictwo.

Rozwój krajobrazu roślinnego rolniczego w obszarze terenu określono jako znajdujący się w III stopniu antropogenizacji, czyli najgłębszej zmiany w stosunku do krajobrazu naturalnego. Są to tereny, w obrębie których występują, poza obszarem eksploatacji,  grunty rolne najsłabszych klas bonitacyjnych (RV - RVI), wymagające bardzo dużych nakładów, na których użytkowanie rolnicze stało się  nieopłacalne, i na których zaniechano użytkowania rolniczego, w efekcie czego powstały zbiorowiska leśne - stanowiące najczęściej monokultury sosnowe oraz  tzw. nieużytki.

W trakcie badań przyrodniczych (ekologicznych badań podstawowych) przeprowadzonych w dniu 22 czerwca na obszarze opracowania, tj. w obrębie pieńki Strzyże, gmina Mszczonów, na działkach o numerach ewidencyjnych 41, 42, 43/3 i 76 nie zidentyfikowano gatunków roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z dnia 30 kwietnia 2004 r. z późn. zmianami), jak również na podstawie przepisów wspólnotowych, a w szczególności Dyrektywy 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy 92/43/EWG ze zmianami w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na obszarze opracowania nie stwierdzono również siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

Rozpatrywany obszar, ze względu na pokrycie szata roślinną , można podzielić na 3 rejony:

1/ zajmujące 2,7 ha powierzchni wyrobisko poeksploatacyjne w różnym stopniu zadrzewione samosiewem głównie sosny zwyczajnej, brzozy brodawkowatej i robinii akacjowej (obszar A na zał. 6); drzewostan wieku 10-15 lat przeznaczony do wycinki; nie stwierdzono tutaj gniazdujących ptaków. Siedlisko to należy traktować jako wtórne, antropogeniczne zbiorowisko zastępcze powstałe w wyniku zniszczenia roślinności naturalnej i wyeksploatowania kopaliny.

2/ zajmujący 1,5 ha obszar zadrzewiony – głównie samosiew sosny i brzozy,  robinia akacjowa oraz pojedynczy dąb szypułkowy i jarząb pospolity; w północno-zachodniej części działki nr 41 i 42 (obszar B1 na zał. 6) występuje drzewostan najstarszy - 30 szt. sosny i 20 szt. brzozy o pierśnicy 25-30 cm;  poza tym 6 szt. dębu o pierśnicy 10 cm;  część południowa i wschodnia obszaru poza wyrobiskiem (obszar B2 na zał. 6) stanowi samosiew sosny i brzozy z pojedynczym jarząbem i świerkiem pospollitym (tylko w okolicy posesji nr 10 – 5 szt. o pierśnicy poniżej 10 cm) ponadto stwierdzono pojedyncze krzewy kruszyny pospolitej i trzmieliny zwyczajnej. Maksymalna pierśnica sosny i brzozy nie przekracza 20 cm; w poszyciu oraz na obszarach o zadrzewieniu luźnym występują rośliny naczyniowe, z których przeważają wiechlinowate (kostrzewa, kupkówka, wiechlina). Na obszarze opracowania stwierdzono występowanie następujących dominujących gatunków: gwiazdnica pospolita, krwawnik pospolity, przymiotno białe, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, fiołek trójbarwny, gorczycznik pospolity, jastrzębiec kosmaczek, mlecz polny, mniszek pospolity, nostrzyk żółty, starzec wiosenny, starzec jakubek, żółtlica drobnokwiatowa, powój polny, wyka kosmata, wyka wąskolistna, cykoria podróżnik, perz pospolity, szczaw kędzierzawy, bylica pospolita.

3/ zajmujący powierzchnię około 0,07 płytki zbiornik wodny występujący w najniżej położonej części wyrobiska (obszar C na zał. 6); najpłytsza część i brzegi zbiornika porośnięte kępami trzciny pospolitej, a w najbliższym sąsiedztwie zbiornika, w strefie płytko występującego zwierciadła wody stwierdzono drzewa wieku około 10 lat  - 4 szt. wierzba iwa, 5 szt/. topola osika, 5 szt. jarząb pospolity.

Na obszarze opracowania nie odnotowano gatunków roślin wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81).

Walory faunistyczne

Pod względem regionalizacji faunistycznej A.S. Kostrowickiego zawartej w Atlasie RP teren znajduje się w centralnej części Okręgu Środkowopolskiego i w centralnej części podokręgu Wielkopolsko - Podlaskiego. Obszar opracowania położony jest poza granicami potencjalnych korytarzy ekologicznych i dróg migracji fauny. Za korytarz ekologiczny uznaje się strukturę przyrodniczą o wydłużonym kształcie, łączącą obszary podobnych środowisk a przebiegającą w odmiennym otoczeniu (np. pas zadrzewień spajający fragmenty lasu w krajobrazie rolniczym). Za podstawową funkcję korytarzy uznaje się umożliwienie migracji pomiędzy różnymi typami ekosystemów poszczególnym grupom gatunków zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższą definicję, obszar opracowania nie spełnia funkcji korytarza ekologicznego.

W trakcie badań terenowych stwierdzono występowanie 2 chronionych gatunków zwierząt na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz.1419). W rejonie zbiornika wodnego występuje żaba wodna (Rana  kl. esculenta), a w suchej części wyrobiska jaszczurka zwinka (Lacerta agilis). Nie stwierdzono gniazdowania ptaków. Badania awifauny na rozpatrywanym terenie przeprowadzono na podstawie podobnie wyznaczonego transektu, umożliwiającego kontrolę i obserwację występujących tutaj zadrzewień, również tych położonych poza obszarem opracowania; dodatkowo wyznaczono 4 punkty obserwacyjne, w obrębie których obserwowano obszar opracowania w okresie 15 minut każdy. Badania w punktach prowadzono w sumie przez 45 minut (15 min. na punkt obserwacyjny) za pomocą lornetki. Obserwacje awifauny prowadzono w godzinach 7.00 – 11.00. Stwierdzono wystąpienia (w przelocie) następujących ptaków: skowronek, kwiczoł, kos, sikora bogatka, trznadel, wilga, wrona siwa, jastrząb, sójka, gołąb grzywacz.

Wszelkie czynności związane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi powinny być prowadzone poza sezonem wegetacyjnym oraz lęgowym awifauny. Wszystkie bowiem gatunki ptaków, dla których obszar opracowania może być miejscem ich gniazdowania objęte są na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska ochroną gatunkową. Oznacza to, że podczas usuwania gleby obowiązują w stosunku do nich zakazy: zabijania, niszczenia ich jaj i postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych schronień, wybierania ich jaj, umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce.

## 3.6. Obszary chronione, dobra materialne i dziedzictwo kultury

### 3.6.1. Dobra materialne

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zakładu górniczego znajdują się grunty rolne należące do właścicieli prywatnych i brak jest innych dóbr materialnych.

Najbliższymi obiektami zabytkowymi podlegającymi ochronie konserwatorskiej, są:

- Dwa XIX-wieczne kościoły w Mszczonowie i Osuchowie,

- XVIII–wieczna świątynia w Lutkówce,

- zabytkowy pałac rodu Platerów w Osuchowie

- dworek zwany Kaflarnią usytuowany przy wyjeździe z Mszczonowa w kierunku

Żyrardowa.

### 3.6.2. Obszary chronione.

Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym otoczeniu:

a. nie znajdują się obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b. nie znajdują się obszary wybrzeży;

c. nie znajdują się obszary górskie, występuje natomiast teren zadrzewiony oraz teren leśny;

d. nie znajdują się obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

e. nie znajdują się obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000.

Najbliższy obszar Natura 2000 jest położony od granic złoża:

- Dąbrowa Radziejowska PLH140003  ok. 9 km na północ – obszar specjalnej ochrony siedlisk; W odległości ok. 500 m na wschód od obszaru udokumentowanego złoża przebiega granica Obszaru Chronionego Krajobrazu Bolimowsko-Radziejowickiego z Doliną Środkowej Rawki.

h. nie znajdują się obszary przylegające do jezior;

i. nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Należy wyraźnie podkreślić, że wszystkie obszarowe formy ochrony przyrody położone są poza zasięgiem oddziaływania planowanej inwestycji, w tym również poza zasięgiem oddziaływania transportu związanego z typem projektowanej działalności.

### 3.6.3. Potencjalne elementy chronione w zakresie dziedzictwa kultury

W obrębie terenu złoża oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest terenów objętych ochroną w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pózn. zmianami). Brak jest również stanowisk archeologicznych.

# 4. WARIANTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 4.1. Wariant „zero” – niepodjęcie przedsięwzięcia

Wariant „zero” planowanej eksploatacji  na obszarze działek nr 41, 42, 43/3 i 76, polega na niepodjęciu żadnej działalności górniczej. Na działkach gdzie zostało udokumentowane złoże pozostaną grunty orne nieużytkowane rolniczo oraz nieużytki  w postaci wyrobiska wgłębnego. Nieużytkowane grunty będą powoli zajmowane przez samosiew sosny, brzozy i robinii akacjowej.

## 4.2. Wariant „rozwój” – realizacja eksploatacji

Przewiduje się, że wariant „rozwój” – eksploatacja całego złoża – będzie realizowany w ciągu maks. 5-10 lat, gdyż w takim okresie zostaną wyeksploatowane zasoby złoża z całego rozpatrywanego obszaru przy założeniu wielkości wydobycia utrzymanej na poziomie około 100-200 tys. ton rocznie. W przypadku zwiększenia zapotrzebowania na kruszywo, możliwe jest zwiększenie wydobycia i zakończenie eksploatacji w krótszym czasie.

Dalsza eksploatacja złoża będzie prowadzona od istniejącego wyrobiska odkrywkowo, systemem ścianowym, trzema piętrami eksploatacyjnymi, z dwóch poziomów wydobywczych. Piętro eksploatacyjne 1 i 2 – suche -  zakłada się eksploatować z istniejących poziomów założonych na rzędnych I poziom wydobywczy około 185-189 m n.p.m.,  II poziom wydobywczy około 180 m n.p.m.

Złoże 1 i 2 piętra będzie urabiane przedsiębiernie. Piętro 3 – zawodnione – będzie eksploatowane podsiębiernie z II poziomu.

Przewiduje się, że na rozpatrywanym terenie eksploatacją objęte będą zasoby przemysłowe w ilości około 1 860 tys. ton kruszywa, w tym zasoby operatywne (możliwe do wydobycia – 1 000 tys. ton). Złoże będzie eksploatowane częściowo spod wody. Technologia eksploatacji nie przewiduje wypompowywania wody, a zatem nie zostanie zaburzony reżim wód podziemnych w najbliższym otoczeniu wyrobiska. Eksploatacja nie będzie powodować widocznego obniżania się zwierciadła wód podziemnych, ani nie będzie stanowić zagrożenia dla  cieków powierzchniowych. Do prac udostępniających i eksploatacyjnych będą stosowane typowe urządzenia: spycharki, koparki i ładowarki wykorzystujące paliwa w zależności od czasu pracy. Nie przewiduje się budowy obiektów zakładu górniczego, które byłyby zasilane w energię elektryczną.

Wydobywany spod wody urobek będzie składowany wzdłuż ściany eksploatacyjnej celem odsączenia, a następnie odstawiany częściowo do sortownika oraz do odbiorców. Woda z odsączenia będzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska.

Najkorzystniejsze dla środowiska jest prowadzenie równoczesnej z eksploatacją rekultywacji wyrobiska. Rekultywacja będzie polegać na złagodzeniu skarp istniejącego wyrobiska i ich obsadzeniu roślinami umacniającymi zbocza.

# 5. UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na obszarze złoża PIEŃKI STRZYŻE w granicach rozszerzonych do powierzchni około 4,47 ha zostały udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego – piasku – w ilości około 1 860 tys. ton. Stopień wykorzystania zasobów złoża szacuje się na około 50%. Oznacza to, że straty w złożu wyniosą 50% i jest to część złoża pozostawiana w pasach ochronnych od sąsiednich gruntów oraz w skarpach wyrobiska końcowego. Wydobyta kopalina będzie przeznaczona głównie na rynek lokalny i może być wykorzystywana w budownictwie i drogownictwie. Budowa w Polsce centralnej nowej infrastruktury drogowej przy jednoczesnych remontach istniejących dróg, będą wymagać dostawy dużych ilości kruszywa naturalnego. Pozyskanie kruszywa dobrej jakości na obszarze planowanego przedsięwzięcia jest najkorzystniejszym rozwiązaniem tak środowiskowym jak i ekonomicznym.

## 5.1. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

Z punktu widzenia ochrony środowiska wszelka działalność człowieka związana z ingerencją w jego zasoby jest mniej korzystna niż niepodejmowanie takiej działalności. Teren złoża i jego najbliższego otoczenia stanowią głównie nieużytkowane rolniczo grunty orne niskich klas bonitacyjnych (VI) oraz wyrobiska po eksploatacji kruszywa. Obszar projektowanego przedsięwzięcia jest aktualnie nieużytkowany rolniczo, a eksploatacja złoża została zaniechana. W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia stan środowiska nie ulegnie zmianie. Grunty będą stopniowo zajmowane przez samosiew drzew.

## 5.2.Opis analizowanych wariantów

A. Wariant proponowany przez wnioskodawcę.

Realizacja projektowanej eksploatacji spowoduje określone zmiany w środowisku przyrodniczym. Likwidacji ulegną nieużytki i grunty orne zajęte przez drzewa i rośliny łąkowe oraz nastąpią zmiany w krajobrazie o charakterze stałym. Oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska będzie miało charakter krótkotrwały i przejściowy.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie już istniejących obszarów górniczych ustanowionych dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową (złoże „Pieńki” i „Pieńki Strzyże III”) oraz  będzie stanowić kontynuację eksploatacji prowadzonej do 2003 r. W złożu pozostało około 1 000 tys. ton możliwych do wydobycia zasobów dobrej jakości kruszywa.  Eksploatacja złoża będzie prowadzona częściowo spod wody, piętrem suchym i zawodnionym, z dwóch poziomów wydobywczych. Kruszywo będzie wydobywane przedsiębiernie i/lub podsiębiernie, koparkami.  Wydobywany urobek ze złoża zawodnionego będzie składowany wzdłuż ściany eksploatacyjnej celem odsączenia, a następnie odstawiany do przesiewacza i/lub odbiorców. Woda z odsączenia będzie odprowadzana z powrotem do wyrobiska. Usytuowanie przedsięwzięcia na wskazanym terenie jest uwarunkowane własnością gruntową wnioskodawcy oraz występowaniem w tym właśnie rejonie złoża kruszywa naturalnego. Przedsiębiorca przewiduje eksploatować kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilości około 100-200 tys. ton rocznie. Eksploatacja będzie prowadzona całorocznie z ewentualną przerwą w okresie dużych mrozów.

Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie obejmował odstawę surowca do sortownika i/lub odbiorców.

### 5.2.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz

Eksploatacja w okresie maksymalnie 5-10 lat doprowadzi do powstania  zawodnionego wyrobiska o powierzchni około 4,5 ha i głębokości średnio 23 m. (grubość nadkładu + miąższość złoża). Po rekultywacji technicznej i biologicznej akwen wodny może stać się atrakcyjnym terenem do zagospodarowania.

### 5.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe

W granicach złoża PIEŃKI STRZYŻE jest brak cieków powierzchniowych. Najbliżej położonym ciekiem jest Pisia Gągoliny wypływająca ok. 3 km na północ od granic złoża. Projektowane przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie będzie miało wpływu na wody powierzchniowe.

Na etapie likwidacji - po zakończeniu eksploatacji złoża PIEŃKI STRZYŻE powstanie zbiornik wodny o powierzchni około 4,5 ha i charakterze wielozadaniowych obiektów retencyjnych. Skarpy stałe wyrobiska końcowego będą poddane rekultywacji w kierunku leśnym lub rolnym. Przyjęty kierunek rekultywacji będzie zgodny z naturalnym charakterem regionu i strategią gminy Mszczonów. Zbiornik wodny i jego otoczenie będą stanowić nowe siedlisko dla fauny i flory o charakterze wodolubnym.

Wody podziemne

Pierwszy poziom wód podziemnych (przypowierzchniowy) na terenie eksploatowanego w Polu A złoża, stwierdzono w otworach wiertniczych na głębokości 2,0 (w dnie wyrobiska) do 19,8 m, tj. na rzędnych 178,2 – 178,6 m n.p.m.

Eksploatacja będzie kontynuowana od już istniejącego wyrobiska, tj. odkrywkowo, systemem ścianowym, trzema piętrami  wydobywczymi, przedsiębiernie i/lub podsiębiernie, z dwóch poziomów wydobywczych. Wydobycie kopaliny  będzie prowadzone głównie koparkami.

Najbliższe ujęcia wód podziemnych ujmujące GPU znajdują się w miejscowościach:

- Bronisławów – dwa ujęcia oddalone ok. 1,6 km na północ;

- Badowo-Dańki – ok. 2,7 km na północny zachód.

Głębokość zalegania warstwy wodonośnej i pakiety glin zwałowych w stropie, stanowią naturalną izolację głównego poziomu użytkowego  przed dopływem zanieczyszczeń powierzchniowych i oddziaływaniem z powierzchni. Duża odległość od najbliższych ujęć wyklucza możliwość oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na zasoby wód podziemnych.

Zmiana lokalnych warunków hydrogeologicznych

Na etapie budowy i eksploatacji przedsięwzięcia - w procesie udostępniania złoża i wydobywania kruszywa naturalnego woda nie będzie wykorzystywana. Eksploatacja nie spowoduje naruszenia reżimu wodnego na obszarze złoża, ani w jego sąsiedztwie. Nie spowoduje też zaniku wody ani pogorszenia jej jakości w ujęciach okolicznych użytkowników. Zwierciadło wody przypowierzchniowego poziomu wodonośnego występującego w rejonie złoża w stropie czwartorzędu ma charakter swobodny i stabilizuje na głębokości około 20 m p.p.t. Tym samym poziom ten nie ma żadnego wpływu na warunki wodne występujące w strefie przypowierzchniowej – na profil glebowy otaczających gruntów innych użytkowników. Głównym źródłem zasilania w wodę warstwy przypowierzchniowej profilu glebowego w całym rejonie jest bezpośrednia infiltracja opadów atmosferycznych. Nie przewiduje się obniżenia zwierciadła wody tego poziomu w wyniku projektowanego przedsięwzięcia, poza sezonowym wahaniem poziomu zwierciadła wody, który w tym rejonie wynosi od 0,5 – 1,0 m.

Projektowana eksploatacja nie wpłynie w znaczący sposób na obniżenie zwierciadła wody podziemnej w sąsiedztwie wyrobiska. Z doświadczenia zdobytego na terenie innych kopalni i obszarach eksploatacji kruszyw wiadomo, że wahanie lustra wody w otwartych wykopach przy użyciu koparek wydobywających urobek spod lustra wody jest krótkotrwałe, nieznaczne i wynosi ok. 0,1 – 0,2 m. Wahania te są spowodowane wydobywaniem zawodnionego kruszywa, które następnie jest składowane wzdłuż ścian odkrywki w celu odsączenia wody, która spływa bezpośrednio z powrotem do zbiornika znajdującego się w wyrobisku.

Aby określić maksymalny zasięg oddziaływania na wody podziemne, jakie potencjalnie może spowodować eksploatacja kruszywa „spod wody”,  przeprowadzono obliczenie promienia leja depresji. Do obliczeń  wykorzystano wzór Kusakina, właściwy dla poziomów wodonośnych z lustrem wody o charakterze swobodnym:

R =  /m/

gdzie:

s – depresja /m/, dla potrzeb poniższej analizy przyjęto najwyższe z możliwych obniżenie czasowe lustra wody s = 0,2 m

k – współczynnik filtracji /m/h/, przyjęto wartość średnią dla piasków k = 0,000200 m/s (wg Z. Pazdro, B. Kozerski)

H – średnia wysokość słupa wody w warstwie wodonośnej /m/, H = 10 m.

Wynik obliczeń:

R = 4,6 m.

Uzyskany wynik wskazuje, że w przypadku utrzymującej się w dłuższych okresach czasu w wyrobisku stałej depresji s = 0,2 m w stosunku do naturalnie stabilizującego lustra wody, zasięg oddziaływania (promień leja depresji) sięgałby 4,6 m od ściany wyrobiska. Tak ustalony maksymalny możliwy promień leja depresji zamyka się w obszarze własności Przedsiębiorcy, w pasach ochronnych wzdłuż granicy złoża od strony nieruchomości osób trzecich.

Z uwagi na rzeczywiste wahanie lustra wody w wyrobisku w wyniku prac eksploatacyjnych, znacznie mniejsze od przyjętego do obliczeń oraz występowanie wahań w krótkich okresach czasu, zasięg oddziaływania eksploatacji na środowisko wód podziemnych będzie znacznie mniejszy od obliczonego i zapewne nie przekroczy 1 m. Należy podkreślić, że naturalne wahania przyjmowane w hydrogeologii dla poziomów wodonośnych o charakterze przypowierzchniowym, wynoszą minimum +/- 0,5 m, tak więc potencjalny wpływ eksploatacji kruszywa „spod wody” całkowicie mieści się w granicach naturalnych wahań lustra wody podziemnej.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hydrogeologicznymi, maksymalny teoretyczny promień leja depresji zamyka się w obszarze własności Przedsiębiorcy – w obrębie pasów ochronnych wyznaczonych wzdłuż granicy złoża od strony nieruchomości osób trzecich (6 – 10 m).

Z uwagi na przyjętą technologię eksploatacji kruszywa naturalnego bez prowadzenia odwodnień wyrobiska, projektowane przedsięwzięcie nie może w żaden sposób oddziaływać na zasoby wód podziemnych.

Zmiany jakości wód podziemnych

Potencjalny wpływ na jakość wód podziemnych wiąże się z wykorzystaniem na terenie kopalni maszyn i urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi. Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska gruntowo-wodnego są rozlewy substancji ropopochodnych w trakcie tankowania, konserwacji i napraw. Dla minimalizacji zagrożeń z tego tytułu w kopalni wprowadzane są instrukcje i regulaminy dotyczące użytkowania maszyn i urządzeń. Tankowanie maszyn pracujących w kopalni będzie odbywać się z cysterny dowożącej paliwo poza wyrobiskiem, na podłożu szczelnym, zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Miejsce to będzie służyło również do drobnych napraw bieżących. Poważniejsze naprawy będą prowadzone poza terenem zakładu górniczego, w wyspecjalizowanych serwisach. Każdorazowo podczas czynności tankowania i naprawy podłoże będzie  zabezpieczone folią stanowiącą nieprzepuszczalny ekran chroniący podłoże gruntowe przed nieprzewidzianym zanieczyszczeniem. Nie przewiduje się na terenie planowanego przedsięwzięcia przechowywania materiałów pędnych i smarów.

W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji pracujący sprzęt będzie przemieszczany poza obszar górniczy, na przygotowane specjalnie w tym celu  (o utwardzonym podłożu) stanowiska postojowe pojazdów i maszyn.

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych polegać będzie na szkoleniu i nadzorowaniu pracowników zakładu górniczego w celu przestrzeganiu odpowiednich instrukcji dotyczących takich czynności jak tankowanie paliw, napraw oraz czyszczenia, konserwacji maszyn używanych do urabiania złoża, transportu urobku i zdejmowania nadkładu. Podczas wykonywania tych robót należy zwrócić szczególną uwagę na sprawność sprzętu aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód substancjami ropopochodnymi.

Przy wydobyciu kopaliny zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami i regulaminami wprowadzonymi w zakładzie górniczym nie wystąpi ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych.

### 5.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie atmosfery będzie efektem pracy maszyn roboczych o napędzie spalinowym(koparka, ładowarka, spycharka, sortownik), które emitować będą substancje gazowe powstałe w wyniku spalania paliw oraz emisja ze strony środków transportu. Emisja pyłów w trakcie prowadzonej eksploatacji ograniczy się do urabiania, ładowania, przeróbki i transportu kopaliny. Biorąc jednak pod uwagę eksploatację prowadzoną częściowo  spod wody oraz prace głównie poniżej powierzchni terenu otaczającego należy stwierdzić, że obecność pyłów w otaczającym powietrzu będzie nieznaczna i ograniczy się jedynie do obszaru w najbliższym sąsiedztwie składowisk nadkładu oraz drogi transportu kruszywa z wyrobiska. Zgodnie z przeprowadzoną analizą (w rozdz. 2) należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

### 5.2.4. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury

Projektowana eksploatacja na rozpatrywanym obszarze wpłynie tylko nieznacznie na klimat akustyczny tego rejonu. Po rozpoczęciu eksploatacji źródłami hałasu przemysłowego  są maszyny robocze zwałujące nadkład i eksploatujące złoże. Inwestycja spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826).

Obszar projektowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Sieć ta powstała w oparciu o dwa europejskie akty prawne:

- DYREKTYWĘ RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r. ze zmianami),

- DYREKTYWĘ RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z dnia 22 lipca 1992, str. 7 ze zmianami), oraz

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zmianami) wdrażająca dyrektywę Rady 79/409/EWG oraz dyrektywę Rady 92/43/EWG.

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP),

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS),

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Do końca 2008 roku Rząd Polski wyznaczył w drodze rozporządzenia 141 obszary specjalnej ochrony ptaków (zatwierdzone na drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków  oraz wysłał do Komisji Europejskiej 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Komisja Europejska decyzjami z listopada 2007, stycznia 2008 i grudnia 2008 zatwierdziła te obszary jako Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty (tymczasowa nazwa określająca Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w okresie między zatwierdzeniem przez Komisję Europejską a wyznaczeniem aktem prawa krajowego). W stosunku do Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty obowiązują pełne przepisy dla obszarów Natura 2000.

Oceniając wpływ analizowanego przedsięwzięcia na najbliżej położone obszary Natura, należy podkreślić, że są zlokalizowane w odległości ok. 9 km (Dąbrowa Radziejowska PLH140003), co oznacza, iż należy całkowicie wykluczyć możliwość oddziaływania przedsięwzięcia realizowanego w granicach obszaru i terenu górniczego „Pieńki Strzyże” na obszary Natura 2000.

Oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy.

Realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć może wpływać wszechstronnie na przyrodę terenów, w obszarze których są lokalizowane. Intensywność, skala i ekologiczne znaczenie tego oddziaływania wynikają bezpośrednio z warunków przestrzennej lokalizacji inwestycji, z przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz z natężenia modyfikacji elementów biotopu. Negatywne oddziaływanie przedsięwzięć można podzielić na:

A) bezpośrednie (oddziaływanie na osobniki i ich populacje), poprzez :

  - likwidację roślin i zespołów roślinnych,

  - uniemożliwianie lub utrudnianie przemieszczania się zwierząt na dotychczasowych trasach migracji,

B) pośrednie (oddziaływanie na warunki siedliskowe), poprzez:

  - przerywanie ciągłości strukturalnej korytarzy ekologicznych oraz siedlisk,

  - zniszczenie siedlisk lub pogorszenie ich jakości w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia,

  - ułatwienie ekspansji gatunków synantropijnych.

Teren projektowanego przedsięwzięcia to w większości obszar zajmowany przez antropogeniczne zbiorowiska zastępcze, wykształcone w krajobrazie rolniczym. Zniszczeniu ulegnie zatem teren, który z punku widzenia jakości rzeczywistej szaty roślinnej (różnorodności biologicznej, obecności gatunków chronionych) oraz różnorodności gatunkowej fauny nie przedstawia szczególnej wartości. Wyniki inwentaryzacji kręgowców wskazują, że charakter i dotychczasowa funkcja powierzchni pod planowaną inwestycję determinuje ich obecny skład gatunkowy – dominują gatunki eurytypowe związane z siedliskami znacznie przekształconymi przez gospodarkę człowieka, gatunki związane z polami uprawnymi, ekotonem pola i lasu, siedliskami ruderalnymi. W otoczeniu planowanej inwestycji te typy krajobrazu i siedlisk są powszechne i łatwo dostępne. Siedliska, które na tym terenie zostały zaobserwowane nie należą do cennych, rzadkich czy wyjątkowych dla zwierząt. Mobilność charakterystyczna dla gatunków, które były obserwowane na obszarze poddanym analizie, pozwoli na swobodne przemieszczenie się ich na siedliska zastępcze, zbliżone w charakterze, znajdujące się w pobliżu planowanego zakładu górniczego.

Oddziaływanie na szatę roślinną.

Jak już wcześniej wspomniano przyjmuje się, że wpływ inwestycji na szatę roślinną choć znaczący, to będzie dotyczył terenu bardzo zdegradowanego pod kątem jakości zbiorowisk roślinnych, budowanych przez roślinne zbiorowiska zastępcze. Na obszarze opracowania nie odnotowano dotychczas obecności gatunków roślin wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81).

W związku z powyższym można stwierdzić, iż oddziaływanie na szatę roślinną obejmie zbiorowiska o bardzo przeciętnych walorach. Znaczące skutki oddziaływania na istniejącą szatę roślinną będą odwrócone przez późniejszą rekultywację terenu.

Oddziaływanie na faunę.

Niemal całkowita likwidacja szaty roślinnej oraz sukcesywne przekształcanie rzeźby terenu może spowodować utratę jego przydatności jako miejsca bytowania zwierząt (których występowania nie potwierdzono). Należy również podkreślić, że na obszarze opracowania stwierdzono występowanie 2 chronionych gatunków zwierząt na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz.1419).

Biorąc pod uwagę obecny sposób wykorzystania przestrzeni przeznaczonej pod inwestycję, jej bezpośrednie sąsiedztwo, wykazany skład gatunkowy i strukturę ilościową można przyjąć, że przy zastosowaniu działań minimalizujących inwestycja nie będzie miała istotnego negatywnego oddziaływania na populacje gatunków.

Rozpoczęcie eksploatacji poza sezonem lęgowym umożliwi przemieszczenie się kręgowców poza teren przedsięwzięcia, do siedlisk podobnych lub zbliżonych (np. zbiornik wodny w wyrobisku złoża „Pieńki Strzyże III”).

Nie stwierdzono na tym terenie miejsc newralgicznych, istotnych dla funkcjonowania poszczególnych gatunków, miejsc koncentracji zwierząt, noclegowisk, pierzysk, żerowisk itp. Ocenia się również, że planowane przedsięwzięcie nie uniemożliwi i nie utrudni migracji zwierząt, gdyż obszar opracowania nie jest położony w obrębie korytarzy ekologicznych.

Przewidywane, potencjalne natężenie [siła] oddziaływań wynikające z realizacji przedsięwzięcia na komponenty biotyczne środowiska przyrodniczego, czyli szatę roślinną oraz świat zwierząt, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Przewidywane, potencjalne natężenie (siła) oddziaływań wynikające z realizacji inwestycji na komponenty biotyczne środowiska przyrodniczego*

| Rodzaj oddziaływania / Etap przedsięwzięcia | Komponenty biotyczne środowiska przyrodniczego |
| --- | --- |
|  | szata roślinna | fauna | suma oddziaływań - ocena kompleksowa |
| ETAP ‘budowy’ - przygotowanie terenu - degradacja powierzchni ziemi | 1.0 | 0,75 | 1,75 |
| ETAP ‘eksploatacji’ - funkcjonowania przedsięwzięcia | « 0,25 | « 0,50 | 0,75 |
| ETAP ‘likwidacji’ - zakończenie działalności | -1,0 | -1,0 | -2,0 |
| ANALIZA |
| Skala oddziaływania dla pojedynczego komponentu | Charakter oddziaływania |  |
| 1,0 | oddziaływanie bardzo silne | - | Oddziaływania negatywne | stwierdzono |
| 0,75 | oddziaływanie silne |  |  | stwierdzono |
| 0,50 | oddziaływanie przeciętne |  |  | stwierdzono |
| 0,25 | oddziaływanie słabe |  |  | stwierdzono |
| 0,0 | oddziaływanie trudne do oszacowania / brak negatywnego oddziaływania | nie stwierdzono |
| « » | możliwość osłabienia [«] lub nasilenia [»] oddziaływania danego oddziaływania | stwierdzono |
| -1,0 | oddziaływanie pozytywne | stwierdzono |
| Charakterystyka oddziaływań na komponenty środowiska przyrodniczego [suma oddziaływań - ocena kompleksowa] |
| oddziaływania o charakterze negatywnym |
| grupa I | od 0,00 do 0,50 | oddziaływanie słabe | nie stwierdzono |
| grupa II | od 0,75 do 1,00 | oddziaływanie przeciętne | stwierdzono x 1 |
| grupa III | od 1,25 do 1,50 | oddziaływanie silne | stwierdzono |
| grupa IV | od 1,75 >> | oddziaływanie bardzo silne | stwierdzono x 1 |
| oddziaływania o charakterze pozytywnym |
| Grupa V | << 0,0 | oddziaływanie pozytywne | stwierdzono x 1 |
| PODSUMOWANIE - OCENA KOŃCOWA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KOMONENTY BIOTYCZNE OBSZARU OPRACOWANIA, PO JEGO ZAKOŃCZENIU |
| 0,5 - ODDZIAŁYWANIE O CHARAKTERZE SŁABYM |

W granicach  projektowanej eksploatacji nie występują obiekty, urządzenia lub wyrobiska stanowiące zabytki kultury materialnej, a więc nie zachodzi potrzeba ich zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia podczas eksploatacji lub usuwania nadkładu występowania znalezisk archeologicznych albo paleontologicznych prace te zostaną wstrzymane, a o zdarzeniu należy powiadomić organy wymienione w §33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 08.04.2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1008).

### 5.2.5.Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska

Samo przedsięwzięcie – eksploatacja kopaliny – nie będzie powodować wzajemnych interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Efekt końcowy - przekształcenie gruntów nieużytkowanych rolniczo w akwen wodny o stosunkowo dużej powierzchni będzie  oddziaływać pozytywnie na mikroklimat najbliższej okolicy. Zmiana składu gatunkowego roślin oraz pojawienie się organizmów wodnolubnych spowoduje wzrost na tym terenie ilości ptaków wodnych (dzikich kaczek, czapli, łabędzi).

Wariant alternatywny.

Parametry złożowo-jakościowe kopaliny powodują iż wariant eksploatacji wskazany przez wnioskodawcę jest jedynym możliwym sposobem eksploatacji kruszywa w tym złożu. Brak jest wariantu alternatywnego uzasadnionego ekonomicznie.

Zgodnie z zasadami prowadzenia racjonalnej gospodarki złożem można teoretycznie zastosować inny wariant prowadzenia eksploatacji, w którym wydobywane będzie złoże suche – po przeprowadzeniu odwodnienia odkrywki. Pozwoli to na przyjęcie większego kąta nachylenia skarp ostatecznych wyrobiska (350 zamiast 270) co z kolei zmniejszy straty pozaeksploatacyjne. Także straty eksploatacyjne ulegną zmniejszeniu z uwagi na wybieranie całej partii złoża do udokumentowanego spągu. Przyjęcie takiego wariantu wiąże się z obniżeniem zwierciadła wód podziemnych.

Eksploatacja w tym wariancie wyglądałby następująco:

  - Obniżenie poziomu wody przy zastosowaniu wydajnych pomp

  - Eksploatacja złoża suchego do udokumentowanego spągu.

Opisana metoda pozwala na racjonalne wykorzystanie zasobów przemysłowych złoża, ale z uwagi na znaczne koszty prac odwodnieniowych oraz znaczną inwazyjność w stosunki wodne na sąsiednich terenach nie będzie stosowana w realizacji opisywanego przedsięwzięcia.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Proponowany przez wnioskodawcę wariant inwestycji jest najkorzystniejszy dla środowiska, gdyż maksymalnie ogranicza straty w zasobach przemysłowych złoża przy zachowaniu obowiązujących przepisami zasad bezpieczeństwa eksploatacji. Najkorzystniejsze dla środowiska jest prowadzenie rekultywacji wyrobiska równoczesnej z eksploatacją. W tym przypadku, wskazane jest sukcesywne łagodzenie kąta nachylenia skarp wyrobiska w partiach wyeksploatowanych.

# 6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO, ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE.

W świetle opisanych wcześniej możliwości oddziaływania na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PIEŃKI STRZYŻE w rozszerzonych granicach należy stwierdzić, że przedsięwzięcie to nie będzie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji oraz na skutek emisji (pyłów do atmosfery i hałasu). W przypadku wykorzystania zasobów środowiska projektowana eksploatacja będzie znacząco oddziaływać w sposób bezpośredni i stały na powierzchnię ziemi i krajobraz. Należy jednak podkreślić, że ten rodzaj oddziaływania ma już miejsce z uwagi na prowadzenie eksploatacji i istnienie wyrobiska w części złoża.

Z całego złoża w rozszerzonych granicach zostanie wyeksploatowane kruszywo naturalne w ilości około 1 000 tys. ton, co doprowadzi do powstania  zawodnionego wyrobiska o powierzchni około 4,5 ha. Zawodnione wyrobisko poeksploatacyjne wpłynie na mikroklimat okolicy w znaczeniu pozytywnym. Obszar złoża położony jest w strefie klimatycznej o średniorocznych opadach <550 mm. Zbiornik wodny będzie źródłem zwiększonego parowania powierzchniowego i może wpłynąć na zwiększenie wilgotności w najbliższej okolicy.

W najbliższym sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się dwa czynne zakłady górnicze: PIEŃKI STRZYŻE III i PIEŃKI. Oddziaływanie skumulowane wszystkich przedsięwzięć będzie polegało na wykorzystywaniu tej samej drogi transportu kruszywa, którą stanowić będzie droga nr ewidencyjny 77/1, biegnąca wzdłuż północno-zachodniej granicy złoża PIEŃKI STRZYŻE. Altom Tour Sp. z o.o. jest przedsiębiorcą eksploatującym złoże PIEŃKI STRZYŻE III. Po zakończeniu eksploatacji tegoż złoża przedsiębiorca przystąpi do wydobywania kopaliny ze złoża PIEŃKI STRZYŻE, a zatem w tym przypadku nie nastąpi kumulowanie się oddziaływania tych dwóch przedsięwzięć. W przypadku eksploatacji złóż PIEŃKI STRZYŻE  i PIEŃKI wykorzystujących tę samą drogę transportu, należy przestrzegać wytycznych określonych w decyzjach środowiskowych wydanych dla każdego z przedsięwzięć dotyczących zwłaszcza transportu kopaliny wydobytej ze złoża.

# 7. OKREŚLENIE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Z uwagi na lokalizację i skalę eksploatacji nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

# 8. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

Wydobywanie kopalin metodą odkrywkową nie jest wymienione wśród przedsięwzięć, dla których przewidziano możliwość tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku braku rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających dotrzymanie standardów środowiska poza ich terenami. Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę wnioski z niniejszego Raportu, nie przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładu górniczego PIEŃKI STRZYŻE .

# 9. ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

Ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji spalin, zanieczyszczeń pyłowych oraz hałasu będzie polegać na ograniczaniu czasu pracy maszyn i urządzeń (system jednozmianowy) tylko do pory dziennej. Ponadto w Zakładzie Górniczym eksploatującym złoże będą zastosowane maszyny i urządzenia spełniające wymogi norm EU pod względem zużycia energii, czystości spalin i emisji hałasu. W celu ograniczenia wtórnego pylenia skrzynie samochodów będą przykrywane plandekami, a w okresach suszy drogi transportowe będą zraszane wodą. Do eksploatacji będzie wykorzystywany tylko sprzęt sprawny technicznie. Miejsca postojowe maszyn i pojazdów będą zabezpieczone przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do gruntu. W zakładzie górniczym będą znajdować się środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych.

Dla ograniczenia emisji hałasu, zwałowiska nadkładu będą lokalizowane w postaci wałów o wysokości ok. 3 m, zlokalizowanych na obrzeżach złoża od strony zabudowy mieszkalnej – od północy i od południowego-zachodu. Ponadto projektuje się wzdłuż granicy złoża, od strony zabudowań ustawienie ekranu akustycznego typu np. TECHBUD.

Z przeprowadzonych badań wynika, że wszelkie czynności związane z usuwaniem drzew i krzewów oraz wierzchniej warstwy ziemi, powinny być prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków (tj. po 01 października) lub w obecności ornitologa, w czasie pozwalającym na szczegółową inspekcję i ewentualne wstrzymanie wycinki w przypadku stwierdzenia gniazdujących ptaków. Wszystkie bowiem gatunki ptaków (dla których drzewa oraz powierzchnia ziemi stanowią miejsca ich potencjalnego gniazdowania), objęte są na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2011 r. Nr 237, poz.1419)  ochroną gatunkową. Oznacza to, że podczas prowadzenia zmian powierzchni ziemi obowiązują w stosunku do nich zakazy: zabijania, niszczenia ich jaj i postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych schronień, wybierania ich jaj, umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce. Rosnące w pobliżu analizowanego terenu drzewa nie posiadają natomiast widocznych ubytków (dziupli, oberwanej kory itp.) i zgodnie z metodyką prezentowaną w opracowaniu pt. „Bat Surveys. Good Practice Guidelines.” (Bat Conservation Trust, London 2007) są to drzewa kategorii 3, nieprzydatne dla bytowania nietoperzy i nie wymagające badań uzupełniających na ich obecność.

Jako kompensację utraconych potencjalnych siedlisk dla bytowania herpetofauny, zaleca się utworzenie na skarpach wyrobiska siedlisk trawiastych zawierających gatunki traw o wysokości do 1.2 m, w obrębie których umieszczone zostaną w wybranych miejscach (zgodnie z zaleceniami literatury branżowej i na podstawie oddzielnych wytycznych wykwalifikowanego herpetologa) np. skupiska gałęzi, mas ziemnych itp. Zabiegi pielęgnacyjne (np. okresowe koszenie tychże siedlisk lub wycinanie niepożądanych gatunków drzew) powinny również zostać określone w w/w wytycznych.

Bazując na praktyce dendrologicznej, w ramach działań kompensujących ingerencję w środowisko w wyniku wycinki drzew, zaleca się nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych, zgodnych z właściwościami siedliska, na terenie należącym do inwestora, w następujący sposób:

- dla wszystkich drzew o średnicy mniejszej niż 300mm (Ø ≤ 300 mm) zmierzonej na wysokości 1,3 m nad poziomem gruntu (drzew o większej średnicy nie stwierdzono) wykonanie każdorazowo nasadzenia co najmniej 1 młodego drzewa w zamian za jedno usunięte drzewo. Dodatkowo jako kompensację utraconych walorów przyrodniczych zaleca się wykonanie nasadzeń rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, owocujących w różnych porach sezonu wegetacyjnego, w stosunku 50/50 w wybranych przez specjalistę z zakresu czynnej ochrony przyrody miejscach, na terenie należącym do przedsiębiorcy.

Negatywne oddziaływanie na krajobraz i biocenozę zostanie w pełni zrekompensowane poprzez rekultywację trenu po zakończeniu eksploatacji poprzez stworzenie ekosystemu leśno-wodnego.

# 10. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ EKSPLOATACJĄ

Konflikty społeczne wywoływane są z reguły przez decyzje o lokalizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko związanych z np. przerobem azbestu, dużymi zakładami chemicznymi chemii organicznej i nieorganicznej czy inwestycje związane z unieszkodliwianiem odpadów. W przypadku odkrywkowej eksploatacji kruszywa najczęściej spotykanym konfliktem jest eksploatacja zbyt blisko granicy gruntów nie należących do przedsiębiorcy oraz niszczenie dróg dojazdowych – najczęściej gruntowych - do wsi.

W przypadku złoża PIEŃKI STRZYŻE eksploatacja będzie ograniczona do wyznaczonego obszaru górniczego pokrywającego się generalnie z granicą złoża. Granice te poprowadzono z zachowaniem zgodnych z normą pasów bezpieczeństwa od dróg i gruntów należących do innych właścicieli. Przedsiębiorca będzie korzystał z dróg technologicznych i dróg publicznych w miejsc. Pieńki-Strzyże. Należy podkreślić, że w rejonie omawianego złoża była i jest prowadzona eksploatacja kruszyw naturalnych.

# 11. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA EKSPLOATACJI

Z analizy możliwego oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji wynika, że nie będzie ona znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz gospodarki odpadami. Badania monitoringowe w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz poziomu hałasu na terenach przyległych do obszaru górniczego, wykonywane w ramach rutynowych badań kontrolnych WIOŚ w punktach i zgodnie z harmonogramem wynikającym z planu pomiarowego danej jednostki WIOŚ, będą jak się wydaje, wystarczającą siecią monitoringową ewentualnego oddziaływania eksploatacji.

# 12. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.

Przy opracowywaniu raportu nie napotkano na luki i niedostatki we współczesnej wiedzy. Eksploatacja odkrywkowa kruszyw jest prowadzona szeroko na całym obszarze kraju i w omawianym rejonie.

# 13. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia – odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PIEŃKI STRZYŻE, położonego na działkach nr ewid.  41, 42, 43/3 i 76, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj. mazowieckie, obejmuje określenie spodziewanego oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji wraz z określeniem uciążliwości przewidywanego wariantu jej rozwoju. Raport obejmuje również opis elementów przyrodniczych objętych przewidywanym negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zagrożenia hałasem oraz w zakresie gospodarki odpadami.

W rejonie złoża PIEŃKI STRZYŻE  brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Eksploatacja odkrywkowa kruszywa naturalnego w omawianym rejonie nie jest sprzeczna z zapisami studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy.  Zgodnie z zapisami ustawy Prawo geologiczne i górnicze gmina jest zobowiązana do wprowadzenia złoża do tego dokumentu. Obszar projektowanej eksploatacji w rozszerzonych granicach znajduje się w rejonie istniejącego wyrobiska o głębokości do 18 m p.p.t., pochodzącego z eksploatacji złoża w latach ubiegłych. Rejon złoża tym samym uległ znacznemu przekształceniu, a projektowana eksploatacja zakończona rekultywacją w kierunku wodno-leśnym, pozwoli przywrócić walory przyrodnicze. Powstanie wyrobiska końcowego na obszarze ok. 4,5 ha spowoduje trwałe przekształcenie terenu poprzez obniżenie powierzchni i utworzenie zbiornika wodnego,  zgodnie z charakterem regionu - lokalną ostoję dla flory i fauny wodolubnej w tym ptactwa.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że uciążliwości związane z eksploatacją kopaliny obejmą teren bezpośrednio przeznaczony pod wyrobisko oraz jego najbliższe otoczenie w granicach własności przedsiębiorcy.

Planowana działalność na przedmiotowym obszarze nie będzie znacząco oddziaływać na powietrze atmosferyczne, wody podziemne i powierzchniowe, nie będzie źródłem szkodliwego promieniowania, nie grozi awariami ani zanieczyszczeniem środowiska odpadami. Nie będzie również negatywnie wpływał na warunki stałego przebywania ludności w obrębie najbliższej zabudowy zagrodowej.

Na podstawie sporządzonego raportu oraz dotychczas prowadzonej eksploatacji w podobnych warunkach, należy uznać planowaną eksploatację jako mało uciążliwą dla środowiska i nie wywierającą negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

# 14. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU

Do opracowania niniejszego raportu wykorzystano dane zawarte w następujących opracowaniach i dokumentacjach:

- Dodatek nr 3 do dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE w kat. C1 , Oprac. GEOPROTECT  2013 r.;

- Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin. SGGW-AR. Warszawa 1980,

- Program Ochrony Środowiska i Strategia Gminy Mszczonów,

- materiały udostępnione przez GDOŚ, RDOŚ,

- inne materiały autorów.

Radzików, wrzesień 2013 r.