RAPORT O ODDZIAŁYWANIU  NA ŚRODOWISKO 
DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POD NAZWĄ:

ZAKŁAD PRZETWARZANIA I ZBIERANIA ODPADÓW 
ZLOKALIZOWANY NA DZIAŁCE NR 7 
W ADAMOWICACH GMINA MSZCZONÓW

Wnioskujący:                                                                     Opracowanie:

BEMOSTAL 	sp. z o.o.					Kierująca zespołem:

ul. Górczewska 179 					mgr inż. A. Kutyło-Bromka

01-459 Warszawa						Współpraca:

mgr. inż. G. Pełka

mgr inż. P. Wawrzyniak

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP	5

1.1. Zakres i cel opracowania	5

1.2.  Zakres i cel raportu	5

1.3.  Podstawy prawne	6

1.4. Wykorzystane materiały	7

1.5. Ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego	8

1.6. Zastosowane metody	9

2. OPIS  PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA	10

2.1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia	10

2.1.1. Skala przedsięwzięcia	11

2.1.2. Usytuowanie przedsięwzięcia	14

2.1.3.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną	18

2.2. Rodzaj stosowanej technologii	19

2.2.1. Stacja demontażu pojazdów - – odzysk metodą R12	19

2.2.2. Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego – odzysk metodą
 R12 i R13	35

2.2.3.	Linia do przetwarzania opon – odzysk metodą R3 i R13	45

2.2.4. Linia do granulacji tworzyw sztucznych  (hala A)– odzysk metodą R3 i R13	48

2.2.5.Linia recyklingu kabli – proces przetwarzania odpadów metodą R4 i R13	51

2.2.6.Przetwarzanie odpadów metodą R12 i R13 – skup surowców wtórnych	54

2.2.7. Zbieranie odpadów	58

3. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, W TYM ODPADÓW, 
WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI INWESTYCJI	61

3.1. Faza budowy	62

3.1.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza	62

3.1.2. Emisja do środowiska gruntowo-wodnego	67

3.1.3. Oddziaływanie na zbiorowiska roślinne, zwierzęta, grzyby	67

3.1.4. Emisja odpadów	68

3.1.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny	72

3.2. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające  z funkcjonowania 
przedsięwzięcia	75

3.2.1.  Emisje zanieczyszczeń do powietrza	76

3.2.2. Emisje do wód powierzchniowych i podziemnych	100

3.2.2.1. Ścieki bytowe i przemysłowe	100

3.2.2.2.a Wody opadowe	102

3.2.3. Emisja odpadów	104

3.2.4. Emisja hałasu	109

3.2.4.1. Wstęp – metodyka pracy	109

3.2.4.2. Lokalizacja przedsięwzięcia i wymagania akustyczne	110

3.2.4.3.  Wyznaczenie emisji hałasu w fazie eksploatacji	111

3.2.5. Drgania	117

4. INFORMACJE O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH I ENERGII	118

4.1. Bioróżnorodność	118

4.2. Wykorzystanie zasobów naturalnych	119

5. INFORMACJA O PRACACH ROZBIÓRKOWYCH	119

6. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII LUB KATASTROF 
NATURALNYCH I BUDOWLANYCH, PRZY UWZGLĘDNIENIU UŻYWANYCH SUBSTANCJI I STOSOWANYCH SUBSTANCJI I TECHNOLOGII, W TYM
 RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU	120

7. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH 
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA	131

7.1. Fizjografia i morfologia terenu	131

7.2. Powietrze	131

7.3. Wody powierzchniowe	133

7.4. Wody podziemne	135

7.5. Obszary podlegające ochronie	135

7.6 Korytarze ekologiczne	136

8. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.	137

9. OPIS KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MA BYĆ ZREALIZOWANE	137

10. INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI	138

11. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA  W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLEDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ	138

12. OPIS WARIANTÓW REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘCIA	139

13. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTÓW REALIZACJI INWESTYCJI	143

13.1. Wariant inwestorski	143

13.1.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji	143

13.1.1.1. Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe	143

13.1.1.2. Wpływ przedsięwzięcia na jakość powietrza	144

13.1.1.3. Wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny	144

13.1.1.4. Wpływ przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze	145

13.1.1.5. Wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, krajobraz i dobra materialne i zabytki	145

13.1.1.6. Oddziaływanie na obszary prawnie chronione	146

13.1.1.7. Wpływ na klimat i bioróżnorodność	146

13.1.1.8. Wzajemne oddziaływania pomiędzy elementami	146

13.1.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji	146

13.1.2.1. Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe	146

13.1.2.2.Wpływ przedsięwzięcia na jakość powietrza	150

13.1.2.3. Wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny	150

13.1.2.4. Wpływ przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze	151

13.1.2.5. Wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, krajobraz i dobra materialne i zabytki	152

13.1.2.6. Oddziaływanie na obszary prawnie chronione	152

13.1.2.7. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat	152

13.1.2.8. Wzajemne oddziaływania pomiędzy elementami	152

13.1.2.9. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie likwidacji	153

13.2. Wariant alternatywny	157

14. DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE  WPŁYW  PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO	157

14.1. Działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia	157

14.2. Działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko w fazie funkcjonowania	158

15. ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA	161

15.1. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego.	161

15.2. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.	165

16. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA	166

17. ANALIZA MOŻLIWOŚCI KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM	166

18.  LOKALNY MONITORING ŚRODOWISKA	167

29. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY	168

20. OPIS W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	168

# 1. WSTĘP

## 1.1. Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakład przetwarzania i zbierania odpadów zlokalizowany na działce nr 7 w Adamowicach, gmina Mszczonów”.

Wnioskującym o uzyskanie decyzji środowiskowej jest:

BEMOSTAL sp. z o.o.

ul. Górczewska 179

01-459 Warszawa

Zadaniem raportu jest przedstawienie informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska, ocena wpływu planowanej działalności na środowisko, 
a w przypadku stwierdzenia powodowanego oddziaływania – określenie parametrów granicznych dotrzymywania standardów jakości środowiska.

## 1.2.  Zakres i cel raportu

Raport wykonany został zgodnie z art. 66.1. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2022 poz. 1029).

Na podstawie ww. informacji Wójt Gminy Mszczonów wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, po uprzednim przeprowadzeniu procedury o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i uzgodnieniu warunków przedsięwzięcia z właściwymi organami.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi Inwestor wystąpił do Wójta Gminy Mszczonów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja środowiskowa wymagana jest w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.

## 1.3.  Podstawy prawne

Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- Ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2022 poz. 1029);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zmianami),

- Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022 poz. 2556),

- Ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (tj. Dz. U. 2022 poz. 2625),

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2022 poz. 916),

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022 poz. 699),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2020 poz. 10)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów Dz.U. z 2019, poz. 1755)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 
28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 112),

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. 
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2021 poz. 1710),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (tj. Dz. U. 2021 poz. 845)

- Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj. Dz. U. 2022 poz. 1622),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 nr.143, poz. 1206 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020r poz. 296 w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowani i przetwarzania odpadów (Dz.U.2020 poz. 296).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1169).

## 1.4. Wykorzystane materiały

- Dane uzyskane od Inwestora

- Plan zagospodarowania terenu przedsięwzięcia wraz z informacjami od Inwestora

- Wizja terenu

- Strony internetowe GIOŚ

- „Standardy przetwarzania poszczególnych rodzajów zużytego sprzętu oraz wymagania dla zakładów przetwarzania zużytego sprzętu” - FUNDEKO KORBEL, KROK-BAŚCIUK SP. J., Warszawa 2015 r.

- Katalog danych dotyczących infrastruktury transportowej oraz środków transportu w Polsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy 2015/996 – wytyczne GIOŚ

- „Katalog danych dotyczących działalności przemysłowej w Polsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy 2015/996” – wytyczne GIOŚ

- Polską Normę PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania” 2002 r.,

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000,

- Informacje uzyskane od Inwestora oraz rozpoznanie terenu.

- Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki

## 1.5. Ustalenia dotyczące zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr z 202 Ir. poz. 741 z późn zm.) oraz ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj Maz. z 2016r. poz. 7264) oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr LEX-1.4131.155.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 7199) Burmistrz Miasta Mszczonowa poinformował, że działka 
o nr ew. 7 położona w miejscowości Adamowice gm. Mszczonów znajduje się częściowo:

- na terenach obiektów produkcyjnych, magazynowych, zabudowy usługowej (dyspozycja planu IPU),

- na terenach komunikacji tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu IKDL).

Teren, na którym znajduje się ww. działka, nie jest położony w Obszarze Rewitalizacji w rozumieniu ustawy o rewitalizacji ani w Obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji zgodnie z rozdziałem 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 485).

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

## 1.6. Zastosowane metody

W celu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dokonano wizji lokalnej terenu. Zebrano również informacje i wykonaną dokumentację w zakresie prowadzonej inwestycji oraz wykorzystano dostępną literaturę w zakresie stanu środowiska w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia.

Do oceny stanu czystości powietrza w rejonie oddziaływania obiektu wykonano obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń powstających w kotłowni energetycznej i źródłach technologicznych a następnie przeprowadzono obliczenia komputerowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przy użyciu programu komputerowego „KOMIN” zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych poziomów substancji.

W celu obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu wykorzystano Program 
HPZ ‘2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT. Zastosowana metodyka obliczeniowa oparta jest na instrukcji ITB nr 338 i zgodna jest z metodyką podaną w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa.”

Raport wykonano zgodnie z obowiązującym prawodawstwem polskim 
i dyrektywami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami.

# 2. OPIS  PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 2.1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych i gumy, kabli oraz punktu zbierania i przetwarzania surowców wtórnych.

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 42 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) stacje demontażu pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zaliczane są do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

- Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 45 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) zakłady przetwarzania w rozumieniu art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 i 1479 oraz z 2019 r. poz. 125 i 1403), w których następuje demontaż obejmujący usunięcie ze zużytego sprzętu niebezpiecznych: substancji, mieszanin i części składowych zaliczane jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

- instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, 
w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.4);

- Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 83 a, b ww. rozporządzenia na przedmiotowym terenie zlokalizowany będzie punkty do zbierania lub przeładunku złomu oraz innych odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, który zaliczany jest do przesiedzieć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (przetwarzanie opon, tworzyw sztucznych 
i kabli).

### 2.1.1. Skala przedsięwzięcia

- Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – budynek A, magazyn przyjętych aut, place i boksy magazynowe

Na terenie stacji demontażu pojazdów prowadzony będzie demontaż zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, a także segregacja powstałych elementów na części przeznaczone do ponownego użycia oraz odpady selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane do dalszego przetwarzania podmiotom we własnej instalacji lub podmiotom zewnętrznym. Prace demontażowe będą odbywać się w hali A.

W instalacji będzie poddawanych demontażowi maksymalnie 6 samochodów dziennie. W hali demontażu znajdować się będą 4 stanowiska do demontażu pojazdów. Na każdym stanowisku może być przetworzonych od 1-3 samochodów/dziennie. Zakład będzie wytwarzał maksymalnie 9,0 Mg/dobę. Przyjmuje się pracę zakładu przez około 300 dni w roku. Łącznie w stacji może być przetwarzanych około 2 700 Mg odpadów zużytych pojazdów na dobę.

Proces technologiczny stacji demontażu pojazdów kwalifikuje się do procesu odzysku jako R12 i R13 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.).

2. Linia do demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(ZSEiE) – budynek A

Na terenie planowanej inwestycji powadzony będzie również demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w którym wykorzystywane będą procesy R12 i R13. Wielkość produkcji nie będzie przekraczała 9,0 Mg/dobę odpadów.

- Instalacja do przetwarzania (granulacji) tworzyw sztucznych: PP, PS, ABC – Hala A

Praca instalacji polegać będzie na mechanicznym przetwarzaniu tworzyw sztucznych wytworzonych w wyniku pracy instalacji 1 i 2 oraz dostarczonych z zewnątrz tj. ich granulacji w procesie R3.  Ilość przetworzonych odpadów w roku wynosić będzie: 2600 Mg/rok.

- Instalacja do przetwarzanie (granulacji) opon – Hala B

Praca instalacji polega na mechanicznym przetwarzaniu opon tj. ich granulacji w procesie R3. Ilość przetwarzanych opon wynosić będzie 3200 Mg/rok

- Instalacja do recyklingu kabli – Hala B

Praca instalacji polegać będzie na mechanicznym przetwarzaniu kabli wytworzonych w wyniku pracy instalacji 1 i 2 oraz dostarczonych z zewnątrz tj. ich granulacji 
w procesie R4. Wielkość produkcji wynosić będzie 2400 Mg/rok.

- Punkt zbierania i przetwarzanie surowców wtórnych (odpadów) metodą R12 – magazyn złomu, boksy magazynowe, plac magazynowy.

Przetwarzanie odpadów metodą R12 - do zakładu dostarczane będą surowce wtórne od innych wytwórców odpadów.

Po dostarczeniu na teren zakładu odpady będą rozładowywane, ważone 
i wstępnie segregowane według przeznaczenia do dalszego zagospodarowania. Odpady przeznaczone do przetworzenia na terenie zakładu będą wstępnie magazynowane (proces R 13) przed poddaniem ich procesom przetwarzania R 12.

Proces R 12 prowadzony będzie w wyznaczonych miejscach w wydzielonej części placu magazynowania surowców wtórnych i polega na wstępnym przetwarzaniu odpadów, ich sortowaniu i segregowaniu pod względem składu chemicznego, a także na zmniejszaniu ich objętości. Działania prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu urządzeń i maszyn znajdujących się na wyposażeniu zakładu (np. belownicą). Wysegregowane odpady będą magazynowane na placu magazynowym w kontenerach lub w boksach. Ilość przetwarzanych odpadów będzie wynosić 25 000 Mg/rok. Odpady mogą być poddawane dalszemu przetwarzaniu na terenie zakładu (np. tworzywa sztuczne).

Zbieranie odpadów – na terenie zakładu zbierane będą również odpady, które po dostarczeniu nie będą segregowane. Będą to odpady dostarczane od ich wytwórców w stopniu niewymagającym dalszej ich segregacji i przetwarzania. Ilość zbieranych odpadów w roku 25 000 Mg/rok.

- Odzysk metodą R13 – boksy, place magazynowe, magazyn przyjętych aut

Odzysk odpadów metodą R13 polega na magazynowaniu odpadów przed poddaniem ich innym procesom przetwarzania.

Na potrzeby w/w działalności gospodarczej, w celu utrzymania ruchu, przewiduje się budowę budynku warsztatowego, w którym znajdować się będzie również pomieszczenia socjalno-szatniowe dla pracowników obsługujących plac produkcyjny.

Wykorzystana będzie infrastruktura techniczna, w ramach której:

- energia elektryczna wykorzystywana będzie z i istniejącej sieci energetycznej,

- woda z istniejącej sieci wodociągowej.

Powstające ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ścieki przemysłowe będą uprzednio oczyszczane w separatorach związków ropopochodnych i osadnikach. Nie będzie dochodziło do mieszania się ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi.

Układ funkcjonalny zakładu oparty jest na wydzielonych funkcjonalnie strefach:

- południowo-schodnia: pomieszczenia socjalne zakładu, administracja, biuro skupu złomu, parkingi, dozór;

- wschodnia: magazynowanie i segregacja opon,

- północna - dwie hale w układzie równoległym połączone wiatą z liniami do recyklingu opon, kabli magazynu makulatury z belownicą, linią ręcznego demontażu ZSEiE, linią granulatu tworzywa sztucznego, magazynem części po demontażu, strefa demontażu i odzysku części z samochodów do 3,5T, pomieszczeniem utrzymania ruchu,

- środkowa: plac magazynowy skupu złomu, boksy składowe przed 
i poprodukcyjne.

- południowo-zachodnia: przyjęcie samochodów do złomowania i plac magazynowy z tym związany.

Teren znajduje się z dala od innych obiektów, jest ogrodzony, miejsca parkingowe pracowników będą poza ogrodzonym zakładem.

Zakład posiadać będzie dwie bramy od strony południowej - obie o szer. w świetle min. 4 m dla celów pożarowych. Łączność pomiędzy poszczególnymi budynkami i instalacjami technicznym zapewnia utwardzony teren (nawierzchnia: betonowa/ asfaltowa/płyty drogowe). Odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami 
z odrębnymi strefami pożarowymi są większe lub równe 20 m.

Ze względu na skalę planowanego przedsięwzięcia dla przedmiotowego Zakładu

wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (Dz.U. z 2014 poz. 1169 pkt. 5.1.f).

### 2.1.2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działce o numerze ewidencyjnym 7 położonej we wsi Adamowice, gmina Mszczonów, powiat Żyrardowski, która obecnie nie jest zabudowana. Działka porośnięta jest dziką roślinnością, zbożami oraz krzakami porzeczek. Na części działki uprawiane są zboża. Najbliższa zabudowa mieszkaniową jest zlokalizowana w odległości około 76 m w kierunku południowym od granic planowanego przedsięwzięcia i około 100 m od najbliższego emitora (kocioł gazowy w budynku biurowym) zlokalizowanego na terenie przedsięwzięcia.

Fot.1.  Teren inwestycji – zboża

Fot. 2. Teren inwestycji – krzewy porzeczek

Fot.3. Teren inwestycji od strony drogi

Fot.4. Teren inwestycji - krzaki porzeczek i teren porośnięty dzika roślinnością

Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach: ~290/236 m, o powierzchni płaskiej.

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Rys. 1. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle gminy Adamowice.

Inwestycja zlokalizowana jest poza:

- terenami zagrożonymi ruchami masowymi ziemi;

- strefą zagrożenia powodziowego;

- terenami górniczymi;

- obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

- obszarem wybrzeży, górskimi i leśnymi;

- objętymi ochroną przyrody i ochroną zabytków,

- obszarami, na których zostały przekroczone standardy jakości środowiska.

Rys. 2 Lokalizacja przedsięwzięcia w miejscowości Adamowice

## 2.1.3.	Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną

Tabela 1. Bilans terenu inwestycji – do sprawdzenia

| Powierzchnia działki | Około m2 | Około % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 56 600,00 | 100% |
| Hale z liniami do przetwarzania odpadów | 6304,12 | 11,14 |
| Wiata A między halami | 2672,06 | 4,72 |
| Budynek socjalno-biurowy | 265,39 | 0,47 |
| Budynki pomocnicze B i C | 37,18 | 0,07 |
| Powierzchnie utwardzone | 37379,94 | 66,04 |
| Powierzchnie biologicznie czynne | 9941,31 | 17,56 |

Teren zajęty pod plac budowy będzie wynosić około 500 m2.

## 2.2. Rodzaj stosowanej technologii

### 2.2.1. Stacja demontażu pojazdów - – odzysk metodą R12

- Wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Minimalne wymagania dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. W zakresie projektowania i zagospodarowania terenu wymagane jest dotrzymanie następujących warunków:

  - wyposażenie stacji w separator substancji ropopochodnych oczyszczający powierzchnie objęte systemem odprowadzania ścieków przemysłowych;

  - podzielenie terenu projektowanej stacji na sześć sektorów;

  - wyznaczenie na terenie stacji pomieszczenia do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji, wyposażone w metalową szafę do przechowywania dokumentów pojazdów;

  - wyposażenie stacji w wagę o skali ważenia do minimum 3,5 Mg;

  - zlokalizowanie sektora przyjmowania pojazdów na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych;

  - zlokalizowanie sektora magazynowania przyjętych pojazdów na utwardzonej, szczelnej powierzchni minimum 200 m2, z zachowaniem pola manewrowego, wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych;

  - zlokalizowanie sektora usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże wyposażone w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, zadaszenie oraz ściany boczne zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi;

  - zlokalizowanie sektora demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia w obiekcie budowlanym, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże wyposażone w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych;

  - zlokalizowanie sektora magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia na utwardzonej, zadaszonej powierzchni;

  - zlokalizowanie sektora magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów na utwardzonej powierzchni.

Rys.3. Schemat blokowy pracy instalacji do przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Organizacja stacji demontażu pojazdów

Stacja wykonana będzie zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 nr.143, poz. 1206 ze zmianą). Hala demontażu pojazdów znajdować się będzie w budynku A zaznaczonym na załączonym planie sytuacyjnym.

Strefa składać się będzie z następujących sektorów:

Sektor I – Przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor II – Magazynowania przyjętych (nieosuszonych) pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor III – Usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów

Sektor IV –Demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia

Sektor V – Magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia;

Sektor VI – Magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów

I. Sektor przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor przyjmowania pojazdów zlokalizowany będzie na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych – zgodnie z rozporządzeniem.

W sektorze przyjmowania pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie istnieć odpowiednie pomieszczenie dla obsługi właścicieli pojazdów wycofanych z eksploatacji przekazujących pojazdy do stacji, będą również zainstalowane wymagane rozporządzeniem:

− waga samochodowa (lub inne urządzenie ważące) o zakresie ważenia większym niż -3,5 Mg

− metalowa szafa na gromadzenie dokumentów związanych z przyjmowaniem pojazdów

W tej części sektora mogą znajdować się ze względów technicznych i ekonomicznych specjalistyczne urządzenie diagnostyczne dla dokonania oceny stanu technicznego części i zespołów mechanicznych przyjmowanego pojazdu które, przeznaczone byłyby, po ich wymontowaniu z pojazdu, do sprzedaży przez stację jako sprawne części zamienne.

II. Sektor magazynowania przyjętych (nie osuszonych) pojazdów wycofanych 
z eksploatacji

Sektor magazynowania pojazdów przyjętych do przetwarzania lokalizuje się na utwardzonej, szczelnej powierzchni, wyposażonej w system odprowadzania wód opadowych i ewentualnych odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych – zgodnie z rozporządzeniem. Powierzchnia magazynowa około 1860 m2.

Po przyjęciu do stacji pojazdy wycofane z eksploatacji jeszcze nie osuszone kierowane będą na parking znajdujący się przy hali demontażu, na którym oczekiwać będą na osuszenie i usunięcie z nich pozostałych odpadów niebezpiecznych a następnie na demontaż. Parking będzie miał nawierzchnię utwardzoną, nieprzepuszczalną dla olejów i paliw (ze względu na możliwość wyciekania tych płynów z pojazdów wycofanych z eksploatacji na podłoże). Spływ wód opadowych i innych z parkingu będzie ujęty przez korytka ściekowe i przewody rurowe a następnie kierowany do separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych i do zbiornika szczelnego bezodpływowego zlokalizowanego na terenie działki Inwestora o pojemności 
16 000 m2.

Podstawowe znaczenie dla ochrony ziemi i wód na terenie stacji i w jej otoczeniu ma:

- szczelne utwardzenie powierzchni nieprzepuszczalnych dla olejów
i pozostałych płynów eksploatacyjnych z pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscach narażonych na wycieki tych płynów.

- zbieranie i usuwanie płynów eksploatacyjnych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji rozlanych na powierzchniach Stacji (w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych) za pomocą znajdujących się w pobliżu sorbentów. Teren, na którym magazynowane będą pojazdy przed demontażem wyposażony będzie w system odprowadzania wód odciekowych poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika bezodpływowego o powierzchni 16 000 m2.

III. Sektor usuwania odpadów niebezpiecznych (w tym płynów) z pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, lokalizuje się w całości w obiekcie budowlanym oznaczonym litera A, posiadającym utwardzone, szczelne podłoże wyposażone w system odprowadzania odcieków kierowanych do separatora substancji ropopochodnych, zadaszenie oraz ściany boczne zabezpieczające przed czynnikami atmosferycznymi.

W sektorze tym z pojazdów wycofanych z eksploatacji będą usuwane zgodnie z uprzednio cytowanym rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy:

a) oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne.

b) pozostałe płyny eksploatacyjne (paliwo ciekłe, płyny chłodnicze, oraz płyny ze spryskiwaczy i płyny hamulcowe)

c) akumulatory

d) paliwo gazowe wraz ze zbiornikami (jakie są zainstalowane w pojeździe)

e) płyny (freon) zawarte w urządzeniach klimatyzacyjnych pojazdu

f) katalizatory spalin

g) elementy wyposażenia zawierające materiały wybuchowe (do uruchamiania poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa)

h) kondensatory elektryczne (w których zawarte są substancję stwarzające szczególne zagrożenia)

i) elementy zawierające rtęć

Usuwanie płynów eksploatacyjnych wymienionych w pkt. a i b będzie zlokalizowane w hali demontażu, która posiada szczelną nawierzchnię i dokonywane będzie przy zastosowaniu specjalistycznych urządzeń do osuszania pojazdów. Usunięte z pojazdów wycofanych z eksploatacji, przy pomocy specjalistycznych urządzeń, płyny eksploatacyjne wymienione w pkt. a i b będą przepompowywane przewodami rurowymi do dużych zbiorników zlokalizowanych przy hali. Miejsce magazynowana zbiorników będzie zadaszone, a pojemniki z odpadami płynnymi będą ustawione 
w szczelnej wannie wychwytującej.

Pozostałe odpady niebezpieczne będą magazynowane w hali A demontażu pojazdów, na szczelnym utwardzonym podłożu.

Akumulatory, wymontowane z pojazdów wycofanych z eksploatacji będą umieszczone w specjalnych szczelnych pojemnikach na akumulatory wyłożonych materiałem odpornym na działanie kwasów zawartych w akumulatorach.

Płyny (freony) usunięte z układów klimatyzacyjnych przy pomocy specjalnych urządzeń do ich przepompowania będą magazynowane w szczelnych, oznakowanych zbiornikach.

Podobnie jak z płynami z układów klimatyzacyjnych z paliwem gazowym podobnie będzie się postępować w odniesieniu do zbiorników na paliwo gazowe zainstalowanych w pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Poduszki powietrzne i napinacze pasów bezpieczeństwa będą w tym sektorze stacji demontażu neutralizowane (lub wymontowywane i magazynowane) ściśle wg instrukcji producentów pojazdów.

Kondensatory, w których zawarte są substancje stwarzające szczególne zagrożenia oraz części zawierające rtęć będą demontowane i magazynowane w zamykanych pojemnikach, odpowiednio oznaczonych. Katalizatory będą demontowane również w sektorze demontażu części i zespołów, jednak będą musiały być magazynowane jako odpady niebezpieczne w osobnych zamykanych pojemnikach odpowiednio oznakowanych.

IV. Sektor demontażu części i materiałów pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor demontażu części i materiałów z pojazdów wycofanych z eksploatacji zlokalizowany będzie w hali A, mającej szczelną podłogę i urządzenia zbierające ewentualne wycieki (np. w postaci odpowiednich pochyleń podłogi i studzienek połączonych z separatorem koalescencyjnym). W hali tej będą zainstalowane urządzenia wspomagające demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji takie jak np. podnośnik samochodowy, obrotnica samochodów, wyciągarka silników, urządzenia do demontażu szyb drzwiowych, szyb klejonych oraz urządzenia do demontażu kół.

W sektorze demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie również wydzielone stanowisko (np. stół warsztatowy) do demontażu zespołów napędowych pojazdów, które nie będą przeznaczone do sprzedaży jako części zamienne, lecz będą demontowane, aby oddzielić z nich różne materiały (głównie metale kolorowe).

Na stanowisku tym będzie zainstalowana wyciągarka podtrzymująca demontowane zespoły. Zaleca się, aby w sektorze demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji była zainstalowana nieduża myjka pracująca w obiegu zamkniętym do mycia zespołów wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji, a przeznaczonych do sprzedaży jako części zamienne. Ścieki z myjki odprowadzane będą poprzez separator substancji ropopochodnych do szczelnego zbiornika na ścieki przemysłowe.

W sektorze demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji pojazd będą demontowany kolejno na stanowisku „demontażu od góry” w trakcie, którego demontowane byłyby wartościowe części dostępne w normalnej pozycji pojazdu, a następnie po obróceniu go (np. na obrotnicy) lub podniesieniu na podnośniku demontowane były zespoły dostępne „od dołu” (układ wydechowy, katalizator, zawieszenie, koła).

Transport pomiędzy stanowiskami sektora usuwania odpadów niebezpiecznych i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji odbywał się będzie na wózkach transportowych dla łatwej manipulacji pojazdem, który dość często nie ma sprawnego układu jezdnego i kół. W sektorze demontażu będą znajdować się przy każdym stanowisku pojemniki na zdemontowane materiały i części z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zawartość tych pojemników, wywożonych z sektora demontażu (wózkami widłowymi) będzie przesypywana do większych kontenerów lub układana na regały usytuowane w sektorze magazynowania części i materiałów budynku A lub w boksach magazynowych. Przy umieszczaniu części i materiałów w tych pojemnikach i kontenerach należy kierować się przede wszystkim taką selekcją materiałów i części, aby umożliwiała ona największy poziom recyklingu, odzysku i ponownego użycia części i materiałów.

V. Sektor magazynowania części i materiałów zdemontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji

Sektor magazynowania części i materiałów zdemontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji będzie się składać z:

- magazynu wyposażenia i części samochodowych pochodzących ze zdemontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji przeznaczonych do sprzedaży przez stację – hala A,

- miejsca magazynowania odpadów z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w tym odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne – odpady niebezpieczne płynne magazynowane będą w zbiornikach, w wannie wychwytującej pod zadaszeniem. Odpady inne niż niebezpieczne magazynowane w hali A oraz w boksach magazynowych selektywnie, zgodnie z kodami odpadów bez możliwości mieszania się odpadów.

W odniesieniu do magazynu płynnych odpadów niebezpieczne wymagane jest, aby:

− zespoły pojazdów np. silniki zawierające oleje (i inne płyny) były magazynowane 
w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi wyciekami z nich płynów na podłoże (przez umieszczenie pod nimi odpowiednich wanien przechwytujących olej). Ponadto sposób magazynowania części powinien zabezpieczać części magazynowania przed ich uszkodzeniem.

W odniesieniu do magazynowania odpadów niebezpiecznych pochodzących 
z demontażu szczególne zagrożenia mogą stwarzać płyny eksploatacyjne umieszczone w zbiornikach usytuowanych na zewnątrz budynku, w szczelnej wannie ociekowej. Wymagania dla tych zbiorników określa rozporządzenie ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi Dz. U. Nr 192 poz.1968. Zagrożenia pożarowe stwarzać mogą również zbiorniki na paliwa, dlatego też zbiorniki te muszą posiadać atesty na gromadzenie w nich paliw, w tym szczególnie ważne jest, aby posiadały one zabezpieczenie przez ich przepełnieniem. Odpady będą magazynowane na zewnątrz hali demontażu, pod wiatą, w szczelnej wannie wychwytującej.

W miejscach ich instalowania będą również zgromadzone sprawne środki gaśnicze oraz sorbenty. Kontenery na odpady stałe usytuowane w tym sektorze będą tak usytuowane, aby istniał do nich wygodny dostęp dla pojazdów wywożących te odpady z terenu stacji.

VI. Sektor magazynowania osuszonych i zdemontowanych pojazdów wycofanych z eksploatacji

Karoserie będą magazynowane na utwardzonej powierzchni w magazynie karoserii. Dopuszczalne jest układanie ich w stosach zabezpieczonych przed osunięciem. W sektorze tym w przyszłości będzie zainstalowana spłaszczarka karoserii pozwalająca na spłaszczenie karoserii dla ekonomicznego ich transportu np. do strzępiarek. Na terenie sektora będą zapewnione dogodne warunki manewrowania pojazdów wywożących zdemontowane pojazdów wycofanych z eksploatacji z terenu stacji.

Na przedmiotowej stacji planuje się demontaż stanowiskowy. Polega on na wymontowaniu części i zespołów do regeneracji lub ponownego użycia oraz elementy przeznaczone do recyklingu materiałowego. Stanowisko demontażu wyposażone będzie w podnośnik z przyłączami sprężonego powietrza i energii oraz narzędziami do demontażu. Dalszy demontaż zespołów na poszczególne elementy dokonuje się na stołach warsztatowych. Po wymontowaniu wszystkich przydatnych elementów oraz zespołów podwozie (po zgniataniu w prasie do karoserii), wraz z pozostałymi elementami karoserii jest odtransportowane na utwardzony plac pojazdów wycofanych. Wszystkie wymontowane części zamienne i surowce wtórne posegregowane według poszczególnych grup trafiają do pomieszczeń magazynowych.

Stosowane techniki demontażu polegają na zastosowaniu procesów szybkiego oddzielania poszczególnych elementów takie jak: cięcie, wyłamywanie, wyrywanie i odcinanie. Przy demontażu przeważnie wykorzystywane będą narzędzia używane zwykle przy naprawach samochodów. Do transportu demontowanych pojazdów używane będą wózki widłowe.

Demontaż pojazdów prowadzony będzie w sposób polegający na:

    - demontażu akumulatora z pojazdu i umieszczenie go w specjalnym pojemniku 
z tworzywa sztucznego lub z blachy kwasoodpornej,

    - demontażu poduszki powietrznej (operacja niebezpieczna),

    - osuszeniu pojazdu z płynów (stanowisko do osuszania wyposażone jest w podnośnik umożliwiający podniesienie pojazdu na dogodną do pracy wysokość oraz układ rurowy ze zbiornikiem do magazynowania olejów i innych płynów. Urządzenia do wykonywania tych operacji są wyposażone w przyrządy do przecinania przewodów z płynem i służące do nawiercania i przebijania dna zbiornika):

- paliwa,

- gazu ze zbiornika i z instalacji gazowej (tylko urządzenie specjalne),

- oleju silnikowego,

- oleju przekładniowego (skrzynia biegów, przekładnia główna, mosty),

- oleju z układu wspomagania kierownicy,

- oleju z amortyzatorów (przy demontażu podzespołu),

- płynu chłodzącego,

- czynnika z układu klimatyzacji (tylko urządzenie specjalne),

- płynu ze spryskiwaczy szyb,

- płynu hamulcowego (tylko urządzenie specjalne - próżniowe),

- oleju ze sprężyn gazowych (przy demontażu podzespołu).

    - demontażu filtrów paliwa, oleju, powietrza i nawiewu.

    - demontażu zbiornika gazu.

Operacje, które należy wykonać ze względu na potrzeby recyklingu:

    - demontaż gaśnicy,

    - demontaż narzędzi, trójkąta ostrzegawczego i podnośnika,

    - demontaż drzwi i pokryw,

    - demontaż siedzeń,

    - demontaż szyb i uszczelek,

    - demontaż kół i opon,

    - demontaż silnika, przekładni i elementów osprzętu (np. alternatora, rozrusznika, wału napędowego),

    - demontaż katalizatorów (składować w/g przepisów),

    - demontaż i segregacja tworzyw sztucznych (w tym zderzaków, desek rozdzielczych,
reflektorów, nakładek, listew itp.),

    - demontaż tapicerki i pianek,

    - demontaż wykładzin,

    - demontaż instalacji elektrycznej,

    - segregacja części i materiałów do: recyklingu, ponownego użycia i odpadów,

    - pomiar mas materiałów przeznaczonych do recyklingu i odpadów.

Warunkiem dużej skuteczności recyklingu produktów jest odpowiednia kultura
techniczna i jakość demontażu zezłomowanych pojazdów. Odzyskane zespoły, podzespoły i części po doprowadzeniu ich do stanu sprawności technicznej mogą być wprowadzone do sprzedaży i wykorzystywane jako części i urządzenia zamienne.

Wyposażenie stacji demontażu pojazdów:

- podnośnik 2-kolumnowy elektrohydrauliczny, szt. 2

- żuraw do wyciągania silników, szt. 2

- montażownica osobowa automatyczna, szt. 1

- odsysarka do płynów eksploatacyjnych, szt. 2

- wyważarka do kół samochodowych, szt. 1

- urządzenie automatyczne do obsługi klimatyzacji, szt. 2

- przecinarka plazmowa, szt. 2

- kompresor tłokowy, szt. 2

- spawarka inwertorowa do spawania metodą TIG, szt. 1

- zestawy kluczy: pneumatycznych, nasadowych, płasko-oczkowych, szt. 10

- pojemniki zbiorcze z ociekaczem do płynów eksploatacyjnych, szt. 2

- pojemniki zbiorcze z ociekaczem do paliw eksploatacyjnych, szt. 2

- pojemniki na akumulatory, materiały i odpady z demontażu, szt. 50

- wózki widłowe elektryczne (na akumulatory) - szt. 4

- prasa do karoserii

- waga najazdowa o nośności 60 ton szt. 1

- wagi do 3 ton szt. 3.

Wszystkie ww. urządzenia pracowały będą wewnątrz budynku.

Pojazdy do demontażu przywożone będą transportem zewnętrznym lub samochodami ciężarowymi.

W procesie odzysku R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R11) wyodrębnia się z przekazanego odpadu części przeznaczone do ponownego użycia oraz wytwarza odpady.

Maksymalna moc przerobowa

Zakład będzie wytwarzał maksymalnie 9,0 Mg/dobę. Przyjmuje się pracę zakładu przez około 300 dni w roku. Łącznie w stacji może być przetwarzanych około 
2 700 Mg odpadów zużytych pojazdów na dobę.

Rodzaje przetwarzanych odpadów

W Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji odzyskowi będzie poddawane max. 6 samochody dziennie. Przy założeniu, że średnia masa pojazdu wynosi 1,5 Mg. Dziennie zakład będzie przerabiał 9,0 Mg/dobę. Przyjmuje się pracę zakładu przez 300 dni w roku. Łącznie w Stacji może być przetwarzanych około 
2 900 Mg odpadów zużytych pojazdów na rok.

R12 - wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11. Do tego procesu kwalifikowany jest demontaż pojazdów 
w wyniku, którego powstają nowe rodzaje odpadów,

R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R 12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów przetwarzanych na terenie stacji demontażu pojazdów

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Maksymalna masa wytworzonych odpadów (Mg/rok) | Proces odzysku |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 01 04* | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy | 2400 | R12, R13 |
| 16 01 06 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów | 500 | R12, R13 |
| Razem | 2900 |  |

Tabela 3. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów w Stacji Demontażu Pojazdów

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość odpadów wytworzonych w roku Mg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odpady |
|  | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 4 |
|  | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 4 |
|  | 13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne | 4 |
|  | 13 02 04* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne | 4 |
|  | 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 4 |
|  | 13 02 06* | Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 4 |
|  | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 4 |
|  | 13 07 01* | Olej opałowy i olej napędowy | 2 |
|  | 13 07 02* | Benzyna | 2 |
|  | 13 07 03* | Inne paliwa (włącznie z mieszaninami) | 4 |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olej owe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,3 |
|  | 16 01 07* | Filtry olejowe | 15 |
|  | 16 01 08* | Elementy zawierające rtęć | 10 |
|  | 16 01 09* | Elementy zawierające PCB | 5 |
|  | 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 1 |
|  | 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest | 15 |
|  | 16 01 13* | Płyny hamulcowe | 10 |
|  | 16 01 14* | Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje | 5 |
|  | 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 | 2 |
|  | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 35 |
|  | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 32 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
|  | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,50 |
|  | 16 01 03 | Zużyte opony | 132 |
|  | 16 01 12 | Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11* | 12 |
|  | 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14* | 12 |
|  | 16 01 16 | Zbiorniki na gaz skroplony | 13 |
|  | 16 01 17 | Metale żelazne | 1755 |
|  | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 135 |
|  | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 243 |
|  | 16 01 20 | Szkło | 108 |
|  | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 20 |
|  | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 20 |
|  | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 14 |
|  | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 10 |
|  | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 10 |

Sposób magazynowania odpadów

- Niebezpieczne odpady płynne o kodach13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 13*,13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08*, 13 07 01*, 13 07 02*, 13 07 03*, 16 01 13*, 16 01 14* magazynowane będą w szczelne pojemniki lub zbiorniki z metalu lub tworzyw sztucznych odpornych na działanie odpadów w nich magazynowanych, pod wiatą ustawione w szczelnej wannie ociekowej zlokalizowany w pobliżu hali A, w jej zachodniej części.

- Pozostałe odpady niebezpieczne magazynowane będą w szczelnych opakowania, kontenerach, pojemnikach zlokalizowanych w magazynie odpadów 
w hali demontażu pojazdów, na półkach lub w kontenerach na utwardzonym podłożu.

- Karoserie pojazdów będą magazynowane na wyznaczony, utwardzony placu magazynowania karoserii.

- Odpady opon będą magazynowane na wydzielonej części utwardzonego placu magazynowego wraz z oponami dostarczonymi od zewnętrznych wytwórców opon. Na placu odbywać się będzie również segregacja opon.

- Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne będą magazynowane w hali magazynowej lub w boksach na zewnątrz hali. Odpady będą magazynowane w kontenerach, zbiornikach lub workach na półkach lub na utwardzonym podłożu.

Część wytworzonych odpadów będzie kierowana do instalacji recyklingu tworzyw sztucznych oraz przetwarzania kabli. Odpady metali i inne odpady inne niebezpieczne (głównie metale i nie nadające się do granulacji tworzywa sztuczne) mogą będą magazynowane na placu magazynowania surowców wtórnych.

Odpady, które nie będą przetwarzane we własnych instalacjach, zostaną przekazane do recyklingu, odzysku bądź unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom odpadów.

Odzyskiwane w stacji części pojazdów nadające się do bezpośredniego użytku musza spełniać warunki określone w art. 14 ustawy o odpadach co pozwoli na zmianę statusu odpadów.

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają:

1) łącznie następujące warunki:

a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,

c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2) szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach - w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

Część socjalno-biurowa

W części planowanego budynku wyznaczone zostanie pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji. 	Pomieszczenie biurowe zostanie wyposażone w metalową szafę, służącą do przechowywania dokumentów związanych z przyjmowaniem pojazdów. W projektowanym budynku znajdą się również pomieszczenia socjalne dla pracowników zakładu oraz kotłownia.

Czas pracy i zatrudnienie

Obsługę stacji demontażu pojazdów stanowić będzie około 10 osób w godz. 6.00-22.00. Praca będzie odbywała się od poniedziałku do soboty. W tych godzinach przyjmowane będą samochody do recyklingu i inne surowce oraz będzie prowadzona rozbiórka metali kolorowych.

### 2.2.2. Zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego – odzysk metodą R12 i R13

Demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie na ręcznym stanowisku demontażu zlokalizowanym w wydzielonej, zadaszonej części hali (oznaczonej na planie sytuacyjnym litera „B”) posiadającej nieprzepuszczalne podłoże. Na terenie zakładu znajdować się będą sorbenty pozwalające na likwidację ewentualnych wycieków. Cały obiekt zabezpieczony będzie przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostarczony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, magazynowany będzie w zadaszonej hali, w której odbywać się będzie demontaż urządzeń.

Zdolność przerobowa instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów wynosi:

- 2970 Mg/rok odpadów niebezpiecznych (9,9 Mg/dobę),

- 7200 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne (24 Mg/dobę).

Przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego realizowane będzie poprzez ich odzysk metodą R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11). Odpady przeznaczone do przetworzenia na terenie zakładu będą wstępnie magazynowane (proces R 13) przed poddaniem ich procesom przetwarzania R 12.

W przypadku demontażu ręcznego, przebieg procesu jest uzależniony od skali działalności przedsiębiorstwa i rodzaju przetwarzanych odpadów.

Demontaż odbywać się będzie w sposób ręczny na stołach demontażowych, przy użyciu narzędzi i elektronarzędzi, głównie wkrętaków i kluczy. Ze zużytych urządzeń w pierwszej kolejności usuwane będą składniki niebezpieczne, materiały lub części składowe określone w załączniku nr 5 do ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Będą to przede wszystkim: części składowe zawierające rtęć, w tym wyłączniki lub podświetlacze, baterie, kondensatory elektrolityczne, wkłady drukujące płynne i proszkowe, tworzywo sztuczne zawierające związki bromu zmniejszające palność, wyświetlacze ciekłokrystaliczne lub kineskopowe wraz z obudową, jeżeli ją zawierają, zewnętrzne okablowania elektryczne, kondensatory zawierające PCB.

W zakładzie nie będą przetwarzane odpady zawierające pierwiastki promieniotwórcze ani odpady zawierające substancje zubażające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane. Po usunięciu elementów niebezpiecznych nastąpi wymontowanie pozostałych części składowych zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Demontowane będą elementy stalowe, aluminiowe oraz elementy zawierające metale szlachetne. Na tym etapie oddzielane będą również obudowy z tworzyw sztucznych, płytki drukowane a także inne elementy z przeznaczeniem do dalszego recyklingu.

W zależności od rodzaju i wielkości urządzenia wymontowywane będą elementy i urządzenia takie jak: obudowy, silniki, sprężarki, czujniki elektroniczne, wiązki przewodów, płytki drukowane i kineskopy. W procesie tym wyodrębnione będą poszczególne frakcje i elementy. W ten sposób będzie demontowany zarówno duży sprzęt jak i małe urządzenia elektryczne i elektroniczne. W wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstawały będą odpady inne niż niebezpieczne (m.in. w postaci metali żelaznych, metali nieżelaznych, tworzyw
sztucznych, podzespołów peryferyjnych) oraz odpady niebezpieczne (m.in. akumulatory litowo-jonowe i ołowiowe, świetlówki). W przypadku gdy wymontowane elementy po sprawdzeniu stanu technicznego będą nadawały się do dalszego użytkowania będą przygotowywane do ponownego użycia, a następnie sprzedawane jako pełnowartościowe części. Do czasu sprzedaży magazynowane będą w wydzielonym miejscu przeznaczonym na sprzęt lub części do ponownego użycia. W ww. instalacji prowadzony będzie również mechaniczny proces przetwarzania zużytego sprzętu. Rozdrabnianie i wstępna separacja elektromagnetyczna odbywać się będzie w kruszarce. Następnie rozdrobniona frakcja poprzez przenośnik taśmowy trafiać będzie do dalszego sortowania z wykorzystaniem linii do separacji optycznej, indukcyjnej, prądowo-wirowej i magnetycznej, gdzie zostaną wydzielone poszczególne frakcje, które trafią do odpowiednich magazynów.

Uzyskane po demontażu frakcje odpadów będą ważone oraz rejestrowane.  Odpady złomu żelaza i stali (19 12 02) oraz odpady złomu aluminium (19 12 03) będą zagospodarowywane na terenie Zakładu w procesie odzysku R12 w kierunku utraty statusu odpadów. W przypadku niespełnienia wymagań dotyczących utraty statusu odpadów, odpady złomu żelaza i stali oraz odpady złomu aluminium wraz 
z innymi odpadami wytworzonymi w procesie demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, będą przekazywane podmiotom posiadających stosowne zezwolenia na ich odzysk lub unieszkodliwianie. Sprawne urządzenia lub wymontowane sprawne elementy nadające się do ponownego użycia umieszczane będą 
w magazynie części do ponownego użycia i przeznaczane do przekazania lub sprzedaży.

Odpady zużytego sprzętu magazynowane będą do czasu przetworzenia
w magazynie odpadów zlokalizowanym w hali przetwarzania A. Odpady gromadzone będą w odpowiednich pojemnikach (o ile będą one niezbędne) lub na odpowiednio przygotowanych stelażach, na szczelnym i utwardzonym podłożu w wydzielonych 
i oznaczonych miejscach budynku, w którym odbywać się będzie demontaż sprzętu.

Odpady metali i tworzyw sztucznych mogą być magazynowane na placu magazynowym surowców wtórnych w boksach magazynowych w zależności od rodzaju wytworzonych odpadów.

Rys. 4. Schemat przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

P

Rodzaje zużytego sprzętu poddawanego odzyskowi w instalacji do przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, baterii i akumulatorów:

- Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury (pompy ciepła, grzejniki zawierające olej),

- Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2, ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

- Lampy: diody elektroluminescencyjne (LED)

- Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych, w tym: pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

- Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych, w tym: odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.

- Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm: telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

Odpady te kierowane będą bezpośrednio do magazynu i po zebraniu ich większej ilości przekazane zostaną podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenia na odzysk odpadów oraz możliwości techniczne w tym zakresie. Stosowana metoda odzysku to R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11. Odpady metali oraz tworzyw sztucznych 
i gumy mogą być przekazywane do dalszego wykorzystania w zakładzie.

Miejsca, w których będzie magazynowany zużyty sprzęt przed poddaniem go przetwarzaniu, wyposażone będą w:

  - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;

  - zadaszenie zapobiegające oddziaływaniu czynników atmosferycznych na właściwych obszarach (Hala A);

  - zabezpieczenie uniemożliwiające dostęp osobom postronnym.

Zakład przetwarzania wyposażony będzie w:

  - wagę zużytego sprzętu, umożliwiające wykonanie zbiorczego, elektronicznego wydruku wszystkich dokonywanych ważeń odrębnie dla zużytego sprzętu i odrębnie dla odpadów powstałych ze zużytego sprzętu;

  - magazyn na odpady powstałe ze zużytego sprzętu przygotowane do ponownego użycia,

  - pojemniki do magazynowania baterii i akumulatorów, kondensatorów zawierających PCB oraz innych odpadów niebezpiecznych, w tym odpadów promieniotwórczych;

  - nieprzepuszczalne podłoża na odpowiednim obszarze wraz z urządzeniami do likwidacji wycieków oraz w stosownym przypadku, odstojnikami i odolejaczami;

  - instalacje umożliwiające przetworzenie zużytego sprzętu powstałego z poszczególnych grup sprzętu przetwarzanego w danym zakładzie przetwarzania.

Do rozdrabniania odpadów po demontażu służył będzie rozdrabniacz 4 wałowy lub dwuwałowy (w zależności od dostawcy) o mocy około 70kW. Rozdrobniony materiał przewożony będzie do boksów na zewnątrz.

Obsługa pomieszczenia 5-8 osób.

Tabela 4. Odpady przewidziane do przetworzenia w instalacji

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |
|  | 9 01 11* | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 2 | 20,0 |
| 1. | ex 16 01 10* | Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) – elektryczne poduszki powietrzne | 2970 |
| 2. | ex 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 – akumulatory z samochodów elektrycznych | 2970 |
| 3. | 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 2970 |
| 4. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń | 2970 |
| 6. | 20 01 35* | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki | 2970 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 7. | 09 01 10 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii | 20,0 |
| 8. | 09 01 12 | Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione |  |
| 9. | 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 7 200 |
| 10. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 7 200 |
| 13. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 7 200 |
| 14. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33* | 5 760 |
| 15. | 20 01 36 | Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 7 200 |

Łączna ilość odpadów dopuszczonych do przetworzenia w instalacji: 
10 170 Mg, w tym:

- 2970 Mg/rok odpadów niebezpiecznych (9,9 Mg/dobę),

- 7200 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne (24 Mg/dobę).

W poniższej tabeli określono rodzaje i masy odpadów powstające w wyniku przetwarzania odpadów w ww. instalacji.

Tabela 5. Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów w instalacji

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość w Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 10 |
| 2. | 13 03 10* | Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła | 100 |
| 3. | ex 16 01 21* | Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14 (akumulatory z samochodów elektrycznych) | 2970 |
| 4. | 16 02 09* | Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 10 |
| 5. | 16 02 15* | Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 500 |
| 6. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 2970 |
| 7. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 2970 |
| 8. | 16 06 03* | Baterie zawierające rtęć | 2970 |
| 9. | 19 12 11* | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne | 110 |
| 10. | 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 5 000 |
| 11. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) | 6260 |
| 12. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 6260 |
| 13. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 200 |
| 14. | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 300 |
| 15. | 19 12 01 | Papier i tektura | 1000 |
| 16. | 19 12 02 | Metale żelazne | 6 000 |
| 17. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 1 500 |
| 18. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 6 000 |
| 19. | 19 12 05 | Szkło | 4 000 |
| 20. | 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 1 000 |
| 21. | 19 12 08 | Tekstylia | 300 |
| 22. | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 1 500 |
| 23. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 7 100 |

Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady przeznaczone do demontażu oraz odpady zdemontowane będą magazynowane w budynku demontażu (hala A) lub odpady inne niż niebezpieczne w boksach magazynowych, na utwardzonym podłożu w kontenerach, pojemnikach, workach oznakowane zgodnie z katalogiem odpadów. Dostarczone do demontażu odpady o dużych gabarytach mogą być magazynowane luzem w wyznaczonych sektorach. Część wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne może być magazynowana w boksach magazynowych na zewnątrz budynku demontażu wraz z surowcami wtórnymi, (np. metale, tworzywa sztuczne).

Wszystkie odpady niebezpieczne będą magazynowane w hali, na utwardzonym szczelnym podłożu w szczelnych pojemnikach lub kontenerach odpornych na działanie odpadów w nich magazynowanych, z wyjątkiem odpadów płynnych, które będą magazynowane pod wiatą w zbiornikach ustawione w szczelnej wannie ociekowej.

Część wytworzonych odpadów będzie kierowana bezpośrednio do instalacji recyklingu tworzyw sztucznych oraz przetwarzania kabli.

Odpady, które nie będą przetwarzane we własnych instalacjach, zostaną przekazane do recyklingu, odzysku bądź unieszkodliwiania uprawnionym odbiorcom odpadów.

### Linia do przetwarzania opon – odzysk metodą R3 i R13

Przetwarzaniu poddawane będą opony pochodzące z demontażu pojazdów oraz dostarczane z innych zakładów. Ilość przetwarzanych odpadów wynosić będzie około 3200 Mg/rok.

Rozmiar dostarczanych opon uzależniony będzie od możliwości rozdrabniania na linii granulatu zlokalizowane w obrębie niniejszej inwestycji. Do tego celu nie będą używane narzędzia, nie będą wydzielały się żadne substancje, pyły i gazy. Przetwarzaniu poddawane będą zarówno opony powstające w trakcie demontażu pojazdów jak i dostarczane od zewnętrznych dostawców.

Odpady przeznaczone do przetworzenia na terenie zakładu będą wstępnie magazynowane (proces R 13) przed poddaniem ich procesom przetwarzania R 3.

Dostarczane do zakładu opony oraz uzyskane ze zdemontowanych pojazdów będą magazynowane w magazynie nr 4.

Produkcja granulatu z opon

W celu racjonalnej gospodarki oponami używanymi niezbędne jest zidentyfikowanie różnych ich kategorii. Segregacja opon z podziałem na poszczególne kategorie będzie odbywała się na terenie magazynu opon (D). Z punktu widzenia potencjalnego ich przeznaczenia, można rozróżnić trzy kategorie opon używanych:

- opony częściowo zużyte, które można legalnie użyć zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem (tzn. mają zachowaną określoną minimalną głębokość rzeźby bieżnika, która w większości krajów – w tym także w Polsce – wynosi 1,6 mm);

- opony używane nadające się do bieżnikowania. Opon tych nie można ponownie użyć bez naprawy, ze względu na mniejszą od wymaganej głębokość rzeźby bieżnika. Można je natomiast poddać bieżnikowaniu, czyli trwałemu przyłączeniu nowego bieżnika w procesie wulkanizacji (pod warunkiem, że mają nieuszkodzony karkas);

- opony zużyte, tzn. takie, które nie nadają się do używania zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem ani do bieżnikowania. Może to być spowodowane wiekiem opony lub uszkodzeniem karkasu. Takie opony można poddać recyklingowi lub zastosować jako paliwo alternatywne (w całości lub po rozdrobnieniu). W przypadku niniejszej inwestycji podlegać będą rozdrobnieniu.

W zakładzie prowadzony będzie odzysk metodą R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania).

Dostarczone opony poprze ładowarkę umieszczane będą na taśmociągu (podwójnym szeregowym), co spowoduje lepszy rozkład opon przed podaniem do pierwszego urządzenia rozdrabniającego. Tu opony będą rozstrzępione do wartości śr. 15-50 mm, następnie przekazywane będą do urządzenia granulującego, skąd materiał o wymiarach śr. 10-20 mm trafiają na taśmę podającą do dalszego etapu, 
w którym następuje dalsze rozdrobnienie oraz pozyskanie stali przy pomocy separatorów magnetycznych.

Tabela 6. Odpady przewidziane do przetworzenia

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość przetworzonych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 01 03 | Zużyte opony | 3200 |

Tabela 7. Rodzaje i ilości wytworzonych odpadów po procesie przetwarzania

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytworzonych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 2200 |
| 19 12 02 | Metale żelazne | 700 |
| 19 12 08 | Tekstylia (kord tekstylny) | 300 |

Rys.5. Schemat procesu przetwarzania opon

W przypadku spełnienia art. 14 ustawy o odpadach nastąpi utrata statusu odpadów i wówczas odpady nie będą powstawały tylko produkty do dalszego wykorzystania. W pozostałych przypadkach wytwarzane będą odpady, które przekazane będą do miejsca magazynowania surowców wtórnych lub przekazane uprawnionym odbiorcom odpadów.

Nad poszczególnymi urządzeniami umieszczone będą odciągi miejscowe 
(w celu eliminacji zapylenia w budynku) z odprowadzeniem do cyklonu usytuowanego na zewnątrz obiektu.  W opcji zamkniętego budynku należy utrzymać temp. minimum 140C w hali produkcyjnej. Powstały granulat magazynowany będzie w workach BIG-BAG lub kontenerach w pomieszczeniu hali B lub w na placu magazynowym lub w boksach.

### 2.2.4. Linia do granulacji tworzyw sztucznych  (hala A)– odzysk metodą R3 i R13

Odpady przeznaczone do przetworzenia na terenie zakładu będą wstępnie magazynowane (proces R 13) przed poddaniem ich procesom przetwarzania R 3.

W instalacji prowadzony będzie proces R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie 
i inne biologiczne procesy przekształcania). Odpady będą dostarczone w związku z wytworzeniem ich w stacji demontażu pojazdów oraz w instalacji do przetwarzania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpady dostarczane od dostawców zewnętrznych.

Etapy przetwarzania odpadów

Etap I - Rozdrabnianie i regranulacja tworzyw sztucznych

Linia składać się będzie z dwóch części: Rozdrabnianie i regranulacja

Rozdrabnianie przy pomocy linii składającej się z następujących elementów:

- przenośnik taśmowy z podajnikiem

- rozdrabniacz czterowatowy

- konstrukcja stalowa do rozdrabniania i separacji

- zasysanie pyłu do zasobnika niszczarki za pomocą blachy i rurociągów:

- przenośnik taśmowy

- rynna wibracyjna

- separator

- przenośnik taśmowy do ręcznego pobierania frakcji

- przenośnik taśmowy ukośny do pobierania próbek

Drugi etap polega na doczyszczeniu surowca z materiałów obcych– zanieczyszczeń luźno związanych z powierzchnią przemiału (pył, kurz, pozostałości etykiet), jak i wydzielenie surowców polimerowych do dalszych etapów przetwórczych w etapie III.

Materiał z etapu pierwszego rozdzielany będzie poprzez flotację I elektrostatykę. W wannie flotacyjnej podział materiału następuję ze względu na jego gęstość (wartość graniczna 1,00g/cm3) (cięższe opadają ABS+polistyren, lżejsze pływają – polipropylen). Obie frakcje będą następnie kierowane do układu dwóch płuczek wypełnionych wodą i wodą destylowaną, w których realizowane są procesy mycia surowca przed skierowaniem go do etapu suszenia i rozdziału metodą tryboelektrostatyczną, stanowiącą zwieńczenie etapu II. W tym procesie następuje wydzielenie konkretnego strumienia surowca: polipropylenu, polistyrenu i ABS. Produktami etapu drugiego są przemiały polistyrenu, polipropylenu oraz ABS; produktem ubocznym jest mieszanina polimerowa pozostała po rozdziale tryboelektrostatycznym składająca się z mieszaniny głównie ABS, polistyrenu, polipropylenu a także para wodna po procesie suszenia.

- Projektowana wielkość produkcji: 2600 Mg/rok.

- Elementy wyposażenia:

- Wanny flotacyjne (2 szt.) np.: MM S2000/400 MetalMarketing (1,5kW), FangTai (4kW), Rolbatch (4,5kW), PolService IF-9S (15kW).

- Myjki-myjki dynamiczne bądź płuczki rotacyjne (8 szt.) np.: wirówka KLM-W Koltex (30kW), S-30 Tandem Evolution (30kW)

- Urządzenia do suszenia (2 szt.): suszarka bębnowa np.: MT Recykling DRD (suszarka i myjka 20kW), + wirówka Rolbatch (75kW)

- Zbiorniki buforowe/bunkry buforowe (2 szt.) – zabudowane w hali,

- Urządzenie do separacji tryboelektrostatycznej (3 szt.) Hamos KWS 1522-2,

Tabela 8. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przekazanych do przetwarzania

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość przetworzonych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 500,0 |
| 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 50,0 |
| 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 20,0 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 1000 |
| 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 500 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 500 |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 800 |

Tabela 9. Wyszczególnienie rodzajów i ilości powstających odpadów

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytworzonych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 2000 |

W przypadku spełnienia art. 14 ustawy o odpadach nastąpi utrata statusu wytworzonych i wówczas odpady nie będą powstawały tylko produkty do dalszego wykorzystania. W pozostałych przypadkach wytwarzane będą odpady o kodzie 
19 12 04, które przekazane będą uprawnionym odbiorcom odpadów do dalszego wykorzystania.

Nad poszczególnymi urządzeniami umieszczone będą odciągi miejscowe 
(w celu eliminacji zapylenia w budynku) z odprowadzeniem do cyklonu usytuowanego na zewnątrz obiektu.  W opcji zamkniętego budynku należy utrzymać temp. minimum 140C w hali produkcyjnej.

Miejsce i sposób magazynowania odpadów

Odpady będą magazynowane w sąsiedztwie linii granulacji tworzyw sztucznych lub w boksach magazynowych w workach lub kontenerach.

Rys.6.  Schemat procesu przetwarzania opon

### 2.2.5.Linia recyklingu kabli – proces przetwarzania odpadów metodą R4 i R13

Odpady przeznaczone do przetworzenia na terenie zakładu będą wstępnie magazynowane (proces R 13) przed poddaniem ich procesom przetwarzania R 4.

W instalacji przetwarzane będą odpady dostarczane do zakładu od pierwotnych wytwórców odpadów (zakładów produkcyjnych, serwisów itp.) oraz własne wytworzone odpady powstające w instalacji demontażu pojazdów i ZSEiE. Odpady te klasyfikowane są jako odpady o kodach 16 01 22, 16 02 16 oraz 17 04 11.Odpady kabli będą poddawane suchej granulacji w granulatorze kabli. Produktem granulatorów kabli jest zmieszany ze sobą granulat kabli i surowca wtórnego - miedzi lub aluminium. Po zmiażdżeniu przez granulator kabli zmieszany materiał zostaje odseparowany od siebie najpierw za pomocą separatora ferromagnetycznego (usuwanie frakcji żelaznych) a następnie separatora cyklonowego (usuwane są lekkie frakcje). Następnie nadal zmieszany ze sobą granulat miedzi lub aluminium i plastikowych osłon kabli trafia do kolejnego procesu separacji – kolejnej maszyny składającej się na granulator kabli. W skład granulatora kabli wchodzi pneumatyczny stół separacyjny. Za jego pomocą granulat miedzi lub aluminium i granulat plastiku zostają od siebie odseparowane.

Stosowane metody odzysku to R4 – recykling lub odzysk metali oraz związków metali (frakcja metali żelaznych i nieżelaznych – czystość powyżej 90%) i R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 (frakcja metali żelaznych i nieżelaznych – czystość poniżej 90% i frakcja tworzyw sztucznych). Wydajność linii technologicznej do przetwarzania kabli wyniesie do 2 400 Mg/rok.

Tabela 10. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w instalacji do przetwarzania kabli.

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytworzonych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 16 01 22 | Inne niewymienione odpady | 200,0 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń innych wymienione w 16 02 15 | 500 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 500,0 |

Tabela 11. Rodzaje powstających odpadów w wyniku procesu przetwarzania kabli

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość wytworzonych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 12 03 | Metale nieżelazne | 1500,0 |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 1000,0 |

Linia składa się z następujących elementów:

1) Strzępiarka TRITRONIC TR 1275, 75 kW

2) Przenośnik taśmowy

3) Separator magnetyczny nadtaśmowy 1,5 kW

4) Przenośnik 500/5400, 1,1 kW ze szczytową rolką magnetyczną

5) Granulator GR800L, 75 kW

6) MG 610 VZT, 70 kW (Turbo 45 kW, Zig-Zag 11 kW, separator SP 610 3,5 kW)

7) Zespół filtracyjny 54 workowy, 5,5 kW

Szafka sterownicza, okablowanie pomiędzy maszynami

8) Układ do odzysku pyłu miedzi – przesiewacz VB700, 0,6 kW,

Układ transportu powietrznego 2,2 kW, separator SP220Vpi, filtr 18 workowy z wentylatorem

9) Wyposażenie opcjonalne: układ do transportu powietrznego 7,5kW przemiału plastikowego z przesiewacza wibracyjnego (składnik systemu do odzysku pyłu miedzi) do podwójnej stacji big-bag, pojedynczy filtr

10) Wyposażenie opcjonalne: układ do transportu powietrznego 5,5kW granulatu miedzi z wyjścia separatora powietrznego SP610 do podwójnej stacji big-bag, pojedynczy filtr

Obsługa 2-3 osoby

Magazynowanie odpadów

Odpady dostarczone do przetwarzania magazynowane będą w pojemnikach, kontenerach lub workach w boksach magazynowych, na utwardzonej powierzchni lub w hali B przetwarzania kabli.

Odpady po przetworzeniu magazynowane będą w podobny sposób jak odpady dostarczone do przetwarzania. Odpady magazynowane będą na hali, w wydzielonym miejscu lub w boksach magazynowych w kontenerach, pojemnikach lub workach.

Dalszy sposób postępowania

Odpady powstałe po procesie przetwarzania będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do dalszego odzysku.

Rys. 7. Schemat procesu przetwarzania kabli

### 2.2.6.Przetwarzanie odpadów metodą R12 i R13 – skup surowców wtórnych

Po dostarczeniu na teren zakładu odpady będą rozładowywane, ważone 
i wstępnie segregowane według przeznaczenia do dalszego zagospodarowania. Odpady przeznaczone do przetworzenia na terenie zakładu będą wstępnie magazynowane (proces R 13) na placu magazynowym przed poddaniem ich procesom przetwarzania R 12.

Proces R 12 prowadzony będzie w wyznaczonych miejscach w wydzielonej części placu magazynowania surowców wtórnych i polega na wstępnym przetwarzaniu odpadów, ich sortowaniu i segregowaniu pod względem składu chemicznego, a także na zmniejszaniu ich objętości. Działania prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu urządzeń i maszyn znajdujących się na wyposażeniu zakładu.

Dostarczone odpady będą poddawane następującym procesom uzależnionym od rodzaju dostarczonych odpadów, tj. cięciu, zgniataniu, belowaniu, piłowaniu itp., które to procesy ułatwią magazynowanie odpadów i ich transport.

Ponadto odpady papieru przed ich magazynowaniem będą belowane w łączniku (wiacie) pomiędzy halami przetwarzania odpadów. Odpady opakowaniowe, będą zgniatane. Odpady metali będą segregowane, gięte, zgniatane itp.

Tabela 12. Rodzaje odpadów przeznaczone do przetwarzania metodą R12

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa odpadów przewidywanych do przetworzenia Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12 01 01 | Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów | 100,00 |
| 2. | 12 0l 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 100,00 |
| 3. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 100,00 |
| 4. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 100,00 |
| 5. | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 100,00 |
| 6. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 100,00 |
| 7. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 10,00 |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 800 |
| 8. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 1000 |
| 9. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 500 |
| 10. | 16 01 17 | Metale żelazne | 1000 |
| 11. | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 1000 |
| 12. | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 1000 |
| 13. | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 1000 |
| 14 | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 1000 |
| 15. | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 1000 |
| 17. | 16 80 O1 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 1000 |
| 18. | 17 04 O1 | Miedź, brąz, mosiądz | 1000 |
| 19. | 17 04 02 | Aluminium | 1000 |
| 20. | 17 04 03 | Ołów | 1000 |
| 21. | 17 04 04 | Cynk | 1000 |
| 22. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 3000 |
| 23. | 17 04 06 | Cyna | 500 |
|  | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 1000 |
| 26. | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 5000 |
| 27. | 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | 1000 |
| 28. | 19 12 02 | Metale żelazne | 1000 |
| 29. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 1000 |
| 30. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 500 |
| 31. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 1000 |
| 32. | 20 01 40 | Metale | 1000 |

Odpady, po ich segregacji magazynowane będą na placu magazynowym złomu lub w boksach magazynowych w kontenerach, pojemnikach, workach na utwardzonym podłożu. Wszystkie magazynowane odpady będą odpadami innymi niż niebezpieczne.

Tabela 13. Rodzaje wytwarzanych odpadów w procesie R12

| Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Ilość odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- |
| 19 12 01 | Papier i tektura | 1000 |
| 19 12 02 | Metale żelazne | 15000 |
| 19 12 03 | Metale nieżelazne | 1500 |
| 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 4000 |
| 19 12 05 | Szkło | 3000 |
| 19 12 07 | Drewno inne niż wymienione w 19 12 06 | 500 |
| 19 12 08 | Tekstylia | 300 |
| 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 500 |
| 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 7000 |

Ilość przetwarzanych surowców wtórnych będzie wynosić około 25 000 Mg/rok.

Rys.8. Schemat procesu przetwarzania surowców wtórnych

### 2.2.7. Zbieranie odpadów

Część odpadów dostarczanych do zakładu nie będzie wymagała segregacji, 
a jedynie będzie magazynowana na terenie Zakładu do czasu dostarczenia ich do uprawnionego odbiorcy.

Opis metody zbierania odpadów:

- Dostarczenie odpadów transportem samochodowym do Zakładu Spółki w Głogowie Małopolskim.

- Sprawdzenie odpadów pod kątem zgodności z kartą przekazania odpadu.

- Ważenie odpadów na legalizowanej wadze.

- Przyjęcie odpadów do zbierania.

- Rozładunek odpadów ze środków transportu. W przypadku przyjęcia różnego rodzaju odpadów ważenie będzie następować po rozładunku.

- Wstępne sortowanie odpadów nieprowadzące do zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów.

- Umieszczenie odpadów w wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym miejscu magazynowania - w boksach, kontenerach, pojemnikach lub luzem.

- Tymczasowe magazynowanie odpadów do czasu zgromadzenia odpowiedniej ilości uzasadniającej transport odpadów do odbiorców w celu ich dalszego zagospodarowania.

Tabela 14. Odpady przeznaczone do zbierania na terenie Zakładu

| L.p. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Masa magazynowanych odpadów Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 11 05 01 | Cynk twardy | 240 |
| 2. | 12 01 01 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 6 000 |
| 3. | 12 01 02 | Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów | 6 000 |
| 4. | 12 01 03 | Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych | 6 000 |
| 5. | 12 01 04 | Cząstki i pyły metali nieżelaznych | 6 000 |
| 6. | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 1 200 |
| 7. | 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 1 200 |
| 8. | 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż w mienione w 12 01 16 | 1 200 |
| 9. | 12 01 99 | Inne niewymienione odpady | 1 200 |
| 10. | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 600 |
| 11. | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 6 000 |
| 12. | 15 01 03 | Opakowania z drewna | 600 |
| 13. | 15 01 04 | Opakowania z metali | 6 000 |
| 14. | 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 600 |
| 15. | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 600 |
| 16. | 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 600 |
| 17. | 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż w mienione w 15 02 02 | 120 |
| 18. | 16 01 17 | Metale żelazne | 6 000 |
| 19. | 16 01 18 | Metale nieżelazne | 6 000 |
| 20. | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 2 400 |
| 21. | 16 01 20 | Szkło | 1 200 |
| 22. | 16 01 22 | Inne niewymienione elementy | 1 200 |
| 23. | 16 01 99 | Inne niewymienione odpady | 1 200 |
| 24. | 16 06 01* | Baterie i akumulatory ołowiowe | 6 000 |
| 25. | 16 06 02* | Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 1 800 |

| 26. | 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03 | 6 000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory | 6 000 |
| 28. | 16 08 01 | Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07) | 1 200 |
| 29. | 16 08 03 | Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż mienione w 16 08 02 | 1 200 |
| 30. | 16 08 04 | Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07) | 1 200 |
| 31. | 16 80 01 | Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 600 |
| 32. | 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 18 000 |
| 33. | 17 04 02 | Aluminium | 18 000 |
| 34. | 17 04 03 | Ołów | 6 000 |
| 35. | 17 04 04 | Cynk | 6 000 |
| 36. | 17 04 05 | Żelazo i stal | 18 000 |
| 37. | 17 04 06 | Cyna | 6 000 |
| 38. | 17 04 07 | Mieszaniny metali | 18 000 |
| 39. | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 6 000 |
| 40. | 19 10 01 | Odpady żelaza i stali | 6 000 |
| 41. | 19 10 02 | Odpady metali nieżelaznych | 6 000 |
| 42. |  | Papier i tektura | 600 |
| 43. | 19 12 02 | Metale żelazne | 18 000 |
| 44. | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 18 000 |
| 45. | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 6 000 |
| 46. | 19 12 05 | Szkło | 600 |
| 47. | 19 12 12 | Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 | 600 |
| 48. | 20 01 01 | Papier i tektura | 600 |
| 49. | 20 01 02 | Szkło | 600 |
| 50. | 20 01 33* | Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 6 000 |
| 51. | 20 01 34 | Baterie i akumulatory inne niż mienione w 20 01 33 | 6 000 |
| 52. | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 600 |
| 53. | 20 01 40 | Metale | 18 000 |

Maksymalna ilość zebranych odpadów może wynosić 25 000 Mg/rok.

# 3. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI EMISJI, W TYM ODPADÓW, WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI INWESTYCJI

Użytkowanie terenu w fazie budowy obejmować będzie przede wszystkim:

- wpływ na wierzchnią warstwę gruntu,

- czasową emisję spalin z maszyn pracujących,

- czasową emisję hałasu.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, jeżeli spełnione będą między innymi następujące warunki:

- należy zabezpieczyć teren budowy w urządzenia sanitarne i w wodę dla potrzeb osób zatrudnionych na budowie,

- należy wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów typu komunalnego oraz odpadów powstających w czasie budowy (gruz, złom, folia z opakowań, odpady drewniane i inne), przy czym odpady budowlane należy magazynować selektywnie,

- odpady, które będą przekazywane do powtórnego wykorzystania mogą być usuwane sukcesywnie lub po zakończeniu budowy,

- sposób postępowania z odpadami Inwestor winien ustalić z wykonawcą, natomiast odpady bytowo-gospodarcze powinny być wywożone okresowo na prawnie usankcjonowane składowisko przez uprawnioną do tej działalności firmę wywozową,

- należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania 
i gromadzenia na terenie budowy sypkich materiałów, jak np. cement,

- szczególnie należy przestrzegać, aby w możliwie najmniejszym stopniu następowały zmiany klimatu akustycznego w czasie budowy w wyniku pracy betoniarek, koparek i innych urządzeń znajdujących się na budowie, nie powinien być wykorzystywany sprzęt nadmiernie hałaśliwy (o parametrach hałasu przekraczających poza wielkości ustalone przez Producenta),

- wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym należy zebrać 
i wykorzystać do zagospodarowania terenu po zakończeniu budowy lub 
w uzgodnieniu z właściwą jednostką gminy lub na potrzeby gminy,

- nie należy wykonywać prac budowlanych w porze nocnej,

- należy unikać magazynowania materiałów budowlanych, maszyn i itp. 
W strefach ochrony linii energetycznej i gazowej. Strefy te należy wygrodzić 
i oznakować.

## 3.1. Faza budowy

### 3.1.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpią zjawiska niekorzystne dla czystości powietrza:

- wykonywanie robót związane jest z emisją pyłów;

- silniki pojazdów oraz maszyn budowlanych wykorzystywanych w pracach budowlanych stanowić będą dodatkowe źródło emisji spalin.

Wymienione wyżej emitory stanowią źródła emisji niezorganizowanej, w nie dających się określić ilościach. Wystąpią również znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń w wyniku okresowego prowadzenia poszczególnych robót.

W efekcie można oczekiwać wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających 
w powietrzu nawet do około 50 % stężeń obecnie obserwowanych. Z uwagi na krótki czas prowadzenia prac w jednym miejscu analiza stężeń średniorocznych jest bezzasadna.

Dla określenia uciążliwości wykonano obliczenia wielkości emisji ze źródeł niezorganizowanych.

Należy podkreślić, że realizowane przedsięwzięcie będzie budowane etapowo, może nawet być rozłożone na 3 lata.

- Źródła niezorganizowane – samochody ciężarowe (maszyny budowlane i maszyny robocze pracujące podczas montażu)

Do obliczeń przyjęto dane podane przez Inwestora, a więc na teren przedsięwzięcia wjeżdżać będzie:

- dostawy materiałów budowlanych w ilości 5 pojazdów ciężarowych w ciągu doby przez 6 dni w tygodniu,

- dostawy materiałów budowlanych w ilości 10 pojazdów dostawczych w ciągu doby przez 6 dni w tygodniu,

- maszyny budowlane w ilości 8 pojazdów w ciągu doby przez 6 dni 
w tygodniu.

Określenie wielkości emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych (spalin samochodowych) jest trudne z uwagi na jej niezorganizowany charakter, a ponadto na różnorodność silników samochodowych oraz ich różnych stan techniczny i różny rodzaj stosowanych paliw. Istotną sprawą jest również fakt niejednorodnej 
i niejednostajnej ich pracy w chwili przemieszczania się samochodu, czyli źródła emisji.

Wielkość emisji z substancji zanieczyszczających z samochodów wyznaczono 
w oparciu o wskaźniki emisji zawarte w opracowaniu „Zanieczyszczenie atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń” – Centrum Energetyki, Warszawa 1997.

Wskaźniki dla samochodów osobowych przyjęto jak dla pozycji Transport drogowy, tabela: „Średnie wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów środków transportu drogowego zasilanych benzyną” wskaźniki dla Polski, poz. Samochody osobowe z katalityczną kontrolą emisji.

Samochody ciężarowe w większości wyposażone są w silnik spalinowy Diesla, stąd wskaźniki przyjęto jak dla pozycji: Transport drogowy, tabela

„Średnie wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów środków transportu drogowego zasilanych olejem napędowym i gazem płynnym, wskaźniki dla Polski”, dla samochodów ciężarowych. Założono, że pył ogółem jest równy pyłowi zawieszonemu PM10 i pyłowi PM2,5.

Wielkość ministerialnych wskaźników ze spalania benzyny i oleju napędowego oraz gazu pomniejszone o 30% dla tlenku węgla, węglowodorów ogółem oraz tlenków azotu oraz o 80% dla pyłu PM190, co jest zgodne z Dyrektywą 1999/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki stosowane w pojazdach oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 88/77/EWG. Wg dyrektywy obniżenie limitów emisji stosowane jest od 2000 r. (odpowiadające obniżeniu o 30% emisji tlenku węgla, węglowodorów ogółem, tlenków azotu i pyłu), dalsze obniżenie limitów emisji stosowane od 2005 roku (o 30% w zakresie emisji tlenku węgla, węglowodorów ogółem, tlenków azotu i o 80% w zakresie pyłu).

- Źródła niezorganizowane

- transport samochodowy

Obliczeń wielkości wprowadzanych zanieczyszczeń dokonano stosując następujące założenia:

- Ilość pojazdów – 1 sztuk;

- Przyjęto do obliczeń wskaźniki emisji (transport ciężarowy):

- CO 	- 22,75 g/kg paliwa

- NO2	- 38,5 g/kg paliwa (założono, że 20% to NO2–7,7 g/kg)

- węglow. alifatyczne	- 7,17 g/kg paliwa

- węglow. aromatyczne	-   1,79 g/kg paliwa

- SO2	-   3,8 g/kg paliwa

- pył zawieszony	-   1,2 g/kg paliwa

- Przyjęto do obliczeń wskaźniki emisji (transport dostawczy):

- CO 	- 30,59 g/kg paliwa

- NO2	- 4,97 g/kg paliwa (założono, że 20% to NO2–1 g/kg)

- węglow. alifat.	- 4,98 g/kg paliwa

- węglow. aromat.	-   1,25 g/kg paliwa

- SO2	-   1,8 g/kg paliwa

- Ilość zużytego paliwa dla 1 samochodu wyniesie:

- dla dostaw materiałów budowlanych (samochody ciężarowe) - 0,097 dm3/h (0,084 kg/h) – przy założeniu jazdy jednego samochodu przez 300 m na terenie zakładu oraz zużyciu paliwa 32 dm3/100 km,

- dla dostaw materiałów budowlanych (samochody dostawcze) - 0,03 dm3/h (0,026 kg/h) – przy założeniu jazdy jednego samochodu przez 300 m na terenie zakładu oraz zużyciu paliwa 10 dm3/100 km,

- dla maszyn budowlanych - 0,069 dm3/h (0,06 kg/h) – przy założeniu jazdy jednego samochodu przez 150 m na terenie zakładu oraz zużyciu paliwa 46 dm3/100 km,

Emisja maksymalna dla jednego samochodu

Wielkość emisji maksymalnej wyliczono w oparciu o podane wyżej zależności 
i zestawiono w tabeli.

-/ emisja poszczególnych zanieczyszczeń

E = B x w x 10 -3

-/ Emisja roczna

Przy ustalaniu emisji rocznej założono, że transport samochodowy będzie odbywał się 6 dni w tygodniu tj. 150 dni oraz przy założeniu ilości transportów na dobę z podziałem na poszczególne typy pojazdów. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli.

Tabela 15. Wielkość emisji zanieczyszczeń ze środków transportu

| Zanieczyszczenie | Transport ciężarowy |
| --- | --- |
|  | Emisja maksymalna dla pojazdu | Emisja roczna |
| - | kg/h | g/s | Mg |
| Dostawy materiałów budowlanych (pojazdy ciężarowe) |
| Tlenek węgla | 0,002207 | 0,000613 | 0,0017 |
| Dwutlenek azotu | 0,000747 | 0,000207 | 0,0006 |
| W. alifatyczne | 0,000695 | 0,000193 | 0,0005 |
| W. aromatytczne | 0,000174 | 0,000048 | 0,0001 |
| Dwutlenek siarki | 0,000369 | 0,000102 | 0,0003 |
| Pył zawieszony =PM10=PM2,5 | 0,000116 | 0,000032 | 0,0001 |
| Dostawy materiałów budowlanych (pojazdy dostawcze) |
| Tlenek węgla | 0,000795 | 0,000221 | 0,00119 |
| Dwutlenek azotu | 0,000026 | 0,000007 | 0,00004 |
| W. alifatyczne | 0,000129 | 0,000036 | 0,00019 |
| W. aromatytczne | 0,000033 | 0,000009 | 0,00005 |
| Dwutlenek siarki | 0,000047 | 0,000013 | 0,00007 |
| Pył zawieszony =PM10=PM2,5 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 |
| Maszyny budowlane |
| Tlenek węgla | 0,001365 | 0,000379 | 0,001638 |
| Dwutlenek azotu | 0,000462 | 0,000128 | 0,000554 |
| W. alifatyczne | 0,000430 | 0,000120 | 0,000516 |
| W. aromatytczne | 0,000107 | 0,000030 | 0,000129 |
| Dwutlenek siarki | 0,000228 | 0,000063 | 0,000274 |
| Pył zawieszony =PM10=PM2,5 | 0,000072 | 0,000020 | 0,000086 |

- Parametry wyrzutu spalin

Wysokość emitora	- 1 m

Prędkość wylotowa	- 0 m/s

Temperatura 	- 313 K

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na stan czystości powietrza wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia.

Dla fazy budowy wyznaczono prognozowaną wielkość emisję zanieczyszczeń do powietrza z głównych źródeł emitujących zanieczyszczenia do powietrza, ale nie wykonano obliczeń uciążliwości poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu.

Podczas prac budowlanych do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia gazowe 
i pyłowe. Emisja ta będzie miała charakter niezorganizowany. Głównym zanieczyszczeniem powietrza będą pyły. Uciążliwości związane z powstającymi w czasie prac budowlanych pyłami będą zależne od warunków meteorologicznych. Przy znacznej wilgotności lub opadach atmosferycznych stężenie pyłów jest mniejsze, taki sam wpływ na rozprzestrzenianie się frakcji pyłowej ma wystąpienie inwersji temperatury. Poza zanieczyszczeniami pyłowymi, do powietrza emitowane będą zanieczyszczenia gazowe zawarte w spalinach maszyn budowlanych i środkach transportu stosowanych na budowie. Zanieczyszczenia powietrza występować będą w zmiennym składzie ilościowym i jakościowym zależnym od aktualnie wykonywanych prac. Charakterystyczne jest to, że są to emisje okresowe i krótkotrwałe. Zanieczyszczenia te przemieszczają się wraz z postępem prac w czasie kolejnych godzin ich trwania i ustają po zakończeniu prac budowlanych.

Uciążliwości będą krótkotrwałe i odwracalne, ustąpią z chwilą zakończenia procesu przebudowy. Z uwagi na fakt, że proces przebudowy jest procesem zmiennym w czasie nie ma możliwości matematycznego oszacowania jego wpływu na środowisko.

Jednym z czynników minimalizujących oddziaływanie procesu budowy na powietrze atmosferyczne jest optymalizacja placu budowy i procesu technologicznego prac budowlanych, która do minimum ograniczy ruch i czas pracy pojazdów i maszyn budowlanych oraz wyeliminuje tzw. puste przejazdy.

### 3.1.2. Emisja do środowiska gruntowo-wodnego

Na przedmiotowym terenie występuje wysoki poziom wód gruntowych 
w związku z tym w trakcie procesu budowlanego może pojawić się woda w wykopach. W przypadku, gdyby doszło do takie zjawiska woda z wykopów wypompowywana będzie powierzchniowo po powierzchni terenu lub z zastosowanie igłofiltrów.

W związku z tym, że głębokość posadowienia obiektów będzie wynosić około 2 m, a prace będą prowadzone systematycznie, rozłożone w czasie, nie powinno dochodzić do zmiany stosunków wodnych. Planowany czas budowy będzie wynosić około 3 lat.

W tracie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić emisja związków ropopochodnych do gleby w przypadku awarii lub niewłaściwego sposobu parkowania środków transportu. W tym przypadku może dojść do emisji płynów eksploatacyjnych do środowiska wodno-glebowego. Jednak szybkie zebranie płynów eksploatacyjnych sorbentami oraz wywiezienie zanieczyszczonej gleby przez uprawnionych odbiorców pozwolą na zabezpieczenie środowiska wodno-glebowego przed zanieczyszczeniami.

### 3.1.3. Oddziaływanie na zbiorowiska roślinne, zwierzęta, grzyby

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała się z integracją w tereny cenne przyrodniczo. Teren przedsięwzięcia porośnięty jest częściowo krzewami porzecze, zbożami oraz dziką roślinnością charakterystyczną dla terenów wiejskich oraz krzakami porzeczek, które nie są obecnie pielęgnowane. Na przedmiotowym terenie brak drzew. Na terenie przedsięwzięcia oraz w najbliższym otoczeniu nie zlokalizowano gniazd ptasich. W trakcie prac budowlanych nie będzie dochodziło do wycinki drzew.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz jego komponenty biotyczne i abiotyczne. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie stwierdzono występowania siedlisk o szczególnych walorach biotycznych. Występują tu pospolite i powszechnie spotykane gatunki roślin oraz zwierząt. Po zakończeniu budowy będą wykonane nasadzenia nowej zieleni takiej jak krzewy, drzewa wzdłuż granicy terenu.

### 3.1.4. Emisja odpadów

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wytwarzającym odpady będą podmioty świadczące usługi w tym zakresie, które będą zobowiązani do posiadania stosownych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami.

W fazie tej nie przewiduje się powstawania znacznej ilości odpadów, ponieważ nie będą prowadzone prace rozbiórkowe. Prace budowlane będą źródłem odpadów przede wszystkim z grupy 12 i 17. Poniżej przedstawiono rodzaje odpadów przewidywane do wytworzenia w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz ich szacunkowe ilości.

Tabela 16. Klasyfikacja oraz ilość roczna odpadów wytwarzanych w fazie realizacji inwestycji.

| kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość (Mg/czas budowy] |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,20 |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0,20 |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,01 |
| 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,05 |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 0,05 |
| 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,010 |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 0,010 |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,050 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,100 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 500,0 |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 2,0 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 1,5 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 0,5 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,02 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 1,0 |
| 20 03 01 | Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1,0 |

W przypadku gleby wydobytej podczas prac budowlanych tylko jej nadmiar będzie stanowił odpad, który zostanie przekazany do uprawnionych odbiorców odpadów.

Ogólne zasady gospodarowania odpadami

Sposób magazynowania odpadów

Odpady będą czasowo magazynowane na terenie przedsięwzięcia, jedynie 
w celu zebrania partii transportowej, w sposób zgodny z wymogami ustawy 
o odpadach, a w szczególności:

- selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach,

- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych,

- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych. Teren budowy będzie ogrodzony i strzeżony przez okres całej doby.

Odpady wytwarzane magazynowane będą odrębnie dla każdego rodzaju odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych w opakowaniach odpornych na działanie chemiczne odpadów, w sposób zabezpieczony przed przeciekaniem do środowiska i bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Odpady będą odbierane przez firmy specjalizujące się w ich odzysku, unieszkodliwianiu lub składowaniu, posiadającymi na taką działalność stosowne zezwolenia.

Sposób zabezpieczenia odpadów sypkich przed pyleniem

- powstające odpady budowlane magazynowane będą selektywnie 
w wyznaczonych miejscach, a odpady które będą w stanie sypkim będą zabezpieczone przed ich rozwiewaniem i pyleniem poprzez przykrycie ich plandekami lub magazynowanie w workach pod przykryciem,

- w przypadku wysokich temperatur i bezdeszczowej pogody powstające masy ziemi mogą być rozwiewane przez wiatr co zwiększa zapylenie terenu. 
W przypadku wystąpienia takiego zjawiska należy w pierwszej kolejności nawilżać zgromadzone masy ziemi wodą, a w przypadkach dużego zapylenia  przykryć ziemię (w miarę możliwości) plandekami, foliami lub innymi materiałami nieprzepuszczalnymi itp.

- prace ziemne będą prowadzone małym frontem z możliwością przeprowadzenia w czasie jednego dnia roboczego operacji: wykonania wykopu i zasypania wykopów. W przypadku braku takiej możliwości ziemia pochodząca z wykopów będzie zabezpieczona (przykryta materiałem nieprzepuszczalnym), celem niedopuszczenia do wystąpienia erozji wietrznej i wodnej.

Dalszy sposób postępowania z odpadami

Odpady będą odbierane, na podstawie zawartych umów, z firmami specjalizującymi się w ich odzysku, unieszkodliwianiu lub składowaniu, posiadającymi na taką działalność stosowne zezwolenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. 
w sprawie listy odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody ich odzysku (Dz. U. 93 z 2016 r.) niektóre z powstających odpadów mogą być przekazywane osobom fizycznym.

Tabela 17. Dalszy sposób gospodarowania odpadami powstającymi na etapie budowy

| kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość [Mg/rok] | Dalszy sposób postępowania z odpadami | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,20 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. | - |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0,20 |  |  |
| 12 01 13 | Odpady spawalnicze | 0,01 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. | - |
| 12 01 16* | Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,05 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. | - |
| 12 01 17 | Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16 | 0,05 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. | - |
| 12 01 20* | Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne | 0,010 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. | - |
| 12 01 21 | Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 | 0,010 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. | - |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,050 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. | - |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,100 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania. | - |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 500,0 | Przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów. Wykorzystywana na terenach własnych do niwelacji terenu. Nadmiar ziemi przekazywany osobom fizycznych do odzysku poprzez utwardzania powierzchni po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego. | Dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni. |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 2,0 | Przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów. Wykorzystywana na terenach własnych do utwardzania terenu. Nadmiar gruzu przekazywany osobom fizycznych do utwardzania powierzchni, budowy fundamentów, wykorzystania jako podsypki pod posadzki na gruncie po rozkruszeniu odpadów, jeśli jest to konieczne do ich wykorzystania, oraz z zachowaniem przepisów odrębnych, w szczególności przepisów Prawa wodnego i Prawa budowlanego. | W przypadku utwardzania powierzchni dopuszczalna maksymalna ilość odpadów do przyjęcia: 0,2 Mg/m2 utwardzanej powierzchni. W przypadku budowy fundamentów lub użycia jako podsypki pod posadzki na gruncie: 0,1 Mg/m3 fundamentu. |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 1,5 | Przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku lub osobom fizycznym do wykonywania drobnych napraw i konserwacji. | Maksymalna ilość odpadów do przyjęcia przez osoby fizyczne: 0,1 Mg |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 0,5 |  |  |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,02 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku. |  |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 1,0 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do odzysku. | - |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1,0 | Odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do unieszkodliwiania. |  |

Część powstałej ziemi z wykopów wykorzystana zostanie na terenie planowanego przedsięwzięcia.

### 3.1.5. Oddziaływanie na klimat akustyczny

Źródła emisji hałasu

Założenia technologiczne przewidują, że na terenie pracować mogą następujące urządzenia:

- koparka o mocy ok. 150 kW pracująca efektywnie 4 godziny dziennie,

- ładowarka o mocy ok. 150 kW pracująca efektywnie 4 godziny dziennie,

- żuraw samojezdny o mocy ok. 100 kW pracujący efektywnie 4 godziny dziennie,

- agregat sprężarkowy o mocy ok. 30 kW pracujący efektywnie 6 godzin dziennie.

Wielkość emisji hałasu ciężkiego sprzętu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202) z późniejszymi zmianami z dnia 15 lutego 2006 r. oraz 28 maja 
2007 r.

Tabela 18. Dopuszczalne poziomy mocy akustycznej ciężkich urządzeń budowlanych określone Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z późniejszymi zmianami)

| Typ urządzenia | Zainstalowana moc netto P (kW) Moc elektryczna Pel (1) (kW) Masa urządz. m (kg) Szerokość cięcia L (cm) | Dopuszczalny poziom mocy akustycznej w dB/1pW |
| --- | --- | --- |
| Maszyny do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i niewibracyjne, płyty wibracyjne, ubijaki wibracyjne) | P ≤ 8 | 105 |
|  | 8 < P ≤ 70 | 106 |
|  | P > 70 | 86 + 11 lg P |
| Spycharki gąsienicowe, ładowarki gąsienicowe, koparkoładowarki Gąsienicowe | P ≤ 55 | 103 |
|  | P > 55 | 84 + 11 lg P |
| Spycharki kołowe, ładowarki kołowe, koparko-ładowarki kołowe, wywrotki, równiarki, ugniatarki wysypiskowe typu ładowarkowego, wózki podnośnikowe napędzane silnikiem spalinowym z przeciwwagą, żurawie samojezdne, maszyny do zagęszczania (walce niewibracyjne), układarka nawierzchni, zmechanizowane hydrauliczne przetwornice ciśnienia | P ≤ 55 | 101 |
|  | P > 55 | 82 + 11 lg P |
| Koparki, dźwigi budowlane do transportu towarów (napędzane silnikiem spalinowym), wciągarki budowlane, redlice motorowe | P ≤ 15 | 93 |
|  | P > 15 | 80 + 11 lg P |
| Ręczne kruszarki do betonu i młoty | M ≤ 15 | 105 |
|  | 15 < m < 30 | 92 + 11 lg m |
|  | m ≥ 30 | 94 + 11 lg m |
| Żurawie wieżowe |  | 96 + lg P |
| Agregaty prądotwórcze i spawalnicze | Pel ≤ 2 | 95 + lg Pel |
|  | 2 < Pel ≤ 10 | 96 + lg Pel |
|  | Pel > 10 | 95 + lg Pel |
| Agregaty sprężarkowe | P ≤ 15 | 97 |
|  | P > 15 | 95 + 2 lg P |
| Kosiarki do trawników, przycinarki do trawników, przycinarki krawędziowe do trawników | L ≤ 50 50 < L ≤ 70 70 < L ≤ 120 L > 120 | 94 (2) 98 98(2) 102(2) |
| (1) Dla agregatów spawalniczych: umowny prąd spawania pomnożony przez napięcie obciążające dla najmniejszej wartości współczynnika obciążenia, podanego przez producenta urządzenia. Pel - dla agregatów prądotwórczych: moc podstawowa, zgodnie z ISO 8528-1:1993, pkt 13.3.2. (2) Tylko wskazane liczby. Definitywne liczby będą zależały od zmiany przepisów rozporządzenia. W przypadku niewprowadzenia takich zmian liczby podane dla etapu I będą w dalszym ciągu obowiązywały dla etapu II. Dopuszczalny poziom mocy akustycznej będzie zaokrąglony do najbliższej liczby całkowitej (mniejszy niż 0,5 dla mniejszej liczby, równy 0,5 lub większy dla większej liczby). |

Tabela 19. Moc akustyczna dla poszczególnych typów urządzeń charakteryzujących się największą emisją hałasu

| Wykonywana czynność | Zainstalowana moc netto | Dopuszczalny poziom mocy akustycznej A LAW | Średni dzienny czas pracy z max. Wydajnością | Czas odniesienia | Równoważny poziom mocy akustycznej A LAweq | Równoważny poziom mocy akustycznej A LAweq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kW | dB | min | min | dB | dB |
| Koparka kołowa – maksymalna moc | 150 | 106 | 60 | 480 | 97,0 | 100,0 |
| Koparka – 33 % mocy | 52 | 101 | 180 | 480 | 97,0 |  |
| Ładowarka kołowa – maksymalna moc | 150 | 106 | 60 | 480 | 97,0 | 100,0 |
| Ładowarka kołowa – 33 % mocy | 52 | 101 | 180 | 480 | 97,0 |  |
| Żuraw samojezdny – maksymalna moc | 150 | 106 | 60 | 480 | 97,0 | 100,0 |
| Żuraw samojezdny – 33 % mocy | 52 | 101 | 180 | 480 | 97,0 |  |
| Agregat sprężarkowy | 30 | 96 | 360 | 480 | 94,8 | 94,8 |
| Suma | 105,2 |

Największa emisja hałasu wystąpi podczas prowadzenia prac ziemnych.

Wnioski

Dla fazy budowy wyznaczono prognozowaną emisję hałasu z głównych źródeł

hałasu, ale nie liczono zasięgu oddziaływania hałasu.

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe 
(w porównaniu z fazą eksploatacji), nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania. Przewidziano następujące działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie oddziaływania hałasu w fazie budowy:

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu;

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z późniejszymi zmianami z dnia 15 lutego 2006 r. Dz. U. Nr 32 poz. 223);

- prace budowlane prowadzić w porze dnia, dotyczy prac związanych z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego;

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy;

- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych.

Nie przewiduje się wystąpienia nadmiernej uciążliwości prowadzonych prac na środowisko oraz zdrowie ludzi. Aby wyeliminować ewentualne uciążliwości należy prace budowlane prowadzić w porze dziennej odpowiednio zorganizować prace budowlane. Wymienione wyżej uciążliwości będą krótkotrwałe w czasie i o małym zasięgu oddziaływania.

## 3.2. Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające 
z funkcjonowania przedsięwzięcia

W fazie eksploatacji oceniane przedsięwzięcie charakteryzować się będzie zakresem korzystania ze środowiska w postaci:

1/	poboru wody dla celów socjalnych i porządkowych,

2/	powstawania ścieków bytowych i przemysłowych,

3/ powstawania wód opadowych,

4/	emisji hałasu do środowiska,

5/	powstawania odpadów.

Na etapie eksploatacji inwestycji wykorzystanie terenu polegało będzie na czynnościach związanych z procesem technologicznym przetwarzania odpadów, 
w tym: pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, surowców wtórnych, kabli, tworzyw sztucznych i opon, sprzedaży części i odpadów, ale również n pracach gospodarczych związanych z utrzymaniem terenu zakładu w czystości, czyli np. koszeniem trawy, odśnieżaniem dróg i placów w sezonie zimowym itp. Wszystkie w/w czynności są typowe dla prowadzenia stacji demontażu oraz punktu skupu surowców wtórnych i nie niosą sobą zagrożenia zmiany przeznaczenia terenu.

Wymogiem koniecznym w aspekcie ochrony środowiska naturalnego– 
w trakcie funkcjonowania zakładu jest zabezpieczenie podłoża gruntowo - wodnego poprzez całkowite uszczelnienie podłoży w sektorach na zewnątrz budynku (oraz podłoży w obiekcie) w tym przede wszystkim zastosowanie właściwych i sprawnych urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych. Niezmiernie istotne jest prawidłowe gospodarowanie odpadami wytworzonymi podczas demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwłaszcza odpadów niebezpiecznych.

Zarówno etap realizacji inwestycji jak też jej późniejsza eksploatacja nie będzie powodować utrudnień w ruchu po miejscowych drogach czy też ograniczeń 
w dostępie do innej własności prywatnej.

### 3.2.1.  Emisje zanieczyszczeń do powietrza

Zakres tej części opracowania dotyczy określenia stanu zanieczyszczenia powietrza przez źródła emisji z obiektu w fazie funkcjonowania inwestycji. Celem opracowania jest obliczenie ilości emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń pyłowo-gazowych, w oparciu o dane technologiczne pracy obiektu, następnie obliczenie stopnia zanieczyszczenia atmosfery przez emitowane substancje oraz porównanie obliczonych poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu z wartościami dopuszczalnymi.

Do oceny stanu czystości powietrza w rejonie oddziaływania obiektu wykonano obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń powstających w kotłowni energetycznej i źródłach technologicznych a następnie przeprowadzono obliczenia komputerowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przy użyciu programu komputerowego „KOMIN” zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych poziomów substancji.

Położenie obiektu pod kątem ochrony powietrza.

Rozpatrywane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miejscowości Adamowice gm. Mszczonów. W otoczeniu inwestycji znajduje się:

- Od północny – tereny niezagospodarowane i rolnicze.

- Od wschodu – tereny niezagospodarowane i rolnicze,

- Od południa – ul. Wspólna. Za ul. Wspólną tereny mieszkaniowo-usługowe 
w odległości 10 m licząc od granicy inwestycji (zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 76 m od granic opracowania) oraz tereny produkcyjne,

- Od zachodu – tereny niezagospodarowane i rolnicze.

Najbliższa zabudowa mieszkaniową jest zlokalizowana w odległości około 76 m w kierunku południowym od granic planowanego przedsięwzięcia i około 100 m od najbliższego emitora (kocioł gazowy w budynku biurowym) zlokalizowanego na terenie przedsięwzięcia.

Lokalizację obiektów wraz ze źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza zaznaczono na załączonych rysunkach. W promieniu do 30 xmm nie występują obszary parków narodowych i uzdrowiskowych.

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu zo uwzględnia wpływ terenu na intensywność rozpraszania się zanieczyszczeń w atmosferze. Wartości podstawowe ww. współczynników, obowiązujące dla poszczególnych rodzajów pokrycia terenu podano w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 
z 2010 roku, poz. 87).

W zasięgu pięćdziesięciokrotnej wysokości najwyższego emitora (10 m) znajdują się tereny komunikacyjne, rolne, nieużytki i rozproszona zabudowa mieszkaniowa z usługami.

Po przeanalizowaniu sposobu zagospodarowania i ukształtowania terenu, do określenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń przyjęto wskaźnik aerodynamicznej szorstkości terenu w wysokości 0,5 m (zwarta zabudowa wiejska).

Warunki meteorologiczne.

W niniejszym opracowaniu do obliczeń przyjęto dane ze stacji meteorologicznej Warszawa – Okęcie. Wysokość pomiarów anemometrycznych na stacji Warszawa – Okęcie wynosi ha = 14,0 m.

Zestawienie częstości występowania poszczególnych stanów równowagi w % przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 20. Częstość występowania poszczególnych stanów równowagi [%]

| klasa 1 | klasa 2 | klasa 3 | klasa 4 | klasa 5 | klasa 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,22 | 5,92 | 19,94 | 53,23 | 6,93 | 13,75 |

Na podstawie analizy zestawienia częstości występowania wiatrów z poszczególnych kierunków należy stwierdzić, że najwięcej wiatrów występuje w sektorze 260 – 280 tj. z kierunku zachodniego. Częstość ta wynosi 16,8 %. Znaczna część wiatrów występujących na omawianym terenie charakteryzuje się średnią prędkością 3 – 4 m/s. Ilość cisz atmosferycznych i wiatrów o prędkości do 1 m/s jest niewielka – 9,8 %.

Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru w % przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 21. Udział kierunków wiatru [%]

| NNE | NEE | E | SEE | SSE | S | SSW | SWW | W | NWW | NNW | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,72 | 5,65 | 7,80 | 11,81 | 9,20 | 7,86 | 6,05 | 8,69 | 16,78 | 11,13 | 6,64 | 4,66 |

Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru w % przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 22.  Prędkości wiatru [%]

| 1m/s | 2m/s | 3m/s | 4m/s | 5m/s | 6m/s | 7m/s | 8m/s | 9m/s | 10m/s | >10m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,81 | 14,41 | 18,98 | 16,47 | 13,76 | 9,86 | 7,08 | 4,60 | 2,68 | 1,19 | 1,16 |

Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wpływa również temperatura otoczenia. Niższa temperatura powoduje wzrost wyniesienia termodynamicznego gazów.

Średnia temperatura powietrza wynosi:

- w roku 7,6oC;

- w sezonie letnim 14,0oC;

- w sezonie zimowym 1,3oC.

Rysunek: Róża wiatrów dla Warszawy

Do obliczeń przyjęto dane meteorologiczne ze stacji w Warszawie.

- wysokość anemometru ha = 14 m

- średnia temperatura powietrza To = 7,6 oC

- średnia temperatura powietrza w okresie zimy Tz = 1,3 oC.

Wymienione czynniki mają wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 
w powietrzu, a w szczególności:

- różnica temperatur między temperaturą opuszczającą komin a temperaturą otoczenia wpływa na wynoszenie termiczne zanieczyszczeń;

- wilgotność jest ściśle powiązana z występowaniem mgieł i rozpuszczanie szkodliwych związków w powietrzu (między innymi tworzenie kwasu siarkowego);

- opady atmosferyczne wypłukują zaś aerozol zawieszony w powietrzu i tym samym większa się opad pyłu a jednocześnie zmniejsza stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.

Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu.

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu ustalono wartości przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 23. Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji

| Nazwa substancji | Okres uśredniania | Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu (g/m3) | Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym |
| --- | --- | --- | --- |
| Benzen | rok kalendarzowy | 5 | - |
| Dwutlenek azotu | jedna godzina | 200 | 18 razy |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - |
| Dwutlenek siarki | jedna godzina | 350 | 24 razy |
|  | 24 godziny | 125 | 3 razy |
|  | rok kalendarzowy i pora zimowa | 20 | - |
| Ołów | rok kalendarzowy | 0,5 | - |
| Pył zawieszony | 24 godziny | 50 | 35 razy |
|  | rok kalendarzowy | 40 | - |
| Tlenek węgla | osiem godzin | 10000 | - |

Ponadto dla pozostałych zanieczyszczeń w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu określono wartości odniesienia i wynoszą one odpowiednio:

Tabela 24. Wartości odniesienia w powietrzu

| Nazwa substancji | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny (g/m3) uśrednione dla okresu |
| --- | --- |
|  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| Węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |
| Węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 |
| Chrom | 4,6 | 0,4 |
| Nikiel | 0,23 | 0,02 |
| Mangan | 9 | 1 |
| Żelazo | 100 | 10 |
| Miedź | 20 | 0,6 |
| Cyna | 50 | 3,8 |

Jednocześnie uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla 1 godziny, jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie przekraczana więcej niż przez 0,274% czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji. Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji określa załącznik nr 3 do cytowanego rozporządzenia.

Zastosowane metody

Do oceny stanu czystości powietrza w rejonie oddziaływania obiektu wykonano obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń powstających w transporcie samochodowym a następnie przeprowadzono obliczenia komputerowe rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przy użyciu programu komputerowego „KOMIN” zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych poziomów substancji.

PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE.

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie przedsięwzięcia będą źródła technologiczne z linii technologicznych przetwarzania wyposażonych układ odpylający oraz z procesu spawania, a także źródła energetycznego spalania paliw 
w kotłowni, promiennikach gazowych oraz silnikach pojazdów samochodowych wjeżdżających na teren przedsięwzięcia i maszyn pracujących na placu.

Nie przewiduje się instalowania innych źródeł o charakterze technologicznym. Odsysanie czynnika chłodzącego z układów klimatyzacyjnych będzie prowadzone 
w zastosowaniem pełnej hermetyzacji.

Na terenie obiektu planuje się zainstalowanie kotłowni gazowej w budynku biurowym o mocy 55 kW jako paliwo stosowany będzie gaz ziemny lub gaz ciekły propan-butan. Zanieczyszczenia z kotłowni będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitora o minimalnej wysokości 3,5 m od poziomu terenu i średnicy wylotu 0,125 m. Ponadto w obiekcie będą zainstalowane promienniki gazowe o maksymalnej mocy 45 kW jako paliwo stosowany będzie gaz ziemny lub gaz ciekły propan-butan. Zanieczyszczenia z promienników będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitora o minimalnej wysokości 10 m od poziomu terenu i średnicy wylotu 0,1 m. Planuje się zainstalowanie 10 szt. promienników.

Emitory technologiczne znad linii przerobu odpadów wyposażone będą 
w urządzenia filtrujące zanieczyszczenia pyłowe i wprowadzające do powietrza zanieczyszczenia o stężeniu pyłów o poziomie < 5 mg/m3 z tego 10 % mogą to być metale w przypadku linii przetwarzania opon. Łącznie planuje się zainstalowanie 5 emitorów o przepływie zanieczyszczeń od 7800 m3/h do 20000 m3/h. Dodatkowo na terenie przedsięwzięcia będzie zlokalizowany emitor z procesu spawania.

Źródłem emisji niezorganizowanej występującej na terenie przedsięwzięcia będzie emisji z silników pojazdów samochodowych: ciężarowych lub dostawczych 
i osobowych. Transport samochodowy ciężarowy przewiduje się maksymalnie w ciągu dnia 16 transporty w ciągu godzin dziennych, dostawczych – 27 transportów 
w ciągu dnia, a w przypadku samochodów osobowych będzie to 20 pojazdów w ciągu dnia roboczego.

OBLICZENIA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ

- OBLICZENIA DLA ŹRÓDEŁ TECHNOLOGICZNYCH

- Spawalnia zakładowa

W zakładzie spawanie prowadzone będzie na automatycznych stanowiskach spawalniczych.  Zanieczyszczenie odprowadzane będą z pomieszczenia hali za pomocą wentylacji mechanicznej, emitorem E1 o wysokości 10 m i średnicy wylotu 
0,2 m.  Przewiduje się, że roczne zużycie drutu wyniesie 750 kg. Zakłada się, że proces spawania prowadzony będzie przez 2 godziny w ciągu dnia roboczego tj. około 600 godzin w ciągu roku, co daje zużycie drutu 1,25 kg/h.

Emisję dla procesu spawania wyliczono oparciu o wskaźniki „Emisja zanieczyszczeń powstających w procesach spawalniczych” Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, które odpowiednio wynoszą:

- dla spawania gazowego drutem w osłonie CO2

- pył zawieszony 	- 4,3 g/kg

- tlenek węgla	- 5,96 g/kg

- dwutlenek azotu	- 0,54 g/kg

- żelazo (tlenki) 	- 57,23% wag. pyłu

- chrom 	- 0,03% wag. pyłu

- nikiel 	- 0,03% wag. pyłu

- mangan 	- 11,64% wag. pyłu

Obliczenia emisji maksymalnej

-/ emisja pyłu = emisja pyłu zawieszonego PM10 = PM2,5

E = 1,25 x 4,3 x 10-3 = 0,005375 kg/h = 0,00149 g/s

-/ emisja dwutlenku azotu

E = 1,25 x 0,54 x 10-3 = 0,000675 kg/h = 0,0001875 g/s

-/ emisja tlenku węgla

E = 1,25 x 5,96 x 10-3 = 0,00745 kg/h = 0,00207 g/s

-/ emisja tlenków żelaza

E = 0,005375 kg/h x 0,5723 = 0,003076 kg/h = 0,000854 g/s

-/ emisja chromu

E = 0,005375 kg/h x 0,0003 = 0,00000161 kg/h = 0,00000045 g/s

-/ emisja niklu

E = 0,005375 kg/h x 0,0003 = 0,00000161 kg/h = 0,00000045 g/s

-/ emisja manganu

E = 0,005375 kg/h x 0,1164 = 0,000626 kg/h = 0,000174 g/s

Obliczenia emisji rocznej

-/ emisja pyłu = emisja pyłu zawieszonego PM10 = PM2,5

E = 0,005375 kg/h x 600 / 1000 = 0,003225 Mg

-/ emisja dwutlenku azotu

E = 0,000675 kg/h x 600 / 1000 = 0,000405 Mg

-/ emisja tlenku węgla

E = 0,00745 kg/h x 600 / 1000 = 0,00447 Mg

-/ emisja tlenków żelaza

E = 0,003076 kg/h x 600 / 1000 = 0,001846 Mg

-/ emisja chromu

E = 0,00000161 kg/h x 600 / 1000 = 0,00000096 Mg

-/ emisja niklu

E = 0,00000161 kg/h x 600 / 1000 = 0,00000096 Mg

-/ emisja manganu

E = 0,000626 kg/h x 600 / 1000 = 0,000376 Mg

- Emisja zanieczyszczeń pyłowych po urządzeniach redukujących

Zorganizowanymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie obiektu będą:

- Zanieczyszczenia z linii granulacji tworzyw sztucznych - wyposażona będzie 
w filtrację zapylonego powietrza w ilości 7800 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E2 o wysokości 5,43 m i przekroju wylotu 0,7 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- Zanieczyszczenia z linii belowania i magazynowania papieru. Linia wyposażona będzie w:

- w filtrację zapylonego powietrza w ilości 7800 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E3 o wysokości 5,43 m 
i przekroju wylotu 0,7 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- w filtrację zapylonego powietrza w ilości 15000 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E4 o wysokości 5,6 m i przekroju wylotu 1 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- Zanieczyszczenia z linii recyklingu opon. Linia wyposażona jest w:

- filtrację zapylonego powietrza w ilości 10000 m3/h o zawartości pyłu 
w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E5 o wysokości 4 m i przekroju wylotu 1 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- filtrację zapylonego powietrza w ilości 20000 m3/h o zawartości pyłu 
w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E6 o wysokości 8,5 m i przekroju wylotu 2 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

Obliczenia wielkości emisji

- E2

Stężenie pyłu w emitowanych zanieczyszczeniach przyjęto w wysokości – 5 mg/m3

stąd wielkość emisji maksymalnej wniesie:

– 7800 m3/h x 5 mg/m3 = 39000 mg/h = 0,039 kg/h = 0,0108 g/s

emisja roczna

0,039 kg/h x 4800 h = 0,1872 Mg

- E3

Stężenie pyłu w emitowanych zanieczyszczeniach przyjęto w wysokości – 5 mg/m3

stąd wielkość emisji maksymalnej wniesie:

– 7800 m3/h x 5 mg/m3 = 39000 mg/h = 0,039 kg/h = 0,0108 g/s

emisja roczna

0,039 kg/h x 4800 h = 0,1872 Mg

- E4

Stężenie pyłu w emitowanych zanieczyszczeniach przyjęto w wysokości – 5 mg/m3

stąd wielkość emisji maksymalnej wniesie:

– 15000 m3/h x 5 mg/m3 = 75000 mg/h = 0,075 kg/h = 0,0208 g/s

emisja roczna

0,075 kg/h x 4800 h = 0,36 Mg

- E5

Stężenie pyłu w emitowanych zanieczyszczeniach przyjęto w wysokości – 5 mg/m3

stąd wielkość emisji maksymalnej wniesie:

– 10000 m3/h x 5 mg/m3 = 50000 mg/h = 0,05 kg/h = 0,0139 g/s

Emisja metali z emitora nie przekroczy 10% emitowanego pyłu

Stąd emisja miedzi lub cyny maksymalnie może wynieść: 0,05 kg/h x 10% = 0,005 kg/h = 0,00139 g/s

Uwaga: łączna emisja metali w pyle nie przekroczy 10%, w założeniach do obliczeń maksymalnej emisji przyjęto, że każde z zanieczyszczeń może stanowić 10%, w więc jest to wariant najbardziej rygorystyczne dla każdego z metali

emisja roczna

pyłu 0,05 kg/h x 4800 h = 0,24 Mg

miedzi 0,005 kg/h x 4800 h = 0,024 Mg

cyna 0,005 kg/h x 4800 h = 0,024 Mg

- E6

Stężenie pyłu w emitowanych zanieczyszczeniach przyjęto w wysokości – 5 mg/m3

stąd wielkość emisji maksymalnej wniesie:

– 20000 m3/h x 5 mg/m3 = 100000 mg/h = 0,1 kg/h = 0,0278 g/s

Emisja metali z emitora nie przekroczy 10% emitowanego pyłu

Stąd emisja miedzi lub cyny maksymalnie może wynieść: 0,1 kg/h x 10% = 0,01 kg/h = 0,00278 g/s

Uwaga: łączna emisja metali w pyle nie przekroczy 10%, w założeniach do obliczeń maksymalnej emisji przyjęto, że każde z zanieczyszczeń może stanowić 10%, w więc jest to wariant najbardziej rygorystyczne dla każdego z metali

emisja roczna

pyłu 0,1 kg/h x 4800 h = 0,48 Mg

miedzi 0,01 kg/h x 4800 h = 0,048 Mg

cyna 0,01 kg/h x 4800 h = 0,048 Mg

- OBLICZENIA DLA ŹRÓDEŁ ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW

Źródłem zanieczyszczeń powietrza będzie kotłownia opalana gazem ziemnym lub płynnym. Na terenie obiektu planuje się zainstalowanie jednego kotła grzewczego o mocy 55 kW. Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitora o wysokości 3,5 m od poziomu terenu i średnicy wylotu 0,125 m oraz 10 promienników gazowych o maksymalnej mocy 45 kW. Zanieczyszczenia z promienników będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitorów o minimalnej wysokości 10 m od poziomu terenu i średnicy wylotu 0,1 m.

Dane techniczne źródeł:

Kocioł grzewczy

- moc cieplna 	55 kW

- sprawność 	90%

- rodzaj paliwa 	gaz ziemny lub płynny

- temperatura spalin za piecem	180 st. C

Promiennik gazowy

- moc cieplna 	45 kW

- sprawność 	90%

- rodzaj paliwa 	gaz ziemny lub płynny

- temperatura spalin za promiennikiem	180 st. C

Parametry stosowanego paliwa kształtują się na poziomie:

Gaz ziemny

- wartość opałowa (W)	- 33700 kJ/m3

- zawartość siarki (S)	- 20 mg/m3

Gaz ziemny dostarczany jest do obiektu za pomocą gazociągu.

Do obliczeń uciążliwości obiektu dla stanu czystości powietrza przyjęto maksymalne emisje poszczególnych zanieczyszczeń możliwych do wprowadzania przy maksymalnym obciążeniu źródeł. Najczęściej źródła nie pracują na maksymalnym obciążeniu. Jednocześnie wykonano obliczenia dla gazu ziemnego, ponieważ emisja przy jego spalaniu jest wyższa niż przy spalaniu gazu płynnego.

- Obliczenia dla procesu spalania gazu ziemnego

Do obliczenia wielkości emisji zanieczyszczeń z kotłowni zastosowano „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw – kotły o mocy do 5 MWt” - KOBIZE.

- emisja z kotła

-/ Emisja maksymalna

maksymalne zużycie gazu dla kotła

Bo = 5,61 m3/h

-/ emisja pyłu = emisja pyłu zawieszonego (PM10 = PM2,5)

Epył = 5,61 x 0,5 x 10 -6 = 0,00000281 kg/h = 0,00000078 g/s

-/ emisja dwutlenku siarki

ESO2 = 5,61 x 2 x 20 x 10 -6 = 0,0002244 kg/h = 0,000062 g/s

-/ emisja dwutlenku azotu

ENO2 = 5,61 x 1750 x 10-6 = 0,009818 kg/h = 0,0027 g/s

-/ emisja tlenku węgla

ECO = 5,61 x 240 x 10-6 = 0,00135 kg/h = 0,000374 g/s

-/ Emisja roczna

Założono, że ciągu roku źródło pracować będzie 2500 godzin w roku.

-/ emisja pyłu = emisja pyłu zawieszonego (PM10 = PM2,5)

Epył = 0,00000281 kg/h x 2500 x 10-3= 0,000007 Mg/rok

-/ emisja dwutlenku siarki

ESO2 = 0,0002244 kg/h x 2500 x 10-3= 0,00056 Mg/rok

-/ emisja dwutlenku azotu

ENO2 = 0,009818 kg/h x 2500 x 10-3= 0,02455 Mg/rok

-/ emisja tlenku węgla

ECO = 0,00135 kg/h x 2500 x 10-3= 0,003375 Mg/rok

- emisja z promiennika

-/ Emisja maksymalna

maksymalne zużycie gazu dla promiennika

Bo = 4,73 m3/h

-/ emisja pyłu = emisja pyłu zawieszonego (PM10 = PM2,5)

Epył = 4,73 x 0,5 x 10 -6 = 0,00000237 kg/h = 0,000000657 g/s

-/ emisja dwutlenku siarki

ESO2 = 4,73 x 2 x 20 x 10 -6 = 0,0001892 kg/h = 0,0000526 g/s

-/ emisja dwutlenku azotu

ENO2 = 4,73 x 1750 x 10-6 = 0,008278 kg/h = 0,0023 g/s

-/ emisja tlenku węgla

ECO = 4,73 x 240 x 10-6 = 0,001135 kg/h = 0,000315 g/s

-/ Emisja roczna

Założono, że ciągu roku źródło pracować będzie 2500 godzin w roku.

-/ emisja pyłu = emisja pyłu zawieszonego (PM10 = PM2,5)

Epył = 0,00000237 kg/h x 2500 x 10-3= 0,0000059 Mg/rok

-/ emisja dwutlenku siarki

ESO2 = 0,0001892 kg/h x 2500 x 10-3= 0,000473 Mg/rok

-/ emisja dwutlenku azotu

ENO2 = 0,008278 kg/h x 2500 x 10-3= 0,0207 Mg/rok

-/ emisja tlenku węgla

ECO = 0,001135 kg/h x 2500 x 10-3= 0,00284 Mg/rok

- Parametry wyrzutu spalin

-/ temperatura spalin na wylocie z komina:

Ts = 273 + (T – h x )

gdzie: 	T 	– temperatura spalin za kotłem

h	- wysokość komina

	- spadek temperatury dla komina

- kocioł Ts = 273 + (180 – 3,5 x 0,5) = 451 K

- promiennik Ts = 273 + (180 – 10 x 0,5) = 448 K

-/ średnica wylotu komina:

- kocioł d = 0,125 m

- promiennik d = 0,1 m

-/ prędkość wylotowa spalin:

us = 0 m/s (emitor zadaszony)

Standardy emisji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 września 2019 r. 
w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów źródła występujące na terenie przedsięwzięcia nie podlegają standardom.

- Źródła niezorganizowane

Pojazdy samochodowe

Do obliczeń przyjęto dane podane przez inwestora, a więc na teren przedsięwzięcia wjeżdżać będzie docelowo 16 samochody ciężarowe na dobę, 27 samochodów dostawczych i 20 samochodów osobowych.

Określenie wielkości emisji zanieczyszczeń motoryzacyjnych (spalin samochodowych) jest trudne z uwagi na jej niezorganizowany charakter, a ponadto na różnorodność silników samochodowych oraz ich różnych stan techniczny i różny rodzaj stosowanych paliw. Istotną sprawą jest również fakt niejednorodnej i niejednostajnej ich pracy w chwili przemieszczania się samochodu, czyli źródła emisji.

Wielkość emisji z substancji zanieczyszczających z samochodów wyznaczono w oparciu o wskaźniki emisji zawarte w opracowaniu „Zanieczyszczenie atmosfery. Źródła oraz metodyka szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń” – Centrum Energetyki, Warszawa 1997.

Wskaźniki dla samochodów osobowych przyjęto jak dla pozycji Transport drogowy, tabela: „Średnie wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów środków transportu drogowego zasilanych benzyną” wskaźniki dla Polski, poz. Samochody osobowe z katalityczną kontrolą emisji.

Samochody ciężarowe w większości wyposażone są w silnik spalinowy Diesla, stąd wskaźniki przyjęto jak dla pozycji: Transport drogowy, tabela

„Średnie wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów środków transportu drogowego zasilanych olejem napędowym i gazem płynnym, wskaźniki dla Polski”, dla samochodów ciężarowych. Założono, że pył ogółem jest równy pyłowi zawieszonemu PM10 i PM2,5.

Wielkość ministerialnych wskaźników ze spalania benzyny i oleju napędowego oraz gazu pomniejszone o 30% dla tlenku węgla, węglowodorów ogółem oraz tlenków azotu oraz o 80% dla pyłu PM190, co jest zgodne z Dyrektywą 1999/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają zostać podjęte przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki stosowane w pojazdach oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 88/77/EWG. Wg dyrektywy obniżenie limitów emisji stosowane jest od 2000 r. (odpowiadające obniżeniu o 30% emisji tlenku węgla, węglowodorów ogółem, tlenków azotu i pyłu), dalsze obniżenie limitów emisji stosowane od 2005 roku (o 30% w zakresie emisji tlenku węgla, węglowodorów ogółem, tlenków azotu i o 80% w zakresie pyłu)

- Źródła niezorganizowane (transport ciężarowy i dostawczy)

Obliczeń wielkości wprowadzanych zanieczyszczeń dokonano stosując następujące założenia:

- Ilość pojazdów – 1 sztuk;

- Przyjęto do obliczeń wskaźniki emisji – transport ciężarowy:

- CO 	- 22,75 g/kg paliwa

- NOx	- 38,5 g/kg paliwa (założono, że 20% to NO2–7,7 g/kg)

- węglow. alifatyczne	- 7,17 g/kg paliwa

- węglow. aromatyczne	-   1,79 g/kg paliwa

- SO2	-   3,8 g/kg paliwa

- pył zawieszony	-   1,2 g/kg paliwa

- Przyjęto do obliczeń wskaźniki emisji – transport dostawczy:

- CO 	- 30,59 g/kg paliwa

- NO2	- 4,97 g/kg paliwa (założono, że 20% to NO2–1 g/kg)

- węglow. alifat.	- 4,98 g/kg paliwa

- węglow. aromat.	-   1,25 g/kg paliwa

- SO2	-   1,8 g/kg paliwa

- Wielkość tak wyliczonej emisji odpowiada emisji ze źródła liniowego tj. trasy, po której poruszają się samochody. Źródło liniowe zastąpiono zespołem emitorów zgodnie z metodą II w punkcie 7 – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, w którym określono referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.

- Ilość zużytego paliwa dla 1 samochodu dostawczego wyniesie – 0,08 dm3/h (0,0672 kg/h) – przy założeniu jazdy jednego samochodu przez 800 m na terenie przedsięwzięcia oraz zużyciu paliwa 10 dm3/100 km,

- Ilość zużytego paliwa dla 1 samochodu ciężarowego wyniesie – 0,223 dm3/h (0,187 kg/h) – przy założeniu jazdy jednego samochodu przez 800 m na terenie przedsięwzięcia oraz zużyciu paliwa 28 dm3/100 km,

-/ Emisja maksymalna dla jednego samochodu

Wielkość emisji maksymalnej wyliczono w oparciu o podane wyżej zależności i zestawiono w poniższej tabeli.

-/ emisja poszczególnych zanieczyszczeń

E = B x w x 10 -3

-/ Emisja roczna

Przy ustalaniu emisji rocznej założono, że transport samochodowy będzie odbywał się w dni robocze tj. 300 dni oraz przy założeniu ilości transportów na dobę jak podano wyżej. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli.

Tabela 25. Wielkość emisji dla środków transportu

| Zanieczyszczenie | Transport ciężarowy | Transport dostawczy |
| --- | --- | --- |
|  | Emisja maksymalna dla pojazdu | Emisja roczna | Emisja maksymalna dla pojazdu | Emisja roczna |
| - | kg/h | g/s | Mg | kg/h | g/s | Mg |
| Tlenek węgla | 0,004254 | 0,001182 | 0,0204 | 0,002056 | 0,000571 | 0,0167 |
| Dwutlenek azotu | 0,001440 | 0,000400 | 0,0069 | 0,000067 | 0,000019 | 0,0005 |
| W. alifatyczne | 0,001341 | 0,000372 | 0,0064 | 0,000335 | 0,000093 | 0,0027 |
| W. aromatyczne | 0,000335 | 0,000093 | 0,0016 | 0,000084 | 0,000023 | 0,0007 |
| Dwutlenek siarki | 0,000711 | 0,000197 | 0,0034 | 0,000121 | 0,000034 | 0,0010 |
| Pył zawieszony | 0,000224 | 0,000062 | 0,0011 | 0,000000 | 0,000000 | 0,0000 |

- Parametry wyrzutu spalin

Samochody ciężarowe

Wysokość emitora	- 1 m

Prędkość wylotowa	- 0 m/s

Temperatura 	- 313 K

Samochody dostawcze

Wysokość emitora	- 1 m

Prędkość wylotowa	- 0 m/s

Temperatura 	- 313 K

Obliczenia wielkości emisji dla punktu źródła liniowego

Wielkość emisji w wyliczono stosując następującą zależność

Ep = E x y / t / pkt.

gdzie:

E - wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń dla pojedynczego pojazdu (g/s)

y – ilość pojazdów w ciągu doby (sz.)

t – czas pracy źródła w ciągu doby (3 h)

pkt – ilość pojedynczych punktów (szt.)

Tabela 26. Wielkość emisji dla pojedynczego źródła liniowego (transport ciężarowy)

| Zanieczyszczenie | Transport ciężarowy | Transport dostawczy | Suma emisji źródła liniowego | Ilość punktów | Wielkość emisji dla pojedyn-czego punktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wielkość emisji dla jednego źródła | Ilość transportów w ciągu doby | Wielkość emisji dla jednego źródła | Ilość transportów w ciągu doby |  |  |  |
| - | g/s | szt. | g/s | szt. | g/s | szt. | g/s |
| Tlenek węgla | 0,001182 | 16 | 0,000571 | 27 | 0,034325 | 28 | 0,000208 |
| Dwutlenek azotu | 0,000400 |  | 0,000019 |  | 0,006904 |  | 0,000042 |
| W. alifatyczne | 0,000372 |  | 0,000093 |  | 0,008469 |  | 0,000051 |
| W. aromatyczne | 0,000093 |  | 0,000023 |  | 0,002118 |  | 0,000013 |
| Dwutlenek siarki | 0,000197 |  | 0,000034 |  | 0,004065 |  | 0,000025 |
| Pył zawieszony | 0,000062 |  | 0,000000 |  | 0,000997 |  | 0,000006 |

- Źródła niezorganizowane (transport samochodowy osobowych)

Obliczeń wielkości wprowadzanych zanieczyszczeń dokonano stosując następujące założenia:

- Ilość pojazdów – 1 sztuk;

- Przyjęto do obliczeń wskaźniki emisji – transport osobowy:

- CO 	- 30,59 g/kg paliwa

- NO2	- 4,97 g/kg paliwa (założono, że 20% to NO2–1 g/kg)

- węglow. alifat.	- 4,98 g/kg paliwa

- węglow. aromat.	-   1,25 g/kg paliwa

- SO2	-   1,8 g/kg paliwa

- Ilość zużytego paliwa dla 1 samochodu osobowego wyniesie – 0,012 dm3/h (0,009 kg/h) – przy założeniu jazdy jednego samochodu przez 150 m na terenie przedsięwzięcia oraz zużyciu paliwa 8 dm3/100 km,

- Wielkość tak wyliczonej emisji odpowiada emisji ze źródła liniowego tj. trasy, po której poruszają się samochody. Źródło liniowe zastąpiono zespołem emitorów zgodnie z metodą II w punkcie 7 – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, w którym określono referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.

-/ Emisja maksymalna dla jednego samochodu

Wielkość emisji maksymalnej wyliczono w oparciu o podane wyżej zależności i zestawiono w tabeli.

-/ emisja poszczególnych zanieczyszczeń

E = B x w x 10 -3

-/ Emisja roczna

Przy ustalaniu emisji rocznej założono, że transport samochodowy będzie odbywał się w dni robocze tj. 300 dni oraz przy założeniu ilości transportów na dobę jak podano wyżej. Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli.

Tabela 27. Wielkość emisji dla środków transportu (transport osobowy)

| Zanieczyszczenie | Transport osobowy |
| --- | --- |
|  | Emisja maksymalna dla pojazdu | Emisja roczna |
| - | kg/h | g/s | Mg |
| Tlenek węgla | 0,000275 | 0,000076 | 0,0017 |
| Dwutlenek azotu | 0,000009 | 0,000003 | 0,0001 |
| W. alifatyczne | 0,000045 | 0,000012 | 0,0003 |
| W. aromatytczne | 0,000011 | 0,000003 | 0,0001 |
| Dwutlenek siarki | 0,000016 | 0,000005 | 0,0001 |
| Pył zawieszony | 0,000000 | 0,000000 | 0,0000 |

- Parametry wyrzutu spalin

Samochody osobowe

Wysokość emitora	- 0,5 m

Prędkość wylotowa	- 0 m/s

Temperatura 	- 313 K

Obliczenia wielkości emisji dla punktu źródła liniowego

Wielkość emisji w wyliczono stosując następującą zależność

Ep = E x y / t / pkt

gdzie:

E - wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń dla pojedynczego pojazdu (g/s)

y – ilość pojazdów w ciągu doby (sz.)

t – czas pracy źródła w ciągu doby (2 h)

pkt – ilość pojedynczych punktów (szt.)

Tabela 28. Wielkość emisji dla pojedynczego źródła liniowego (transport osobowy)

| Zanieczyszczenie | Transport osobowy | Suma emisji źródła liniowego | Ilość punktów | Wielkość emisji dla pojedynczego punktu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wielkość emisji dla jednego źródła | Ilość transportów w ciągu doby |  |  |  |
| - | g/s | szt. | g/s | szt. | g/s |
| Tlenek węgla | 0,000076 | 20 | 0,001530 | 5 | 0,000153 |
| Dwutlenek azotu | 0,000003 |  | 0,000050 |  | 0,000005 |
| W. alifatyczne | 0,000012 |  | 0,000249 |  | 0,000025 |
| W. aromatytczne | 0,000003 |  | 0,000063 |  | 0,000006 |
| Dwutlenek siarki | 0,000005 |  | 0,000090 |  | 0,000009 |
| Pył zawieszony | 0,000000 |  | 0,000000 |  | 0,000000 |

ANALIZA UCIĄŻLIWOŚCI ZAKŁADU DLA POWIETRZA.

W celu oceny wpływu rozpatrywanego obiektu na stan czystości powietrza, dla ustalonego poziomu emisji zanieczyszczeń i parametrów ich wyrzutu do atmosfery, wykonano przy użyciu zatwierdzonego pakietu programów KOMIN, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów stężeń niektórych substancji w powietrzu, obliczenia rozkładów stężeń maksymalnych i średniorocznych zanieczyszczeń. Komplet wprowadzonych do obliczeń danych oraz ich wyniki izolinii przedstawiono w postaci wydruków komputerowych, załączonych na końcu opracowania natomiast pełny komplet obliczeń załączono w wersji elektronicznej.

Obliczenia przeprowadzono dla źródeł zorganizowanych i niezorganizowanych. Obliczenia przeprowadzono dla poziomu terenu. W całości obliczeń przyjęto założenie, że emisji pyłu ogółem jest równa emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Podokresy obliczeniowe:

- Okres I - Praca wszystkich źródeł – emitory technologiczne, źródła energetyczne, transport ciężarowy, dostawczy, osobowy (600 h/rok) – CE = 0,0684

- Okres II - Praca źródeł – emitory technologiczne z wyłączeniem emitora spawalni, źródła energetyczne, transport ciężarowy, dostawczy (300 h/rok) – CE = 0,0342

- Okres III – Praca źródeł – emitory technologiczne z wyłączeniem emitora spawalni, źródła energetyczne (1600 h/rok) – CE = 0,1826

- Okres IV – Praca źródeł – emitory technologiczne z wyłączeniem emitora spawalni (2300 h/rok) – CE = 0,2625

OMÓWIENIE WYNIKÓW OBLICZEŃ.

Oceny obiektu dokonano w odniesieniu do zanieczyszczeń emitowanych przez źródła zorganizowane i niezorganizowane. Otrzymane wielkości stężeń kształtują się następująco:

- Poziom terenu

Zanieczyszczenie 	stężenie 1 h	stężenie średnioroczne

g/m3	g/m3

- dwutlenek azotu	67,192	0,827

- dwutlenek siarki	19,746	0,186

- tlenek węgla	200,206	1,826

- w. alifatyczne	39,112	0,390

- w. aromatyczne	9,961	0,098

- pył zawieszony PM10	260,940	5,467

- pył zawieszony PM2,5	-	5,467

- miedź	16,994	0,397

- cyna	16,994	0,397

- żelazo 	0,759	0,002

- chrom	0,004	0,000

- mangan	0,155	0,000

- nikiel	0,004	0,000

Wykonane obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń od źródeł nie wykazują przekroczeń wartości dopuszczalnych i wartości odniesienia w zakresie wszystkich analizowanych zanieczyszczeń.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych i odniesienia w zakresie wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń. Wobec powyższych wniosków nie przewiduje się nadmiernej uciążliwości obiektu dla powietrza atmosferycznego poza terenem przedsięwzięcia.

- Określenie skumulowanego oddziaływania w zakresie ochrony powietrza.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza z projektowanego przedsięwzięcia będzie miała charakter emisji niezorganizowanej pochodzącej ze spalania paliw 
w silnikach pojazdów samochodowych oraz spalania paliw w energetycznych źródłach spalania paliw, jak również emitowanych ze źródeł technologicznych. Transport samochodowy poruszający się po wytyczonych drogach stanowić będzie liniowe źródło emisji zanieczyszczeń, natomiast źródła energetyczne i technologiczne to źródła stacjonarne punktowe. Emitowane zanieczyszczenia przez pojazdy samochodowe to: tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne i pyły. Zanieczyszczeniami emitowanymi powstającymi w wyniku spalania paliw 
w źródłach stacjonarnych to: tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla i pyły.

Dla tych źródeł przeprowadzono obliczenia uciążliwości dla czystości powietrza 
w zakresie wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że poza terenem obiektu nie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych i odniesienia w zakresie wszystkich rozpatrywanych zanieczyszczeń. Wobec powyższych wniosków nie przewiduje się nadmiernej uciążliwości obiektu dla powietrza atmosferycznego poza terenem przedsięwzięcia.

W obliczeniach uciążliwości obiektu dla czystości powietrza uwzględniono aktualny stan jakości powietrza określany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W informacji tej określane są występujące stężenia poszczególnych zanieczyszczeń w analizowanym rejonie w uwzględnieniu występujących w tym terenie źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. Zatem biorąc pod uwagę występujące stężenia zanieczyszczenia w powietrzu podawane przez GIOŚ i dodatkowo wprowadzane źródła zlokalizowane na terenie planowanego przedsięwzięcia spełniono warunek określenia współoddziaływania przedsięwzięcia planowanego z już istniejącymi źródłami na tym terenie.

Zmiany klimatu (mitygacja i adaptacja do zmian klimatu)

Wyzwania klimatyczne takie jak: wzrost globalnej temperatury oraz wzrost częstotliwości i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych, spowodowały przyjęcie w 2013 roku przez Radę Ministrów Strategicznego planu adaptacji sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA 2020), który stanowi pierwszy polski dokument strategiczny bezpośrednio dotyczący kwestii adaptacji, która obok migracji, stanowi podstawę polityki klimatycznej.

Powodzie, susze, wysokie temperatury i związane z nimi konsekwencje zagrażają ludziom i infrastrukturze miast, w szczególności tych dużych. Komisja Europejska w przyjętej w 2013 r. strategii w zakresie przystosowania się do zmian klimatu wskazała, że miasta stanowią lokomotywy rozwoju Unii Europejskiej, pełnią dominującą funkcje w generowaniu PKB i innowacji, a tym samym konieczne jest zapewnienie ich bezpieczeństwa klimatycznego. Kwestia adaptacji w miastach jest również jednym z kluczowych priorytetów SPA 2020. Znajduje się w niej rekomendacja, aby do 2020 r. we wszystkich miastach Polski pow. 100 tyś. mieszkańców stworzone zostały lokalne plany zawierające analizę wrażliwości tych miast na zmiany klimatu oraz proponowane lokalne działania adaptacyjne.

Analiza dotycząca zmian klimatu na poziomie przedsięwzięcia powinna przedstawiać ustalenia dotyczące wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat i jego zmiany (mitygacja, czyli łagodzenie przez przedsięwzięcie zmian klimatu) oraz wpływ klimatu i jego zmian na przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian klimatu). Za główne problemy związane z mitygacja (łagodzeniem zmian klimatu) można uznać:

- bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z przedsięwzięciem, powodowane m.in.:

- jego realizacją, eksploatacją i ewentualną likwidacją,

- wyłączeniem z użytkowania gruntów lub zmianami sposobu użytkowania gruntów na potrzeby przedsięwzięcia,

  - pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z przedsięwzięciem, powodowane m.in.:

- większym zapotrzebowaniem na wodę,

- działaniami towarzyszącymi przedsięwzięciu,

- infrastrukturą bezpośrednio związaną z przedsięwzięciem (transport, gospodarka odpadami, produkcja),

- usuwaniem/przekształcaniem siedlisk zapewniających wychwytywanie 
i oddzielanie dwutlenku węgla z bardziej złożonych chemicznych substancji 
w celu ograniczenia ich emisji do atmosfery (np. mokradeł, powierzchni leśnych),

Jako główne problemy związane z adaptacją przedsięwzięcia do zmian klimatu można uznać:

  - fale upałów (wpływ fal upałów na przedsięwzięcie, w tym ich oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi, szkody dla zbiorów, pożary lasów),

  - susze (wpływ susz na przedsięwzięcie, w tym m.in. mniejsza dostępność i gorsza jakość wody, zwiększone zapotrzebowanie na wodę w tym okresie),

  - ekstremalne opady, zalewanie przez rzeki i gwałtowne powodzie,

  - burze i silne wiatry (w tym m.in. zniszczenie infrastruktury, budynków, plonów, lasów),

  - osuwiska (zagrożenie osuwania się mas ziemnych i związane z tym ewentualne uszkodzenia infrastruktury, budynków),

  - podnoszący się poziom mórz, spiętrzenia fal, erozja wybrzeża i intruzja wód zasolonych,

  - fale chłodu, szkody wywołane zamarzaniem i odmarzaniem (przede wszystkim wpływ na infrastrukturę).

W załączeniu w wersji drukowanej oraz na płycie CD znajdują się obliczenia i mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

### 3.2.2. Emisje do wód powierzchniowych i podziemnych

#### 3.2.2.1. Ścieki bytowe i przemysłowe

Ścieki bytowe

Zakłada się, iż ilość odprowadzanych ścieków bytowych będzie równa ilości wody pobranej na te cele. Woda pobierana będzie z wodociągu. Zużycie wody, służącej do zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników nie przekroczy norm określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Zgodnie z danymi otrzymanymi od Inwestora, na terenie zakładu pracować będzie około 10 pracowników.

Zużycie wody dla 10 osób pracujących na terenie zakładu:

Qm = Qf [m3/m-c] * X [os.]

Qm = 0,45 m3/m-c * 10,0 os. = 4,5 m3/m-c

Qm = 6 m3/m-c

Qrok = 72 m3/rok

gdzie:

Qm - średni miesięczny pobór wody przez pracowników;

Qf - średnia ilość wody pobranej przez pracownika w ciągu miesiąca;

X - ilość pracowników.

Ścieki odprowadzane będą do 4 szczelnych zbiorników bezodpływowych o powierzchni około 3x6 m3 i 1 x 20 m3 (2-komorowy).

Ścieki przemysłowe

Ścieki przemysłowe powstające na planowanej stacji demontażu pojazdów to ścieki technologiczne z mycia posadzek w sektorach II, III i IV oraz z myjki elementów pojazdów. Jako zasadę przyjmuje się oczyszczanie posadzek na sucho – z wykorzystaniem trocin lub specjalnie przeznaczonych do tego celu środków chemicznych (sorbentów), które jako odpad będą później odbierane przez specjalistyczną firmę. Czyszczenie posadzek na mokro odbywało się będzie sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach. Ścieki technologiczne oszacowano na ok. 50 m3/m-c tj. około 2 m3/dobę. Powstałe ścieki przemysłowe będą oczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych i osadniku. Ścieki odprowadzane będą do 2 szczelnych zbiorników bezodpływowych o powierzchni około 6 m3 i 15 m3, po uprzednim podczyszczeniu ich w 2 separatorach związków ropopochodnych i osadnikach, a następnie wywożone będą na miejską oczyszczalnię ścieków po uzyskaniu zgody odbiorcy ścieków oraz po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Do podstawowych składników zanieczyszczeń wchodzących w skład ścieków technologicznych z terenu stacji demontażu pojazdów należą przede wszystkim węglowodory ropopochodne, zawiesiny mineralne.

Przewidywany skład ścieków przemysłowych po oczyszczeniu w separatorze ropopochodnych oraz osadniku to 3 mg/l węglowodorów ropopochodnych (nie więcej niż 15 mg/l) oraz 25 mg/l zawiesiny ogólnej (nie więcej niż 100 mg/l). Ewentualne związki metali (ołowiu, rtęci, kadmu), zatrzymane zostaną w osadzie (szlamie) 
w części osadniczej separatora.

Warunki odprowadzania ścieków przemysłowych określone będą w pozwoleniu wodnoprawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających 
w swym składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.

#### 3.2.2.2.a Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzonych sektor I i dróg dojazdowe) będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku, a następnie odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności około 16 000 m3.

Ilość wód opadowych.

Dla określenia ilości wód deszczowych posłużono się wzorem:

Q=F x q x Ψ x ( [l/s]

gdzie:

F- pole powierzchni

q – natężenie deszczu 300l/s ha

Ψ – współczynnik spływu powierzchniowego.

( – współczynnik opóźnienia odpływu

( = 1/(F)^n

gdzie: F – powierzchnia zlewni [ha]

n = 8 dla dużych spadków i ześrodkowanej zlewni,

n = 6 -5 dla średnich warunków, n = 6

n = 4 dla niedużych spadków i wydłużonej zlewni

Tabela 29. Obliczenia ilości wód opadowych

| l.p | Nr budynku/nazwa | Rodzaj powierzchni | powierzchnia [m2] | Współczynnik spływu | Współczynnik opóźnienia odpływu | Przepływ Q[dm3/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy |
| 1 | Hala z liniami technologicznymi do odzysku | Dach | 6304,12 | 0,95 | 0,23 | 41,80 |
| 2 | Wiata "A" | Dach/wiata | 2672,06 | 0,95 | 0,27 | 20,44 |
| 3 | Budynek socjalno-biurowy (A) | Dach | 265,39 | 0,95 | 0,39 | 2,98 |
| 4 | Budynek "B" | Dach | 28,52 | 0,95 | 0,57 | 0,47 |
| 5 | Budynek "C" | Dach | 8,66 | 0,95 | 0,70 | 0,17 |
| Powierzchnia utwardzona |
| 6 | Drogi asfaltowe | teren utwardzony (beton/asfalt) | 8482,17 | 0,85 | 0,22 | 47,90 |
| 7 | Chodniki | teren utwardzony (beton) | 305,06 | 0,70 | 0,39 | 2,47 |
| 8 | Place betonowe | teren utwardzony (beton/asfalt) | 28592,71 | 0,85 | 0,18 | 131,85 |
| 9 | Tereny zielone | teren zielony | 9441,31 | 0,50 | 0,22 | 30,80 |
|  |  |  |  |  | Suma | 278,89 |

Zatem całkowita ilość wód opadowych ujmowanych ze zlewni i dopływających do zbiornika dla deszczu miarodajnego o czasie trwania td = 10 minut wyniesie:

Qs = 278,89 dm3/s

Natomiast całkowity odpływ dobowy dla deszczu 10-minutowego wyniesie odpowiednio:

Qd = 278,89dm3/s . 600 s/d . 0,001 m3/dm3 = 167,334 m3/d

Odprowadzenie wód powierzchniowych projektuje się do zbiornika odparowującego o powierzchni ok 16 000 m2.

Wody z terenów utwardzonych, w tym wody opadowe z miejsca magazynowania przyjętych pojazdów, po podczyszczeniu w separatorze związków ropopochodnych, odprowadzane będą do szczelnego zbiornika odparowującego. Nadmiar wód ze zbiornika będzie odprowadzany na najbliższą oczyszczalnię ścieków.

Odprowadzanie wód opadowych z pozostałych terenów nie powinny wpłynąć negatywnie na tereny sąsiednie, ponieważ teren planowanego przedsięwzięcia jest płaski, a obszary zielone rozmieszczone są tak, że powinny wchłonąć odprowadzane wody opadowe. Tym samym spływ wód opadowych nie powinien wywierać negatywnego wpływu na tereny sąsiednie.

### 3.2.3. Emisja odpadów

Na terenie Zakładu wytwarzanie odpadów wiązało się będzie z procesami przetwarzania odpadów. Szczegółowe informację o rodzaju, ilości oraz o sposobach przetwarzania i zbierania odpadów zamieszczono w rozdziale 2.2.

Ponadto w Zakładzie będą powstawać inne odpady pochodzące z działalności nie związanej z przetwarzaniem odpadów, które wiążą się z obsługą maszyn i urządzeń oraz z pracami porządkowymi. W Zakładzie wytwarzane będą również odpady komunalne.

Tabela 30. Inne odpady powstające w wyniku funkcjonowania Stacji Demontażu Pojazdów

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość roczna [Mg] | Źródło powstawania | Sposób magazynowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 05 01* | Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach | 0,8 | Oczyszczanie ścieków przemysłowych w separatorze i osadnikach | Odpady nie będą magazynowane. Bezpośrednio po usunięciu będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów. |
| 13 05 02* | Szlamy z odwadniania olejów w separatorach |  |  |  |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olej owe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 1,0 | Użycie tkanin do wycierania rąk i powierzchni zabrudzonych, odzieży ochronnej oraz sorbentów w postaci sypkich preparatów do likwidacji plam oleju | Magazynowane w szczelnych i zamykanych pojemników, ustawionych w pomieszczeniu magazynowych. |
| 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 1,0 | Zużyte świetlówki | Lampy będą zbierane selektywnie i przechowywane w swoich fabrycznych opakowaniach, oraz w zbiorczym kartonie w celu zabezpieczenia przed stłuczeniem. |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 1,0 | Użycie tkanin do wycierania rąk i powierzchni zabrudzonych, odzieży ochronnej oraz sorbentów w postaci sypkich preparatów do likwidacji plam oleju | Magazynowane w szczelnych i zamykanych pojemników, ustawionych w pomieszczeniu magazynowych |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 5,0 | Odpady powstałe z bytowania pracowników przebywających na terenie zakładu | Magazynowane na zewnątrz budynku w zamkniętych pojemnikach lub z zastosowaniem zadaszonej osłony śmietnikowej. |

Magazynowanie odpadów

Miejsca magazynowania będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Zgodnie z Art. 25. Ustawy o odpadach:

- Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, 
w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady,

- Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

- Magazynowanie odpadów będzie prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

- Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Po okresie magazynowania odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenie na odbiór tego typu odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Sposób magazynowania odpadów musi być zgodny z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296).

Monitoring odpadów

Zgodnie z ustawą o odpadach „posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzgledniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzgledniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów”. Wizyjny system kontroli będzie prowadzony przy Wnioskującego przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

Szczegółowy sposób realizacji ww. wymagań został określony w rozpo-rządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 poz. 1755). Zgodnie z w cytowanym rozporządzeniem system kontroli zainstalowany 
w projektowanym zakładzie zapewni rejestrację obrazu obejmującą:

1) całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów;

2) drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów;

3) pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m, a w przypadku, gdy podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do pasa o szerokości mniejszej niż 5 m – pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady w zakresie, w jakim podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do tego pasa.

W związku z magazynowaniem odpadów wewnątrz pomieszczeń zamkniętych system kontroli zapewnia rejestrację obrazu obejmującą:

1) magazynowane lub składowane odpady do granicy ścian wewnętrznych tego pomieszczenia, bez pasa otaczającego magazynowane lub składowane odpady; 2) bramę wjazdową i wyjazdową do tego pomieszczenia.

Ponadto:

- Parametry urządzeń technicznych systemu kontroli spełniać będą co najmniej: wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06 Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach – Część 4: Wytyczne stosowania lub normy, którą przedmiotowa norma zostanie zastąpiona.

- Do rejestracji obrazu zastosowane będą kamery stacjonarne typu dzień – noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia.

- Obraz wysyłany z kamer będzie utrwalany w urządzeniu rejestrującym w sposób niewpływający negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej „ustawą”.

- Urządzenia techniczne systemu kontroli umożliwiają wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyświetlania, a także wykonywanie kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności.

- Urządzenia techniczne systemu kontroli umożliwiać będą dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym, o którym mowa w art. 25 ust. 6f ustawy, przez system teleinformatyczny, za pomocą odpowiedniego telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.3)). 6. Napięcie zasilające system kontroli zabezpiecza się przed nieoczekiwanym zanikiem, z podtrzymaniem przez okres co najmniej 2 godzin. 7. Dopuszcza się przerwy w rejestracji obrazu wyłącznie w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu kontroli, nie dłuższe niż 48 godzin w roku kalendarzowym, pod warunkiem wcześniejszego poinformowania właściwego ze względu na lokalizację miejsca magazynowania odpadów wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem.

- Zarejestrowany obraz przechowywany będzie na elektronicznym nośniku informacji, zwanym dalej „nośnikiem”, który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w postaci niewpływającej negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy, w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników.

- Pojemność nośnika umożliwi przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz podlega skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu.

- Nośnik będzie przechowywany w sposób zabezpieczający przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.

- Pomieszczenie, w którym będzie przechowywany nośnik, będzie stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712), które określają warunki techniczne, jakim po-winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 643, 730, 1030 i 1553. Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 1755 5. Elementy oddzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia, o którym mowa w ust. 4, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120. 6. W przypadku gdy ściany zewnętrzne pomieszczenia, o którym mowa w ust. 4, nie stanowią ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, powinny znajdować się w odległości co najmniej 20 m od miejsca magazynowania lub składowania odpadów. § 5. Przy wejściu na teren miejsca magazynowania lub składowania odpadów objętym systemem kontroli umieszczona zostanie informacja o prowadzeniu systemu kontroli. § 6. 1. Udostępnienie zapisanego obrazu lub jego kopii podmiotowi, o którym mowa w art. 25 ust. 6c ustawy, odbywa się niezwłocznie na żądanie tego podmiotu. 2. Udostępniany obraz i jego kopia nie mogą wpływać negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy.

Szczegółowy sposób prowadzenia monitoringu zakładu będzie określony 
w pozwoleniu na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

### 3.2.4. Emisja hałasu

### 3.2.4.1. Wstęp – metodyka pracy

W niniejszym rozdziale przedstawiono akustyczne oddziaływanie zakładu przetwarzania odpadów zlokalizowanego na terenie działki o nr 7 w miejscowości Adamowice, gm. Mszczonów, województwo mazowieckie.

Źródła hałasu ujęte w obliczeniach stanowią:

- hałas komunikacyjny po terenie,

- hałas związany z pracą urządzeń i instalacji technologicznych.

W związku z uwarunkowaniami lokalizacyjnymi charakteryzującymi się chronionym akustycznie dalszym sąsiedztwem przedsięwzięcia, analiza określa szacunkowy zasięg oddziaływania akustycznego przy założeniu, że jego skala i wielkość odniesione będą do dopuszczalnych równoważnych poziomów dźwięku A obowiązujących na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej

W opracowaniu wykorzystano podane poniżej materiały:

- Katalog danych dotyczących infrastruktury transportowej oraz środków transportu w Polsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy 2015/996 – wytyczne GIOŚ

- „Katalog danych dotyczących działalności przemysłowej w Polsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy 2015/996” – wytyczne GIOŚ

- Polską Normę PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania” 2002 r.,

- Mapa ewidencyjna w skali 1:1000,

- Informacje uzyskane od Inwestora oraz rozpoznanie terenu.

- Uchwała Nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Adamowice, fragment miejscowości Gurba i fragment miejscowości Powązki

### 3.2.4.2. Lokalizacja przedsięwzięcia i wymagania akustyczne

Analizowany teren jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W otoczeniu inwestycji znajduje się:

- Od północny – tereny niezagospodarowane i rolnicze.

- Od wschodu – tereny niezagospodarowane i rolnicze,

- Od południa – ul. Wspólna. Za ul. Wspólną tereny mieszkaniowo-usługowe 
w odległości 10 m licząc od granicy inwestycji (zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 76 m od granic opracowania) oraz tereny produkcyjne,

- Od zachodu – tereny niezagospodarowane i rolnicze.

Rys. 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112 tekst jednolity) dopuszczalny równoważny poziom (emitowanego hałasu) dźwięku A wynosi na terenie mieszkaniowo-usługowe odpowiednio - 55 dB dla pory dnia oraz 45 dB dla pory nocy.

### 3.2.4.3.  Wyznaczenie emisji hałasu w fazie eksploatacji

Zastosowana metodyka obliczeniowa oparta jest na instrukcji ITB nr 338 i zgodna jest z metodyką podaną w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa.”

Na terenie zainwestowania w fazie eksploatacji należy wyróżnić:

- Hałas komunikacyjny,

- Hałas związany z pracą urządzeń stacjonarnych instalacji technologicznej na terenie.

Przedsięwzięcie funkcjonować będzie wyłącznie w porze dnia, w porze nocy na terenie nie będą występować żadne źródła hałasu.

- Hałas komunikacyjny

Hałas urządzeń instalacji wentylacji i instalacji technologicznej

Przyjęta metodyka obliczeń hałasu ze źródeł stacjonarnych dla stanu projektowanego. Rozwiązania techniczne konsultowane były z akustykiem by w konsekwencji wprowadzić dobór takich urządzeń, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska.

Stwierdza się, że wartości emisyjne elementów instalacji wentylacji wskazane 
w poniższej tabeli spełnią wymagania stawiane dla rozwiązań technologicznych i równocześnie spełnią wymogi ochrony przez hałasem dla terenów podlegających ochronie akustycznej (wentylatory wyposażone będą w tłumiki akustyczne, aby emisja do środowiska nie przekraczała poziomów podanych w poniżej tabeli).

Urządzenia i instalacje pracować będą wyłącznie w porze dnia, w porze nocy na terenie nie będą występować żadne źródła hałasu.

Tabela 31.  Wyznaczenie poziomu mocy akustycznej stacjonarnego źródła hałasu związanego z pracą instalacji technologicznych

| Nazwa źródła | ilość | Równoważny poziom mocy akustycznej A LWAeq |
| --- | --- | --- |
| Instalacja technologiczna odpylania | 3 | 90 |
| Wentylator dachowy hal | 7 | 90 |
| Wentylator dachowy (inst. Sanitarna) | 4 | 75 |
| Instalacja wentylacji linii opon | 1 | 90 |
| Czerpnia powietrza (b. Socjalny) | 2 | 60 |
| Wyrzutnia powietrza (b. Socjalny) | 2 | 65 |

Emisja hałasu związaną z przeładunkiem złomu

Wielkość emisji określono wyładunku na podstawie pomiarów pojedynczej operacji poziom mocy akustycznej. Z uwagi na wielkość zamierzenia przyjęto 3 źródła emisji dla których emisję wyznaczono zgodnie z poniższą tabelą.

Przeładunek odbywać się będzie wyłącznie w porze dnia, w porze nocy na terenie nie będą występować żadne źródła hałasu.

Tabela 32.  Wyznaczenie równoważnego poziomu mocy akustycznej dla 1 źródła charakteryzującego rozładunek złomu

| Rodzaj źródła | Średni poziom mocy akustycznej dla jednej operacji LWA | Ilość operacji w okresie 8 godzin trwające 1 sekundę | Czas odniesienia | Równoważny poziom mocy akustycznej A LWAeq |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dB |  | sek | dB |
| Ręczny wyładunek Wielkość emisji hałasu związanej z ręcznym wyładunkiem złomu wyznaczono na podstawie własnych pomiarów wykonanych na terenie obiektu „EXMET w dniu 18.11.2009r | 100 | 3600 | 28800 | 91 |
| W obliczeniach wprowadzono 3źródła hałasu, co daje łączny czas emisji 3 godziny |

Emisja hałasu z hal

Wielkość emisji hałasu z hal zasymulowano jako powierzchniowe źródła umieszczone na elewacjach i dachu dwóch projektowanych hal. Poziom mocy akustycznej źródła powierzchniowego obliczono zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Katalog danych dotyczących działalności przemysłowej w Polsce w odniesieniu do wymagań Dyrektywy 2015/996” z zależności:

Założono, że minimalny wskaźnik izolacyjności akustycznej przegrody (wraz z oknami i wrotami nie będzie mniejszy niż RA1=33 dB, w przypadku dachu minimalny wskaźnik izolacyjności akustycznej wynosić będzie RA1=28 dB.

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego wewnątrz pomieszczenia Lp,in nie będzie wyższy niż:

- Lp,in = 100 dB dla hali zachodniej;

- Lp,in = 105 dB dla hali wschodniej;

Urządzenia i instalacje pracować będą wyłącznie w porze dnia, w porze nocy na terenie nie będą występować żadne źródła hałasu. Wyliczenia poziomu mocy akustycznej źródła powierzchniowego przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 33.  Wyznaczenie równoważnego poziomu mocy akustycznej źródła powierzchniowego

| Hala 2 - zachodnia | Wymiar 1 | Wymiar 2 | S Powierzchnia | 10logs | Poziom wewnątrz Lp,in [dB] | Izolacyjność akustyczna Ra1 [dB] | Poziom mocy akustycznej elewacji lub dachu LWA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| hala1 elewacja zachodnia | 40 | 9,5 | 380 | 25,80 | 100 | 33 | 87,8 |
| hala1 elewacja południowa | 79 | 9,5 | 750,5 | 28,75 | 100 | 33 | 90,8 |
| hala1 elewacja wschodnia | 40 | 9,5 | 380 | 25,80 | 100 | 33 | 87,8 |
| hala1 elewacja północna | 79 | 9,5 | 750,5 | 28,75 | 100 | 33 | 90,8 |
| hala1 dach | 40 | 79 | 3160 | 35,00 | 100 | 28 | 102,0 |
| Hala 2 - wschodnia | Wymiar 1 | Wymiar 2 | P powierzchnia | 10logp | Poziom wewnątrz Lp,in [dB] | Izolacyjność akustyczna Ra1 [dB] | Poziom mocy akustycznej elewacji lub dachu LWA |
| hala2 elewacja zachodnia | 40 | 9,5 | 380 | 25,80 | 105 | 33 | 92,8 |
| hala2 elewacja południowa | 79 | 9,5 | 750,5 | 28,75 | 105 | 33 | 95,8 |
| hala2 elewacja wschodnia | 40 | 9,5 | 380 | 25,80 | 105 | 33 | 92,8 |
| hala2 elewacja północna | 79 | 9,5 | 750,5 | 28,75 | 105 | 33 | 95,8 |
| hala2 dach | 40 | 79 | 3160 | 35,00 | 105 | 28 | 107,0 |

Wszystkim elementom kubaturowym nadano wartość współczynnika odbicia równą 1, co oznacza, że całą fala akustyczna podająca na tą powierzchnię zostanie od niej odbita. Przyjęcie takiego współczynnika dla opisu przegród zewnętrznych jest przyjęciem najbardziej niekorzystnych założeń do obliczeń.

Metodyka prowadzonych obliczeń

Dla przedstawionych powyżej wielkości:

- Hałas komunikacyjny,

- Hałas związany z ręcznym przeładunkiem złomu,

- wykonano obliczenia prognozowanego oddziaływania hałasu w porze dnia oraz w porze nocy na wysokości 4 m nad powierzchnią terenu.

Metodyka obliczeniowa:

Wykonano obliczenia dla następujących warunków atmosferycznych:

- Temperatura powietrza – 10 °C

- Wilgotność względna powietrza – 70 %

Są to warunki meteorologiczne, dla których norma PN-ISO 9613-2:2002 zakłada najniższe tłumienie przez atmosferę (zgodnie z rozdz. 2 pkt 1 na stronie 4 należy przyjąć wartość dla f=500 Hz z tabeli 2 normy PN-ISO 9613-2:2002. Zastosowana metodyka obliczeniowa zgodna jest z metodyką podaną w CNOSSOS-EU oraz w Polskiej Normie PN-ISO 9613-2:2002 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa.”

Użyta wersja oprogramowania SoundPlan Essential ver.4.1 uwzględnia poprawkę na tłumienie przez grunt. Zastosowany krok siatki obliczeniowej wynosząc y 10 m, parametry akustyczne źródeł emisji hałasu podano w załączeniu.

Rysunek 4 Akustyczny model 3D

Wyniki obliczeń

Oceny oddziaływania akustycznego dokonano z wykorzystaniem oprogramowania SoundPlan Essential ver.4.1. Przyjęte założenia umożliwiły graficzne przedstawienie zasięgu oddziaływania w siatce punktów obserwacji reprezentowane przez izolinię dopuszczalnego równoważnego poziomu dźwięku A.

Rysunek 5. Wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A w punktach obserwacji

Wnioski

Analizowany teren jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W otoczeniu inwestycji znajduje się:

- Od północny – tereny niezagospodarowane i rolnicze.

- Od wschodu – tereny niezagospodarowane i rolnicze,

- Od południa – ul. Wspólna. Za ul. Wspólną tereny mieszkaniowo-usługowe w odległości 10 m licząc od granicy inwestycji (zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 76 m od granic opracowania) oraz tereny produkcyjne,

- Od zachodu – tereny niezagospodarowane i rolnicze.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112 tekst jednolity) dopuszczalny równoważny poziom (emitowanego hałasu) dźwięku A wynosi na terenie mieszkaniowo-usługowe odpowiednio - 55 dB dla pory dnia oraz 45 dB dla pory nocy.

Na terenie zainwestowania w fazie eksploatacji należy wyróżnić:

- Hałas komunikacyjny,

- Hałas związany z pracą urządzeń stacjonarnych instalacji technologicznej na terenie.

Przedsięwzięcie funkcjonować będzie wyłącznie w porze dnia, w porze nocy na terenie nie będą występować żadne źródła hałasu.

Analiza uzyskanych wyników z przeprowadzonych obliczeń:

- Izolinia hałasu o wartości 55 dB (reprezentująca wartość dopuszczalną na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej w porze dnia) może nieznacznie wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

- Izolinia hałasu o wartości 55 dB obejmuje teren na południe i zachód na odległość max 20 m oraz na północ i wschód na odległość max 45 m poza granicę opracowania – czyli teren niepodlegający ochronie akustycznej.

- Na terenie chronionym akustycznie będą dotrzymane wartości dopuszczalne hałasu ustalone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112 tekst jednolity).

Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie i nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie, co potwierdziły obliczenia w dodatkowych punktach obserwacji na granicy terenów chronionych akustycznie oraz dla zdrowia ludzi.

### 3.2.5. Drgania

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem drgań do środowiska.

Zgodnie z wykazem wyposażenia stacji demontażu pojazdów urządzeniami jakie mogą powodować powstanie wibracji są środki transportu na terenie tj.  wózki widłowe elektryczne, maszyny przeładunkowa do złomu oraz pojazdy o masie powyżej 3,5 t. Eliminacja wibracji związanej z ruchem po terenie zapewniona będzie poprzez właściwe wykonanie (w tym zagęszczenie) powierzchni utwardzonych.

Jeśli chodzi o stacjonarne źródła wibracji to możemy do nich zaliczyć kompresory tłokowe oraz prasę do karoserii. Również w tym przypadku potencjalny wpływ wibracji wyeliminowany będzie poprzez poprawne wykonanie montażu tych urządzeń (zgodnie z deklaracją producenta). O ile producent/dostawcza wyżej wymienionych urządzeń nie przedstawi innych rozwiązań zaleca się:

- by połączenie kompresorów tłokowych oraz prasy do karoserii urządzeń z fundamentem lub podłogą hali wykonany był z wykorzystaniem mat wibroizolacyjnych (np. Sylodamp).

- w przypadku montażu prasy do karoserii (o ile producent/dostawcza nie przedstawi innych rozwiązań) - proponuje się, by urządzenie posadowić na wibroizolatorach sprężynowych oraz podkładach elastomerowych  (np. rozwiązania firmy Getzner) lub innym systemowym rozwiązaniem integrującym sprężynę i elastomer (np. Getzner Isotop DSD).

## 4. INFORMACJE O RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ, WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH I ENERGII

## 4.1. Bioróżnorodność

Różnorodność biologiczna oznacza zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią.

W związku z realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie przewiduje się ingerencji w środowisko przyrodnicze w sposób istotny, które miałoby wpływ na bioróżnorodność. W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się tereny, które będą stwarzały dogodne warunki do bytowania na tym terenie zwierząt zamieszkujących obecnie tereny przeznaczone pod realizację przedsięwzięcia. Na przedmiotowym terenie, podczas wizji lokalnej nie stwierdza występowania roślin chronionych.

## 4.2. Wykorzystanie zasobów naturalnych

- Etap realizacji przedsięwzięcia

Na etapie realizacji inwestycji nastąpi zmiana sposobu użytkowania terenu, związana z budową obiektu oraz utwardzeniem terenu. Roboty ziemne związane będą z wykonaniem zewnętrznych sieci, montażu separatora substancji ropopochodnych. Zakres planowanych prac nie spowoduje zmian ukształtowania powierzchni terenu. Nie spowoduje również powstania ruchów masowych ziemi.

Woda na potrzeby socjalna – bytowe dowożona będzie na teren budowy w butlach. Zużycie wody wynosić będzie około 5 m3/ miesiąc.

Zaplecze budowy wraz z placem budowy będzie zasilane z przyłącza energetycznego energią elektryczną od dostawcy zewnętrznego. Zużycie energii elektrycznej w cyklu budowy wyniesie 60 000 kW.

Kontenerowe budynki kierownictwa budowy i nadzoru budowlanego wyposażone będą w grzejniki elektryczne. Ciepła woda do celów gospodarczych i socjalnych przygotowywana będzie w przepływowych podgrzewaczach wody bytowej.

- Etap funkcjonowania przedsięwzięcia

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię cieplną uzyskaną energii elektrycznej w skali roku wyniesie 30 000 kW.

Prognozowane zużycie wody wyniesie 8-10 m3/dobę.

Zużycie gazu - ok. 79 tys. m3

# 5. INFORMACJA O PRACACH ROZBIÓRKOWYCH

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia nie planuje się prowadzenia prac rozbiórkowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

# 6. RYZYKO WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII LUB KATASTROF NATURALNYCH I BUDOWLANYCH, PRZY UWZGLĘDNIENIU UŻYWANYCH SUBSTANCJI I STOSOWANYCH SUBSTANCJI 
I TECHNOLOGII, W TYM RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KLIMATU

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138) przedmiotowe przedsięwzięcie nie została zaliczone do zakładów mogących powodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej.

Ryzyko wystąpienia poważnych awarii i katastrof naturalnych i budowlanych przedstawiono w poniższej tabeli.

Prawdopodobieństwo i klasyfikacja skutków zagrożeń:

- bardzo rzadkie – może wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach,

- rzadkie – istnieje mało realna szansa, powód czy też okoliczność, aby zdarzenie mogło wytępić,

- możliwe – może zdarzyć się w określonym czasie,

- prawdopodobne – zdarzenia miały miejsce w przeszłości i są udokumentowane, istnieją warunki na jego wystąpienie,

- bardzo prawdopodobne – zagrożenie występuje regularnie i jest dobrze udokumentowane. Jest duże prawdopodobieństwo jego corocznego występowania.

Klasyfikacja skutków i ich charakterystyka

- nieistotne – nie ma ofiar śmiertelnych i rannych, praktycznie bez zniszczeń, brak wpływu lub bardzo niewielki wpływ na społeczeństwo lokalne,

- małe – mała liczba rannych, lecz bez ofiar śmiertelnych, występują niewielkie zniszczenia i utrudnienia, nie są wymagane dodatkowe siły i środki, niewielki wpływ na środowisko naturalne o krótkotrwałych skutkach,

- średnie – niezbędna pomoc medyczna, część osób poszkodowanych wymaga hospitalizacji, społeczność lokalna funkcjonuje z utrudnieniem, spore straty finansowe, niezbędna pomoc zewnętrzna, krótkotrwałe zniszczenie w środowisku naturalnym,

- duże – duża liczba osób poszkodowanych, wymaga hospitalizacji, są ofiary śmiertelne, społeczność lokalna funkcjonuje z dużymi utrudnieniami, duże straty materialne, duże zniszczenie w środowisku naturalnym.

- katastrofalne - duża liczba osób rannych i poszkodowanych wymaga hospitalizacji, duża liczba ofiar śmiertelnych, brak możliwości funkcjonowania społeczności lokalnej bez dużej pomocy z zewnątrz, bardzo duże straty materialne, duże zniszczenie w środowisku naturalnym.

Tabela 35. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych

| Lp. | Sytuacja kryzysowa | Charakterystyka zagrożenia | Ocena ryzyka |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Skutki dla ludzi, zwierząt i środowiska |
| 1. | Powódź | Z map ryzyka powodziowego sporządzonych w celu określenia negatywnych konsekwencji dla ludności oraz wartości potencjalnych strat powodziowych oraz negatywnych konsekwencji dla środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej wynika, że przedmiotowy teren jest poza obszarem ryzyka wystąpienia powodziowego. | 1 Bardzo rzadkie | A Nieistotne |
|  |  |  | Minimalne |
|  |  |  | LEGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |
| 2. | Pożar duży i bardzo duży | Zagrożeniem mogącym wystąpić podczas eksploatacji jest możliwość wystąpienia pożaru. Przyczyną takiej sytuacji może być czynnik ludzki lub awaria urządzeń Pożar może wiązać się ze znacznymi stratami gospodarczymi dla przedsiębiorcy. Zakład zostanie wyposażona w środki ochrony przeciwpożarowe. Pracownicy zostaną przeszkoleni pod względem ochrony przeciwpożarowej. | 3 Możliwe | C Średnie |
|  |  |  | Średnie |
|  |  |  | LEGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |
| 3. | Wyciek substancji niebezpiecznych | Sektor, w którym przeprowadza się demontaż substancji niebezpiecznych i osuszanie pojazdów oraz demontażu ZSEiE powinien być wyposażony w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków. Powstanie wycieków na terenie Zakładu jest możliwy jednak nie przewiduje się możliwości wydostania się substancji niebezpiecznych do wód lub do ziemi. | 3 Możliwe | C Średnie |
|  |  |  | Średnie |
|  |  |  | LEGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |
| 5. | Zakłócenia w dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków | Brak w dostawie wody może powodować jedynie utrudnienia dla pracowników w części socjalnej. | 2 Rzadkie | B Małe |
|  |  |  | Małe |
|  |  |  | LEGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |
| 7. | Zakłócenia w dostarczaniu ciepła | Brak w dostawie ciepła może powodować jedynie utrudnienia dla pracowników w części socjalnej oraz na halach produkcyjnych. | 2 Rzadkie | B Małe |
|  |  |  | Małe |
|  |  |  | LEGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |
| 8. | Zakłócenia w systemie odbioru odpadów komunalnych | Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) nakłada na gminy, zadanie własne - utrzymanie czystości i porządku. Zakłócenia w tym systemie może wywołać niepodpisanie lub niedotrzymanie warunków umowy przez podmiot gospodarczy wykonujący zbiórkę, segregację i utylizację odpadów komunalnych. | 2 Rzadkie | B Małe |
|  |  |  | Małe |
|  |  |  | LEGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |
| 11. | Susza i upał | Ze względu na to, że większość prac będzie wykonywanych w budynku stacji zagrożenie dla pracy zakładu jest małe. W przypadku wyjątkowych upałów prace związane z przyjęciem złomu mogą być przerwane, a w stacji demontażu mogą być zastosowane urządzenia chłodzące. | 2 Prawdopodobne | A Nieistotne |
|  |  |  | Średnie |
|  |  |  | LEGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |
| 12. | Katastrofa budowlana | W przypadku błędów w budowie lub ekstremalnych warunków atmosferycznych może dojść do katastrofy budowlanej. Planowane budynki będą zbudowane zgodnie z PN co powinien zabezpieczyć obiekty przed możliwością wystąpienia katastrofy budowlanej. | 2 Rzadkie | D Duże |
|  |  |  | Średnie |
|  |  |  | LGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |
| 14. | Osuwisko | Przedmiotowy teren nie jest zagrożony występowaniem osuwisk. | 1 Bardzo rzadkie | A Nieistotne |
|  |  |  | Minimalne |
|  |  |  | LEGENDA: ___- minimalne ___- małe ___- średnie ___- duże ___- ekstremalne |

# 7. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

## 7.1. Fizjografia i morfologia terenu

Obszar objęty inwestycją zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski Kondrackiego położony jest w mezoregionie Wysoczyzna Rawska. Wysokości bezwzględne wahają się w granicach 150-210 m n.p.m.  W rejonie planowanego przedsięwzięcia wynoszą do 170 m n.p.m. Typową formą rzeźby terenu na jej obszarze są równiny urozmaicone pagórkami morenowymi i dolinami rzecznymi.

## 7.2. Powietrze

Źródłami zanieczyszczeń powietrza w rejonie planowanej lokalizacji zakładu jest przede wszystkim komunikacja samochodowa.

Stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji obiektu można uznać za średnio zanieczyszczone pod względem zanieczyszczeń energetycznych. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji określany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska kształtuje się następująco:

- dwutlenek azotu 	- 22,0 g/m3

- dwutlenek siarki	- 3,0 g/m3

- pył zawieszony PM10 	- 28,0 g/m3

- pył zawieszony PM2,5 	- 22,0 g/m3

Pismo GIOŚ określające aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w załączeniu.

Dla pozostałych analizowanych zanieczyszczeń, związanych z pracą instalacji wartość tła poszczególnych substancji przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku (zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r.) i wynosi odpowiednio:

- węglowodory alifatyczne   – 100 (g/m3

- węglowodory aromatyczne – 4,3 (g/m3

- chrom – 0,46 (g/m3

- nikiel – 0,023 (g/m3

- mangan – 0,9 (g/m3

- żelazo – 10 (g/m3

- miedź – 2 (g/m3

- cyna – 5 (g/m3

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 ze zm.) Główny Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów.

Obowiązek wykonywania rocznej oceny jakości powietrza w strefach wynika z przepisów prawa UE, przeniesionych do prawa krajowego

Województwo mazowieckie objęte jest monitoringiem powietrza prowadzonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Miejscowość Adamowice podlega pod strefę mazowiecką (kod strefy PL 1404).

W ocenie jakości powietrza za rok 2021 (Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim w 2021 r.) z wynikami klasyfikacji stref całą strefę mazowiecką, do której należy miejscowość Adamowice, ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ołowiu w pyle PM10, arsenu w pyle PM10, kadmu w pyle PM10, niklu w pyle PM10, zaliczono do klasy A. Oznacza to, że stężenia tych substancji nie przekraczają poziomu dopuszczalnego lub docelowego z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń i wymagane są działania obejmujące utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem, nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

Ze względu na poziomy stężeń dwutlenku siarki, benzo(a)pirenu w pyle PM10, pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2.5, ozonu strefa mazowiecka została zaliczona do klasy C, co oznacza, że stężenia tych substancji przekraczają poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń. Zaklasyfikowanie strefy do klasy C wymaga podjęcia działań naprawczych, polegających m.in. na określeniu obszarów przekroczeń oraz opracowania lub aktualizacji programu ochrony powietrza.

Wyniki klasyfikacji strefy mazowieckiej ze względu na ochronę zdrowia ludzi przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 36.	Wyniki klasyfikacji strefy mazowieckiej pod względem jakości powietrza z uwagi na ochronę zdrowia ludzi

| Strefa | Klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń |
| --- | --- |
|  | SO2 | NO2 | C6H6 | CO | O3 | PM10 | Pb (PM10) | As (PM10) | Cd (PM10) | Ni (PM10) | BaP (PM10) | PM2,5 |
| Strefa mazowiecka | C | A | A | A | A 1 | C | A | A | A | A | C | C1 2 |

1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, wszystkie strefy uzyskały klasę D2

2) Dla pyłu zawieszonego PM2,5 – poziom dopuszczalny I faza, wszystkie strefy uzyskały klasę A

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza, wykonanej na podstawie danych za 
2021 r. zostały określone strefy w województwie mazowieckim, w których należy podjąć określone działania w celu przywrócenia na danym obszarze obowiązujących standardów jakości powietrza. W zestawiono klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi - klasyfikacja podstawowa (klasa A lub C).

Ze względu na ochronę roślin strefę mazowiecką z uwagi na stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji strefy mazowieckiej ze względu na ochronę roślin przedstawiono poniżej.

Tabela 37.	Wyniki klasyfikacji strefy mazowieckiej pod względem jakości powietrza z uwagi na ochronę zdrowia ludzi

| Strefa | Klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | O3 |
| Strefa mazowiecka | A | A | A1 |

1) Dla ozonu – poziom celu długoterminowego strefa mazowiecka uzyskała klasę D2

## 7.3. Wody powierzchniowe

Podstawową jednostkę gospodarowania wodami stanowią jednolite części wód. Zgodnie z drugą aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023r., poz. 300) przedmiotowy teren znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o nazwie – Korabiewka.

Tabela 38. Jednolite części wód powierzchniowych w obrębie analizowanego obszaru.

| Nazwa jednolitej części wód | Europejski kod JCW | Status | Typ | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Stan/potencjał ekologiczny | Ogólny stan wód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korabiewka | PLRW200017272694 | naturalna część wód | PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty | zagrożona | umiarkowany | zły |

Charakterystyka JCWP - Korabiewka

Zgodnie z kartą charakterystyki (źródło: karty.apgw.gov.pl) analizowana JCWP jest objęta monitoringiem, posiada ustalony ppk. na okres 2022-2027. Na podstawie oceny w latach 2016-2021 stan ekologiczny dla Korabiewki określono jako umiarkowany, stan ogólny jako zły. Jako główna presję determinującą stan wód określono odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone).

Cele środowiskowe

Celem środowiskowym dla JCWP - Korabiewka jest dobry stan ekologiczny (zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D) oraz dobry stan chemiczny. Dla analizowanej JCWP określono odstępstwo od terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Jest ono związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, BZT5, fosforany. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

## 7.4. Wody podziemne

Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023r., poz. 300) rejon przedsięwzięcia położony jest 
w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 63.

Tabela 39. Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych nr 63.

| Kod JCWPd | Nazwa JCWPd | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Ocena stanu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ilościowego | chemicznego |
| PLGW200063 | 63 | niezagrożona | dobry | dobry |

JCWPd 63 nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jej stan, zarówno ilościowy jak i chemiczny określono jako dobry.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na wody podziemne.

## 7.5. Obszary podlegające ochronie

W myśl ustawy o ochronie przyrody analizowany teren znajduje się poza obszarami prawnie chronionymi. Poniższa tabela przedstawia lokalizacje planowanego przedsięwzięcia względem najbliżej położonych obszarów chronionych.

Rys. 6. Obszary prawnie chronione Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

.

Tabela 40. Formy ochrony przyrody

| Forma ochrony przyrody | Odległość (km) |
| --- | --- |
| Natura 2000 SOO (obszary siedliskowe) |
| Łąki Żukowskie PLH140053 | 6,20 |
| Parki krajobrazowe |
| Gostynińsko-Włocławski - otulina | 5,45 |
| Obszary Chronionego Krajobrazu |
| Bolimowsko-Radziejowicki z doliną Środkowej Rawki (woj. mazowieckie) | 3,87 |
| Zespoły Przyrodniczo-krajobrazowe |
| Wydmy Międzyborowskie | 13,66 |
| Rezerwaty |
| Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich - otulina | 7,28 |

### 7.6 Korytarze ekologiczne

Przedmiotowa działka znajduje się poza obszarami stanowiącymi korytarze ekologiczne.

Źródło: http://mapa.korytarze.pl/

Rysunek 6. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia względem korytarzy ekologicznych.

# 8. OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI.

W zasięgu oddziaływania inwestycji nie występują zabytki podlegające ochronie, zgodnie z rejestrem zabytków sporządzonym przez Mazowiecki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami.

# 9. OPIS KRAJOBRAZU, W KTÓRYM DANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MA BYĆ ZREALIZOWANE

Zgodnie z art. 2 pkt. 16e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z Dz. U. 2018 poz. 1945) krajobraz należy rozumieć jako postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka.

Tern planowanego przedsięwzięcia jest porośnięty krzewami porzeczek, zbożami i dziką roślinnością. Stan działki wpływa niekorzystnie, głównie ze względu zaniedbanie upraw oraz częściowe zachwaszczenie. W sąsiedztwie projektowanego przedsięwzięcia dominują tereny rolnicze z zabudową zagrodową.

W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia nastąpi zmiana sposobu użytkowania terenu, związana z budową obiektu oraz utwardzeniem terenu. 
Będzie to miało wpływ na charakter terenu, ale przy zastosowaniu roślinności ochronnej nie powinien być odczuwalny negatywny wpływ na środowisko. Ze względu na zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w niedługim czasie w sąsiedztwie inwestycji może powstać inna działalność gospodarcza.

# 10. INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych w podobnym zakresie. Realizacja inwestycji nie spowoduje kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych.

# 11. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA 
W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA, UWZGLEDNIAJĄCY DOSTĘPNE INFORMACJE O ŚRODOWISKU ORAZ WIEDZĘ NAUKOWĄ

W przypadku rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia przedmiotowa działka pozostanie w stanie niezmienionym lub powstanie w tym miejscu inna działalność gospodarcza o nieokreślonym obecnie charakterze.

# 12. OPIS WARIANTÓW REALIZACJI PRZEDSIEWZIĘCIA

Wariant I - inwestorski

Wariant inwestorski polega na budowie Zakładu Zbierania i Przetwarzania Odpadów na dz. ewidencyjnej nr 7 w miejscowości Adamowice, gmina Mszczonów.

W ramach działalności Zakładu odpady poddawane będą przetwarzaniu 
w stacji demontażu pojazdów, zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na liniach przetwarzania: tworzyw sztucznych, kabli, opon oraz w ramach przetwarzania surowców wtórnych (zgniatanie, ciecie, segregacja itp.). Na terenie Zakładu prowadzone będzie również zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

Działalność będzie prowadzona w 2 halach przetwarzania odpadów połączonych łącznikiem oraz na placach magazynowych i w boksach na magazynowanie odpadów.

Na potrzeby w/w działalności gospodarczej, w celu utrzymania ruchu, przewiduje się budowę budynku warsztatowy, w którym znajdują się również pomieszczenia socjalno-szatniowe dla pracowników obsługujących plac produkcyjny.

Wykorzystana będzie infrastruktura techniczna, w ramach której:

- energia elektryczna wykorzystywana będzie z i istniejącej sieci energetycznej,

- woda z istniejącej sieci wodociągowej,

- ścieków technologicznych podczyszczane będą w 2 separatorach substancji ropopochodnych i osadnikach, a następnie odprowadzane będą do 2 zbiorników bezodpływowego i do najbliższej oczyszczalni ścieków,

- ścieki bytowe odprowadzane będą do 4 zbiorników bezodpływowych, a następnie wywożone będą na najbliższą oczyszczalnię ścieków,

- odpady, których nie uda się wykorzystać będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do dalszego przetwarzania,

- na terenie obiektu planuje się zainstalowanie kotłowni gazowej w budynku biurowym o mocy 55 kW jako paliwo stosowany będzie gaz ziemny lub gaz ciekły propan-butan. Zanieczyszczenia z kotłowni będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitora o minimalnej wysokości 3,5 m od poziomu terenu i średnicy wylotu 0,125 m. Ponadto w obiekcie będą zainstalowane promienniki gazowe o maksymalnej mocy 45 kW jako paliwo stosowany będzie gaz ziemny lub gaz ciekły propan-butan. Zanieczyszczenia z promienników będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitora o minimalnej wysokości 10 m od poziomu terenu i średnicy wylotu 0,1 m. Planuje się zainstalowanie 10 szt. promienników,

- linia granulacji tworzyw sztucznych wyposażona będzie w filtrację zapylonego powietrza w ilości 7800 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E2 o wysokości 5,43 m i przekroju wylotu 0,7 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- linia belowania i magazynowania papieru wyposażona będzie w:

- w filtrację zapylonego powietrza w ilości 7800 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E3 o wysokości 5,43 m 
i przekroju wylotu 0,7 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- w filtrację zapylonego powietrza w ilości 15000 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E4 o wysokości 5,6 m i przekroju wylotu 1 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- linia recyklingu opon wyposażona będzie w:

- filtrację zapylonego powietrza w ilości 10000 m3/h o zawartości pyłu 
w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E5 o wysokości 4 m i przekroju wylotu 1 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- filtrację zapylonego powietrza w ilości 20000 m3/h o zawartości pyłu 
w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E6 o wysokości 8,5 m i przekroju wylotu 2 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin nadobę tj. 4800 h/rok.

- dodatkowo na terenie przedsięwzięcia będzie zlokalizowany emitor z procesu spawania.

- źródłem emisji niezorganizowanej występującej na terenie przedsięwzięcia będzie emisji z silników pojazdów samochodowych: ciężarowych lub dostawczych i osobowych. Transport samochodowy ciężarowy przewiduje się maksymalnie w ciągu dnia 16 transporty w ciągu godzin dziennych, dostawczych – 27 transportów w ciągu dnia, a w przypadku samochodów osobowych będzie to 20 pojazdów w ciągu dnia roboczego.

Opis oddziaływania na środowisko wariantu inwestorskiego został przedstawiony powyżej. W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do przekroczenia standardów emisyjnych i imisyjnych.

Wariant 2

Wariant ten polega na zastosowaniu w stacji demontażu pojazdów strzępiarki do karoserii pojazdów. Zastosowanie urządzenia ułatwia magazynowanie odpadów oraz transport do miejsca odzysku odpadów. Również wzrośnie cena odpadów sprzedawanych następnym odbiorcom odpadów posiadającym stosowne zezwolenia.

Realizacja racjonalnego wariantu alternatywnego przedstawionego powyżej będzie wiązała się z większym oddziaływaniem na środowisko w zakresie emisji pyłu do powietrza w porównaniu do wariantu I oraz znacznym zwiększeniem emisji hałasu do środowiska co ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej może powodować uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Gospodarka wodno-ściekowa, oraz ilość i rodzaj przetwarzanych odpadów nie ulegną zmianie w stosunku do wariantu I.

Wariant wybrany z uzasadnieniem

Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska został uznany wariant I, wybrany przez Inwestora, który zakłada zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwarzania odpadów bez zastosowania w procesie technologicznym strzępiarki karoserii.

Zastosowane urządzenia i rozwiązania technologiczne, w wariancie wybranym – zapewnią bezpieczne prowadzenie działalności oraz ograniczą jej wpływ na środowisko. Postępowanie ze ściekami odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi, 
w tym zakresie, regulacjami. Odpady komunalne i inne gromadzone będą selektywnie, a sposób ich zagospodarowania odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami, indywidualnie dla każdej grupy odpadów.

Ze względu na bliskość drogi publicznej, dostęp do działki będzie zapewniony, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i poszanowania praw ruchu drogowego.

Racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska

W myśl zasady zrównoważonego rozwoju, wariantem najkorzystniejszym, wydaje się być uruchomienie działalności z jednoczesnym poszanowaniem praw przyrody. Działalność mająca w swoich założeniach wstępne przetwarzanie odpadów 
w celu ich dalszego zagospodarowywania oraz wykorzystywanie części materiałów 
i elementów jako części zamiennych stanowi ważny element w procesie prawidłowego postępowania z odpadami. Ponadto wybrany wariant pozwoli na minimalizację wszelkich uciążliwości będących konsekwencją funkcjonowania zakładu poprzez zastosowanie najlepszej dostępnej technologii i sprawdzonego na rynku unijnym – sprzętu.

W świetle przeprowadzonej analizy uznać należy, że wariant wybrany przez Inwestora jest najbardziej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, skutecznie ograniczający negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
i zapewniający, że w otoczeniu zakładu nie będą przekraczane standardy jakości środowiska. Jednocześnie umożliwia Inwestorowi podjęcie działalności na terenie, do którego dysponuje tytułem prawnym.

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

W przypadku zastosowania wariantu polegającego na niepodejmowaniu działań związanych z uruchomieniem przedmiotowej inwestycji nie zmieni się stan środowiska na omawianym obszarze. Niepodjęcie realizacji inwestycji nie przyczyni się więc do poprawy środowiska na omawianym terenie.

Zakład Przetwarzania odpadów pełnić będzie ważną roję w systemie zagospodarowania odpadów. Wraki samochodowe zostały skalsyfikowane jako odpady niebezpieczne, a ich ilość ciągle wzrasta, podobnie jak i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Argumentami przemawiającymi za realizacją przedsięwzięcia w wariancie wybranym przez Inwestora są:

- zapewnienie, poprzez nowoczesną technologię, bezpiecznego dla środowiska korzystania ze środowiska w każdym jego aspekcie,

- racjonalna i bezpieczna dla środowiska gospodarka wytwarzanymi odpadami,

- zamknięcie oddziaływania przedsięwzięcia w granicach działki objętej projektowaniem,

- ograniczenie emisji hałasu oraz pyłu do środowiska,

- przydatność omawianej inwestycji na terenie powiatu.

Należy stwierdzić, iż prawidłowe oraz zgodne z zasadami ochrony środowiska działania omawianego zakładu polegające stanowią najkorzystniejsze działania, szczególnie w skali całego powiatu czy województwa. Również z ekonomicznego punktu widzenia realizacja inwestycji jest pożądana, gdyż przyczyni się do rozwoju działalności o charakterze usługowo-składowym, szczególnie z uwagi na brak tego typu zakładu w najbliższym otoczeniu.

# 13. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO  ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARIANTÓW REALIZACJI INWESTYCJI

### 13.1. Wariant inwestorski

### 13.1.1. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji

#### 13.1.1.1. Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe

Podobnie jak w przypadku gleb, ewentualne zagrożenie dla wód podziemnych pierwszego poziomu może stanowić ich zanieczyszczenie w trakcie awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych ze sprzętu budowlanego i chemicznych, płynnych substancji budowlanych na terenie ich składowania i użycia. Podobne zagrożenie może wystąpić w odniesieniu do wód powierzchniowych.

Przedmiotowa inwestycja, w fazie realizacji, w żaden sposób nie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ponieważ prace adaptacyjne wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Na etapie realizacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt budowlany, posiadający aktualne badania techniczne i certyfikaty. Tankowanie i obsługa techniczna będzie następowała poza terenem inwestycji.

Zaplecze budowy oraz prowadzenie prac budowlanych organizują Wykonawca. Plac budowy będzie zorganizowany na terenie objętym inwestycją. 
W związku z powyższym proces inwestycyjny powinien być prowadzony z zachowaniem ostrożności, pod odpowiednim nadzorem i kontrolą sposobu prowadzenia prac budowlanych, aby nie dopuścić do przypadkowych rozlewów paliw i innych substancji.

#### 13.1.1.2. Wpływ przedsięwzięcia na jakość powietrza

Uciążliwości związane z pracami budowlanymi będą krótkotrwałe i odwracalne, ustąpią z chwilą zakończenia prac budowlanych. Z uwagi na fakt, iż jest to proces zmienny w czasie nie ma możliwości matematycznego oszacowania jego wpływu na środowisko.

Emisja niezorganizowana związana z ruchem pojazdów ciężarowych i pracą sprzętu budowlanego w trakcie prac jest z kolei charakterem podobna do emisji mającej miejsce podczas eksploatacji zakładu, a która została szczegółowo oceniona powyżej.

Analiza ta wykazała, że oddziaływanie źródeł emisji na stan zanieczyszczenia mieści się w obowiązujących normach.

#### 13.1.1.3. Wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny

W fazie budowy głównymi źródłami hałasu na terenie inwestycji będą pracujące maszyny budowlane i samochody ciężarowe.

Uciążliwości w zakresie hałasu związane z pracami budowlanymi będą miały charakter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót.

#### 13.1.1.4. Wpływ przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze

Na etapie realizacji konieczna będzie wycinka lub przesadzenie zakrzaczeń, głównie krzewów porzeczek, które będą mogły być bezpłatnie przekazane mieszkańcom wsi. Przed przystąpieniem do prac ziemnych zboża zostaną zebrane. Teren zakładu zostanie obsadzony roślinnością zimozieloną.  W trakcie realizacji inwestycji nie będzie prowadzona wycinka drzew.

W wyniku przeprowadzonych prac zmniejszona zostanie powierzchnia biologicznie czynne. Na terenie zakładu wprowadzona zostanie roślinność ochronna.	Teren inwestycji zostanie ogrodzony co uniemożliwia wtargnięcie i uwięzienie w nim zwierząt. Każdorazowo podczas prowadzenia prac budowlanych prowadzona będzie kontrola czy w wykopach nie znajdują się zwierzęta.

Rodzaj i skala emisji oraz lokalizacja inwestycji z dala od siedlisk chronionych, wśród zabudowy zagrodowej, powoduje, że instalacja nie będzie uciążliwa dla flory, fauny czy środowiska grzybów zamieszkujących pobliskie tereny zielone.

#### 13.1.1.5. Wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, krajobraz i dobra materialne i zabytki

Na etapie realizacji inwestycji nastąpi zmiana sposobu użytkowania terenu, związana z budową obiektu oraz utwardzeniem terenu. Roboty ziemne związane będą z wykonaniem zewnętrznych sieci, montażu separatora substancji ropopochodnych. Zakres planowanych prac nie spowoduje zmian ukształtowania powierzchni terenu. Nie spowoduje również powstania ruchów masowych ziemi.

Realizacja inwestycji wpłynie natomiast na krajobraz. Obecnie teren nieruchomości przeznaczonej pod inwestycję jest w niewielkim stopniu zagospodarowany porastają go zakrzaczenia porzeczek, zboża i dzika roślinność. Zagospodarowanie obszaru związane z budową nowoczesnego obiektu przemysłowego oraz zasadzenie rośli szybko rosnących i ozdobnych nie powinno wpłynąć negatywnie na walory krajobrazowe terenu.

#### 13.1.1.6. Oddziaływanie na obszary prawnie chronione

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie na tereny chronione, głównie ze względu na znaczną odległość od terenów chronionych. Inwestycja nie znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych.

#### 13.1.1.7. Wpływ na klimat i bioróżnorodność

Analizowana inwestycja na etapie budowy nie będzie miała znaczącego wpływu na klimat i bioróżnorodność.

#### 13.1.1.8. Wzajemne oddziaływania pomiędzy elementami

Jak wykazano w raporcie oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia, na etapie budowy, oddziaływanie na poszczególne elementy (komponenty) środowiska nie będzie miało charakteru ponadnormatywnego. Oznacza to, że wzajemne oddziaływanie między tymi elementami również będzie miało charakter ograniczony.

### 13.1.2. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji

#### 13.1.2.1. Wpływ przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe

W celu zabezpieczenia wód gruntowych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, przed przenikaniem zanieczyszczeń, teren inwestycji na przedmiotowej działce (miejsca magazynowania odpadów) zostanie zaopatrzony w trwałą i szczelną nawierzchnię, a wody opadowe zostaną zebrane systemem sieci kanalizacji technologicznej i poddane oczyszczeniu w osadniku zawiesin mineralnych i separatorze substancji ropopochodnych. Sposób zagospodarowania ścieków przemysłowych polegać będzie na ich odprowadzeniu poprzez separatory substancji ropopochodnych 
i osadniki do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie na oczyszczalnie ścieku zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.

Utwardzoną powierzchnię (sektor I, II i VI oraz teren pod skup surowców wtórnych), nieprzepuszczalną dla olejów i pozostałych płynów eksploatacyjnych na terenie działki wykona się z warstwy betonu chroniącej przed przedostawaniem się olejów i innych płynów eksploatacyjnych do wód gruntowych. Uszczelnienie sektorów III, IV i VI (dla odpadów niebezpiecznych) proponuje się warstwą folii chroniącej wody gruntowe ułożoną pod warstwą betonu. W razie przypadkowego rozlewu substancje będą natychmiast zbierane i poddawane neutralizacji. Ścieki bytowe odprowadzane będą do 4 szczelnych zbiorników bezodpływowych.

Zaprojektowane rozwiązania technologiczne oraz system odprowadzania ścieków z terenu zakładów pozwolą na ograniczenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko. Woda na potrzeby socjalne i technologiczne pobierana będzie z gminnej sieci wodociągowej.

Zorganizowany sposób gospodarowania ściekami nie spowoduje zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych oraz środowiska gruntowego.

Oddziaływanie na cele środowiskowe jednolitych części wód

W odniesieniu do wód powierzchniowych cele środowiskowe zostały oparte głównie o wartości graniczne poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody. W tym miejscu należy stwierdzić, że nie ma w zasadzie możliwości zanieczyszczenia wód powierzchniowych tak funkcjonującym zakładem Inwestora, ponieważ postępowanie z każdym rodzajem wytwarzanych odpadów i ścieków jest właściwe i zgodne z prawem.

Przewidywany skład ścieków przemysłowych po oczyszczeniu w separatorze ropopochodnych oraz osadniku to 3 mg/l węglowodorów ropopochodnych (nie więcej niż 15 mg/l) oraz 25 mg/l zawiesiny ogólnej (nie więcej niż 100 mg/l). Ewentualne związki metali (ołowiu, rtęci, kadmu), zatrzymane zostaną w osadzie (szlamie) 
w części osadniczej separatora. Ścieki nie będą bezpośrednio odprowadzane do wód lub do ziemi.

Ustalenia dotyczące wprowadzania ścieków do wód wynikające z Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły (Dz. U. poz. 3449 ze zm.), które dotyczą planowanego przedsięwzięcia:

- Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych uwzględnia konieczność zaniechania lub stopniowego eliminowania emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

- Wprowadzanie ścieków do wód o stanie poniżej dobrego nie może pogarszać 
w miejscu zrzutu zanieczyszczeń wartości tych parametrów fizykochemicznych i substancji priorytetowych, które zdecydowały o złym stanie wód, a warunki wprowadzania ścieków muszą uwzględniać potrzebę poprawy stanu tych wód.

Ścieki oczyszczone, wprowadzane do wód nie będą zawierały substancji priorytetowych wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 681).

Ścieki oczyszczone, odprowadzane na gminną oczyszczalnię ścieków będą zawierały węglowodory ropopochodne, które zaliczane są do substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, powodujących zanieczyszczenie wód, które powinno być ograniczane (WYKAZ II). Przewiduje się stężenie węglowodorów ropopochodnych w oczyszczonych ściekach na poziomie 3 mg/l.

Cała powierzchnia robocza w budynkach będzie posiadała szczelną nawierzchnię betonową z podkładem folii i wyposażona będzie w system umożliwiający odprowadzanie ścieków z mycia posadzek do separatora. Jest to zabezpieczenie dodatkowe na wypadek zaistnienia nieprzewidzianej, uzasadnionej potrzeby, wykorzystania wody przy pracach związanych z oczyszczaniem posadzki w pomieszczeniach zakładu. Jako zasadę przyjmuje się oczyszczanie posadzek na sucho – z wykorzystaniem trocin lub specjalnie przeznaczonych do tego celu środków chemicznych (sorbentów), które jako odpad będą później odbierane przez specjalistyczną firmę. Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że planowana inwestycja nie zagraża osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód oraz nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły.

W przypadku JCWP brak odziaływania jest równoznaczny z brakiem odziaływania na elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne. Uznać należy zatem, że pomimo złego stanu tych części wód powierzchniowych (wg. Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły), realizacja planowanego
przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na cel środowiskowy jakim dla tej części wód jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego w przyszłości.

Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023r., poz. 300) rejon przedsięwzięcia położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) 63.

JCWPd 63 nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jej stan, zarówno ilościowy jak i chemiczny określono jako dobry.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na wody podziemne.

Spełnienie celów środowiskowych przez inwestycję polega na:

- cele ilościowe będą spełnione: poprzez zaspokajanie z gminnej sieci wodociągowej potrzeb wodnych inwestycji. Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami obszar ten charakteryzuje się dobrą oceną stanu ilościowego jednolitych części wód podziemnych. JCWPd 64 charakteryzuje się pewną nadwyżką zasobów wód podziemnych 
w odniesieniu do wielkości poboru.

- cele jakościowe będą zaspokojone: w czasie eksploatacji przedsięwzięcia
sprowadzono do minimum możliwość przedostania się ścieków i zanieczy-szczeń od odpadów do środowiska wód podziemnych. Zastosowane będą w tym celu między innymi następujące zabiegi:

  - wykonanie budowy budynków zgodnie z obowiązującym prawem, 
a więc w sposób szczelny, bez możliwości przecieków z pomieszczeń hal demontażowych,

  - utwardzenie podłoża w miejscach sektorów na zewnątrz budynku oraz dróg dojazdowych i odprowadzenie wód opadowych do szczelnego odparowującego po uprzednim podczyszczeniu ich w separatorze związków ropopochodnych i osadniku,

  - prowadzenie uporządkowanej gospodarki odpadami zgodnie z wymogami prawa,

  - zastosowanie odpowiednich pojemników, kontenerów i zbiorników na odpady, ich segregacja i profesjonalny odbiór.

Inwestycja w zaplanowanym kształcie i przyjętych rozwiązaniach nie będzie w żaden sposób negatywnie oddziaływać na jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 63.

#### 13.1.2.2.Wpływ przedsięwzięcia na jakość powietrza

Jak wynika z analizy emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza eksploatacja inwestycji nie będzie powodować znaczącej emisji.

Wartości dopuszczalne stężeń maksymalnych i stężeń rocznych dla wszystkich wskaźników zanieczyszczeń będą dotrzymane. Oznacza to, że inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie powodowała, poza terenem zakładu, przekroczenia wartości dopuszczalnych zanieczyszczeń powietrza.

#### 13.1.2.3. Wpływ przedsięwzięcia na klimat akustyczny

Eksploatacja planowanej inwestycji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 112).

Analiza uzyskanych wyników z przeprowadzonych obliczeń:

- Izolinia hałasu o wartości 55 dB (reprezentująca wartość dopuszczalną na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej w porze dnia) może nieznacznie wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

- Izolinia hałasu o wartości 55 dB obejmuje teren na południe i zachód na odległość max 20 m oraz na północ i wschód na odległość max 45 m poza granicę opracowania – czyli teren niepodlegający ochronie akustycznej.

- Na terenie chronionym akustycznie będą dotrzymane wartości dopuszczalne hałasu ustalone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112 tekst jednolity).

Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie i nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie, co potwierdziły obliczenia w dodatkowych punktach obserwacji na granicy terenów chronionych akustycznie oraz dla zdrowia ludzi.

#### 13.1.2.4. Wpływ przedsięwzięcia na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze

W trakcie eksploatacji inwestycji nie będzie miało miejsce oddziaływanie na
miejscową florę. Inwestycja nie będzie miała istotnego wpływu na faunę. Teren stacji będzie ogrodzony, co uniemożliwi wtargnięcie większych ssaków. Inwestycja nie będzie miała wpływu na grzyby i siedliska przyrodnicze.

Oddziaływanie analizowanego przedsięwzięcia na ludzi nie będzie miało
charakteru ponadnormatywnego. Wykazano to we wcześniejszych punktach niniejszego opracowania analizując wpływ inwestycji na poszczególne komponenty środowiska.

Ewentualne oddziaływanie oraz zagrożenie oddziaływaniem substancji szkodliwych dla zdrowia pracowników stacji w dużym stopniu ograniczone będzie poprzez:

- dotrzymanie standardów BHP w samym procesie technologicznym,

- opracowanie i wdrożenie szczegółowych procedur postępowania 
z substancjami szkodliwymi oraz umiejętny dobór doświadczonych 
i przeszkolonych pracowników.

- Przestrzeganie warunków określonych w operacie ppoż. I instrukcjach pożarniczych.

Wyżej wymienione działania zminimalizują prawdopodobieństwo powstawania zagrożenia zdrowia ludzi.

Zatrudnieni pracownicy poddawani będą zgodnym z wymogami prawa badaniom lekarskim. Ponadto zostaną wyposażeni w odzież roboczą i ochronną, będą przechodzić szkolenia bhp i będą informowani o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy. Warunki magazynowania odpadów zostaną uzgodnione z właściwymi służbami pożarniczymi.

#### 13.1.2.5. Wpływ przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, krajobraz i dobra materialne i zabytki

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ze względu na fakt, że obiekty zabytkowe nie występują w sąsiedztwie projektowanej inwestycji. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na dobra materialne 
i zabytki.

#### 13.1.2.6. Oddziaływanie na obszary prawnie chronione

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza terenami chronionymi i nie będzie miało negatywnego oddziaływania na tereny prawnie chronione. Ponadto nie znajduje się w obrębie korytarzy ekologicznych.

#### 13.1.2.7. Oddziaływanie przedsięwzięcia na klimat

Tego typu działalność nie wywiera istotnego, niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne pod względem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń co przyśpieszałoby tempo zmian klimatu.

Potwierdzić tę tezę może fakt, że inwestycja nie będzie emitować dużych strumieni zanieczyszczeń ze spalania paliw (w kotłowni przyzakładowej).

Związki takie jak dwutlenek węgla, metan, tlenki azotu powodują zakwaszenie atmosfery, przyczyniając się do powstawania kwaśnych opadów. Wzrost ich stężenia 
w atmosferze powoduje ocieplenie klimatu i tzw. efekt cieplarniany. Ilości zanieczyszczeń powodujących efekt cieplarniany z całego zakładu będą śladowe jak wykazały obliczenia roczny ich ładunek.

#### 13.1.2.8. Wzajemne oddziaływania pomiędzy elementami

Jak wykazano w raporcie w analizie oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska, przedsięwzięcie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska. Wzajemne oddziaływanie między tymi elementami wynikające z funkcjonowania zakładu będzie minimalne i pomijalne.

#### 13.1.2.9. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w fazie likwidacji

Na obecnym etapie Inwestor nie planuje zamknięcia działalności. 
W ostateczności likwidacja będzie polegać na zmianie sposobu użytkowania obiektów i rozpoczęcie innej działalności.

Jednakże w przypadku, gdy likwidacja polegać będzie na wyburzeniu obiektów, likwidacji utwardzonych powierzchni, należy podjąć następujące działania:

- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę,

- przekazanie zmagazynowanych na działce odpadów odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, przetwarzania i transportu odpadów.

Prace związane z likwidacją inwestycji będą również powodować emisję spalin 
z silników sprzętu budowlanego i środków transportu, a także emisję hałasu. Uciążliwości te będą jednak miały charakter lokalny, krótkookresowy i ograniczony tylko do czasu pracy poszczególnych urządzeń podczas trwania prac. Oddziaływanie na środowisko na etapie likwidacji będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac likwidacyjnych.

Podobnie jak w przypadku innych przedsięwzięć budowlanych, tak również przy rozbiórce, należy postępować w zgodzie z wyznaczoną kolejnością działań. Zalecany plan pracy obejmuje:

- wyznaczenie terenu rozbiórki;

- właściwą rozbiórkę budynku;

- usunięcie gruzu na tymczasowe miejsce magazynowania;

- wyrównanie obszaru rozbiórkowego do poziomu terenu;

- ostateczne uprzątnięcie pozostałości po rozbiórce.

Przy opracowywaniu metody przeprowadzania rozbiórki, należy zlokalizować inne sąsiednie obiekty i określić, jaka jest ich wrażliwość na wibracje oraz kurz. Natomiast sam plac rozbiórkowy musi być ogrodzony i właściwie zabezpieczony. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, wszelkie instalacje doprowadzające muszą być odłączone od budynku.

Wykonywanie prac wyburzeniowych należy powierzyć profesjonalnej firmie specjalizującej się w tego typu działaniach. Fachowcy zatrudnieni w takim przedsiębiorstwie muszą posiadać odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do wykonywania robót wyburzeniowych. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie BHP i mieć aktualne badania lekarskie, dopuszczające do pracy na określonym stanowisku.

Wykonywanie prac wyburzeniowych i rozbiórkowych jest regulowane prawnie w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18.

W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych nie wolno:

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,

- - obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn, - prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr,

- prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s prace należy bezwzględnie wstrzymać),

- prowadzić robót rozbiórkowych jeśli na niżej położonych kondygnacjach przebywają ludzie,

- prowadzić robót rozbiórkowych jednocześnie na równych kondygnacjach obiektu,

- dokonywać rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dołu. - gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu,

- wyrzucać gruzu przez okna na zewnątrz.

Roboty rozbiórkowe należy:

- prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub mechanicznie, stosując hydrauliczne nożyce i młoty, zamontowane na koparkach, lub spycharki, koparki i ładowarki, zależnie od warunków miejscowych i zgodnie z projektem organizacji robót,

- prowadzić tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji.

- prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji,

- rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia.

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali,

- elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym,

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zasuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miarę możliwości transportując go bezpośrednio do kontenerów, w których gruz będzie mógł być wywieziony na miejsce utylizacji.

Ochrona środowiska

Rozbiórkę obiektów należy prowadzić w sposób, który nie wpłynie negatywnie na stan środowiska przy zachowaniu następujących założeń:

- prace będą prowadzone w sposób, który zapewni możliwie najkrótszy czas trwania prac rozbiórkowych,

- prace rozbiórkowe będą prowadzone jedynie w dzień co ograniczy emisję hałasu,

- gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na samochody ciężarowe dojadające do obiektu na terenie budowy i wywożony do uprawnionych odbiorców odpadów. Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu krytym, a następnie przekazywane będą uprawnionym odbiorcom odpadów.

- w trakcie prac rozbiórkowych do powietrza będą emitowane głównie zanieczyszczenia ze środków transportu (wywóz odpadów) oraz pył z rozbieranych budynków.

- W trakcie prac rozbiórkowych będą powstawały odpady przedstawione w poniższej tabeli.

Tabela 41.  Odpady powstające w trakcie rozbiórki istniejącej zabudowy

| kod odpadu | Nazwa odpadu | Ilość [Mg/] | Sposób magazynowania ODPADÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,25 | . Odpady magazynowane będą w pojemnikach o kolorze niebeski z napisem „Papier i tektura” |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,25 | Odpady magazynowane będą w pojemnikach o kolorze żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 1000,0 | Odpady magazynowane będą w pojemnikach o kolorze żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 0,05 | Magazynowane w szczelnych kontenerach na wyznaczonym, utwardzonym placu magazynowym |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,05 | Magazynowane w szczelnych kontenerach lub workach z tworzyw sztucznych, na wyznaczonym, utwardzonym placu magazynowym |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 1000,0 | Magazynowane w kontenerach lub luzem w sąsiedztwie wykonywanych prac rozbiórkowych. |
| 17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 5000,0 |  |
| 17 02 01 | Drewno | 5,0 | Magazynowane w kontenerach lub luzem w sąsiedztwie wykonywanych prac rozbiórkowych |
| 17 02 02 | Szkło | 2,0 | Magazynowane w kontenerach w sąsiedztwie wykonywanych prac rozbiórkowych |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 500,0 | Magazynowane w kontenerach lub luzem w sąsiedztwie wykonywanych prac rozbiórkowych |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 500,0 | W przypadku dużych gabarytów odpady magazynowane będą w stosach na ziemi. Pozostałe odpady magazynowane będą w kontenerach na terenie budowy. |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 100,0 |  |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 10,0 | Odpady magazynowane będą w szczelnych zamkniętych kontenerach i ustawione będą na utwardzonym podłożu. |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 500,0 | Powstające odpady magazynowane będą selektywnie, w wyznaczonych miejscach w pobliżu wykopów. |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 0,5 | Typowe zmieszane odpady komunalne. |

Ilość odpadów komunalnych uzależniona jest od czasu trwania prac rozbiórkowych. Przewiduje się, że czas trwania prac rozbiórkowych nie będzie przekraczał tygodnia.

## 13.2. Wariant alternatywny

W przypadku wariantu alternatywnego etap budowy nie ulegnie zmianie.

W fazie funkcjonowania przedsięwzięcia różnice będą dotyczyły wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, głównie pyłu oraz emisje hałasu. Będą to wartości znacznie wyższe niż w przypadku wariantu I w związku z tym zrezygnowano z przeprowadzania obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, ponieważ z góry wiadomo, że wariant I jest znacznie korzystniejszy.

W przypadku realizacji wariantu 2 do źródeł zanieczyszczeń powietrza będą należały źródła takie same jak w przypadku realizacji wariantu 1, zmieni się jedynie czas odziaływania kotłowni na stan czystości powietrza, stężenia roczne zanieczyszczeń będą wyższe od wyliczonych dla wariantu 1 inwestorskiego.

Realizacja przedsięwzięcia w wariancie alternatywnym będzie korzystniejsza dla Inwestora pod względem ekonomicznym od wariantu inwestorskiego  ale zysk ekonomiczny będzie niewspółmierny dla wzrostu emisji zanieczyszczeń, a w szczególności emisji hałasu.

# 14. DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE  WPŁYW  PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

## 14.1. Działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia

Użytkowanie terenu w fazie budowy obejmować będzie przede wszystkim:

- wpływ na wierzchnią warstwę gruntu,

- czasową emisję spalin z maszyn pracujących,

- czasową emisję hałasu.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, jeżeli spełnione będą między innymi następujące warunki:

- należy zabezpieczyć teren budowy w urządzenia sanitarne i w wodę dla potrzeb osób zatrudnionych na budowie,

- należy wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów typu komunalnego oraz odpadów powstających w czasie budowy (gruz, złom, folia z opakowań, odpady drewniane i inne), przy czym odpady budowlane należy magazynować selektywnie,

- odpady, które będą przekazywane do powtórnego wykorzystania mogą być usuwane sukcesywnie lub po zakończeniu budowy,

- sposób postępowania z odpadami Inwestor winien ustalić z wykonawcą, natomiast odpady bytowo-gospodarcze powinny być wywożone okresowo na prawnie usankcjonowane składowisko przez uprawnioną do tej działalności firmę wywozową,

- należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania 
i gromadzenia na terenie budowy sypkich materiałów, jak np. cement,

- szczególnie należy przestrzegać, aby w możliwie najmniejszym stopniu następowały zmiany klimatu akustycznego w czasie budowy w wyniku pracy betoniarek, koparek i innych urządzeń znajdujących się na budowie, nie powinien być wykorzystywany sprzęt nadmiernie hałaśliwy (o parametrach hałasu przekraczających poza wielkości ustalone przez Producenta),

- wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym należy zebrać 
i wykorzystać do zagospodarowania terenu po zakończeniu budowy lub 
w uzgodnieniu z właściwą jednostką gminy lub na potrzeby gminy,

- nie należy wykonywać prac budowlanych w porze nocnej.

## 14.2. Działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko w fazie funkcjonowania

Na terenie Zakładu zostaną zastosowane rozwiązania ograniczające skalę potencjalnych zagrożeń do minimum. W tym celu przewidziano następujące działania:

1. w zakresie ochrony atmosfery:

- przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie załadunku odpadów,

- usuwanie z układów klimatyzacyjnych substancji zubażających warstwę ozonową będzie przeprowadzane za pomocą specjalistycznego sprzętu, w sposób w pełni hermetyczny, bądź prace te zlecane będą podmiotom zewnętrznym,

- linii granulacji tworzyw sztucznych wyposażona będzie w filtrację zapylonego powietrza w ilości 7800 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta),

- linia belowania i magazynowania papieru wyposażona będzie w:

- w filtrację zapylonego powietrza w ilości 7800 m3/h o zawartości pyłu 
w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E3 o wysokości 5,43 m 
i przekroju wylotu 0,7 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- w filtrację zapylonego powietrza w ilości 15000 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E4 o wysokości 5,6 m i przekroju wylotu 1 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- linii recyklingu opon wyposażona będzie w:

- filtrację zapylonego powietrza w ilości 10000 m3/h o zawartości pyłu 
w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E5 o wysokości 4 m i przekroju wylotu 1 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

- filtrację zapylonego powietrza w ilości 20000 m3/h o zawartości pyłu 
w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta). Zanieczyszczenia będą wprowadzane do powietrza emitorem E6 o wysokości 8,5 m i przekroju wylotu 2 x 1,5 m. Źródło pracować będzie maksymalnie 16 godzin na dobę tj. 4800 h/rok.

2. w zakresie ochrony przed hałasem:

- praca zakładu prowadzona będzie wyłącznie w porze dnia w godz. Od 6.00 do 22.00,

- przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie załadunku odpadów,

- praca większości  urządzeń emitujących hałas będzie odbywała się 
w budynku,

- ścisłe przestrzeganie warunków eksploatacji urządzeń stosowanych 
w procesach technologicznych,

- wycofywanie z eksploatacji urządzeń przestarzałych lub wyeksploatowanych.

3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- korzystanie z wody podziemnej z istniejącego wodociągu gminnego na warunkach określonych przez gestora sieci, prowadzenie rejestru zużycia wody,

- na etapie eksploatacji odprowadzanie ścieków bytowych do 4 szczelnych zbiorników bezodpływowych, a następnie na najbliższą oczyszczalnię ścieków,

- oczyszczanie ścieków technologicznych w 2 separatorach substancji ropopochodnych, a następnie odprowadzenie ich do 2 szczelnych zbiorników bezodpływowych, a po napełnieniu wywożenie na najbliższej oczyszczalni ścieków,

- wody opadowe po podczyszczeniu ich w separatorze związków ropopochodnych i  osadniku odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

- dokonywanie systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających ścieki,

- w razie potrzeby stosowanie sorbentów, które będą na stałym wyposażeniu zakładu.

4. W zakresie gospodarki odpadami:

- segregacja odpadów na etapie ich powstawania,

- gromadzenie i czasowe magazynowanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki, magazyn),

- magazynowanie odpadów płynnym w zbiornikach pod zadaszoną wiatą w szczelnej wannie wychwytującej,

- przechowywanie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych w miejscach
zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu warunków atmosferycznych 
i dostępu osób postronnych i zwierząt (w magazynie, na podłożu utwardzonym, na szczelnej posadzce),

- odpowiednie oznakowanie i szczelność pojemników do przechowywania odpadów niebezpiecznych,

- systematyczne przekazywanie wszystkich odpadów wyłącznie uprawnionym
odbiorcom, legitymującym się aktualnym zezwoleniem na dalsze
zagospodarowanie odpadów (transport, utylizację, odzysk),

Przy tak dobranych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych negatywny wpływ inwestycji na środowisko powinien zostać ograniczony do minimum.

Ze względu na znaczne oddalenie przedsięwzięcia od granic obszaru Natura 2000, nie zachodzi potrzeba opisywania działań mających na celu kompensację przyrodniczą. Jak już wspomniano w raporcie funkcjonowanie inwestycji zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie naruszy ciągłości korytarzy ekologicznych, ze względu na lokalizacje poza ich granicami.

# 15. ODNIESIENIE SIĘ DO CELÓW ŚRODOWISKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

### 15.1. Ustalenia wynikające z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunków korzystania z wód regionu wodnego.

Ustalenia wynikające z:

Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

- Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP)

Podstawową jednostkę gospodarowania wodami stanowią jednolite części wód. Zgodnie z drugą aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023r., poz. 300) przedmiotowy teren znajduje się w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych JCWP o nazwie – Korabiewka.

Tabela 42. Jednolite części wód powierzchniowych w obrębie analizowanego obszaru.

| Nazwa jednolitej części wód | Europejski kod JCW | Status | Typ | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Stan/potencjał ekologiczny | Ogólny stan wód |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Korabiewka | PLRW200017272694 | naturalna część wód | PNp - Potok lub strumień nizinny piaszczysty | zagrożona | umiarkowany | zły |

Charakterystyka JCWP - Korabiewka

Zgodnie z kartą charakterystyki (źródło: karty.apgw.gov.pl) analizowana JCWP jest objęta monitoringiem, posiada ustalony ppk na okres 2022-2027. Na podstawie oceny w latach 2016-2021 stan ekologiczny dla Korabiewki określono jako umiarkowany, stan ogólny jako zły. Jako główna presję determinującą stan wód określono odpływ miejski (wody opadowe) oraz nawożenie i depozycja oraz źródła przemysłowe oraz źródła bytowe i komunalne (punktowe i rozproszone).

Cele środowiskowe

Celem środowiskowym dla JCWP - Korabiewka jest dobry stan ekologiczny (zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D) oraz dobry stan chemiczny. Dla analizowanej JCWP określono odstępstwo od terminu osiągnięcia celów środowiskowych. Jest ono związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, fosfor ogólny, OWO, BZT5, fosforany. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r. (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”) a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE – brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań).

Wody podziemne

Zgodnie z zapisami zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz. U. 2023r., poz. 300) rejon przedsięwzięcia położony jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd 63).

Tabela 43. Charakterystyka jednolitej części wód podziemnych nr 63.

| Kod JCWPd | Nazwa JCWPd | Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych | Ocena stanu |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ilościowego | chemicznego |
| PLGW200063 | 63 | niezagrożona | dobry | dobry |

JCWPd 63 nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jej stan, zarówno ilościowy jak i chemiczny określono jako dobry.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na wody podziemne.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego stanowią zasadnicze ogniwo gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Celem planowania gospodarowania wodami jest określenie oraz wzajemna harmonizacja interesów społecznych w zakresie:

- ochrony wód jako elementu środowiska, tzn. nie tylko samych zasobów wodnych, lecz również ekosystemów wodnych i od wody zależnych,

- ochrony przeciwpowodziowej oraz innych szkodliwych wpływów wód,

- zrównoważonego korzystania z zasobów wodnych oraz gospodarowania wodami tak, aby służby wodno-gospodarcze były w stanie zaspokoić potrzeby użytkowników wód, szczególnie w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia.

Stałą częścią planowania gospodarowania wodami jest również zapewnienie przekazywania informacji oraz zapewnienie udziału społeczeństwa i użytkowników wód w całym procesie sporządzania odpowiednich planów.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy łącznie z odpowiednimi planami działań są podstawą do podejmowania czynności administracyjnych dotyczących szczególnie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę oraz służących do osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wód.

Są to następujące cele:

a) dla wód powierzchniowych

1.	zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych w celu osiągnięcia dobrego stanu wód powierzchniowych

2.	zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód, w celu osiągnięcia dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

3.	stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych

b) dla wód podziemnych

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenie dopływów zanieczyszczeń do wód podziemnych i zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych części wód podziemnych, zapewnienie równowagi między poborem a zasilaniem wód podziemnych, w celu osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych

- odwrócenie utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia wynikającego z wpływu działalności człowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie na negatywnie na realizację celów środowiskowych.

Warunki korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły

Planowane przedsięwzięcie nie koliduje z Rozporządzeniem nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r., zmienionym rozporządzeniem z dnia 29 grudnia 2017 r., w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły. Warunki korzystania z wód regionów wodnych są uszczegółowieniem Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w zakresie konieczności osiągnięcia celów środowiskowych wynikających z wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Biorąc pod uwagę w/ w Rozporządzenie Dyrektora RZGW w Warszawie, stwierdza się, że funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie narusza wytycznych przedstawionych w tym Rozporządzeniu.

### 15.2. Ustalenia wynikające z planu zarządzania ryzykiem powodziowym.

18 października 2022 roku przyjęto zaktualizowany Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły. Plan ten przedstawia ocenę ryzyka powodziowego w poszczególnych regionach wodnych, mapy zagrożeń, mapy ryzyka powodziowego oraz plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Teren przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach narażonych na ryzyko powodziowe.

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP

Tabela 7. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia na tle map zagrożenia powodziowego.

# 16. OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których mógłby być utworzony obszar ograniczonego użytkowania:

„Art. 135

- ust.1 Jeżeli z przeglądu ekologicznego albo z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaganej przepisami ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, albo z analizy porealizacyjnej wynika, że mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

- ust. 6 Obszar ograniczonego użytkowania tworzy się także dla instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego, innych niż wymienione w ust. 1, dla których pozwolenie na budowę zostało wydane przed dniem 1 października 2001 r., a których użytkowanie rozpoczęło się nie później niż do dnia 30 czerwca 2003 r., jeżeli, pomimo zastosowania najlepszych dostępnych technik, nie mogą być dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu poza terenem zakładu.”

W związku z powyższym dla planowanego przedsięwzięcia nie zostanie 
ustanowiony obszar ograniczonego użytkowania.

# 17. ANALIZA MOŻLIWOŚCI KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i związane z nim potencjalne oddziaływanie, nie można wykluczyć ewentualnych konfliktów społecznych.

Planowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczana jest do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze (i potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko. Wynika to z rodzaju działalności oraz potencjalnych źródeł emisji (ścieków, hałasu, spalin), zagrożenia wybuchem i pożarem. Ponadto Zakład jest obiektem związanym z gospodarowaniem odpadów i w związku z tym może być przedmiotem ewentualnego konfliktu społecznego.

W odbiorze planowanego przedsięwzięcia przez społeczeństwo najważniejszą rolę odgrywają:

- wielkość i przeznaczenie obiektu – biorąc pod uwagę szacunkową ilość przyjmowanych  odpadów będzie to zakład średniej wielkości;

- usytuowanie w stosunku do form ochrony przyrody – w rejonie lokalizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na mocy ustawy o ochronie przyrody, planowany zakład nie koliduje z terenami  o funkcji kulturowej lub rekreacyjnej,

- usytuowanie w związku z mpzp. – Zakład usytuowany będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

Z raportu wynika, iż planowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym życie i zdrowie ludzi.

Możliwość zgłaszania uwag i wniosków jest elementem procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organem prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie Wójt Gminy Mszczonów.

# 18.  LOKALNY MONITORING ŚRODOWISKA

Etap budowy

Na etapie budowy oddziaływanie na elementy środowiska występuje 
w ograniczonym czasie, nie ma zatem potrzeby jego monitorowania.

Etap eksploatacji

Biorąc pod uwagę zakres, zasięg i stopień oddziaływania projektowanego
przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska nie będzie konieczności
prowadzenia monitoringu tego oddziaływania. Obowiązek taki nie wynika również 
z przepisów ochrony środowiska. Proponuje się zatem nie nakładać na Inwestora obowiązku monitorowania oddziaływania Zakładu na środowisko. Inwestor będzie zobowiązany do:

- dokonywania pomiarów jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych na warunkach określonych w pozwoleniu wodnoprawnym,

- prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym
katalogiem odpadów. Ewidencja ilościowa i jakościowa odpadów prowadzona będzie w bazie danych BDO.

Monitoring oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, na przedmiot i cele ochrony obszaru NATURA 2000 nie ma w analizowanym przypadku merytorycznego zastosowania. Jak już wspomniano w raporcie funkcjonowanie inwestycji zarówno na etapie realizacji jak  
i eksploatacji nie naruszy ciągłości korytarzy ekologicznych, zatem monitoring odziaływania także nie ma tu zastosowania.

Prowadzony będzie stały wizyjny monitoring zakładu, który został opisany w części dotyczącej gospodarowania odpadami.

# 29. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY

Przy opracowywaniu niniejszego dokumentu nie napotkano na trudności, które mogłyby mieć wpływ na przeprowadzenie pełnej analizy przedsięwzięcia inwestycyjnego w aspekcie oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska.

# 20. OPIS W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakład przetwarzania i zbierania odpadów zlokalizowany na działce nr 7 w Adamowicach, gmina Mszczonów”.

Wnioskującym o uzyskanie decyzji środowiskowej jest:

BEMOSTAL sp. z o.o.

ul. Górczewska 179

01-459 Warszawa

Zadaniem raportu jest przedstawienie informacji o zamierzonym sposobie korzystania ze środowiska, ocena wpływu planowanej działalności na środowisko, 
a w przypadku stwierdzenia powodowanego oddziaływania – określenie parametrów granicznych dotrzymywania standardów jakości środowiska.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi Inwestor wystąpił do Wójta Gminy Mszczonów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja środowiskowa wymagana jest w związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia wymagane jest uzyskanie pozwolenia zintegrowanego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Adamowice, gmina Mszczonów, województwo mazowieckie.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/174/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2016r. (Dz. Urz. Woj Maz. z 2016r. poz. 7264) oraz Rozstrzygnięcia Nadzorczego Nr LEX-1.4131.155.2016.BŁ Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r. poz. 7199) działka o nr ew. 7 położona w miejscowości Adamowice gm. Mszczonów znajduje się częściowo:

- na terenach obiektów produkcyjnych, magazynowych, zabudowy usługowej (dyspozycja planu IPU),

- na terenach komunikacji tereny dróg publicznych kategorii gminnej, klasy lokalnej (dyspozycja planu IKDL).

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W celu oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dokonano wizji lokalnej terenu. Zebrano również informacje i wykonaną dokumentację w zakresie prowadzonej inwestycji oraz wykorzystano dostępną literaturę w zakresie stanu środowiska w rejonie oddziaływania przedsięwzięcia.

Do oceny oddziaływania obiektu na jakość powietrza wykorzystany został program komputerowy „KOMIN”. W celu obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu wykorzystano Program HPZ ‘2001 Windows: Wersja: marzec'2012 +GRUNT.

Raport wykonano zgodnie z obowiązującym prawodawstwem polskim 
i dyrektywami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, instalacji do przetwarzania tworzyw sztucznych 
i gumy, kabli oraz punktu zbierania i przetwarzania surowców wtórnych.

- Stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – budynek A, magazyn przyjętych aut, place i boksy magazynowe

Na terenie stacji demontażu pojazdów prowadzony będzie demontaż zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, a także segregacja powstałych elementów na części przeznaczone do ponownego użycia oraz odpady selektywnie magazynowane, a następnie przekazywane do dalszego przetwarzania podmiotom we własnej instalacji lub podmiotom zewnętrznym. Prace demontażowe będą odbywać się w hali A.

W instalacji będzie poddawanych demontażowi maksymalnie 6 samochodów dziennie. W hali znajdować się będą 4 stanowiska do demontażu pojazdów. Na każdym stanowisku może być przetworzonych od 1-3 samochodów/dziennie. Zakład będzie wytwarzał maksymalnie 9,0 Mg/dobę. Przyjmuje się pracę zakładu przez około 300 dni w roku. Łącznie w stacji może być przetwarzanych około 2 700 Mg odpadów zużytych pojazdów na dobę.

Proces technologiczny stacji demontażu pojazdów kwalifikuje się do procesu odzysku jako R12 i R13 (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.).

2. Linia do demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(ZSEiE) – budynek A

Na terenie planowanej inwestycji powadzony będzie również demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w którym wykorzystywane będą procesy R12 i R13. Wielkość produkcji nie będzie przekraczała 9,0 Mg/dobę odpadów.

- Instalacja do przetwarzania (granulacji) tworzyw sztucznych: PP, PS, ABC – Hala A

Praca instalacji polegać będzie na mechanicznym przetwarzaniu tworzyw sztucznych wytworzonych w wyniku pracy instalacji 1 i 2 oraz dostarczonych z zewnątrz tj. ich granulacji w procesie R3.  Ilość przetworzonych odpadów w roku wynosić będzie: 2600 Mg/rok.

- Instalacja do przetwarzanie (granulacji) opon – Hala B

Praca instalacji polega na mechanicznym przetwarzaniu opon tj. ich granulacji w procesie R3. Ilość przetwarzanych opon wynosić będzie 3200 Mg/rok

- Instalacja do recyklingu kabli. – Hala B

Praca instalacji polegać będzie na mechanicznym przetwarzaniu kabli wytworzonych w wyniku pracy instalacji 1 i 2 oraz dostarczonych z zewnątrz tj. ich granulacji 
w procesie R4. Wielkość produkcji wynosić będzie 2400 Mg/rok.

- Punkt zbierania i przetwarzanie surowców wtórnych (odpadów) metodą R12 – magazyn złomu, boksy magazynowe.

Przetwarzanie odpadów metodą R12 - do zakładu dostarczane będą surowce wtórne od innych wytwórców odpadów.

Po dostarczeniu na teren zakładu odpady będą rozładowywane, ważone 
i wstępnie segregowane według przeznaczenia do dalszego zagospodarowania. Odpady przeznaczone do przetworzenia na terenie zakładu będą wstępnie magazynowane (proces R 13) przed poddaniem ich procesom przetwarzania R 12.

Proces R 12 prowadzony będzie w wyznaczonych miejscach w wydzielonej części placu magazynowania surowców wtórnych i polega na wstępnym przetwarzaniu odpadów, ich sortowaniu i segregowaniu pod względem składu chemicznego, a także na zmniejszaniu ich objętości. Działania prowadzone będą ręcznie lub przy użyciu urządzeń i maszyn znajdujących się na wyposażeniu zakładu. Wysegregowane odpady będą magazynowane na placu magazynowym w kontenerach lub w boksach. Ilość przetwarzanych odpadów będzie wynosić 25 000 Mg/rok.

Zbieranie odpadów – na terenie zakładu zbierane będą również odpady, które po dostarczeniu nie będą segregowane. Będą to odpady dostarczane od ich wytwórców w stopniu niewymagającym dalszej ich segregacji i przetwarzania. Ilość zbieranych odpadów w roku 25 000 Mg/rok.

- Odzysk metodą R13 – boksy, place magazynowe, magazyn przyjętych aut

Odzysk odpadów metodą R13 polega na magazynowaniu odpadów przed poddaniem ich innym procesom przetwarzania.

Na potrzeby w/w działalności gospodarczej, w celu utrzymania ruchu, przewiduje się budowę budynku warsztatowego, w którym znajdować się będą również pomieszczenia socjalno-szatniowe dla pracowników obsługujących plac produkcyjny.

Wykorzystana będzie infrastruktura techniczna, w ramach której:

- energia elektryczna wykorzystywana będzie z i istniejącej sieci energetycznej,

- woda z istniejącej sieci wodociągowej.

Powstające ścieki bytowe i przemysłowe odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ścieki przemysłowe będą uprzednio oczyszczane 
w separatorach związków ropopochodnych i osadnikach.

Układ funkcjonalny zakładu oparty będzie na wydzielonych funkcjonalnie strefach:

- południowo-schodnia: pomieszczenia socjalne zakładu, administracja, biuro skupu złomu, parkingi, dozór;

- wschodnia: magazynowanie i segregacja opon,

- północna - dwie hale w układzie równoległym połączone wiatą z liniami do recyklingu opon, kabli magazynu makulatury z belownicą, linią ręcznego demontażu AGD, linią granulatu tworzywa sztucznego, magazynem części po demontażu, strefa demontażu i odzysku części z samochodów do 3,5T, pomieszczeniem utrzymania ruchu,

- środkowa: plac magazynowy skupu złomu, boksy składowe przed 
i poprodukcyjne.

- południowo-zachodnia: przyjęcie samochodów do złomowania i plac magazynowy z tym związany.

Teren znajduje się z dala od innych obiektów, jest ogrodzony, miejsca parkingowe pracowników będą poza ogrodzonym zakładem.

Zakład posiadać będzie dwie bramy od strony południowej - obie o szer. w świetle min. 4 m dla celów pożarowych. Łączność pomiędzy poszczególnymi budynkami 
i instalacjami technicznym zapewnia utwardzony teren (nawierzchnia: betonowa/ asfaltowa/płyty drogowe). Odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami 
z odrębnymi strefami pożarowymi są większe lub równe 20 m.

Teren zajęty pod plac budowy będzie wynosić około 500 m2.

Rodzaje emitowanych zanieczyszczeń

Podczas prowadzenia prac budowlanych wystąpią zjawiska niekorzystne dla czystości powietrza:

- wykonywanie robót związane jest z emisją pyłów;

- silniki pojazdów oraz maszyn budowlanych wykorzystywanych w pracach budowlanych stanowić będą dodatkowe źródło emisji spalin.

Wymienione wyżej emitory stanowią źródła emisji niezorganizowanej, w nie dających się określić ilościach. Wystąpią również znaczne wahania stężeń zanieczyszczeń w wyniku okresowego prowadzenia poszczególnych robót.

W efekcie można oczekiwać wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających 
w powietrzu nawet do około 50 % stężeń obecnie obserwowanych. Z uwagi na krótki czas prowadzenia prac w jednym miejscu analiza stężeń średniorocznych jest bezzasadna. Dla określenia uciążliwości wykonano obliczenia wielkości emisji ze źródeł niezorganizowanych.

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na stan czystości powietrza wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia.

Jednym z czynników minimalizujących oddziaływanie procesu budowy na powietrze atmosferyczne jest optymalizacja placu budowy i procesu technologicznego prac budowlanych, która do minimum ograniczy ruch i czas pracy pojazdów i maszyn budowlanych oraz wyeliminuje tzw. puste przejazdy.

Na przedmiotowym terenie występuje wysoki poziom wód gruntowych 
w związku z tym w trakcie procesu budowlanego może pojawić się woda 
w wykopach`

W związku z tym, że głębokość posadowienia obiektów będzie wynosić około 2 m, a prace będą prowadzone systematycznie nawet przez 3 lata, nie powinno dochodzić do zmiany stosunków wodnych.

W tracie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić emisja związków ropopochodnych do gleby w przypadku awarii lub niewłaściwego sposobu parkowania środków transportu. W tym przypadku może dojść do emisji płynów eksploatacyjnych do środowiska wodno-glebowego. Jednak szybkie zebranie płynów eksploatacyjnych sorbentami oraz wywiezienie zanieczyszczonej gleby przez uprawnionych odbiorców pozwolą na zabezpieczenie środowiska wodno-glebowego przed zanieczyszczeniami.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązała się z integracją w tereny cenne przyrodniczo. Teren przedsięwzięcia porośnięty jest częściowo dziką roślinnością charakterystyczną dla terenów wiejskich oraz krzakami porzeczek, które nie są obecnie pielęgnowane oraz zbożami. Na przedmiotowym terenie brak drzew. Na terenie przedsięwzięcia oraz w najbliższym otoczeniu nie zlokalizowano gniazd ptasich. W trakcie prac budowlanych nie będzie dochodziło do wycinki drzew.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze oraz jego komponenty biotyczne i abiotyczne. Na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie stwierdzono występowania siedlisk 
o szczególnych walorach biotycznych. Występują tu pospolite i powszechnie spotykane gatunki roślin oraz zwierząt. Po zakończeniu budowy będą wykonane nasadzenia nowej zieleni takiej jak krzewy, drzewa wzdłuż granicy terenu.

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wytwarzającym odpady będą podmioty świadczące usługi w tym zakresie, które będą zobowiązani do posiadania stosownych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami.

W fazie tej nie przewiduje się powstawania znacznej ilości odpadów, ponieważ nie będą prowadzone prace rozbiórkowe. Prace budowlane będą źródłem odpadów przede wszystkim z grupy 12 i 17.

Odpady będą czasowo magazynowane na terenie przedsięwzięcia, jedynie 
w celu zebrania partii transportowej, w sposób zgodny z wymogami ustawy 
o odpadach, a w szczególności:

- selektywnie, w zależności od rodzaju odpadów w wydzielonych i przystosowanych miejscach,

- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych,

- w warunkach odpowiednio zabezpieczających przed dostępem osób postronnych. Teren budowy będzie ogrodzony i strzeżony przez okres całej doby.

Odpady wytwarzane magazynowane będą odrębnie dla każdego rodzaju odpadów, a w przypadku odpadów niebezpiecznych w opakowaniach odpornych na działanie chemiczne odpadów, w sposób zabezpieczony przed przeciekaniem do środowiska i bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi. Odpady będą odbierane przez firmy specjalizujące się w ich odzysku, unieszkodliwianiu lub składowaniu, posiadającymi na taką działalność stosowne zezwolenia.

Dalszy sposób postępowania z odpadami

Odpady będą odbierane, na podstawie zawartych umów, z firmami specjalizującymi się w ich odzysku, unieszkodliwianiu lub składowaniu, posiadającymi na taką działalność stosowne zezwolenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. 
w sprawie listy odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalne metody ich odzysku (Dz. U. 93 z 2016 r.) niektóre z powstających odpadów mogą być przekazywane osobom fizycznym.

Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe 
(w porównaniu z fazą eksploatacji), nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac nie ma możliwości jego wyeliminowania.

Nie przewiduje się wystąpienia nadmiernej uciążliwości prowadzonych prac na środowisko oraz zdrowie ludzi. Aby wyeliminować ewentualne uciążliwości należy prace budowlane prowadzić w porze dziennej odpowiednio zorganizować prace budowlane.

Wymienione wyżej uciążliwości będą krótkotrwałe w czasie i o małym zasięgu oddziaływania.

W fazie eksploatacji oceniane przedsięwzięcie charakteryzować się będzie zakresem korzystania ze środowiska w postaci:

1/	poboru wody dla celów socjalnych i porządkowych,

2/	powstawania ścieków bytowych i przemysłowych,

3/ powstawania wód opadowych,

4/	emisji hałasu do środowiska,

5/	powstawania odpadów.

Na etapie eksploatacji inwestycji wykorzystanie terenu polegało będzie na czynnościach związanych z procesem technologicznym przetwarzania odpadów, 
w tym: pojazdów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, surowców wtórnych, kabli, tworzyw sztucznych i opon, sprzedaży części i odpadów, ale również pracach gospodarczych związanych z utrzymaniem terenu zakładu w czystości, czyli np. koszeniem trawy, odśnieżaniem dróg i placów w sezonie zimowym itp. Wszystkie w/w czynności są typowe dla prowadzenia stacji demontażu oraz skupu surowców wtórnych i nie niosą sobą zagrożenia zmiany przeznaczenia terenu.

Wymogiem koniecznym w aspekcie ochrony środowiska naturalnego– 
w trakcie funkcjonowania zakładu jest zabezpieczenie podłoża gruntowo - wodnego poprzez całkowite uszczelnienie podłoży w sektorach na zewnątrz budynku (oraz podłoży w obiekcie) w tym przede wszystkim zastosowanie właściwych i sprawnych urządzeń do oczyszczania ścieków przemysłowych. Niezmiernie istotne jest prawidłowe gospodarowanie odpadami wytworzonymi podczas demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji – zwłaszcza odpadów niebezpiecznych.

Zarówno etap realizacji inwestycji jak też jej późniejsza eksploatacja nie będzie powodować utrudnień w ruchu po miejscowych drogach czy też ograniczeń 
w dostępie do innej własności prywatnej.

W raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu od źródeł, w trakcie których ustalono, że nie wystąpią przekroczenia wartości dopuszczalnych i wartości odniesienia w zakresie wszystkich analizowanych zanieczyszczeń. Wobec powyższych wniosków nie przewiduje się nadmiernej uciążliwości obiektu dla powietrza atmosferycznego poza terenem przedsięwzięcia.

Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie wpływało również na powstawanie zmian klimatycznych.

Zakłada się, iż ilość odprowadzanych ścieków bytowych będzie równa ilości wody pobranej na te cele. Woda pobierana będzie z wodociągu. Zużycie wody na cele sanitarne i produkcyjne wynosić będzie Qrok = 72 m3/rok

Ścieki przemysłowe powstające na planowanej stacji demontażu pojazdów to ścieki technologiczne z mycia posadzek w sektorach II, III i IV oraz z myjki elementów pojazdów. Jako zasadę przyjmuje się oczyszczanie posadzek na sucho – z wykorzystaniem trocin lub specjalnie przeznaczonych do tego celu środków chemicznych (sorbentów), które jako odpad będą później odbierane przez specjalistyczną firmę. Czyszczenie posadzek na mokro odbywało się będzie sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach. Ścieki technologiczne oszacowano na około 50 m3/m-c tj. 2m3/dobę. Powstałe ścieki przemysłowe będą oczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych i osadnikach. Ścieki odprowadzane będą do 2 szczelnych zbiorników bezodpływowego, a następnie wywożone będą na miejską oczyszczalnię ścieków po uzyskaniu zgody odbiorcy ścieków oraz po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Do podstawowych składników zanieczyszczeń wchodzących w skład ścieków technologicznych z terenu stacji demontażu pojazdów należą przede wszystkim węglowodory ropopochodne, zawiesiny mineralne.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzonych sektor I i dróg dojazdowe) będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku, a następnie odprowadzane będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Na terenie Zakładu wytwarzanie odpadów wiązało się będzie z procesami Przetwarzania odpadów. Szczegółowe informację o rodzaju, ilości oraz o sposobach przetwarzania i zbierania odpadów zamieszczono w rozdziale 2.2.

Ponadto w Zakładzie będą powstawać inne odpady pochodzące z działalności nie związanej z przetwarzaniem odpadów, które wiążą się z obsługą maszyn i urządzeń oraz z pracami porządkowymi. W Zakładzie wytwarzane będą również odpady komunalne.

Miejsca magazynowania będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Zgodnie z Art. 25. Ustawy o odpadach:

- Magazynowanie odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady,

- Magazynowanie odpadów odbywać się będzie na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

- Magazynowanie odpadów będzie prowadzone wyłącznie w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.

- Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez 3 lata.

Po okresie magazynowania odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym zezwolenie na odbiór tego typu odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia.

Zgodnie z ustawą o odpadach „posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzgledniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzgledniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów, prowadzący magazynowanie odpadów lub zarządzający składowiskiem odpadów jest zobowiązany do prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów”. Wizyjny system kontroli będzie prowadzony przy Wnioskującego przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tym miejscu.

Zgodnie z wymogami prawa system kontroli zainstalowany 
w projektowanym zakładzie zapewni rejestrację obrazu obejmującą:

1) całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów;

2) drogi dojazdowe znajdujące się w miejscu magazynowania lub składowania odpadów, do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów;

3) pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady o szerokości 5 m, a w przypadku, gdy podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do pasa o szerokości mniejszej niż 5 m – pas zewnętrzny otaczający magazynowane lub składowane odpady w zakresie, w jakim podmiot obowiązany do prowadzenia systemu kontroli posiada tytuł prawny do tego pasa.

W związku z magazynowaniem odpadów monitoring wizyjny zapewni również kontrolę wnętrza obiektów, na terenie których magazynowane będą odpady.

Szczegółowy sposób prowadzenia monitoringu zakładu będzie określony 
w pozwoleniu na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Źródła hałasu ujęte w obliczeniach stanowią:

- hałas komunikacyjny po terenie,

- hałas związany z pracą urządzeń i instalacji technologicznych.

Oceny oddziaływania akustycznego dokonano z wykorzystaniem oprogramowania SoundPlan Essential ver.4.1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112 tekst jednolity) dopuszczalny równoważny poziom (emitowanego hałasu) dźwięku A wynosi na terenie mieszkaniowo-usługowe odpowiednio - 55 dB dla pory dnia oraz 45 dB dla pory nocy.

Na terenie zainwestowania w fazie eksploatacji należy wyróżnić:

- Hałas komunikacyjny,

- Hałas związany z pracą urządzeń stacjonarnych instalacji technologicznej na terenie.

Przedsięwzięcie funkcjonować będzie wyłącznie w porze dnia, w porze nocy na terenie nie będą występować żadne źródła hałasu.

Analiza uzyskanych wyników z przeprowadzonych obliczeń:

- Izolinia hałasu o wartości 55 dB (reprezentująca wartość dopuszczalną na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej w porze dnia) może nieznacznie wykraczać poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

- Izolinia hałasu o wartości 55 dB obejmuje teren na południe i zachód na odległość max 20 m oraz na północ i wschód na odległość max 45 m poza granicę opracowania – czyli teren niepodlegający ochronie akustycznej.

- Na terenie chronionym akustycznie będą dotrzymane wartości dopuszczalne hałasu ustalone Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112 tekst jednolity).

Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, że realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie i nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie, co potwierdziły obliczenia w dodatkowych punktach obserwacji na granicy terenów chronionych akustycznie oraz dla zdrowia ludzi.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem drgań do środowiska.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. 
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016, poz. 138) przedmiotowe przedsięwzięcie nie została zaliczone do zakładów mogących powodować wystąpienie poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie stwierdzono przedsięwzięć realizowanych 
i zrealizowanych w podobnym zakresie. Realizacja inwestycji nie spowoduje kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych.

Realizację inwestycji rozpatrywano w 2 wariantach przedstawionych poniżej.

Wariant I - inwestorski

Wariant inwestorski polega na budowie Zakładu Zbierania i Przetwarzania Odpadów na dz. ewidencyjnej nr 7 w miejscowości Adamowice, gmina Mszczonów.

W ramach działalności Zakładu odpady poddawane będą przetwarzaniu 
w stacji demontażu pojazdów, zakładzie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, na liniach przetwarzania: tworzyw sztucznych, kabli, opon oraz w ramach przetwarzania surowców wtórnych (zgniatanie, ciecie, segregacja itp.). Na terenie Zakładu prowadzone będzie również zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

Działalność będzie prowadzona w 2 halach przetwarzania odpadów połączonych łącznikiem oraz na placach magazynowych i w boksach na magazynowanie odpadów.

Na potrzeby w/w działalności gospodarczej, w celu utrzymania ruchu, przewiduje się budowę budynku warsztatowy, w którym znajdują się również pomieszczenia socjalno-szatniowe dla pracowników obsługujących plac produkcyjny.

Wykorzystana będzie infrastruktura techniczna, w ramach której:

- energia elektryczna wykorzystywana będzie z i istniejącej sieci energetycznej,

- woda z istniejącej sieci wodociągowej,

- ścieki przemysłowe odprowadzane będą do 2 szczelnych zbiorników bezodpływowych po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorach związków ropopochodnych i osadnikach, a następnie na najbliższą oczyszczalnie ścieków. Również ścieki bytowe odprowadzane będą do 4 szczelnych zbiorników bezodpływowych a następnie wywożone będą na najbliższą oczyszczalnię ścieków.

- odpady, których nie uda się wykorzystać będą przekazywane uprawnionym odbiorcom odpadów do dalszego przetwarzania,

- na terenie obiektu planuje się zainstalowanie kotłowni gazowej w budynku biurowym o mocy 55 kW jako paliwo stosowany będzie gaz ziemny lub gaz ciekły propan-butan. Zanieczyszczenia z kotłowni będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitora o minimalnej wysokości 3,5 m od poziomu terenu i średnicy wylotu 0,125 m. Ponadto w obiekcie będą zainstalowane promienniki gazowe o maksymalnej mocy 45 kW jako paliwo stosowany będzie gaz ziemny lub gaz ciekły propan-butan. Zanieczyszczenia z promienników będą wprowadzane do powietrza za pomocą emitora o minimalnej wysokości 10 m od poziomu terenu i średnicy wylotu 0,1 m. Planuje się zainstalowanie 10 szt. promienników,

- emitory technologiczne znad linii przerobu odpadów wyposażone będą w urządzenia filtrujące zanieczyszczenia pyłowe i wprowadzające do powietrza zanieczyszczenia o stężeniu pyłów o poziomie < 5 mg/m3 z tego 10 % mogą to być metale w przypadku linii przetwarzania opon. Łącznie planuje się zainstalowanie 5 emitorów o przepływie zanieczyszczeń od 7800 m3/h do 20000 m3/h.

- dodatkowo na terenie przedsięwzięcia będzie zlokalizowany emitor z procesu spawania.

Ponadto źródłem emisji niezorganizowanej występującej na terenie przedsięwzięcia będzie emisji z silników pojazdów samochodowych: ciężarowych lub dostawczych i osobowych. Transport samochodowy ciężarowy przewiduje się maksymalnie w ciągu dnia 16 transporty w ciągu godzin dziennych, dostawczych – 27 transportów w ciągu dnia, a w przypadku samochodów osobowych będzie to 20 pojazdów w ciągu dnia roboczego.

Opis oddziaływania na środowisko wariantu inwestorskiego został przedstawiony powyżej. W związku z funkcjonowaniem przedsięwzięcia nie będzie dochodziło do przekroczenia standardów emisyjnych i imisyjnych.

Wariant 2

Wariant ten polega na zastosowaniu w stacji demontażu pojazdów strzępiarki do karoserii pojazdów. Zastosowanie urządzenia ułatwia magazynowanie odpadów oraz transport do miejsca odzysku odpadów. Również wzrośnie cena odpadów sprzedawanych następnym odbiorcom odpadów posiadającym stosowne zezwolenia.

Realizacja racjonalnego wariantu alternatywnego przedstawionego powyżej będzie wiązała się z większym oddziaływaniem na środowisko w zakresie emisji pyłu do powietrza w porównaniu do wariantu I oraz znacznym zwiększeniem emisji hałasu do środowiska. Gospodarka wodno-ściekowa, oraz ilość i rodzaj przetwarzanych odpadów nie ulegną zmianie w stosunku do wariantu I.

Wariant wybrany z uzasadnieniem

Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska został uznany wariant I, wybrany przez Inwestora, który zakłada zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie zakładu przetwarzania odpadów bez zastosowania w procesie technologicznym strzępiarki karoserii.

Zastosowane urządzenia i rozwiązania technologiczne, w wariancie wybranym zapewnią bezpieczne prowadzenie działalności oraz ograniczą jej wpływ 
na środowisko. Postępowanie ze ściekami odbywać się będzie zgodnie 
z obowiązującymi, w tym zakresie, regulacjami. Odpady komunalne i inne gromadzone będą selektywnie, a sposób ich zagospodarowania odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami, indywidualnie dla każdej grupy odpadów.

Ze względu na bliskość drogi publicznej, dostęp do działki będzie zapewniony, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i poszanowania praw ruchu drogowego.
	Argumentami przemawiającymi za realizacją przedsięwzięcia w wariancie wybranym przez Inwestora są:

- zapewnienie, poprzez nowoczesną technologię, bezpiecznego dla środowiska korzystania ze środowiska w każdym jego aspekcie,

- racjonalna i bezpieczna dla środowiska gospodarka wytwarzanymi odpadami,

- zamknięcie oddziaływania przedsięwzięcia o w granicach działki objętej projektowaniem,

- ograniczenie emisji hałasu oraz pyłu do środowiska,

- przydatność omawianej inwestycji na terenie powiatu.

W świetle przeprowadzonej analizy uznać należy, że wariant wybrany przez Inwestora jest najbardziej korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska, skutecznie ograniczający negatywne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 
i zapewniający, że w otoczeniu zakładu nie będą przekraczane standardy jakości środowiska. Jednocześnie umożliwia Inwestorowi podjęcie działalności na terenie, do którego dysponuje tytułem prawnym.

W przypadku zastosowania wariantu polegającego na niepodejmowaniu działań związanych z uruchomieniem przedmiotowej inwestycji nie zmieni się stan środowiska na omawianym obszarze. Niepodjęcie realizacji inwestycji nie przyczyni się więc do poprawy środowiska na omawianym terenie.

Zakład Przetwarzania odpadów pełnić będzie ważną roję w systemie zagospodarowania odpadów. Wraki samochodowe zostały skalsyfikowane jako odpady niebezpieczne, a ich ilość ciągle wzrasta, podobnie jak i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Należy stwierdzić, iż prawidłowe oraz zgodne z zasadami ochrony środowiska działania omawianego zakładu polegające stanowią najkorzystniejsze działania, szczególnie w skali całego powiatu czy województwa. Również z ekonomicznego punktu widzenia realizacja inwestycji jest pożądana, gdyż przyczyni się do rozwoju działalności o charakterze usługowo-składowym, szczególnie z uwagi na brak tego typu zakładu w najbliższym otoczeniu.

Przedmiotowa inwestycja, w fazie realizacji, w żaden sposób nie wpłynie na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ponieważ prace adaptacyjne wykonywane będą zgodnie ze sztuką budowlaną, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych. Na etapie realizacji inwestycji będzie używany sprawny sprzęt budowlany, posiadający aktualne badania techniczne i certyfikaty. Tankowanie i obsługa techniczna będzie następowała poza terenem inwestycji.

Zaplecze budowy oraz prowadzenie prac budowlanych organizują Wykonawca. Plac budowy będzie zorganizowany na terenie objętym inwestycją. 
W związku z powyższym proces inwestycyjny powinien być prowadzony z zachowaniem ostrożności, pod odpowiednim nadzorem i kontrolą sposobu prowadzenia prac budowlanych, aby nie dopuścić do przypadkowych rozlewów paliw i innych substancji.

Działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko w fazie realizacji przedsięwzięcia

Użytkowanie terenu w fazie budowy obejmować będzie przede wszystkim:

- wpływ na wierzchnią warstwę gruntu,

- czasową emisję spalin z maszyn pracujących,

- czasową emisję hałasu.

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, jeżeli spełnione będą między innymi następujące warunki:

- należy zabezpieczyć teren budowy w urządzenia sanitarne i w wodę dla potrzeb osób zatrudnionych na budowie,

- należy wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów typu komunalnego oraz odpadów powstających w czasie budowy (gruz, złom, folia z opakowań, odpady drewniane i inne), przy czym odpady budowlane należy magazynować selektywnie,

- odpady, które będą przekazywane do powtórnego wykorzystania mogą być usuwane sukcesywnie lub po zakończeniu budowy,

- sposób postępowania z odpadami Inwestor winien ustalić z wykonawcą, natomiast odpady bytowo-gospodarcze powinny być wywożone okresowo na prawnie usankcjonowane składowisko przez uprawnioną do tej działalności firmę wywozową,

- należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w przypadku stosowania 
i gromadzenia na terenie budowy sypkich materiałów, jak np. cement,

- szczególnie należy przestrzegać, aby w możliwie najmniejszym stopniu następowały zmiany klimatu akustycznego w czasie budowy w wyniku pracy betoniarek, koparek i innych urządzeń znajdujących się na budowie, nie powinien być wykorzystywany sprzęt nadmiernie hałaśliwy (o parametrach hałasu przekraczających poza wielkości ustalone przez Producenta),

- wierzchnią warstwę gruntu o charakterze humusowym należy zebrać 
i wykorzystać do zagospodarowania terenu po zakończeniu budowy lub 
w uzgodnieniu z właściwą jednostką gminy lub na potrzeby gminy,

- nie należy wykonywać prac budowlanych w porze nocnej.

Działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko w fazie 
funkcjonowania

Na terenie Zakładu zostaną zastosowane rozwiązania ograniczające skalę potencjalnych zagrożeń do minimum. W tym celu przewidziano następujące działania:

1. w zakresie ochrony atmosfery:

Na terenie Zakładu zostaną zastosowane rozwiązania ograniczające skalę potencjalnych zagrożeń do minimum. W tym celu przewidziano następujące działania:

- przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie załadunku odpadów,

- usuwanie z układów klimatyzacyjnych substancji zubażających warstwę ozonową będzie przeprowadzane za pomocą specjalistycznego sprzętu, w sposób w pełni hermetyczny, bądź prace te zlecane będą podmiotom zewnętrznym,

- linii granulacji tworzyw sztucznych wyposażona będzie w filtrację zapylonego powietrza w ilości 7800 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta),

- linia przetwarzania papieru - wyposażona jest w filtrację zapylonego powietrza w ilości 7800 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta).

- linia belowania papieru wyposażona będzie w filtrację zapylonego powietrza w ilości 15000 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta),

- linia recyklingu opon wyposażona będzie w filtrację zapylonego powietrza w ilości 10000 m3/h o zawartości pyłu w wysokości 5 mg/m3 (informacje projektanta).

2. w zakresie ochrony przed hałasem:

- praca zakładu prowadzona będzie wyłącznie w porze dnia w godz. Od 6.00 do 22.00,

- przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie załadunku odpadów,

- praca większości  urządzeń emitujących hałas będzie odbywała się 
w budynku,

- ścisłe przestrzeganie warunków eksploatacji urządzeń stosowanych 
w procesach technologicznych,

- wycofywanie z eksploatacji urządzeń przestarzałych lub wyeksploatowanych.

3. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- korzystanie z wody podziemnej z istniejącego wodociągu gminnego na warunkach określonych przez gestora sieci, prowadzenie rejestru zużycia wody,

- na etapie eksploatacji odprowadzanie ścieków bytowych do 4 szczelnych zbiornika bezodpływowego, a następnie na najbliższą oczyszczalnię ścieków,

- oczyszczanie ścieków technologicznych w 2 separatorach substancji ropopochodnych i osadników, a następnie odprowadzenie ich do 2 zbiorników bezodpływowego i do najbliższej oczyszczalni ścieków,

- wody opadowe po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze związków ropopochodnych i osadniku będą odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

- dokonywanie systematycznych przeglądów oraz konserwacji wewnętrznych sieci kanalizacyjnych oraz urządzeń podczyszczających ścieki,

- w razie potrzeby stosowanie sorbentów, które będą na stałym wyposażeniu zakładu.

4. W zakresie gospodarki odpadami:

- segregacja odpadów na etapie ich powstawania,

- gromadzenie i czasowe magazynowanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (specjalne kontenery, pojemniki, magazyn),

- magazynowanie odpadów płynnym w zbiornikach pod zadaszoną wiatą w szczelnej wannie wychwytującej,

- przechowywanie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych w miejscach
zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu warunków atmosferycznych 
i dostępu osób postronnych i zwierząt (w magazynie, na podłożu utwardzonym, na szczelnej posadzce),

- odpowiednie oznakowanie i szczelność pojemników do przechowywania odpadów niebezpiecznych,

- systematyczne przekazywanie wszystkich odpadów wyłącznie uprawnionym
odbiorcom, legitymującym się aktualnym zezwoleniem na dalsze
zagospodarowanie odpadów (transport, utylizację, odzysk),

Przy tak dobranych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych negatywny wpływ inwestycji na środowisko powinien zostać ograniczony do minimum.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia i związane z nim potencjalne oddziaływanie, nie można wykluczyć ewentualnych konfliktów społecznych.

Planowana inwestycja zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczana jest do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze (i potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko. Wynika to z rodzaju działalności oraz potencjalnych źródeł emisji (ścieków, hałasu, spalin), zagrożenia wybuchem i pożarem. Ponadto Zakład jest obiektem związanym z gospodarowaniem odpadów i w związku z tym może być przedmiotem ewentualnego konfliktu społecznego.

W odbiorze planowanego przedsięwzięcia przez społeczeństwo najważniejszą rolę odgrywają:

- wielkość i przeznaczenie obiektu – biorąc pod uwagę szacunkową ilość przyjmowanych  odpadów będzie to zakład średniej wielkości;

- usytuowanie w stosunku do form ochrony przyrody – w rejonie lokalizacji inwestycji nie występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na mocy ustawy o ochronie przyrody, planowany zakład nie koliduje z terenami  o funkcji kulturowej lub rekreacyjnej,

- usytuowanie w związku z mpzp. – Zakład usytuowany będzie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

- odległość od zabudowy mieszkaniowej.

Z raportu wynika, iż planowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym życie i zdrowie ludzi.

Możliwość zgłaszania uwag i wniosków jest elementem procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Organem prowadzącym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie Wójt Gminy Mszczonów.

# Text boxes

Przyjęcie zużytego ZSEiE do przetwarzania, ważenie i przekazanie do miejsca magazynowania odpadów

Demontaż ręczny ZSEiE

Demontaż odpadów

niebezpiecznych

Demontaż odpadów

innych niż niebezpieczne

Dalsze przetwarzanie na terenie Zakładu

Sprzedaż odzyskanych do   nadających się do bezpośredniego wykorzystania

Przekazanie odpadów uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania

Sprzedaż odzyskanych do   nadających się do bezpośredniego wykorzystania

Przekazanie odpadów uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania

Dostarczenie opon wytworzonych w trakcie demontażu pojazdów

Dostarczenie opon do zakładu przez dostawcę zewnętrznego

Transport odpadów na taśmociąg o dostarczenie do miejsca przetwarzania

Strzępienie opon

Granulacja opon

Magazynowanie granulatu

Dystrybucja granulatu

Dostarczenie opon wytworzonych w trakcie demontażu pojazdów

Dostarczenie tworzyw sztucznych do zakładu przez dostawcę zewnętrznego

Transport odpadów na taśmociąg o dostarczenie do miejsca przetwarzania

Granulacja tworzyw sztucznych

Doczyszczenie surowca z materiałów obcych

Załadunek do worków lub kontenerów

Dystrybucja granulatu

Dostarczenie kabli wytworzonych w trakcie demontażu we własnym zakładzie

Dostarczenie kabli do zakładu przez dostawcę zewnętrznego

Transport odpadów na taśmociąg o dostarczenie do miejsca przetwarzania

Sucha granulacja w granulatorze kabli

Podwójna separacja

Załadunek do worków lub kontenerów

Dystrybucja do uprawnionych odbiorców odpadów,

Dostarczenie surowców wtórnych do zakładu przez dostawcę zewnętrznego

Wstępna segregacja odpadów

Procesy przetwarzania mechanicznego: cięcie, zgniatanie, belowanie, piłowanie.

Umieszczanie w kontenerach, pojemnikach, luzem w boksach

Dystrybucja do uprawnionych odbiorców odpadów,

Najbliższe tereny chronione akustycznie

Teren inwestycji