Przedsiębiorca: 		"Agra" s.c. P. Zalcman, K. Zgubieński

ul. Lenartowicza 7

85-133 Bydgoszcz

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO

dla postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia:

„Eksploatacja kopaliny – piasku - ze złoża Pieńki Strzyże III zlokalizowanego na terenie działek o numerach ewidencyjnych 38, 39/1 i 39/2 w miejscowości PIEŃKI STRZYŻE”

miejscowość: Pieńki Strzyże

gmina: Mszczonów

powiat: żyrardowski

woj. : mazowieckie

Opracowanie:

mgr Marzena Sadowska

# Egz. 3

Radzików, listopad 2011 r.

| Spis treści |  |
| --- | --- |
| 1. WSTĘP | 4 |
| 1.1. Cel i podstawa opracowania | 4 |
| OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA | 5 |
| Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji | 5 |
| 2.2. Główne cechy charakterystyczne eksploatacji | 5 |
| Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania zakładu górniczego | 6 |
| OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA | 22 |
| 3.1. Warunki klimatyczne i meteorologiczne | 22 |
| 3.2. Klimat akustyczny | 23 |
| 3.3. Powierzchnia łącznie z glebą. Budowa geologiczna obszaru | 23 |
| 3.4. Wody powierzchniowe i podziemne | 24 |
| 3.5. Świat roślinny i zwierzęcy | 25 |
| 3.6. Obszary chronione, dobra materialne i dziedzictwo kultury | 29 |
| 4. WARIANTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA | 30 |
| 4.1. Wariant „zero” – niepodjęcie przedsięwzięcia – dotychczasowa eksploatacja na małą skalę | 30 |
| 4.2. Wariant „eksploatacja na dużą skalę” – realizacja inwestycji | 30 |
| UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO | 31 |
| Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia | 31 |
| 5.2. Opis analizowanych wariantów | 31 |
| 5.2.1 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz | 32 |
| 5.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne | 32 |
| 5.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne | 32 |
| 5.2.4. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury | 33 |
| 5.2.5. Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska | 36 |
| PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRO- DOWISKO | 36 |
| OKREŚLENIE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWA NIA NA ŚRODOWISKO | 36 |
| WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. | 36 |
| ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO | 37 |
| 10. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ EKSPLOATACJĄ | 38 |
| 11. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘ- WZIĘCIA | 38 |
| 12. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT. | 38 |
| 13. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE | 38 |
| 14. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄ- DZENIA RAPORTU | 41 |

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

## Załączniki tekstowe

1.Zawiadomienie o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej

2.Mapa ewidencyjna i wypisy z rejestru gruntów

3.Opinia akustyczna

## Załączniki graficzne

1. Mapa geologiczno-gospodarcza rejonu złoża skala 1:50 000

2. Mapa lokalizacji złoża skala 1:25 000

3. Obszary NATURA 2000 skala 1:50 000

4. Mapa sytuacyjno-wysokościowa rejonu złoża skala 1:1 000

5. Mapa projektowanych prac górniczych skala 1:1 000

6. Mapa rozmieszczenia drzewostanu

7. Dokumentacja fotograficzna

A. Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

B. Raport o oddziaływaniu na środowisko w zakresie oddziaływania akustycznego.

1. Wstęp

1.1. Cel i podstawa opracowania

Poniższe opracowanie zostało wykonane na zlecenie przedsiębiorcy –  "Agra" s.c. P. Zalcman, K. Zgubieński, ul. Lenartowicza 7, 85-133 Bydgoszcz, który planuje eksploatacje kruszywa naturalnego – piasku -  ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III. Przedmiotowe złoże zostało udokumentowane przez poprzednich właścicieli – Grażynę i Stanisława Głuszków, zam. ul. Kombatantów 7, 96-100 Skierniewice. Grażyna i Stanisław Głuszkowie otrzymali koncesję na eksploatację kruszywa ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III decyzją Starosty Żyrardowskiego znak: OŚ.V.7512/A/9/2010, na obszarze o powierzchni poniżej 2 ha i z wydobyciem poniżej 20 tys. m3/rok. Eksploatacja złoża rozpoczęła się w 2011 r. we wschodniej części ustanowionego obszaru górniczego. W roku 2011 eksploatowane złoże zostało zbyte na rzecz firmy "Agra" s.c. P. Zalcman, K. Zgubieński, wraz z prawami do eksploatacji. Koncesja wydana decyzją Starosty Żyrardowskiego została przepisana na nowego Przedsiębiorcę.

Złoże kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE III udokumentowane zostało w 2010 r. w formie dokumentacji geologicznej na obszarze działek nr ewid. 38, 39/1 i 39/2 o łącznej powierzchni ok. 2,5 ha. Udokumentowane zasoby geologiczne, w łącznej ilości 881,23 tys. ton kruszywa zostały przyjęte zawiadomieniem Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PŚ.II./KK/7512-18/10 z dnia 18.06.2010 r. Obszar złoża przewidzianego do eksploatacji według ewidencji gruntów (zał. tekstowy 2)  stanowią grunty orne klasy V i VI. Na gruntach nieużytkowanych rolniczo w części w części południowo zachodniej działki 39/1 i 39/2 występuje luźne zadrzewienie z przewagą sosny i domieszką brzozy. Wiek drzewostanu szacuje się na około 20 lat. Pojedyncze sosny o pierśnicy 35 cm (3 szt.) wieku około 25 lat. W części południowo wschodniej w/w działek występuje samosiew sosny i brzozy. Część drzew na obszarze objętym robotami górniczymi została wycięta, zgodnie z warunkami posiadanej koncesji.

Nowy właściciel złoża firma „Agra" s.c. P. Zalcman, K. Zgubieński postanowił objąć eksploatacją powierzchnię złoża 2,1 ha i prowadzić wydobycie na większą skale – tym samych zachodzi konieczność uzyskania koncesji na eksploatację decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja – eksploatacja złoża piasku – należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko (powierzchnia poniżej 25 ha), dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może lecz nie musi być wymagany.

Dla przedmiotowej inwestycji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - znak: WOOŚ-II.4240.1417.2011.AM z dnia 17.10.2011 roku.

Przy opracowaniu raportu uwzględniono odpowiednie unormowania prawne:

- Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia z dnia 27 kwietnia 2001r.(Dz. U. 2006 Nr 129 poz. 902 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227).

- Ustawa „o odpadach” z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 poz, 628 z późn. zmianami)

- Ustawa "o ochronie gruntów rolnych i leśnych" z dnia 03.02.1995 r. (Dz. U. nr 16, poz. 78 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. „w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu” (Dz.U. z 2010r. Nr 16 poz. 87)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. z 2008r.  nr 47, poz. 281)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie wartości progowych poziomów hałasu” z dnia 9 stycznia 2002 r. (Dz.U. Nr 8 poz. 81)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie katalogu odpadów” z dnia 27 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska „w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku” z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 120 poz. 826)

2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie eksploatacji.

Rozpatrywane przedsięwzięcie polegać będzie na kontynuacji i zwiększeniu zakresu odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku – ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III – zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjny 38 39/1 i 39/2 w miejscowości Pieńki Strzyże, gmina Mszczonów. Złoże kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE III zostało udokumentowane dokumentacją geologiczną w 2010 r. o łącznej powierzchni 25 714 m2 z zasobami 881,23 ton.

Obszar objęty przedmiotowym raportem położony jest w miejscowości Pieńki Strzyże w gminie Mszczonów, powiecie żyrardowskim. Właścicielem gruntu jest Przedsiębiorca.

Aktualnie grunty orne V i VI klasy bonitacji nie są użytkowane rolniczo, w części zachodniej porośnięte samosiejką brzozy i sosny.  Część obszaru została objęta eksploatacją prowadzoną w 2011 r. przez poprzedniego przedsiębiorcę. Przez złoże przebiega linia energetyczna, która będzie przełożona poza obszar złoża. Od drogi gruntowej na zachodzie (nr ewid. 77/1) i lasu na północnym wschodzie (dz. nr ewid. 37) granica eksploatacji będzie odsunięta na odległość 10 m. Od gruntów innych właścicieli na południu i wschodzie będą pozostawione pasy ochronne o szerokości 6 m.

Bezpośrednio od południowego-zachodu z omawianym złożem graniczy teren wyrobiska poeksploatacyjnego złoża kruszywa naturalnego „PIEŃKI STRZYŻE II” udokumentowanego w 1994r. uproszczoną dokumentacją geologiczną. Złoże to zostało wyeksploatowane i wybilansowane. Bezpośrednio od południowego-zachodu ze złożem PIEŃKI STRZYŻE II graniczy złoże PIEŃKI STRZYŻE udokumentowane po raz pierwszy w 1989r. kartą rejestracyjną, a następnie uproszczoną dokumentacją geologiczną w kat. C1 w 1997r. Eksploatacja tego złoża została zaniechana. Na działce nr 60/1 graniczącej od południowego-wschodu ze złożem PIEŃKI STRZYŻE III udokumentowano w 2008 r. złoże PIEŃKI.  Najbliżej położony czynny zakład górniczy  to ZBIROŻA VI położony w odległości około 600 m na północ. Dalej ku północy znajdują się zakłady górnicze ZBIROŻA II i ZBIROŻA V

2.2. Główne cechy charakterystyczne eksploatacji.

Planowane przedsięwzięcie związane z eksploatacją złoża obejmie:

- udostępnianie złoża (zdjęcie nadkładu)

- samą eksploatację

- transport

Nadkład, który stanowi gleba, piasek gliniasty i glina, usuwany będzie przy użyciu spycharki i przemieszczany na obrzeża wyrobiska na tymczasowe składowiska o maksymalnej wysokości 2 m i kącie nachylenia zboczy maks. 350. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia z całego obszaru złoża wynosi około 24 tys. m3. Pojemność projektowanych tymczasowych składowisk zlokalizowanych jest wystarczająca do składowania w/w objętości mas ziemnych. Składowany nadkład będzie przeznaczony do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska w części wyeksploatowanej.

Eksploatacja będzie prowadzona wyłącznie w obrębie warstwy suchej, odkrywkowo systemem stokowo-wgłębnym, przynajmniej dwoma piętrami wydobywczymi z dwóch poziomów, przy użyciu koparek i ładowarek.

Kopalina może być poddawana przeróbce na sucho. Nie przewiduje się wykorzystywana wody dla celów technologicznych.

Przedsiębiorca przewiduje eksploatować kruszywo z rozpatrywanego obszaru w ilości ok. 100 tys. ton rocznie. Eksploatacja będzie prowadzona całorocznie z ewentualną przerwą w okresie dużych mrozów. Przy zasobach przemysłowych operatywnych (=możliwych do wydobycia) oszacowanych na około 750 tys. t  i utrzymaniu wielkości wydobycia na zakładanym poziomie złoże zostanie wyeksploatowane w ciągu około 7 lat.

Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie obejmował odstawę surowca bezpośrednio do miejsca lokalizacji ciągu technologicznego do przeróbki na sucho lub odbiorców oraz transport nadkładu przewidzianego do rekultywacji wyrobiska w części wyeksploatowanej.

2.3. Przewidywane wielkości emisji wynikające z funkcjonowania zakładu górniczego.

Założenia

Najbliższe sąsiedztwo złoża PIEŃKI STRZYŻE III stanowią: od zachodu – droga gruntowa, od południa – wyrobisko poeksploatacyjne złoża „Pieńki Strzyże II”, od wschodu – obszar nieeksploatowanego złoża PIEŃKI, Od  północy z analizowanym terenem graniczą grunty orne uprawiane rolniczo oraz obszar leśny. Najbliższe zabudowania gospodarskie położone są w odległości 40 m na północ (budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny) i  70 m na południe od obszaru projektowanej eksploatacji.

Od drogi gruntowej na zachodzie i lasu na północy granica eksploatacji będzie odsunięta na odległość 10 m. Od gruntów innych właścicieli na południu i wschodzie będą pozostawione pasy ochronne o szerokości 6 m.

Do terenu złoża prowadzi droga gruntowa, którą można dojechać od drogi asfaltowej (droga krajowa nr 717) odległej o około 1,7 km na północ.

Chociaż w promieniu 10 x hmax od obiektu i emitorów (10 x hmax = 10 x 0,5m = 5m) nie występuje ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa lub biurowa wyższa niż parterowa – w dalszej analizie rozprzestrzeniania uwzględniono najbliższą zabudowę mieszkaniową 2-kondygnacyjną (z=6m) zlokalizowaną na północ od obiektu.

Lokalizację obiektu wraz z położeniem miejsc emisji substancji do powietrza pokazano w załączniku nr 1 na mapie w skali 1: 2000.

W promieniu 50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m oraz  30 x xmm = 30 x 0,2m = 6m brak jest terenów ochrony uzdrowiskowej.

Wybrane czynniki meteorologiczne

W  analizie  rozprzestrzeniania  się  substancji w powietrzu istotne  znaczenie mają warunki meteorologiczne.

W  opracowaniu  uwzględniono  te elementy meteorologiczne, które bezpośrednio  wpływają  na  wielkość i sposób rozprzestrzeniania się  zanieczyszczeń  w  powietrzu  tj.  temperatura oraz rozkład prędkości wiatrów z poszczególnych kierunków przy danych stanach równowagi atmosferycznej.

Charakterystykę warunków meteorologicznych oparto na danych ze Stacji  Meteorologicznej   w Warszawie.

Wysokość anemometru wynosi 14 m.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 280,8 K

Wpływ  warunków  topograficznych  zawarty  jest we współczynniku aerodynamicznej szorstkości terenu zo .

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu  zo wyznacza się w zasięgu:

50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m  według wzoru:

W zasięgu 25m od emitorów występuje obszar o następującym średnim współczynniku szorstkości zo:

zo = 1,0 m

### Obliczenia emisji substancji do powietrza

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast może być źródłem emisji niezorganizowanej pyłu oraz substancji pochodzących ze spalania paliwa w maszynach roboczych oraz samochodach ciężarowych.

Bardzo trudne jest określenie ewentualnych nieznacznych emisji pyłów pochodzących z samego wyrobiska, stanowiska nadkładu i samego załadunku. Żadne z dostępnych opracowań nie podaje precyzyjnych wskaźników emisji pyłu dla tego rodzaju źródeł emisji niezorganizowanej.

Uwzględniając jednak to, że eksploatacja będzie prowadzona częściowo poniżej poziomu terenu (niewielka całkowita emisja pyłu) oraz biorąc pod uwagę bardzo niską wysokość, z której odbywać się będzie ewentualna emisja - można stwierdzić, że wpływ tych pyłów na otaczające powietrze będzie nieznaczny i będzie się ograniczał jedynie do najbliższego sąsiedztwa składowisk nadkładu, tj. do terenu samego przedsięwzięcia.

W dalszej części opracowania przeanalizowano te źródła emisji niezorganizowanej, dla których możliwe jest określenie wielkości emisji substancji.

Analizowanymi procesami powodującymi emisje substancji do powietrza są:

- spalanie paliwa w poruszających się maszynach roboczych

- spalanie paliwa w samochodach ciężarowych poruszających się po drodze wewnętrznej i drodze dojazdowej do terenu przedsięwzięcia

### Maszyny robocze

Po powierzchni wyrobiska będą poruszały się następujące maszyny robocze: koparka, spycharka, ładowarka.

Przyjęto, że jednocześnie na wyrobisku będą pracowały maszyny zużywające łącznie maksymalnie 20 litrów oleju napędowego na godzinę.

Maksymalne zużycie oleju napędowego dla pracujących jednocześnie maszyn wynosi:

20 l/h x 0,84 kg/l = 16,8 kg/h

Ilość dni pracy: 6 dni/tydzień, tzn. 312 dni/rok

Maksymalny czas pracy maszyn roboczych wyniesie 10 godzin dziennie, tzn.:

10 h/dzień  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń przyjęto emitor powierzchniowy (jest to obszar po którym poruszają się maszyny), który oznaczono symbolem P1.

Wysokość emitora wynosi h = 0,5m.

Wielkości emisji substancji do powietrza oszacowano w oparciu o opracowanie: "Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii. Wskaźniki emisji przyjęto jak dla środków transportu pozadrogowego, stosowanych w przemyśle:

tlenek węgla 				- 16 g/kg spalonego oleju napędowego,

tlenki azotu*				- 49 g/kg spalonego oleju napędowego,

węglowodory alifatyczne 		- 7,1 g/kg spalonego oleju napędowego,

pył zawieszony (PM10) 		- 5,7 g/kg spalonego oleju napędowego,

*Zgodnie z danymi literaturowymi przyjęto, że dwutlenek azotu stanowi 40% tlenków azotu (wskaźnik emisji - 19,6 g/kg spalonego oleju napędowego).

Wielkości emisji obliczono ze wzoru:

E = BON x Wemisji x 10-3

gdzie:

E - emisja substancji (kg/h)

BON - zużycie paliwa przez maszynę roboczą (kg/h)

Wemisji - wskaźnik emisji (g/kg)

Emisja roczna:

Ea = E x t x 10-3

gdzie:

Ea - emisja roczna (Mg/rok)

E - emisja substancji (kg/h)

t - czas pracy urządzenia w ciągu roku

Wyniki obliczeń emisji dla maszyn roboczych (emitor P1) zestawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj substancji | Wskaźnik emisji | Zużycie paliwa | Czas pracy w ciągu roku | EMISJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/kg | kg/h | h | kg/h | mg/s | Mg/rok |
|  | Wemisji | BON | t | E | Ea |
| Tlenek węgla | 16 | 16,8 | 3120 | 0,26880 | 74,667 | 0,8387 |
| Dwutlenek azotu | 19,6 |  |  | 0,32928 | 91,467 | 1,0273 |
| Węglowodory alifatyczne | 7,1 |  |  | 0,11928 | 33,133 | 0,3721 |
| Pył zawieszony PM10 | 5,7 |  |  | 0,09576 | 26,600 | 0,2988 |

### Samochody ciężarowe

W transporcie surowca wykorzystywane będą samochody ciężarowe. Na terenie przedsięwzięcia samochody ciężarowe będą poruszały się drogą wewnętrzną.

W dalszej analizie uwzględniono drogę, po której poruszają się samochody ciężarowe znajdującą się na terenie przedsięwzięcia (drogę wewnętrzną), a także uwzględniono przejazd tych samochodów pobliską drogą wzdłuż terenu przedsięwzięcia.

W ciągu doby (pora dzienna) na teren przedsięwzięcia przyjeżdża i wyjeżdża około 30 samochodów ciężarowych. Maksymalna ilość przejeżdżających (wjeżdżających lub wyjeżdżających) samochodów ciężarowych wyniesie 8 samochodów ciężarowych na godzinę.

Maksymalny czas przejazdu samochodów ciężarowych wyniesie 10 godzin dziennie przez 312 dni w roku, tzn.:

10 h/dobę  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń emisji podczas przejazdu samochodów ciężarowych przyjęto emitor liniowy o długości 290 m. Emitor ten oznaczono symbolem L1.

Wysokość emitora liniowego wynosi h = 0,5 m.

Prędkość poruszania się samochodów ciężarowych przyjęto 15 km/h.

W celu określenia wielkości emisji substancji zastosowano moduł „Samochody” do Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć.

Program ten wykorzystuje wskaźniki prof. Zdzisława Chłopka z 2002r.

Emisja maksymalna godzinowa obliczona jest ze wzoru:

E = We x n x l  / 3600

gdzie:	E - emisja danej substancji w g/s

We - wskaźnik emisji zanieczyszczenia w g/km (dla 1 pojazdu)

n – ilość samochodów w sztukach/ godzinę

l - długość trasy pojazdu w km

3600 - odniesienie emisji do jednej sekundy

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC al. | HC ar. | NOx | Pył PM10 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 15 | 5,14130 | 0,07640 | 2,80907 | 0,84272 | 11,56896 | 0,94438 | 0,88440 |

Emitor liniowy L1:

Długość odcinka drogi:      		0,290 km

Natężenie ruchu:        		8 poj./h

Czas trwania okresu: 		3120 h/a

| Nazwa emitora | Nazwa | Emis.max. | Emis.max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zanieczyszczenia | kg/h | mg/s | Mg/rok |
| L1 Przejazd samochodów | tlenek węgla | 0,01193 | 3,313 | 0,0372 |
| ciężarowych po terenie i | benzen | 0,00018 | 0,049 | 0,0006 |
| do wyrobiska | węglowodory alifatyczne | 0,00652 | 1,810 | 0,0203 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,00196 | 0,543 | 0,0061 |
|  | dwutlenek azotu | 0,02684 | 7,456 | 0,0837 |
|  | pył ogółem | 0,00219 | 0,609 | 0,0068 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,00219 | 0,609 | 0,0068 |
|  | dwutlenek siarki | 0,00205 | 0,570 | 0,0064 |

### Zbiorcze zestawienie wielkości emisji

| Symbol | Wys. | Śred. | Prędk | Temp | Czas pracy | Nazwa | Emis. max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa emitora | m | m | m/s | K | h/rok | zanieczyszczenia | mg/s | Mg/rok |
| P1 | 0,5 P | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 74,667 | 0,8387 |
| Poruszające |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 91,467 | 1,0273 |
| się maszyny |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 33,133 | 0,3721 |
| robocze |  |  |  |  |  | pył ogółem | 26,600 | 0,2988 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 26,600 | 0,2988 |
| L1 | 0,5 L | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 3,313 | 0,0372 |
| Przejazdy |  |  |  |  |  | benzen | 0,049 | 0,0006 |
| samochodów |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 1,810 | 0,0203 |
| ciężarowych |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,543 | 0,0061 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 7,456 | 0,0837 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,609 | 0,0068 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,609 | 0,0068 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,570 | 0,0064 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy

Łączna emisja roczna i maksymalna – złoże PIEŃKI - STRZYŻE III

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna | Emisja maksymalna |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | mg/s |
| benzen | 0,0006 | 0,049 |
| dwutlenek azotu | 1,1111 | 98,923 |
| dwutlenek siarki | 0,0064 | 0,570 |
| pył ogółem | 0,3056 | 27,209 |
| tlenek węgla | 0,8759 | 77,980 |
| węglowodory alifatyczne | 0,3925 | 34,943 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0061 | 0,543 |

### Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

Podstawą przyjęcia poziomów dopuszczalnych oraz wartości odniesienia jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47 z 2008r, poz. 281) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 2010r, poz. 87)

| Nazwa substancji | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny ((g/m3) uśrednione dla okresu |
| --- | --- |
|  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| dwutlenek azotu (ditlenek azotu) | 200 | 40 |
| dwutlenek siarki (ditlenek siarki) | 350 | 20 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 |
| tlenek węgla | 30000 | - |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |
| benzen | 30 | 5 |

| Nazwa substancji | wartość odniesienia opadu substancji pyłowej |
| --- | --- |
|  | g/(m2 . rok) |
| pył ogółem | 200 |

### Aktualny stan jakości powietrza

Aktualny stan jakości powietrza otrzymany z WIOŚ w Warszawie – Delegatura w Płocku (pismo PL-MO.7016.1.73.2011.GP z dn.16.11.2011) zamieszczono w załączniku 2 i zestawiono w tabeli:

| Nazwa substancji | Tło zanieczyszczenia (stężenie średnioroczne) |
| --- | --- |
|  | g/m3 |
| dwutlenek siarki | 6 |
| dwutlenek azotu | 16 |
| tlenek węgla | 400 |
| pył zawieszony PM10 | 30 |
| benzen | 1,2 |

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| benzen | 30 | 5 | 1,2 |
| dwutlenek azotu | 200 | 40 | 16 |
| dwutlenek siarki | 350 | 20 | 6 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 | 30 |
| tlenek węgla | 30000 | - | 400 |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 | 100 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 |

Tło opadu pyłu – 10% wartości odniesienia, tj. 20 g/m2/rok.

### Stopień zanieczyszczenia powietrza -  omówienie wyników  obliczeń rozprzestrzeniania

Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyką podaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

Jeżeli dla pojedynczego emitora lub dla zespołu emitorów spełnione są warunki:

a) Smm ( 0,1 D1

b) ( Smm ( 0,1 D1

c) kryterium opadu pyłu

- to na tym kończą się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli nie są spełnione warunki podane wyżej należy zastosować pełny zakres obliczeń, którego dokładny zakres podano w rozporządzeniu.

Należy obliczyć częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu,  jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek Smm ( D1

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć – wersja 4.18.3 z czerwca 2007r.

Dla wszystkich substancji wykonano obliczenia w zakresie pełnym – w siatce punktów obliczeniowych co 10m (na poziomie ziemi).  Dla wszystkich substancji wykonano także dodatkowe obliczenia sprawdzające dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej wyższej niż parterowa – w miejscu jej występowania na wysokościach zmieniających się co 1m od 1m do 6m (tzw. siatka dodatkowa).

Zamieszczone w załączniku 3 obliczenie kryterium opadu pyłu – wykazało, że należy obliczyć opad pyłu i dlatego wykonano także to obliczenie.

Obliczenia wraz ze zbiorczymi zestawieniami danych i wyników, graficzną interpretacją wyników oraz ich porównaniem z wartościami odniesienia zamieszczono w załączniku 3.

Ze względu na bardzo dużą ilość punktów siatki obliczeniowej (ponad 4300 punktów, prawie 200 stron wydruków na papierze w formie liczbowej) - w załączniku zestawiono tylko maksymalne wyniki obliczeń (stężenia maksymalne i średnioroczne, opad pyłu), a pełny zakres obliczeń dostępny jest w wersji elektronicznej.

Natomiast dla każdego z obliczeń w zał.3 przedstawiono wyniki w formie graficznej.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dotrzymywane są wartości odniesienia wszystkich substancji w powietrzu – zarówno na powierzchni ziemi jak i dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Poniżej zestawiono maksymalne wyniki obliczeń dla obszarów.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,841 | 210 | 410 | 6 | 2 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0158 | 230 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 210 Y = 410 m i  wynosi 0,841 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 440 m , wynosi  0,0158 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,8 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,042 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0013 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m i  wynosi 0,042 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,0013 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,8 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 195,208 | 450 | 240 | 6 | 2 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,3608 | 370 | 340 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 450  Y = 240 m i wynosi 195,208 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 370 Y = 340 m , wynosi  5,3608 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 24 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 72,292 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,5456 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 355  Y = 390 m i wynosi 72,292 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  2,5456 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 24 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 9,736 | 210 | 410 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1835 | 230 | 440 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 210  Y = 410 m i wynosi 9,736 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 440 m , wynosi  0,1835 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,492 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0156 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 355  Y = 390 m i wynosi 0,492 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,0156 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3 .

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 27,384 | 450 | 240 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,7451 | 370 | 340 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w punkcie o współrzędnych  X = 450 Y = 240 m i wynosi 27,384 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 370 Y = 340 m , wynosi  0,7451 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 10,186 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,3499 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w punkcie o współrzędnych  X = 355 Y = 390 m i wynosi 10,186 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,3499 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3 .

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 155,795 | 450 | 240 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,2537 | 370 | 340 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 240  m i wynosi 155,795 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 57,646 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,0021 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390  m i wynosi 57,646 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 69,569 | 450 | 240 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,9026 | 370 | 340 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych  X = 450 Y = 240 m i wynosi 69,569 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 370 Y = 340 m , wynosi  1,9026 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 25,731 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,8977 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych  X = 355 Y = 390 m i wynosi 25,731 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,8977 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 9,277 | 210 | 410 | 6 | 2 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1749 | 230 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie  o współrzędnych X = 210 Y = 410 m i wynosi 9,277 µg/m3 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 440 m , wynosi  0,1749 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,468 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0149 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie  o współrzędnych X = 355 Y = 390 m i wynosi 0,468 µg/m3 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,0149 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów  i siatce dodatkowej

| Nazwa zanie-czyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopu szcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Dyspoz. |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 230 | 440 | 0 | 0,0158 | < 3,8 |
| dwutlenek azotu | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 370 | 340 | 0 | 5,3608 | < 24 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | < 0,274 | 230 | 440 | 0 | 0,1835 | < 14 |
| pył zawieszony PM10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 370 | 340 | 0 | 0,7451 | < 10 |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 370 | 340 | 0 | 4,2537 |  |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 370 | 340 | 0 | 1,9026 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 230 | 440 | 0 | 0,1749 | < 38,7 |

- Maksymalny opad

|  | X | Y | Opad | Opad+tło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  |  |
| Opad pyłu g/m2/rok | 220 | 420 | 8,63 | 28,63 |

Opad pyłu jest znacznie poniżej wartości dyspozycyjnej, tj. 180 g/m2/rok.

### Podsumowanie i  wnioski

Niniejsza analiza pozwala stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie polegające na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

Klimat akustyczny

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Wymagania akustyczne

Teren inwestycji znajduje się w m. Pieńki Strzyże gm. Mszczonów pow. Żyrardów.

Teren kopalni kruszywa naturalnego „PIEŃKI STRZYŻE III” graniczy ze wszystkich stron z gruntami rolnymi i leśnymi.

Najbliższe tereny chronione tj. zabudowa zagrodowa -  położone są w odległości 30 m na północ, 70 m na południe i 160 m na wschód od obszaru projektowanej eksploatacji - chroniona wg punktu 3 załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia - tereny zabudowy zagrodowej.

Pozostałe tereny w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
Nr 120, poz. 826) nie podlegają ochronie akustycznej.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów zabudowy zagrodowej, wynoszą:

- w porze dnia tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,

- w porze nocy tj. w godzinach 2200 ÷ 600    - 45 dB.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą:

- 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia tj. w godzinach 600 ÷ 2200,

- najniekorzystniejszej 1 godziny w ciągu nocy tj. w godzinach 2200 ÷ 600.

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Stary Dębsk IV” będzie pracowała tylko 
w porze dziennej.

Oddziaływanie inwestycji na środowisko - faza budowy

Oceniana kopalnia kruszywa naturalnego „PIEŃKI STRZYŻE III” zlokalizowana jest na terenie rolnym.

Roboty prowadzone będą tylko w porze dziennej, a hałas powodowany pracą sprzętu przy dalszym udostępnianiu złoza, głównie spycharki, ze względu na znaczną odległość najbliższej zabudowy zagrodowej, nie będzie uciążliwy, co pokazuje analiza oddziaływania akustycznego dla fazy eksploatacji, gdzie pracują również inne źródła hałasu.

Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza  eksploatacji

Obliczenia  akustyczne  (emisji  hałasu do środowiska) z terenu inwestycji w fazie eksploatacji  przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

Obliczenia emisji hałasu w fazie eksploatacji wykonano:

dla normowego czasu obserwacji w porze dziennej tj. 8 najniekorzystniejszych godzin.

- Charakterystyka źródeł hałasu

- Założenia eksploatacyjne

Wyposażenie projektowanej kopalni:

- 1 koparka podsiębierna,

- 1 spycharka,

- 1 ładowarka.

Wywóz kruszywa odbywać się będzie samochodami ciężarowymi – max 30 pojazdów/8 h, tylko w porze dziennej.

Transport kruszywa ze złoża „Pieńki Strzyże III”  będzie prowadzony w kierunku północno -zachodnim do drogi lokalnej, a następnie na północ do drogi asfaltowej.

Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, gdy wszystkie źródła hałasu pracują w normowym czasie obserwacji co w praktyce występuje sporadycznie.

- Źródła hałasu

Główne  źródła hałasu emitowanego do środowiska z  terenu kopalni stanowić będą:

a) koparka podsiębierna:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 93,0 dB,

b) spycharka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 92,0 dB,

c) ładowarka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 94,0 dB,

Parametry akustyczne ww. źródeł hałasu przyjęto na podstawie pomiarów podobnych urządzeń, a podane zostały również w danych wejściowych do analizy – załącznik H1.

- Ruchome źródła hałasu

Ruch pojazdów na terenie kopalni zamieniono na liniowe źródła hałasu, o uśrednionym położeniu w terenie.

Do obliczeń przyjęto prędkość pojazdów na terenie kopalni:

- samochody ciężarowe - v =  15 km/h.

Do obliczeń przyjęto wjazd i wyjazd:

- 30 pojazdów ciężarowych /8 h,

tylko w porze dziennej.

Parametry akustyczne liniowych, ruchomych źródeł hałasu określono na podstawie instrukcji ITB nr 311 pt. “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych”.

Obliczenia akustyczne ruchomych, liniowych źródeł hałasu przedstawiono 
w załączniku H1.

Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu (dla grupy pojazdów) obliczono wg wzoru:

LAW eqi = 10 log 1/T (  ti x 10 0,1LAW  +  tp x 10 0,1LAWp )		(dB)

gdzie:

LAW eqi 	- równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB,

ti  		- czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW , min.,

T      		- normowy czas obserwacji:

- dla źródeł hałasu komunikacyjnego:

- dla dnia T = 960 min.,

- dla nocy T = 480 min.;

- dla źródeł hałasu technologicznego:

- dla dnia T = 480 min.,

- dla nocy T = 60 min.;

tp     		- łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, min.,

LAWp   	- poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu,

przyjmuje się LAWp = 0 dB.

- Analiza oddziaływania dla pory dziennej

##### - Dane wejściowe do analizy

Dane wejściowe do analizy oraz wyniki obliczeń akustycznych podano w załączniku  H1.

W tabeli poniżej przedstawiono specyfikację obiektów.

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |
| 1 | 1 | zw1 | koparka |
| 2 | 2 | zw2 | spycharka |
| 3 | 3 | zw3 | ładowarka |
|  | Źródła liniowe |
| 4 | 1 | L1 | wjazd i wyjazd 30 poj. ciężar. |
| 5 | 2 | L2 | wjazd i wyjazd 30 poj. ciężar. |
| 6 | 3 | L3 | wjazd i wyjazd 30 poj. ciężar. |
|  | Ekrany |
| 7 | 1 | ek1 | budynek gospodarczy od płd strony kopalni |
| 8 | 2 | ek2 | budynek gospodarczy od płd strony kopalni |
| 9 | 3 | ek3 | budynek gospodarczy od płd strony kopalni |
| 10 | 4 | ek4 | budynek mieszkalny posesji od płn strony kopalni |
| 11 | 5 | ek5 | budynek gospodarczy posesji od płn strony kopalni |
| 12 | 6 | ek6 | budynek gospodarczo-mieszkalny posesji od płn strony kopalni |
|  | Punkty obserwacji |
| 13 | 1 | Po1 | przy budynku mieszkalnym posesji od płn strony kopalni |
| 14 | 2 | Po2 | na granicy terenu posesji od płn strony kopalni |

Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska przeprowadzono dla obszaru o wymiarach: 440,0 x 340,0 m, w siatce co 5 x 5 m.

Rozmieszczenie źródeł hałasu pokazano na rys.H1.

- Ocena warunków akustycznych w środowisku

Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku, podczas eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa „Pieńki Strzyże III”, stanowią:

Nr H1. Plan sytuacyjny terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże III”

gm. Mszczonów  z rozmieszczeniem źródeł  hałasu i wartościami równoważnego

poziomu dźwięku A L Aeq D  w punktach obserwacji.

Nr H2. Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki 
               Strzyże  III” gm. Mszczonów z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A 
              LA eq D 55 ÷ 60 dB.

Nr H3. Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki 
              Strzyże III” gm. Mszczonów z zasięgiem stref hałasu A LA eq D 55 ÷ 60 dB.

Z analizy ww. rysunków oraz wyników obliczeń akustycznych, podanych 
w załączniku H1 wynika, że faza eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże III”, w porze dziennej nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska 
w zakresie emisji hałasu.

Izolinia dopuszczalnego, równoważnego poziomu dźwięku A L Aeq D 55 dB praktycznie nie wykracza poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Wniosek końcowy

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże III” gm. Mszczonów, nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu.

Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826).

Gospodarka odpadami

Zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2008r. Nr 138 poz. 865) usuwany i zwałowany w granicach terenu górniczego nadkład, w przypadku wykorzystania go do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego, nie będzie należeć do odpadów wydobywczych. Nadkład złoża stanowi gleba, piasek gliniasty i glina. W okresie prowadzenia eksploatacji nadkład będzie sukcesywnie usunięty i przemieszczony na tymczasowe składowiska zlokalizowane wzdłuż górnej krawędzi wyrobiska. Kubatura nadkładu przewidzianego do usunięcia wynosi około 24 tys. m3. Nadkład przemieszczony na składowiska, po zakończeniu eksploatacji poszczególnych partii złoża, będzie wykorzystany do rekultywacji wyrobisk - złagodzenia nachylenia skarp stałych wyrobisk. Rekultywację wyrobisk będzie prowadzić się sukcesywnie, w miarę eksploatacji poszczególnych pól.

W trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia – eksploatacji złoża, nie będą powstawać odpady z grupy 01.  Wydobyta kopalina będzie poddawana przeróbce a pozostające podziarno będzie wykorzystywane do rekultywacji wyrobiska końcowego.

W trakcie eksploatacji złoża nie będą powstawały odpady grupy 16. Zdejmowany w tracie eksploatacji kruszyw nadkład i gleba nie są klasyfikowane jako odpady.

Na terenie kopalni nie będą prowadzone prace remontowe i konserwacyjne sprzętu, nie będą więc powstawały odpady niebezpieczne.

W granicach działek nr ew. 38, 39/1 i 39/2 nie przewiduje się lokalizacji budynków stanowiących zaplecze socjalno-biurowe. W granicach terenu górniczego przewiduje się wyłącznie lokalizację niewielkiego zaplecza socjalno-biurowego, składającego się z kontenera typu „Dozorcówka” o wymiarach 2,5 x 3 m, wyposażonego w stół i krzesła. Z kontenera będzie korzystał jeden pracownik. W kontenerze będzie znajdował się pojemnik na ewentualne odpady komunalne pozostawiane przez pracownika o pojemności 10 l, który będzie zabierany z terenu kopalni po napełnieniu. Woda pitna będzie przywożona w pojemnikach.

Obok kontenera będzie ustawiona toaleta typu Toy-toy.

W trakcie działalności górniczej nie będą powstawać ścieki, nie przewiduje się również powstawania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEO PRZEDSIĘWZIĘCIA w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody.

3.1.Warunki  klimatyczne i  meteorologiczne.

Obszar opracowania, uwzględniając regionalizację klimatyczną (Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, 1997), usytuowany jest we wschodniej części XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem Środkowopolskim.

Klimat analizowanego obszaru cechuje się średnią temperaturą roczną  dla trzydziestolecia wynoszącą od 7oC do 8oC, zaś średnią temperaturą w miesiącach: - styczniu od - 3oC do - 4oC, - kwietniu 7oC, - lipcu od 17oC do 18oC, - październiku 8oC. Średnie całkowite promieniowanie słoneczne wynosi odpowiednio dla miesięcy: - stycznia od 2,25 MJ/m2/dobę do 2,50 MJ/m2/dobę, - kwietnia od 12,50 MJ/m2/dobę do 12,75 MJ/m2/dobę, - lipca 18,25 MJ/m2/dobę do 18,50 MJ/m2/dobę oraz - października od 6,25 MJ/m2/dobę do 6,50 MJ/m2/dobę; przy średnim całkowitym promieniowaniu słonecznym w roku wynoszącym od 10,00 MJ/m2/dobę do 10,25 MJ/m2/dobę. Średnia roczna suma usłonecznienia jest wysoka, przy dolnej granicy wynoszącej 1600h/a, dla miesięcy zimowych średnia suma usłonecznienia wynosi odpowiednio ~150h/XII - II/, w okresie wiosny jest to 450 - 500h/III - V/, w okresie lata 650 - 700h/VI - VIII/ a w okresie jesiennym 300h/IX - XI/. Roczna suma opadów atmosferycznych o 50% prawdopodobieństwie wystąpienia wynosi 550 mm; dla miesięcy zimowych /XII - II/ suma opadów o 50% prawdopodobieństwie wystąpienia wynosi 100 mm, w okresie wiosny /III - V/ jest to odpowiednio 120 mm, w okresie lata /VI - VIII/ od 200 do 250 mm a w okresie jesiennym /IX - XI/ ponownie 120 mm; maksymalne opady dobowe o prawdopodobieństwie wystąpienia 50% wynoszą natomiast ~ 35 mm. Pierwsze przymrozki jesienne o 50% prawdopodobieństwie wystąpienia określone są na dzień 10 X, ostatnie przymrozki wiosenne o 50% prawdopodobieństwie wystąpienia określone są na dzień 30 VI, długość okresu bezprzymrozkowego o 50% prawdopodobieństwie wystąpienia określono na 160 dni. Liczbę dni z pokrywą śnieżną o 50% prawdopodobieństwie wystąpienia ustalono na 60 - 70 dni.

Przeważają wiatry z sektora zachodniego, stanowiąc od 30% do 35% puli całkowitej, udział wiatrów z sektora południowego wynosi od 20% do 25%, dla sektora wschodniego udział ten wynosi ~ 20% dla sektora północnego natomiast udział wynosi ~ 15%  [do 20 %] w ciągu roku. Średnia roczna częstość ciszy i słabego wiatru o prędkości poniżej 2m/s wynosi 40%, średnią roczną liczbę dni z wiatrem silnym o prędkości powyżej 10m/s określono na 30 dni, natomiast średnia roczna liczba dni z wiatrem bardzo silnym o prędkości powyżej 15m/s wynosi 2 dni.

3.2. Klimat akustyczny

Najbliższe tereny chronione wg punktu 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) - tereny zabudowy zagrodowej w miejscowości Pieńki Strzyże  -  znajdują się w odległości ok. 40 m na północ i  70 m na południe od granicy złoża.

Pozostałe tereny w świetle przepisów cyt. wyżej rozporządzenia Ministra Środowiska nie podlegają ochronie akustycznej.

3.3. Powierzchnia łącznie z glebą. Budowa geologiczna obszaru.

Jakość gleb rozpatruje się pod kątem nadkładu, który będzie zdejmowany z obszaru złoża i składowany. Po zakończeniu eksploatacji nadkład w głównej części zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska. Teren złoża i jego najbliższego otoczenia stanowią głównie grunty orne niskich klas bonitacyjnych (V i VI) oraz obszary zalesione. W składzie gatunkowym lasu wieku do 20 lat dominuje sosna i brzoza z  niewielkim udziałem dębu i robinii.

Pod względem fizycznogeograficznym (według podziału J. Kondrackiego, 1988) omawiany obszar położony jest na obszarze Wysoczyzny Rawskiej, która stanowi mezoregion Wzniesień Południowomazowieckich (J.Kondracki - Geografia fizyczna Polski, 1988), cechujących się zróżnicowanym krajobrazem wysoczyzny wodnolodowcowej urozmaiconej wzniesieniami morenowymi i kemowymi. Złoże zlokalizowane jest w wierzchołkowej części rozległego wzgórza wysoczyznowego. Rzędne terenu, poza wyrobiskiem eksploatacyjnym,  wahają się od 195,8 w części zachodniej do około 199,6 m. n.p.m. w części wschodniej. Deniwelacje są zatem rzędu 4 m.

Pod względem geograficznym cały obszar gminy Mszczonów położony jest w obrębie rozległej jednostki morfologicznej - Wysoczyzny Rawskiej należącej do makroregionu Wzniesień Południowo-Mazowieckich (J. Kondracki i A. Rychling –Atlas RP, 1993).

Pod względem geologicznym omawiany teren znajduje się w obrębie synklinorium warszawskiego. W rejonie złoża zalega kompleks osadów trzeciorzędowych i czwartorzędowych o miąższości ok. 260 m. Złoże kruszywa naturalnego "ZBIROŻA V" stanowi fragment dużego płata czwartorzędowych utworów wodnolodowcowych osadzonych w czasie transgresji lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego (zlodowacenia Warty) zlodowaceń środkowopolskich.

Utwory trzeciorzędowe. Na osadach kredy górnej zalega kompleks drobno i średnioziarnistych piasków oligoceńskich (ca 60 m) zawierających lokalnie wkładki zielonego iłu glaukonitowego. niewielkiej miąższości. Osady oligoceńskie przykryte są serią mioceńskich szarych lub czarnych iłów (ca 100 m), miejscami węglowych, przewarstwionych w spągu 2 m pokładem węgla brunatnego oraz towarzyszącymi mu kilkumetrowymi warstwami piasku. Sedymentację trzeciorzędową zakończyły bezwapienne iły pstre (poznańskie), których miąższość wzrasta w kierunku centralnej części Kotliny Warszawskiej. W rejonie Mszczonowa w obrębie szczytowych partii Wysoczyzny Rawskiej występują wychodnie pstrych iłów plioceńskich w postaci kier i lokalnych wyciśnięć w obrębie czwartorzędu, będących rezultatem silnych zaburzeń glacitektonicznych.

Utwory czwartorzędowe. W okresie czwartorzędu utwory Niecki Warszawskiej (zbudowanej głównie z marglisto-wapiennych utworów jury górnej i kredy oraz miąższej serii trzeciorzędowej), zostały pokryte osadami czwartorzędowymi. Złoża kruszywa naturalnego występujące na terenie gminy Mszczonów w rejonie Zbiroża-Pieńki Strzyże-Zimna Woda stanowią piaski wodnolodowcowe osadzone w czasie transgresji lądolodu stadiału mazowiecko-podlaskiego (zlodowacenia Warty) zlodowaceń środkowopolskich. Osiągają one miąższość (jak wykazały liczne otwory wykonane do dokumentacji geologicznych złóż z tego rejonu) ponad 40 m. Osady wodnolodowcowe tworzą rozległe stożki sandrowe, głównie piaszczyste, o przewadze frakcji średniej. Osady te wypełniają i wyrównują zagłębienia w powierzchni zbudowanej z glin zwałowych. W stropie osadów wodnolodowcowych występuje glina zwałowa stadiału mazowiecko-podlaskiego. Nie tworzy ona ciągłego poziomu, lecz występuje w formie płatów.

Całkowita miąższość czwartorzędu w tym rejonie dochodzi do 110 m. Teren złoża położony jest na obszarze występowania wodnolodowcowych piasków ze żwirami przykrywających gliny zwałowe.  Z deglacjacją obszaru u schyłku zlodowacenia warty związane jest ukształtowanie się piaskowo-żwirowych pokryw odpływów sandrowych, których miąższość w rejonie Zbiroży dochodzi do ponad 40 m.  Osady wodnolodowcowe wykształcone są w postaci różnoziarnistych piasków i piasków ze żwirami miejscami przykrytych spływową gliną, mułkami oraz piaskami pylastymi. Budujące strefę przypowierzchniową klastyczne utwory lodowcowe i wodnolodowcowe spoczywają na 40-metrowej serii bazalnych glin zwałowych zlodowacenia warty. Poniżej tego kompleksu występują gliny zwałowe zlodowacenia odry oraz gliny i piaski zlodowaceń południowopolskich spoczywające na osadach neogenu.

Budowa geologiczna złoża PIEŃKI STRZYŻE III przedstawia się następująco:

Złoże wykształcone jest w postaci jednego pokładu zbudowanego z utworów  piaskowych, o małej zmienności składu granulometrycznego. Nadkład stanowi gleba, piasek gliniasty i glina o maksymalnej grubości (otw. 2) 1,6 m, średnio 1,1 m.

Serię złożową stanowią  piaski  miejscami z niewielką domieszką żwiru.  Dominuje frakcja 0,125 – 0,5 mm. Punkt piaskowy średnio dla otworu waha się od 94,2% (otw. 3) do 96,8% (otw. 1) i wynosi średnio dla złoża  95,4%.

Miąższość serii złożowej w otworach waha się od 18,4 m do 19,7 m i wynosi średnio 18,9 m. Spąg złoża jest związany z morfologią terenu oraz głębokością otworu i położony jest na rzędnej od 173,8 do 179,6 m n.p.m. Położenie stropu złoża jest związane z grubością nadkładu i waha się od 193,5 m n.p.m. w części północno-zachodniej do 198,2 m n.p.m. w części południowo-wschodniej. Granice złoża wyznaczono w oparciu o wykonane otwory, które wszystkie były pozytywne - bilansowe. Granica pionowa złoża biegnie generalnie po granicy własności gruntowej. W części północno-zachodniej granica złoża została poprowadzona w odległości 10 m od linii energetycznej oraz drogi gruntowej Górną granicę złoża stanowi granica warstw nadkładu i serii piaskowej. Granica dolna jest granicą sztuczną i stanowi ją głębokość rozpoznania.

3.4. Wody powierzchniowe i podziemne

W obrębie osadów czwartorzędowych na omawianym terenie pierwszy,  przypowierzchniowy poziom o zwierciadle swobodnym znajduje się na zmiennej głębokości warunkowanej morfologią. Na obszarze złoża położonego na północ - ZBIROŻA VI pierwszy poziom został nawiercony w otworach na głębokości od 16,5 do 20,5 m, tj. średnio na głębokości 16,4 m n.p.m. Jest to poziom użytkowy stwierdzony w okolicznych studniach kopanych. Drugi poziom wodonośny występuje w piaskach pod serią warciańskich glin zwałowych na głębokości około 70 m. Prowadzi on wody o zwierciadle napiętym, stabilizującym się na głębokości 10 - 15 m p.p.t.  Ze względu na ciągłość występowania, miąższość strefy wodonośnej oraz uzyskiwane wydajności jest to podstawowy poziom użytkowy w tym rejonie.

W otworach nawierconych na złożu PIEŃKI STRZYŻE III nie stwierdzono występowania wody do rzędnej średnio 174,2 m n.p.m. Najbliższy ciek powierzchniowy stanowi Pisia, której obszar źródliskowy znajduje się w Dwórznie, około 3 km na NE. Poziom koryta rzeki  w tej części, według mapy topograficznej, znajduje się na wysokości 165,5 – 170,0 m n.p.m.

Po zakończeniu eksploatacji złoża PIEŃKI STRZYŻE III powstanie wyrobisko końcowe o  powierzchni około 2,1 ha, które zostanie zrekultywowane w kierunku leśnym.

3.5 Świat roślinny i zwierzęcy.

Dla potrzeb niniejszego opracowania wyodrębniono jednostki bonitacyjne - fitokompleksy krajobrazowe  (nazywane zamiennie w tekście, w celu uproszczenia  - siedliskami), których najbliższym chyba znaczeniowo równoważnikiem są fitocenozy (cechą wyróżniającą konkretną fitocenozę jest inna niż w sąsiedztwie kombinacja gatunków roślin zorganizowanych w zbiorowisko, w podobnych warunkach ekologicznych, biogeograficznych i historycznych). Bonitację tą opracowano uwzględniając różnorodne systemy prezentowane w literaturze przedmiotu [m.in. RICHLING A., SOLON J. - Ekologia krajobrazu, Warszawa 1998]. Fitokompleks krajobrazowy jest więc podobnie jak ekosystem układem ekologicznym utworzonym przez współbytujące ze sobą rośliny, zwierzęta i mikroorganizmy (biocenoza) wraz z siedliskiem zmodyfikowanym ich działalnością (biotop), jednak podstawowym czynnikiem  charakteryzującym tę jednostkę jest roślinność rzeczywista a przede wszystkim tzw.  wzorzec krajobrazowy, czyli obraz struktury fitokompleksu, który wyróżnia go na tle obszarów z nim sąsiadujących.

Za podstawę powyższego wydzielenia przyjęto klasyfikację uwzględniającą tzw. „współczynnik naturalności” wyrażony jednak nie tylko pochodzeniem, lecz również poziomem zróżnicowania i stadium degeneracji danego fitokompleksu; fitokompleks uznany zatem za najbardziej „naturalny” charakteryzowałoby się następującymi cechami:

a) byłby końcowym etapem sukcesji na danym siedlisku;

b) zajmował właściwe dla siebie siedlisko;

c) pochodził z naturalnego odnowienia;

d) odnaleziono w nim gatunki drzewiaste w zróżnicowanym wieku, odnawiające się generatywnie (dotyczy zbiorowisk roślinności leśnej);

e) stopień zdegenerowania można w obecnej chwili w zasadzie przyrównać do degeneracji wywołanej czynnikiem naturalnym nie zaburzającym jego prawidłowej struktury.

Zniekształcenie jakiegokolwiek z w/w czynników powoduje „degradację” danego fitokompleksu.

Omawiany system klasyfikacji roślinności rzeczywistej, jest również w pewnym stopniu analogiczny z inną typologią prezentowaną w literaturze przedmiotu [RICHLING A., SOLON J. - Ekologia krajobrazu, Warszawa 1998]  a uwzględniającą tzw. „naturalność” krajobrazów, gdzie wyróżnia się następujące klasy krajobrazów:

- Krajobrazy naturalne, charakteryzujące się obecnością wyłącznie spontanicznej flory i fauny, przy jednoczesnym braku wpływu ludzkiego na rozwój roślinności i gleby. Ich przykładem na kontynencie europejskim mogą być niektóre partie szczytowe Alp i Karpat lub fragmenty plaż i przybrzeżnych słonych łąk nad Morzem Północnym.

- NIE STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

- Krajobrazy subnaturalne, charakteryzują się fauną i florą w znacznej części spontaniczną, przy jednoczesnej słabej antropogennej modyfikacji roślinności i gleb. Ich przykładem mogą być naturalne, końcowe stadia sukcesji w kompleksach torfowisk niskich, większość krajobrazów wydmowych i niektóre, od dawna chronione kompleksy leśne (np. Puszcza Białowieska).

- NIE STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

- Krajobrazy seminaturalne, charakteryzują się fauną i florą w znacznym stopniu spontaniczną, przy jednoczesnym silnym wpływie antropogenicznym na roślinność i gleby. Ich przykładem mogą być krajobrazy wrzosowisk, łąk, zarośli i wielu obszarów leśnych.

- NIE STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

- Krajobrazy rolnicze, charakteryzujące się fauną i florą w znacznym stopniu zorganizowaną i kontrolowaną przez człowieka, przy jednoczesnym silnym wpływie antropogenicznym na gleby (melioracje, nawożenie) i roślinność (zbiorowiska ruderalne, neofityzacja). Ich przykładem są nie tylko obszary polne, ale również większość lasów gospodarczych, duże obszary łąkowe i drobne osadnictwo.

- STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

- Krajobrazy zurbanizowane, charakteryzujące się bardzo zubożałą fauną i florą, której trzon stanowią gatunki wprowadzone przez człowieka, z glebami w znacznym stopniu sztucznymi, wytworzonymi z nierodzimego substratu i z roślinnością zaplanowaną i pielęgnowaną. Ich przykładem mogą być nie tylko duże kompleksy miejskie, ale także przemysłowe.

- NIE STWIERDZONO NA OBSZARZE OPRACOWANIA

Powyższą typologię, rozbudowano (uwzględniając ją w klasyfikacji wyodrębniającej fitokompleksy) poprzez wyróżnienie w klasie krajobrazu rolniczego następujących stopni:

| Ist | terenów uprawnych charakteryzujących się wysoką intensyfikacją rolnictwa wraz z obszarami zabudowanymi - dominują tutaj zwykle uprawy o charakterze monokultur, występujące niejednokrotnie na większych obszarach i wymagające znacznych nakładów finansowych i zaplecza technicznego; w obrębie tych obszarów występują najczęściej gleby orne opisane w klasyfikacji bonitacyjnej w klasach RI - RIVa oraz trwałe użytki zielone wyodrębnione w klasach I - III na glebach mineralnych, |
| --- | --- |
| IIst | terenów uprawnych charakteryzujących się zwykle znacznie niższymi nakładami na rolnictwo niż w przypadku opisanych w obrębie stopnia pierwszego wraz obszarami zabudowanymi - w obrębie tych terenów występują najczęściej gleby orne opisane w klasyfikacji bonitacyjnej w klasach RIVb - RVI; zaklasyfikowano tutaj również pozostałe tereny budowlane związane chociażby z projektowaną zabudową rekreacyjną, |
| IIIst | terenów, w obrębie których niejednokrotnie zaniechano użytkowania rolniczego - są to najczęściej grunty rolne najsłabszych klas bonitacyjnych (RV–RVI), wymagające bardzo dużych nakładów, na których użytkowanie rolnicze jest często nieopłacalne; zaklasyfikowano tutaj również zadrzewienia śródpolne, zbiorowiska leśne - stanowiące najczęściej monokultury sosnowe oraz tzw. nieużytki - stwierdzono w granicach obszaru opracowania. |

Badania ekologiczne podstawowe.

W celu charakterystyki siedlisk na obszarze opracowania (przez obszar opracowania rozumie się obszar górniczy, czyli przestrzeń, w obrębie której przedsiębiorca upoważniony będzie do prowadzenia działalności górniczej zgodnie z wydaną koncesją i na zasadach ustalonych w tej koncesji) jak również identyfikacji zagadnień, które mogłyby wymagać dalszych, bardziej specjalistycznych badań, przeprowadzono badania ekologiczne podstawowe. Badania zostały przeprowadzone w dniu 31 października 2011 r. m.in. w oparciu o metodologię zalecaną w przewodniku pt.: „Handbook for Phase 1 Habitat Survey - Technique for Environmental Audit. Revised reprint.” [JOINT NATURE CONSERVATION COMMITTEE 2003]. Zarówno siedliska większe niż 0.5 ha, jak również siedliska o mniejszej powierzchni, lecz kluczowe dla występowania gatunków objętych ochroną, lub ze względu na ich wartość autoteliczną zostały uwzględnione w niniejszym raporcie. Klasyfikację siedlisk (fitokompleksów krajobrazowych) oraz ich oznaczenia (po uwzględnieniu specyfiki lokalnych warunków) opracowano na podstawie systemu prezentowanego w w/w przewodniku.

Przydatność różnych typów siedlisk dla potencjalnego występowania gatunków chronionych jak również wszelkie ślady obecności tych gatunków zostały odnotowane w niniejszym raporcie.

Założenia metodyczne do prowadzenia badań ekologicznych podstawowych.

Celem przeprowadzenia badań terenowych (w tym przypadku badań ekologicznych podstawowych) powinna być charakterystyka siedlisk, z odniesieniem do gatunków objętych ochroną przede wszystkim na podstawie prawa wspólnotowego a występujących lub mogących występować na obszarze opracowania (taka ocena jest możliwa, jeśli uwzględni się cechy danego siedliska oraz wymagania siedliskowe danych grup / gatunków zwierząt.), za pomocą metodyki referencyjnej lub zalecanej.

Przyjmuje się, iż nie ma konieczności powtarzania badań ekologicznych, o ile zostały wykonane w pełnym zakresie i są aktualne tj. zostały przeprowadzone w okresie trzech ostatnich lat a w międzyczasie na obszarze opracowania nie zaszły zmiany, które z punktu widzenia ochrony przyrody, skłaniają do wykonania kolejnych badań.

Zastrzeżenia

I.Następstwem terminu realizacji badań ekologicznych (koniec października 2011) przypadającego w zasadzie na koniec sezonu wegetacyjnego, jest niepełne rozpoznanie na obszarze opracowania m.in. roślinności rzeczywistej oraz stanowisk gatunków roślin; w przypadku tych ostatnich nie wyklucza się jednak a priori ich występowania, ponieważ badania przeprowadzono w okresie jesiennym, kiedy proces wegetacji znajduje się w końcowej fazie i brak jest (lub jest on niewystarczający dla identyfikacji gatunków) nowego materiału roślinnego charakterystycznego dla wcześniejszych pór roku. Istniejący, silny poziom degradacji szaty roślinnej sugeruje jednak całkowity brak chronionych gatunków roślinnych na analizowanym terenie. W przypadku terenów otaczających obszar opracowania również sytuacja przedstawia się podobnie, ponieważ są to tereny, na których podobnie jak na obszarze opracowania również zaniechano użytkowania rolniczego, a teren był poddany przekształceniu na skutek prowadzonej eksploatacji lub został zalesiony.

II.W zasadzie wszystkie gatunki zwierząt są mobilne i pomimo wykonania nawet szczegółowych badań ekologicznych na obszarze opracowania, zawsze możliwe jest zaobserwowanie nowych gatunków zwierząt.

Charakterystyka szaty roślinnej.

Potencjalna roślinność naturalna.

Określając potencjalną leśną roślinność naturalną danego obszaru należy przyjąć warunek, iż definiujemy tym samym zbiorowiska o charakterze naturalnym, odpowiadające warunkom klimatycznym i glebowym panującym na danym siedlisku, powstałe najczęściej  na drodze samoistnej sukcesji - będą to więc zwykle zbiorowiska, które wykształciły(by) się na obszarach nie przekształconych w nieodwracalny sposób przez człowieka [SZAFER W., ZARZYCKI K. - Szata roślinna Polski. Tom I., PWN, Warszawa 1977].

Istniejąca szata roślinna obszaru opracowania.

Obszar projektowanej eksploatacji, o powierzchni około 2,1 ha, geomorfologicznie stanowi formę niemal płaską budowaną z piasków, piasków ze żwirami i żwirów. Powierzchnię około

1,7 ha, tj. około 80%, zajmuje wyrobisko eksploatacyjne i teren objęty robotami górniczymi przygotowawczymi – wycięte drzewa, usunięty nadkład. Pozostałe 20% powierzchni zajmuje drzewostan, który zajął grunty nieużytkowane rolniczo. W części skrajnie południowo zachodniej rosną najstarsze drzewa – sosna zwyczajna o pierśnicy maks. 25 cm (15 szt.) i brzoza brodawkowata o pierśnicy maks. 35 cm ( 3 szt.). Inne drzewa na tym obszarze mają pierśnicę 10-12 cm dla brzozy (45 szt.),  10-15 cm dla sosny (80 szt.) i <5 cm dla dębu (22 szt.). W kierunku południowo wschodnim las ma charakter nasadzenia (brzozy) lub samosiewu (sosna i brzoza). Nasadzenie brzozy to drzewa o pierśnicy 10 cm (34 szt.), które od wschodu graniczą z samosiewem sosny i brzozy (pierśnica dla sosny <5 cm – 98 szt., 10 cm – 38 szt.; dla brzozy <5 cm – 28 szt.).

Przyjęto wstępne założenie, iż konsekwencją opracowania lokalizacji obszaru w obrębie krajobrazu rolniczego jest nieznaczne zróżnicowanie występujących w jego obrębie siedlisk.

Stosownie do typologii prezentowanych w literaturze przedmiotu oraz w niniejszym raporcie, uwzględniających tzw. „naturalność’ krajobrazów, w obszarze opracowania wyróżniona praktycznie jeden typ krajobrazu roślinnego praktycznie pozbawiony cech krajobrazu naturalnego. Jest to krajobraz rolniczy, charakteryzujący się florą i fauną w znacznym stopniu kontrolowaną przez człowieka, przy jednoczesnym silnym wpływie antropogenicznym na gleby w zakresie nawożenia oraz na roślinność - poprzez powstawanie zbiorowisk segetalnych i ruderalnych. Przykładem są obszary polne ale także i lasy gospodarcze oraz obszary nieużytków i osadnictwo.

Są to tereny, w obrębie których występują  grunty rolne najsłabszych klas bonitacyjnych (RV - RVI), wymagające bardzo dużych nakładów, na których użytkowanie rolnicze stało się nieopłacalne, przy czym  niejednokrotnie użytkowanie o tym charakterze zostało zaniechanie, w efekcie czego powstają najczęściej, na drodze sukcesji wtórnej, zbiorowiska leśne a wcześniej, przed stadium sukcesji tzw. nieużytki.  Na części obszaru nastąpił zastąpienie nieużytkowanych gruntów rolnych przez drzewostan brzozowo-sosnowy.

Szacuje się, że całkowita ilość drzew na pozostałym poza eksploatacją obszarze wynosi około 360 szt.

Na obszarze opracowania, poza obszarem zalesionym odnotowano antropogeniczne zbiorowisko powstałe na gruntach eksploatowanych pozbawionych jakiejkolwiek szaty roślinnej.

Podsumowując niniejszy rozdział należy stwierdzić, iż stosownie do klasyfikacji prezentowanej w aneksie do raportu, uwzględniającej tzw. „naturalność’  krajobrazów, na obszar projektowanego zakładu górniczego jest zlokalizowany w krajobrazie rolniczym IIIst, tj. w obrębie terenów, na których niejednokrotnie zaniechano użytkowania rolniczego, najczęściej na gruntach rolnych najsłabszych klas bonitacyjnych (RIVb-RVI), wymagających bardzo dużych nakładów, na których użytkowanie rolnicze stało się nieopłacalne. Klasyfikuje się je jako zbiorowiska leśne, stanowiące najczęściej monokultury sosnowe oraz tzw. nieużytki.

Na obszarze opracowania nie odnotowano dotychczas gatunków roślin wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764 z dnia 28 lipca 2004 r.).

Walory faunistyczne

Obszar opracowania położony jest poza granicami potencjalnych korytarzy ekologicznych i dróg migracji fauny. Za korytarz ekologiczny uznaje się strukturę przyrodniczą o wydłużonym kształcie, łączącą obszary podobnych środowisk a przebiegającą w odmiennym otoczeniu (np. pas zadrzewień spajający fragmenty lasu w krajobrazie rolniczym). Za podstawową funkcję korytarzy uznaje się umożliwienie migracji pomiędzy różnymi typami ekosystemów poszczególnym grupom gatunków zwierząt. Biorąc pod uwagę powyższą definicję, obszar opracowania nie spełnia funkcji korytarza ekologicznego.

W trakcie badań terenowych nie stwierdzono również występowania chronionych gatunków zwierząt na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, aczkolwiek ze względu na termin prowadzenia badań, nie wyklucza się ich występowania, w szczególności przedstawicieli awifauny (po uwzględnieniu właściwości siedliska, uznano je za spełniające warunki siedliska potencjalnego dla bytowania tej grupy zwierząt). Wszelkie czynności związane z usuwaniem wierzchniej warstwy ziemi powinny być prowadzone poza sezonem wegetacyjnym oraz lęgowym awifauny. Wszystkie bowiem gatunki ptaków, dla których obszar opracowania może być miejscem ich gniazdowania objęte są na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska ochroną gatunkową. Oznacza to, że podczas usuwania gleby obowiązują w stosunku do nich zakazy: zabijania, niszczenia ich jaj i postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych schronień, wybierania ich jaj, umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce.

3.6. Obszary chronione, dobra materialne i dziedzictwo kultury.

3.6.1. Dobra materialne.

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego zakładu górniczego znajdują się grunty rolne i leśne należące do właścicieli prywatnych oraz tereny przekształcone działalnością górniczą. W rejonie miejscowości Pieńki-Strzyże brak jest innych dóbr materialnych.

3.6.2. Obszary chronione.

Na terenie przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym otoczeniu:

a. nie znajdują się obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b. nie znajdują się obszary wybrzeży;

c. nie znajdują się obszary górskie, występuje natomiast kompleks leśny;

d. nie znajdują się obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

e. nie znajdują się obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000; najbliższe obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 to:

- Dąbrowa Radziejowska (PLH 140003) – położona około 10 km na północ

- Łąki Żukowskie (PLH 140053) – w odległości około 20 km na północny zachód od złoża.

h. nie znajdują się obszary przylegające do jezior;

i. nie znajdują się uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Najbliżej położonym obszarem objętym ochroną jest Bolimowsko-Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej Rawki, którego granica przebiega wzdłuż obszarów leśnych, w odległości około 500 m na wschód od terenu projektowanego przedsięwzięcia.

Wszystkie wymienione obszary ochrony przyrody znajdują się poza zasięgiem oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia.

3.6.3. Potencjalne elementy chronione w zakresie dziedzictwa kultury.

W obrębie terenu złoża oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie brak jest terenów objętych ochroną w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pózn. zmianami).

Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest położony w obrębie obszaru mającego znaczenie archeologiczne i brak jest również stanowisk archeologicznych.

4. WARIANTY PROJEKTOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Z uwagi na charakter inwestycji – eksploatacja złoża kruszywa naturalnego na obszarze złoża o powierzchni 2,1 ha i z rocznym wydobyciem ok. 100.000 t w raporcie możliwe jest rozpatrzenie wyłącznie dwóch wariantów realizacji przedsięwzięcia, generalnie różniących się wielkością wydobycia w skali roku a tym samym okresem całkowitego wyeksploatowania złoża PIEŃKI STRZYŻE III.

4.1. Wariant „zero” – niepodjęcie przedsięwzięcia – eksploatacja dotychczasowa „na małą skalę”.

Eksploatacja złoża rozpoczęła się w 2011 r. we wschodniej części ustanowionego obszaru górniczego. W roku 2011 eksploatowane złoże zostało zbyte na rzecz firmy "Agra" s.c. P. Zalcman, K. Zgubieński, wraz z prawami do eksploatacji. Koncesja wydana decyzją Starosty Żyrardowskiego została przepisana na nowego Przedsiębiorcę.Wariant „zero” planowanej eksploatacji  na działkach nr 38, 39/1 i 39/2 polega na utrzymaniu dotychczasowej eksploatacji na małą skalę tj. na obszarze poniżej 2 ha z wielkością wydobycia rocznego poniżej 20 m3/rok (35.000 t). Eksploatacja będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i zakończy się utworzeniem wyrobiska końcowego, które zostanie poddane rekultywacji w kierunku leśnym. Złoże zostanie wyeksploatowane w czasie ok. 20 lat.

4.2. Wariant „eksploatacja na dużą skalę” – realizacja inwestycji.

Przewiduje się, że wariant realizacji eksploatacji obejmujący cały obszar złoża – będzie realizowany w ciągu ok. 7 lat. W takim okresie zostaną wyeksploatowane zasoby złoża z całego rozpatrywanego obszaru ok. 2,1 ha, zasobach kopaliny 881,23 t i przyjętych stratach ok. 20%, co daje uzyskanie ok. 750 tys. t kruszywa, przy założeniu wielkości wydobycia na dużą skalę tj na poziomie 100 tys. ton rocznie. Eksploatacja złoża będzie w obrębie warstwy suchej. W otworach wiertniczych wykonanych dla udokumentowania złoża  do głębokości 20 m ppt., tj. do rzędnej średnio 174,2 m n.p.m. nie stwierdzono wód gruntowych. Eksploatacja złoża będzie prowadzona odkrywkowo, systemem stokowo-wgłębnym, przynajmniej dwoma piętrami wydobywczymi z dwóch poziomów, przy użyciu koparek i ładowarek. Kopalina może być poddawana przeróbce na sucho. Nie przewiduje się wykorzystywana wody dla celów technologicznych.

Eksploatacja w obrębie warstwy suchej nie będzie powodować żadnych zmian reżimu wód podziemnych, ani nie będzie stanowić zagrożenia dla  cieków powierzchniowych. Do prac udostępniających i eksploatacyjnych będą stosowane typowe urządzenia: spycharki, koparki i ładowarki wykorzystujące paliwa w zależności od czasu pracy. Pomimo zwiększenia obecnej skali eksploatacji złoża, nie przewiduje się budowy obiektów zakładu górniczego.

Najkorzystniejsze dla środowiska jest prowadzenie równoczesnej z eksploatacją rekultywacji wyrobiska. Rekultywacja będzie polegać na złagodzeniu skarp istniejącego wyrobiska i ich obsadzeniu roślinami umacniającymi zbocza. Dno wyrobiska zostanie zrekultywowane w kierunku leśnym.

- UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na obszarze złoża o łącznej powierzchni około 2,1 ha udokumentowano zasoby kruszywa naturalnego – piasku – w ilości około 881,23 tys. ton. Wskaźnik wykorzystania zasobów złoża określono na 80%. Oznacza to, że straty w złożu wyniosą 20% i jest to wyłącznie część złoża pozostawiana w skarpach wyrobiska końcowego. Eksploatacja złoża jest uzasadniona ekonomicznie i obecnie jest prowadzona. Wydobyta kopalina będzie poddawana przeróbce na sucho (przesiewacz), będzie przeznaczona nie tylko na rynek lokalny i może być wykorzystywana w budownictwie i drogownictwie. W stosunku do obecnie prowadzonej eksploatacji, planowane przedsięwzięcie będzie się różnić generalnie tylko czasem w którym złoże zostanie wyeksploatowane i zrekultywowane.  Okres eksploatacji zostanie skrócony z 20 do ok. 7 lat. Jest to korzystniejsze rozwiązanie, gdyż obszar poeksploatacyjny zostanie szybciej zrekultywowany i ponownie włączony do użytkowania. Powstały na obszarze wyeksploatowanego złoża STRZYŻE PIEŃKI III obszar leśny, będzie stanowić nowe siedlisko dla lokalnej fauny.

5.1. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

Z punktu widzenia ochrony środowiska wszelka działalność człowieka związana z ingerencją w jego zasoby jest mniej korzystna niż niepodejmowanie takiej działalności. W tym przypadku niepodejmowanie planowanej działalności nie będzie jednak powodować braku ingerencji w środowisko naturalne, tylko będzie to analogiczna eksploatacja odkrywkowa powodująca całkowite przeobrażenie powierzchni terenu. Różnica pomiędzy wariantem „zero” i wariantem realizacji „eksploatacja na większą skalę” polega wyłącznie na czasie prowadzenia eksploatacji, gdyż różnica powierzchni eksploatacji wynosząca dla obu wariantów ok. 0,2 ha jest znikoma dla środowiska. Obszar projektowanego przedsięwzięcia (działki nr ewid. 38, 39/1 i 39/2) nie jest już użytkowany rolniczo. Część południowo zachodnia jest zajęta przez zadrzewienia wieku do 25 lat, a część północna i wschodnia jest objęta robotami górniczymi. W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia obecny stan nieruchomości już objętej eksploatacją nie ulegnie zmianie, a eksploatacja na małą skalę będzie stopniowo obejmować cały pozostały obszar.

5.2.Opis analizowanych wariantów.

A. Wariant proponowany przez wnioskodawcę.

Realizacja projektowanej inwestycji na obszarze już poddanym eksploatacji nie spowoduje dodatkowej zmiany w środowisku przyrodniczym. Tereny gruntów rolnych na działkach nr ew. 38, 39/1 i 39/2, już uległy likwidacji w związku z posiadaną przez przedsiębiorcę koncesją na eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III, wydaną przez Starostę Żyrardowskiego. W efekcie obecnej eksploatacji, tak samo jak w przypadku projektowanej, nastąpią zmiany w krajobrazie o charakterze trwałym. Oddziaływanie na pozostałe elementy środowiska będzie miało charakter krótkotrwały i przejściowy. Rekultywacja gruntów w kierunku leśnym przywróci obecna funcje terenu. Sposób projektowanej eksploatacji, stosowane maszyny i transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie identyczny jak przy obecnej eksploatacji i będzie obejmował odstawę surowca do odbiorców oraz transport nadkładu do rekultywacji wyrobiska w części wyeksploatowanej. W związku z niewielkim powiększeniem obszaru eksploatacji (ok. 0,2 ha), nie ulegnie istotnym zmiana ilość zdejmowanego nadkładu, którego pozostało do zdjęcia ogółem ok. 24 tys. t. Jedyna różnica będzie polegać na prowadzeniu przeróbki kopaliny na sucho – przesiewanie. Wprowadzenie przeróbki kopaliny nie spowoduje istotnych zmian oddziaływania na elementy środowiska i wpływ ograniczy się do obszaru inwestycji.

5.2.1. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz.

Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE III, zgodnie z posiadaną przez Przedsiębiorcę koncesją, doprowadzi do powstania  wyrobiska końcowego na obszarze ok. 2,1 ha i głębokości do 20 m. (grubość nadkładu + miąższość złoża). W efekcie planowanej inwestycji zmianie ulegnie wyłącznie czas eksploatacji złoża, skrócony z 20 do 7 lat.

5.2.2. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne.

Poziom wód gruntowych na terenie złoża znajduje się poniżej interwału objętego eksploatacja tj poniżej 20 m ppt. Projektowana inwestycja nie spowoduje zwiększenia głębokości eksploatacji i nie spowoduje zmian w reżimie wód podziemnych.

W samym procesie wydobywania kruszywa naturalnego woda  nie będzie wykorzystywana. Eksploatacja nie spowoduje naruszenia reżimu wodnego na obszarze złoża, ani w jego sąsiedztwie. Nie spowoduje też zaniku wody ani pogorszenia jej jakości w ujęciach okolicznych użytkowników.

Potencjalne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego z tytułu pracy sprzętu służącego do eksploatacji oraz transportu mogą być związane tylko z sytuacjami awarii tj nieprzewidzianymi. Na terenie kopalnie nie będzie prowadzone czynności, które mogłyby powodować rozlewy substancji ropopochodnych - tankowanie i prace konserwacyjne. Przy wydobyciu kopaliny zgodnie z obowiązującymi przepisami nie nastąpi zanieczyszczenie wód a eksploatacja w obrębie warstwy suchej nie wpłynie na obniżenie zwierciadła wody gruntowej w sąsiedztwie wyrobiska.

Tankowanie maszyn pracujących w zakładzie górniczym będzie odbywać się w miejscach do tego wyznaczonych, położonych poza obszarem złoża. Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych polegać będzie na przestrzeganiu odpowiednich instrukcji dotyczących takich czynności jak tankowanie paliw, napraw oraz czyszczenia, konserwacji maszyn używanych do urabiania złoża, transportu urobku i zdejmowania nadkładu.

5.2.3. Wpływ na powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie atmosfery będzie efektem pracy maszyn roboczych o napędzie spalinowym(spycharka, koparka, ładowarka), które emitować będą substancje gazowe powstałe w wyniku spalania paliw oraz emisja ze strony środków transportu. Emisja pyłów w trakcie prowadzonej eksploatacji ograniczy się do urabiania, ładowania i transportu kopaliny.  Zgodnie z przeprowadzoną analizą (w rozdz. 2) należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

5.2.4. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury

Projektowana eksploatacja na rozpatrywanym obszarze tylko nieznacznie wpłynie na klimat akustyczny tego rejonu. Po rozpoczęciu obecnej eksploatacji źródłami hałasu przemysłowego  są maszyny robocze zwałujące nadkład i eksploatujące złoże. Poziom emisji hałasu z tytułu zwiększenia ilości eksploatacji w skali roku do projektowanego poziomu 100.000 ton, zgodnie z przeprowadzoną analizą dla złoża PIEŃKI STRZYŻE III nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu. Inwestycja spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826).

Obszar projektowanego przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w granicach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, co zostało udokumentowane w trakcie wydawania koncesji na eksploatacje złoża PIEŃKI STRZYŻE III, przez Starostę Żyrardowskiego.

Sieć ta powstała w oparciu o dwa europejskie akty prawne:

- DYREKTYWĘ RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L z dnia 26 stycznia 2010 r. ze zmianami),

- DYREKTYWĘ RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. L 206 z dnia 22 lipca 1992, str. 7 ze zmianami), oraz

- Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zmianami) wdrażająca dyrektywę Rady 79/409/EWG oraz dyrektywę Rady 92/43/EWG.

Sieć obszarów Natura 2000 obejmuje:

- obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP),

- specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS),

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty.

Do końca 2008 roku Rząd Polski wyznaczył w drodze rozporządzenia 141 obszary specjalnej ochrony ptaków (zatwierdzone na drodze rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków  oraz wysłał do Komisji Europejskiej 364 propozycje specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Komisja Europejska decyzjami z listopada 2007, stycznia 2008 i grudnia 2008 zatwierdziła te obszary jako Obszary Mające Znaczenie dla Wspólnoty (tymczasowa nazwa określająca Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk w okresie między zatwierdzeniem przez Komisję Europejską a wyznaczeniem aktem prawa krajowego). W stosunku do Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty obowiązują pełne przepisy dla obszarów Natura 2000.

Należy całkowicie wykluczyć możliwość oddziaływania obszaru  i terenu górniczego Stary Dębsk IV na obszary Natura 2000.

Oddziaływanie na świat roślinny i zwierzęcy.

Realizacja różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze przemysłowym (bo tego rodzaju przedsięwzięcie jest analizowane w niniejszym raporcie) może wpływać wszechstronnie na środowisko przyrodnicze terenów, w obszarze których są zlokalizowane. Intensywność, skala i ekologiczne znaczenie tego oddziaływania wynikają bezpośrednio z warunków lokalizacji inwestycji (np. lokalizacja inwestycji w obrębie terenów zalewowych lub w obrębie korytarza ekologicznego), przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych/projektowych (np. zaprojektowanie i wybudowanie przejścia dla zwierząt nad autostradą) oraz skali (natężenia) modyfikacji ekosystemu (np. procentowej degradacji terenów biologicznie czynnych na obszarze inwestycji).

Negatywne oddziaływania przedsięwzięć można podzielić na:

- bezpośrednie (pierwotne) tj. oddziaływanie na osobniki i ich populacje poprzez:

- degradację lub likwidację gatunków (roślin i zwierząt) bytujących na obszarze opracowania,

- degradację lub likwidację siedlisk tj. miejsc potencjalnego lub stwierdzonego występowania (bytowania, stałego przebywania lub gniazdowania) gatunków zwierząt i roślin, w szczególności objętych ochroną gatunkową,

- uniemożliwianie lub utrudnianie przemieszczania się zwierząt na dotychczasowych trasach migracji,

- pośrednie (wtórne) (oddziaływanie na warunki siedliskowe), poprzez:

- przerywanie ciągłości strukturalnej korytarzy ekologicznych oraz siedlisk,

- zniszczenie siedlisk lub pogorszenie ich jakości w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia,

- ułatwienie ekspansji gatunków synantropijnych lub inwazyjnych.

Teren planowany do zajęcia przez projektowany zakład górniczy (obszar opracowania = obszar górniczy) to w całości obszar zajmowany przez antropogeniczne zbiorowiska zastępcze, wykształcone na obszarze dawnych upraw rolniczych (na terenie tym zaniechano obecnie użytkowania rolniczego), w obrębie którego występują gleby o najsłabszej jakości. Zniszczeniu ulegnie zatem teren, który z punku widzenia jakości rzeczywistej szaty roślinnej (różnorodności biologicznej, obecności gatunków chronionych) oraz różnorodności gatunkowej fauny nie przedstawia szczególnej wartości.

Oddziaływanie na szatę roślinną.

Jak już wcześniej wspomniano przyjmuje się, że wpływ inwestycji na szatę roślinną choć znaczący, to będzie dotyczył terenu bardzo zdegradowanego pod kątem jakości zbiorowisk roślinnych, budowanych przez roślinne zbiorowiska zastępcze. Na obszarze opracowania nie odnotowano dotychczas obecności gatunków roślin wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną.  Nie wyklucza to jednak ich występowania, ze względu na to iż obserwacje prowadzono w okresie późnej jesieni, kiedy proces wegetacji znajduje się w końcowej fazie i brak jest nowego materiału roślinnego charakterystycznego dla wcześniejszych pór roku. Istniejący poziom degradacji szaty roślinnej sugeruje jednak brak chronionych gatunków roślinnych.

W związku z powyższym można stwierdzić, iż oddziaływanie na szatę roślinną obejmie zbiorowiska o bardzo przeciętnych walorach. Znaczące skutki oddziaływania na istniejącą szatę roślinną będą odwrócone przez późniejszą rekultywację terenu w kierunku leśnym (projektowany).

Oddziaływanie na faunę.

Niemal całkowita likwidacja szaty roślinnej oraz sukcesywne przekształcanie rzeźby terenu może spowodować utratę jego przydatności jako miejsca bytowania zwierząt (których występowania nie potwierdzono). Należy również podkreślić, że na obszarze opracowania nie stwierdzono gatunków zwierząt chronionych na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną. Ocenia się również, że planowane przedsięwzięcie nie uniemożliwi i nie utrudni migracji zwierząt, gdyż obszar opracowania nie jest położony w obrębie korytarzy ekologicznych.

Przewidywane, potencjalne natężenie [siła] oddziaływań wynikające z realizacji przedsięwzięcia na komponenty biotyczne środowiska przyrodniczego, czyli szatę roślinną oraz świat zwierząt, zaprezentowano w poniższej tabeli:

Przewidywane, potencjalne natężenie (siła) oddziaływań wynikające z realizacji inwestycji na komponenty biotyczne środowiska przyrodniczego*

| Rodzaj oddziaływania / Etap przedsięwzięcia | Komponenty biotyczne środowiska przyrodniczego |
| --- | --- |

|  | szata roślinna | fauna | suma oddziaływań - ocena kompleksowa |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP ‘budowy’ - przygotowanie terenu - degradacja powierzchni ziemi | 1.0 | 0,75 | 1,75 |
| ETAP ‘eksploatacji’ - funkcjonowania przedsięwzięcia | « 0,25 | « 0,50 | 0,75 |
| ETAP ‘likwidacji’ - zakończenie działalności | -1,0 | -1,0 | -2,0 |
| ANALIZA |
| Skala oddziaływania dla pojedynczego komponentu | Charakter oddziaływania |  |
| 1,0 | oddziaływanie bardzo silne | - | Oddziaływania negatywne | stwierdzono |
| 0,75 | oddziaływanie silne |  |  | stwierdzono |
| 0,50 | oddziaływanie przeciętne |  |  | stwierdzono |
| 0,25 | oddziaływanie słabe |  |  | stwierdzono |
| 0,0 | oddziaływanie trudne do oszacowania / brak negatywnego oddziaływania | nie stwierdzono |
| « » | możliwość osłabienia [«] lub nasilenia [»] oddziaływania danego oddziaływania | stwierdzono |
| -1,0 | oddziaływanie pozytywne | stwierdzono |
| Charakterystyka oddziaływań na komponenty środowiska przyrodniczego [suma oddziaływań - ocena kompleksowa] |
| oddziaływania o charakterze negatywnym |
| grupa I | od 0,00 do 0,50 | oddziaływanie słabe | nie stwierdzono |
| grupa II | od 0,75 do 1,00 | oddziaływanie przeciętne | stwierdzono x 1 |
| grupa III | od 1,25 do 1,50 | oddziaływanie silne | stwierdzono |
| grupa IV | od 1,75 >> | oddziaływanie bardzo silne | stwierdzono x 1 |
| oddziaływania o charakterze pozytywnym |
| Grupa V | << 0,0 | oddziaływanie pozytywne | stwierdzono x 1 |
| PODSUMOWANIE - OCENA KOŃCOWA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA KOMPONENTY BIOTYCZNE OBSZARU OPRACOWANIA, PO JEGO ZAKOŃCZENIU |
| 0,5 - ODDZIAŁYWANIE O CHARAKTERZE SŁABYM |

*OCENA NIE UWZGLĘDNIA JAKOŚCI (BIORÓŻNORODNOŚCI, OBECNOŚCI GATUNKÓW CHRONIONYCH, GATUNKÓW KLUCZOWYCH ITP.) ANALIZOWANYCH KOMPONENTÓW

W granicach  projektowanej eksploatacji nie występują obiekty, urządzenia lub wyrobiska stanowiące zabytki kultury materialnej, a więc nie zachodzi potrzeba ich zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia podczas eksploatacji lub usuwania nadkładu występowania znalezisk archeologicznych albo paleontologicznych prace te zostaną wstrzymane, a o zdarzeniu należy powiadomić Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz organy wymienione w §48 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz.U. Nr 109 poz. 962 z późn. zmianami).

5.2.5.Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska

Projektowane przedsięwzięcie – zwiększenie ilości eksploatacji kopaliny w skali roku – nie będzie powodować wzajemnych interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Efekt końcowy - przekształcenie użytków rolnych i obszaru zalesionego w obszar zalesiony (po rekultywacji) spowoduje czasową zmianę w szacie roślinnej i przywrócenie siedliska dla lokalnej fauny.

Wariant alternatywny.

Parametry projektowanego przedsięwzięcia powodują iż wariant eksploatacji wskazany przez wnioskodawców jest korzystniejszy dla  środowiska niż wariant „zero” tj. obecnie prowadzonej eksploatacji, z uwagi na skrócenie okresu wydobycia i przyspieszenie rekultywacji wyrobiska końcowego o ok. 13 lat. Powoduje to przyspieszenie ponownego włączenia obszaru wyeksploatowanego złoża PIEŃKI STRZYŻE III do użytkowania leśnego. Brak wariantu alternatywnego.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Proponowany przez wnioskodawcę wariant inwestycji jest najkorzystniejszy dla środowiska, gdyż maksymalnie ogranicza czas eksploatacji złoża kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE III i powoduje wyeksploatowanie całości udokumentowanych zasobów złoza. Najkorzystniejsze dla środowiska jest prowadzenie rekultywacji wyrobiska równoczesnej z eksploatacją. W tym przypadku, wskazane jest sukcesywne łagodzenie kąta nachylenia skarp wyrobiska w partiach wyeksploatowanych.

6. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO.

W świetle opisanych wcześniej możliwości oddziaływania na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III należy stwierdzić, że przedsięwzięcie to nie będzie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji oraz na skutek emisji (pyłów do atmosfery i hałasu). W przypadku wykorzystania zasobów środowiska projektowana eksploatacja będzie znacząco oddziaływać w sposób bezpośredni i stały na powierzchnię ziemi i krajobraz. Z całego złoża zostanie wyeksploatowane kruszywo naturalne w ilości około 750 tys. ton, co doprowadzi do powstania  wyrobiska wgłębnego o powierzchni około 2,1 ha, które zostanie zrekultywowane w kierunku leśnym. Wycinka drzew będzie znaczącym ale krótkoterminowym oddziaływaniem na szatę roślinną.  Zalesienie obszaru poeksploatacyjnego będzie zgodne z obecnym charakterem otoczenia złoża i spowoduje przywrócenie siedliska dla lokalnej fauny.

7. OKREŚLENIE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Z uwagi na lokalizację i skalę eksploatacji nie stwierdza się możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko projektowanego przedsięwzięcia.

8. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA JEST KONIECZNE USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW USTAWY z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Wydobywanie kopalin metodą odkrywkową nie jest wymienione wśród przedsięwzięć, dla których przewidziano możliwość tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadku braku rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających dotrzymanie standardów środowiska poza ich terenami. Niezależnie od powyższego, biorąc pod uwagę wnioski z niniejszego Raportu, nie przewiduje się potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla zakładu górniczego PIEŃKI STRZYŻE III.

9. ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE I KOMPENSACJA PRZYRODNICZA NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.

Ograniczenie negatywnego oddziaływania emisji spalin, zanieczyszczeń pyłowych oraz hałasu będzie polegać na ograniczaniu czasu pracy maszyn i urządzeń (system jednozmianowy w okresie jesienno-zimowym oraz dwuzmianowy w okresie wiosenno-letnim). Ponadto w Zakładzie Górniczym eksploatującym złoże będą zastosowane maszyny i urządzenia spełniające wymogi norm EU pod względem zużycia energii, czystości spalin i emisji hałasu. Wszystkie stosowane maszyny posiadają aktualne przeglądy techniczne a środki transportu dopuszczenia do ruchu.

Z przeprowadzonych badań płynie wniosek, iż wszelkie czynności związane z usuwaniem drzew i krzewów powinny być prowadzone poza sezonem lęgowym ptaków (tj. po 01 października 2011 r.) lub w obecności ornitologa, w czasie pozwalającym na szczegółową inspekcję zadrzewień i ewentualne wstrzymanie wycinki w przypadku stwierdzenia gniazdujących ptaków. Wszystkie bowiem gatunki ptaków (dla których drzewa oraz krzewy oraz powierzchnia ziemi stanowią miejsca ich potencjalnego gniazdowania), objęte są na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) ochroną gatunkową. Oznacza to, że podczas ewentualnej wycinki drzew i krzewów oraz dewastacji powierzchni ziemi obowiązują w stosunku do nich zakazy: zabijania, niszczenia ich jaj i postaci młodocianych, niszczenia ich siedlisk i ostoi, niszczenia ich gniazd, legowisk, zimowisk i innych schronień, wybierania ich jaj, umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsce. Rosnące na analizowanym terenie drzewa nie posiadają natomiast widocznych ubytków (dziupli, oberwanej kory itp.) i zgodnie z metodyką prezentowaną w opracowaniu pt. „Bat Surveys. Good Practice Guidelines.” (Bat Conservation Trust, London 2007) są to drzewa kategorii 3, nieprzydatne dla bytowania nietoperzy i nie wymagające badań uzupełniających na ich obecność.

Inwentaryzacja drzew, które nie uległy wycince została sporządzona w dniu 31.10.2011 r. Bazując na niej zaleca się nasadzenia gatunków drzew i krzewów rodzimych, zgodnych z właściwościami siedliska, na terenie należącym do inwestora, w następujący sposób:

- dla wszystkich drzew o średnicy mniejszej niż 350mm (Ø ≤ 350 mm) zmierzonej na wysokości 1.3 m nad poziomem gruntu (drzew o większej średnicy nie stwierdzono) wykonanie nasadzenia co najmniej 1 młodego drzewa w zamian za jedno usunięte drzewo;

- dodatkowo jako kompensację utraconych walorów przyrodniczych zaleca się uzupełnienie nasadzeń drzew - rodzimymi gatunkami krzewów, owocujących w różnych porach sezonu wegetacyjnego, w ilości odpowiadającej co najmniej 50 % nasadzeń gatunków drzew.

Negatywne oddziaływanie na krajobraz i biocenozę zostanie w pełni zrekompensowane poprzez rekultywację terenu w trakcie eksploatacji i po jej zakończeniu poprzez przywrócenie ekosystemów leśnych.

10. MOŻLIWE KONFLIKTY SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z PLANOWANĄ EKSPLOATACJĄ.

Konflikty społeczne wywoływane są z reguły przez decyzje o lokalizacji inwestycji zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko związanych z np. przerobem azbestu, dużymi zakładami chemicznymi chemii organicznej i nieorganicznej czy inwestycje związane z unieszkodliwianiem odpadów. W przypadku odkrywkowej eksploatacji kruszywa najczęściej spotykanym konfliktem jest eksploatacja zbyt blisko granicy gruntów nie należących do przedsiębiorcy oraz niszczenie dróg dojazdowych – najczęściej gruntowych - do wsi.

W przypadku złoża PIEŃKI STRZYŻE III eksploatacja będzie ograniczona do obszaru górniczego, wyznaczonego z zachowaniem zgodnych z normą pasów bezpieczeństwa od dróg i gruntów należących do innych właścicieli, zgodnie z normą PN-G-02100 – „Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”.

Przedsiębiorca będzie korzystał częściowo z gruntowej drogi dojazdowej „do” i „z” wyrobiska stanowiącej własność Gminy Mszczonów, która biegnie do drogi krajowej nr 717 oddalonej o ok. 1,7 km. Częściowo transport będzie odbywał się po gruntach należących do przedsiębiorcy. Natężenie ruchu na drodze gruntowej stanowiącej drogę dojazdową do budynków pól i łąk jest niewielkie i nie powinno kolidować z transportem kruszywa.

Nie przewiduje się wystąpienia konfliktów społecznych z tytułu realizacji projektowanej inwestycji - eksploatacji złoża PIEŃKI STRZYŻE III na działkach nr ew. 38, 39/1 i 39/2, gdyż będzie stanowić kontynuację eksploatacji kruszywa już prowadzonej na tym złożu. W rejonie złoża PIEŃKI STRZYŻE III występują inne udokumentowane i eksploatowane złoża (Zbiroża II, Zbiroża V) i znaczna część lokalnych właścicieli jest zainteresowana prowadzeniem eksploatacji na skalę lokalna i przemysłową.

11. PROPOZYCJE MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA EKSPLOATACJI.

Z analizy możliwego oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji wynika, że nie będzie ona znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz gospodarki odpadami. Badania monitoringowe w zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz poziomu hałasu na terenach przyległych do obszaru górniczego, wykonywane w ramach rutynowych badań kontrolnych WIOŚ w punktach i zgodnie z harmonogramem wynikającym z planu pomiarowego danej jednostki WIOŚ, będą jak się wydaje, wystarczającą siecią monitoringową ewentualnego oddziaływania eksploatacji.

12. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT.

Przy opracowywaniu raportu nie napotkano na luki i niedostatki we współczesnej wiedzy. Eksploatacja odkrywkowa złóż kruszyw naturalnych jest prowadzona powszechnie tak na skalę przemysłowa jak i w małej skali.

13. STRESZCZENIE INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia – odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego złoża PIEŃKI STRZYŻE III położonej na działkach nr 38, 39/1 i 39/2,  obejmuje określenie spodziewanego oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji – zwiększenia obszaru i skali eksploatacji kruszywa naturalnego wraz z określeniem uciążliwości przewidywanego wariantu jej rozwoju. Raport obejmuje również opis elementów przyrodniczych objętych przewidywanym negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, zagrożenia hałasem oraz w zakresie gospodarki odpadami.

Rozpatrywane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III – zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjny 38, 39/1 i 39/2 w miejscowości Pieńki Strzyże, gmina Mszczonów. Przedsiębiorca posiada już koncesję na eksploatacje złoża na małą skalę – na obszarze poniżej 2 ha i z wydobyciem rocznym poniżej 20.000 m3, wydaną przez Starostę Żyrardowskiego.

Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować rozszerzenie obszaru eksploatacji o ok. 0,2 ha i wykonanie:

- udostępnienia złoża (zdjęcie nadkładu o objętości ok. 24 tys. t)

- eksploatację

- transport.

Nadkład usuwany będzie przy użyciu spycharki oraz ładowarki i przemieszczany na obrzeża wyrobiska (w granicach terenu górniczego) na tymczasowe składowiska.

Eksploatacja będzie prowadzona odkrywkowo dwoma lub więcej piętrami wydobywczymi wyłącznie w obrębie warstwy suchej. Do robót górniczych (usuwania nadkładu, odstawy i transportu urobku) stosowane będą spycharki, ładowarki, koparki i samochody) o napędzie spalinowym. Zasadniczym sprzętem eksploatującym złoże będą koparki i ładowarki.

Eksploatacja złoża będzie prowadzona w dotychczasowych kierunkach w wielkości około 100 tys. ton /rok, tylko w porze dziennej, całorocznie z wyjątkiem pory zimowej. Transport samochodowy kruszywa w granicach rozpatrywanego obszaru będzie obejmował odstawę surowca od ściany eksploatacyjnej bezpośrednio do odbiorców lub na obszarze kopalni do ciągu technologicznego do przesiewania na sucho.

Prowadzona eksploatacja spowoduje określone zmiany w środowisku przyrodniczym, które planowane przedsięwzięcie powiększy w nieznacznym stopniu. Likwidacji ulegną tereny dotychczas użytkowane rolniczo oraz nastąpią zmiany w krajobrazie o charakterze stałym. Z przeprowadzonej analizy wynika, że uciążliwości związane z eksploatacją kopaliny obejmą teren bezpośrednio przeznaczony pod wyrobisko oraz jego najbliższe otoczenie w granicach własności przedsiębiorcy.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz

Powstanie wyrobiska spowoduje trwałe przekształcenie terenu. W miejsce gruntów rolnych niskich klas bonitacji powstanie wyrobisko wgłębne, które zostanie zrekultywowane w kierunku leśnym o powierzchni około 2,1 ha. Zalesienie obszaru poeksploatacyjnego spowoduje powstanie nowego siedliska dla lokalnej fauny.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Złoże PIEŃKI STRZYŻE III będzie eksploatowane w obrębie warstwy suchej i również przeróbka jest projektowana na sucho. Eksploatacja nie będzie powodować obniżania się zwierciadła wód podziemnych, ani nie będzie zagrażać ciekom powierzchniowym. Prowadzenie wydobycia kruszywa sprzętem mechanicznym nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, gdyż na terenie kopalni nie będzie prowadzona konserwacja i serwis maszyn i samochodów.

W granicach złoża PIEŃKI STRZYŻE III brak cieków powierzchniowych. Najbliższy ciek powierzchniowy stanowi Pisia, której obszar źródliskowy znajduje się w Dwórznie, około 3 km na NE. Poziom koryta rzeki  w tej części, według mapy topograficznej, znajduje się na wysokości 165,5 – 170,0 m n.p.m.

Wpływ na powietrze atmosferyczne

Zanieczyszczenie atmosfery będzie efektem pracy maszyn roboczych (spycharka, koparka, ładowarka), które emitować będą substancje gazowe powstałe w wyniku spalania paliw oraz emisja ze strony środków transportu i urządzenia do przesiewania na sucho. Emisja pyłów w trakcie prowadzonej eksploatacji będzie pochodzić z urabiania, ładowania i transportu kopaliny oraz przesiewania kruszywa. Biorąc jednak pod uwagę eksploatację prowadzoną głównie poniżej powierzchni terenu oraz ograniczoną wysokość podnoszenia należy stwierdzić, że obecność pyłów w otaczającym powietrzu będzie nieznaczna i ograniczy się jedynie do obszaru w najbliższym sąsiedztwie składowisk nadkładu, drogi transportu kruszywa z wyrobiska i samego wyrobiska. Zgodnie z przeprowadzoną analizą (w rozdz. 2) należy stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

Klimat akustyczny

W raporcie przeprowadzono obliczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz oddziaływania akustycznego pracujących maszyn i transportu samochodowego  w trakcie projektowanej eksploatacji złoża PIEŃKI STRZYŻE III. Po rozpoczęciu eksploatacji źródłami hałasu przemysłowego będą maszyny robocze zwałujące nadkład i eksploatujące złoże oraz urządzenie do przesiewania. Zgodnie z przeprowadzoną analizą (rozdz. 2)  Projektowana eksploatacja złoża kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE III nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu. Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826). Na podstawie wyników analizy można stwierdzić, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie  nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu.

Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny, dobra materialne oraz dobra kultury

Najbliższe zabudowania miejscowości Pieńki Strzyże znajdują się w odległości 40 m na północ i  70 m na południe od granic złoża. Drogą odstawy i transportu kruszywa będzie droga tymczasowa biegnąca początkowo po poziomie wydobywczym, a następnie drogą gruntową, biegnącą na północ od złoża. Projektowana eksploatacja na rozpatrywanym obszarze wpłynie tylko nieznacznie na klimat akustyczny tego rejonu.

Oddziaływanie na rośliny i zwierzęta na rozpatrywanym obszarze będzie polegało na czasowej zmianie składu gatunkowego zajmującego siedlisko. Grunty powierzchniowe stanowiące dotychczas tereny upraw rolnych i częściowo grunty zalesione, po czasowym wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego i leśnego i po zakończeniu rekultywacji mechanicznej zostaną ponownie przywrócone do użytkowania leśnego.

Teren planowanego przedsięwzięcia jest położony poza obszarami Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz poza obszarami objętymi prawną ochroną z tytułu ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880). Eksploatacja prowadzona z zakładaną intensywnością wydobycia nie będzie oddziaływać negatywnie na znacznie oddalone obszary chronione.

W granicach  projektowanej eksploatacji nie występują obiekty, urządzenia lub wyrobiska stanowiące zabytki kultury materialnej, a więc nie zachodzi potrzeba ich zabezpieczenia. W przypadku stwierdzenia podczas eksploatacji lub usuwania nadkładu występowania znalezisk archeologicznych albo paleontologicznych prace te zostaną wstrzymane, a o zdarzeniu zostanie powiadomiony Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

### Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi elementami środowiska

Samo przedsięwzięcie – zwiększenie skali eksploatacji kopaliny – nie będzie powodować wzajemnych interakcji pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska. Efekt końcowy - przekształcenie użytków rolnych w obszar zalesiony nie spowoduje zmian w lokalnym składzie gatunkowym ani nie wpłynie na zmianę mikroklimatu najbliższej okolicy

W ocenie autora opracowania, na podstawie dotychczas prowadzonej eksploatacji w podobnych warunkach do planowanego przedsięwzięcia, należy uznać planowaną eksploatację jako mało uciążliwą dla środowiska i nie wywierającą negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Skumulowane efekty eksploatacji złóż kruszyw nie będą występować, gdyż w rejonie Pieńki Strzyże nie ma prowadzonej obecnie eksploatacji odkrywkowej kopalin. Sąsiadujące z omawianym złożem od strony południowo zachodniej wyrobisko poeksploatacyjne złoża  PIEŃKI STRZYŻE II zostało wstępnie zrekultywowane, a pozostałe złoża PIEŃKI I PIEŃKI STRZYŻE nie są eksploatowane. Najbliższe wydobycie kruszyw jest prowadzone w rejonie Zbiroży ok. 600 m na północ.

W świetle opisanych wcześniej możliwości oddziaływania na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III należy stwierdzić, że przedsięwzięcie to nie będzie znacząco oddziaływać na poszczególne elementy środowiska w trakcie prowadzenia eksploatacji oraz na skutek emisji (pyłów do atmosfery i hałasu). W przypadku wykorzystania zasobów środowiska projektowana eksploatacja będzie znacząco oddziaływać w sposób bezpośredni i stały na powierzchnię ziemi i krajobraz oraz znacząco i krótkoterminowo na szatę roślinną. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na warunki wodne występujące w strefie przypowierzchniowej oraz na profil glebowy otaczających gruntów innych użytkowników.

14. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA RAPORTU

Do opracowania niniejszego raportu wykorzystano dane zawarte w następujących opracowaniach i dokumentacjach:

- Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE III w kat. C1 –  Oprac. T. Janicki, 2010 r.;

- Założenia projektu zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego PIEŃKI STRZYŻE III.

Oprac. T. Janicki, 2010 r.

- Zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego na obszarach eksploatacji złóż kopalin. SGGW-AR. Warszawa 1980.

Radzików, listopad 2011 r.

# Footnotes

Przez całkowite promieniowanie słoneczne rozumie się sumę promieniowania słonecznego padającego na poziomą powierzchnię podłoża ziemi, składającego się z promieniowania bezpośredniego (dochodzącego wprost od tarczy słonecznej) i promieniowania rozproszonego przez atmosferę.

Przez usłonecznienie rozumie się okres, podczas którego w danym miejscu na powierzchni Ziemi dochodziło bezpośrednie promieniowanie słoneczne.