RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

w zakresie zanieczyszczenia powietrza dla

PROJEKTOWANEJ KOPALNI KRUSZYWA NATURALNEGO

ze złoża „PIEŃKI STRZYŻE  III”

miejscowość: Pieńki Strzyże

gmina: Mszczonów

woj.: mazowieckie

Opracowanie:

mgr inż. Małgorzata Glegolska

Biegły Woj. Maz. nr 0185

Warszawa, listopad 2011 r.

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne	3

2. Lokalizacja obiektu i wybrane czynniki meteorologiczne	3

3. Obliczenia emisji substancji do powietrza	5

3.1. Maszyny robocze	5

3.2. Samochody ciężarowe	7

4. Zbiorcze zestawienie wielkości emisji	9

5. Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu	10

6. Aktualny stan jakości powietrza	10

7. Stopień zanieczyszczenia powietrza -  omówienie wyników  obliczeń rozprzestrzeniania	11

8. Podsumowanie i  wnioski	18

STRESZCZENIE	18

Załączniki:

Zał.1. Mapa sytuacyjna  z położeniem obiektu i lokalizacją emitorów w skali 1 : 2 000

Zał.2. Pismo WIOŚ dot. aktualnego stanu jakości powietrza

Zał.3. Wydruki obliczeń komputerowych wraz z interpretacją graficzną

### 1. Informacje ogólne

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wpływ planowanego przedsięwzięcia polegającego na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża „PIEŃKI STRZYŻE III” na stan otaczającego powietrza.

Podstawą opracowania są:

- Ustawa - Prawo ochrony środowiska  - tekst jednolity (Dz. U. 25 z 15.02.2008, poz.150) z późn. zm.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47 z 19.03.2008r, poz. 281)

- Aktualny stan jakości powietrza – otrzymany z WIOŚ w Warszawie – Delegatura w Płocku (pismo PL-MO.7016.1.73.2011.GP z dn.16.11.2011)

Zakresem opracowania objęto:

- określenie rodzaju i ilości substancji szkodliwych emitowanych  do atmosfery;

- obliczenia rozprzestrzeniania się substancji;

- porównanie obliczonych stężeń ze stężeniami dopuszczalnymi.

### 2. Lokalizacja obiektu i wybrane czynniki meteorologiczne

Lokalizacja obiektu

Analizowane przedsięwzięcie – eksploatacja piasku ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III – zlokalizowane będzie w granicach działek  38, 39/1 i 39/2 w miejscowości Pieńki Strzyże, gmina Mszczonów.

Szczegółowe omówienie lokalizacji przedsięwzięcia i jego otoczenie zostało przedstawione w głównej części raportu. W niniejszej części omówiono tylko najważniejsze elementy istotne z punktu widzenia obliczeń rozprzestrzeniania i wpływu na otaczające powietrze.

Najbliższe sąsiedztwo złoża stanowią: od zachodu – droga gruntowa, a dalej grunty rolne i tereny zalesione. Od południa i wschodu – znajdują się: wyrobisko poeksploatacyjne złoża „Pieńki Strzyże II”, nieeksploatowane złoże PIEŃKI, grunty rolne i obszar zalesiony. Od  północy z analizowanym terenem graniczą grunty orne uprawiane rolniczo oraz obszar leśny. Najbliższe zabudowania gospodarskie położone są w odległości 40 m na północ (budynek mieszkalny 2-kondygnacyjny) i  70 m na południe od obszaru projektowanej eksploatacji.

Od drogi gruntowej na zachodzie i lasu na północy granica eksploatacji będzie odsunięta na odległość 10 m. Od gruntów innych właścicieli na południu i wschodzie będą pozostawione pasy ochronne o szerokości 6 m.

Chociaż w promieniu 10 x hmax od obiektu i emitorów (10 x hmax = 10 x 0,5m = 5m) nie występuje ani nie jest projektowana zabudowa mieszkaniowa lub biurowa wyższa niż parterowa – w dalszej analizie rozprzestrzeniania uwzględniono najbliższą zabudowę mieszkaniową 2-kondygnacyjną (z=6m) zlokalizowaną na północ od obiektu.

Lokalizację obiektu wraz z położeniem miejsc emisji substancji do powietrza pokazano w załączniku nr 1 na mapie w skali 1: 2000.

W promieniu 50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m oraz  30 x xmm = 30 x 0,2m = 6m brak jest terenów ochrony uzdrowiskowej.

Wybrane czynniki meteorologiczne

W  analizie  rozprzestrzeniania  się  substancji w powietrzu istotne  znaczenie mają warunki meteorologiczne.

W  opracowaniu  uwzględniono  te elementy meteorologiczne, które bezpośrednio  wpływają  na  wielkość i sposób rozprzestrzeniania się  zanieczyszczeń  w  powietrzu  tj.  temperatura oraz rozkład prędkości wiatrów z poszczególnych kierunków przy danych stanach równowagi atmosferycznej.

Charakterystykę warunków meteorologicznych oparto na danych ze Stacji  Meteorologicznej   w Warszawie.

Wysokość anemometru wynosi 14 m.

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 280,8 K

Wpływ  warunków  topograficznych  zawarty  jest we współczynniku aerodynamicznej szorstkości terenu zo .

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu  zo wyznacza się w zasięgu:

50 x hmax = 50 x 0,5m = 25 m  według wzoru:

W zasięgu 25m od emitorów występuje obszar o następującym średnim współczynniku szorstkości zo:

zo = 1,0 m

### 3. Obliczenia emisji substancji do powietrza

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie źródłem zorganizowanej emisji substancji do powietrza, natomiast może być źródłem emisji niezorganizowanej pyłu oraz substancji pochodzących ze spalania paliwa w maszynach roboczych oraz samochodach ciężarowych.

Bardzo trudne jest określenie ewentualnych nieznacznych emisji pyłów pochodzących z samego wyrobiska, stanowiska nadkładu i samego załadunku. Żadne z dostępnych opracowań nie podaje precyzyjnych wskaźników emisji pyłu dla tego rodzaju źródeł emisji niezorganizowanej.

Uwzględniając jednak to, że eksploatacja będzie prowadzona częściowo poniżej poziomu terenu (niewielka całkowita emisja pyłu) oraz biorąc pod uwagę bardzo niską wysokość, z której odbywać się będzie ewentualna emisja - można stwierdzić, że wpływ tych pyłów na otaczające powietrze będzie nieznaczny i będzie się ograniczał jedynie do najbliższego sąsiedztwa składowisk nadkładu, tj. do terenu samego przedsięwzięcia.

W dalszej części opracowania przeanalizowano te źródła emisji niezorganizowanej, dla których możliwe jest określenie wielkości emisji substancji.

Analizowanymi procesami powodującymi emisje substancji do powietrza są:

- spalanie paliwa w poruszających się maszynach roboczych

- spalanie paliwa w samochodach ciężarowych poruszających się po drodze wewnętrznej i drodze dojazdowej do terenu przedsięwzięcia

### 3.1. Maszyny robocze

Po powierzchni wyrobiska będą poruszały się następujące maszyny robocze: koparka, spycharka, ładowarka.

Przyjęto, że jednocześnie na wyrobisku będą pracowały maszyny zużywające łącznie maksymalnie 20 litrów oleju napędowego na godzinę.

Maksymalne zużycie oleju napędowego dla pracujących jednocześnie maszyn wynosi:

20 l/h x 0,84 kg/l = 16,8 kg/h

Ilość dni pracy: 6 dni/tydzień, tzn. 312 dni/rok

Maksymalny czas pracy maszyn roboczych wyniesie 10 godzin dziennie, tzn.:

10 h/dzień  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń przyjęto emitor powierzchniowy (jest to obszar po którym poruszają się maszyny), który oznaczono symbolem P1.

Wysokość emitora wynosi h = 0,5m.

Wielkości emisji substancji do powietrza oszacowano w oparciu o opracowanie: "Zanieczyszczenie atmosfery, źródła oraz metodyka szacowania emisji zanieczyszczeń", Centrum Informatyki Energetyki, Zakład Energometrii. Wskaźniki emisji przyjęto jak dla środków transportu pozadrogowego, stosowanych w przemyśle:

tlenek węgla 				- 16 g/kg spalonego oleju napędowego,

tlenki azotu*				- 49 g/kg spalonego oleju napędowego,

węglowodory alifatyczne 		- 7,1 g/kg spalonego oleju napędowego,

pył zawieszony (PM10) 		- 5,7 g/kg spalonego oleju napędowego,

*Zgodnie z danymi literaturowymi przyjęto, że dwutlenek azotu stanowi 40% tlenków azotu (wskaźnik emisji - 19,6 g/kg spalonego oleju napędowego).

Wielkości emisji obliczono ze wzoru:

E = BON x Wemisji x 10-3

gdzie:

E - emisja substancji (kg/h)

BON - zużycie paliwa przez maszynę roboczą (kg/h)

Wemisji - wskaźnik emisji (g/kg)

Emisja roczna:

Ea = E x t x 10-3

gdzie:

Ea - emisja roczna (Mg/rok)

E - emisja substancji (kg/h)

t - czas pracy urządzenia w ciągu roku

Wyniki obliczeń emisji dla maszyn roboczych (emitor P1) zestawiono w poniższej tabeli:

| Rodzaj substancji | Wskaźnik emisji | Zużycie paliwa | Czas pracy w ciągu roku | EMISJA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g/kg | kg/h | h | kg/h | mg/s | Mg/rok |
|  | Wemisji | BON | t | E | Ea |
| Tlenek węgla | 16 | 16,8 | 3120 | 0,26880 | 74,667 | 0,8387 |
| Dwutlenek azotu | 19,6 |  |  | 0,32928 | 91,467 | 1,0273 |
| Węglowodory alifatyczne | 7,1 |  |  | 0,11928 | 33,133 | 0,3721 |
| Pył zawieszony PM10 | 5,7 |  |  | 0,09576 | 26,600 | 0,2988 |

### 3.2. Samochody ciężarowe

W transporcie surowca wykorzystywane będą samochody ciężarowe. Na terenie przedsięwzięcia samochody ciężarowe będą poruszały się drogą wewnętrzną.

W dalszej analizie uwzględniono drogę, po której poruszają się samochody ciężarowe znajdującą się na terenie przedsięwzięcia (drogę wewnętrzną), a także uwzględniono przejazd tych samochodów pobliską drogą wzdłuż terenu przedsięwzięcia.

W ciągu doby (pora dzienna) na teren przedsięwzięcia przyjeżdża i wyjeżdża około 30 samochodów ciężarowych. Maksymalna ilość przejeżdżających (wjeżdżających lub wyjeżdżających) samochodów ciężarowych wyniesie 8 samochodów ciężarowych na godzinę.

Maksymalny czas przejazdu samochodów ciężarowych wyniesie 10 godzin dziennie przez 312 dni w roku, tzn.:

10 h/dobę  x 312 dni/rok = 3120 h/rok

Do obliczeń emisji podczas przejazdu samochodów ciężarowych przyjęto emitor liniowy o długości 290 m. Emitor ten oznaczono symbolem L1.

Wysokość emitora liniowego wynosi h = 0,5 m.

Prędkość poruszania się samochodów ciężarowych przyjęto 15 km/h.

W celu określenia wielkości emisji substancji zastosowano moduł „Samochody” do Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć.

Program ten wykorzystuje wskaźniki prof. Zdzisława Chłopka z 2002r.

Emisja maksymalna godzinowa obliczona jest ze wzoru:

E = We x n x l  / 3600

gdzie:	E - emisja danej substancji w g/s

We - wskaźnik emisji zanieczyszczenia w g/km (dla 1 pojazdu)

n – ilość samochodów w sztukach/ godzinę

l - długość trasy pojazdu w km

3600 - odniesienie emisji do jednej sekundy

Jednostkowe wielkości emisji z pojazdów g/km (wskaźniki emisji)

| Grupa pojazdów | Prędk. km/h | CO | C6H6 | HC al. | HC ar. | NOx | Pył PM10 | SO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| samochody ciężarowe | 15 | 5,14130 | 0,07640 | 2,80907 | 0,84272 | 11,56896 | 0,94438 | 0,88440 |

Emitor liniowy L1:

Długość odcinka drogi:      		0,290 km

Natężenie ruchu:        		8 poj./h

Czas trwania okresu: 		3120 h/a

| Nazwa emitora | Nazwa | Emis.max. | Emis.max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zanieczyszczenia | kg/h | mg/s | Mg/rok |
| L1 Przejazd samochodów | tlenek węgla | 0,01193 | 3,313 | 0,0372 |
| ciężarowych po terenie i | benzen | 0,00018 | 0,049 | 0,0006 |
| do wyrobiska | węglowodory alifatyczne | 0,00652 | 1,810 | 0,0203 |
|  | węglowodory aromatyczne | 0,00196 | 0,543 | 0,0061 |
|  | dwutlenek azotu | 0,02684 | 7,456 | 0,0837 |
|  | pył ogółem | 0,00219 | 0,609 | 0,0068 |
|  | -w tym pył do 10 µm | 0,00219 | 0,609 | 0,0068 |
|  | dwutlenek siarki | 0,00205 | 0,570 | 0,0064 |

### 4. Zbiorcze zestawienie wielkości emisji

| Symbol | Wys. | Śred. | Prędk | Temp | Czas pracy | Nazwa | Emis. max. | Emisja roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa emitora | m | m | m/s | K | h/rok | zanieczyszczenia | mg/s | Mg/rok |
| P1 | 0,5 P | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 74,667 | 0,8387 |
| Poruszające |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 91,467 | 1,0273 |
| się maszyny |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 33,133 | 0,3721 |
| robocze |  |  |  |  |  | pył ogółem | 26,600 | 0,2988 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 26,600 | 0,2988 |
| L1 | 0,5 L | 0,05 | 0 | 293 | 3120 | tlenek węgla | 3,313 | 0,0372 |
| Przejazdy |  |  |  |  |  | benzen | 0,049 | 0,0006 |
| samochodów |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 1,810 | 0,0203 |
| ciężarowych |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,543 | 0,0061 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek azotu | 7,456 | 0,0837 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,609 | 0,0068 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,609 | 0,0068 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,570 | 0,0064 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy

Łączna emisja roczna i maksymalna – złoże PIEŃKI - STRZYŻE III

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna | Emisja maksymalna |
| --- | --- | --- |
|  | Mg | mg/s |
| benzen | 0,0006 | 0,049 |
| dwutlenek azotu | 1,1111 | 98,923 |
| dwutlenek siarki | 0,0064 | 0,570 |
| pył ogółem | 0,3056 | 27,209 |
| tlenek węgla | 0,8759 | 77,980 |
| węglowodory alifatyczne | 0,3925 | 34,943 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0061 | 0,543 |

### 5. Dopuszczalne poziomy oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu

Podstawą przyjęcia poziomów dopuszczalnych oraz wartości odniesienia jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 3 marca 2008r w sprawie poziomów niektórych  substancji w powietrzu (Dz.U. nr 47 z 2008r, poz. 281) i rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 2010r, poz. 87)

| Nazwa substancji | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny ((g/m3) uśrednione dla okresu |
| --- | --- |
|  | 1 godziny | roku kalendarzowego |
| dwutlenek azotu (ditlenek azotu) | 200 | 40 |
| dwutlenek siarki (ditlenek siarki) | 350 | 20 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 |
| tlenek węgla | 30000 | - |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 |
| benzen | 30 | 5 |

| Nazwa substancji | wartość odniesienia opadu substancji pyłowej |
| --- | --- |
|  | g/(m2 . rok) |
| pył ogółem | 200 |

### 6. Aktualny stan jakości powietrza

Aktualny stan jakości powietrza otrzymany z WIOŚ w Warszawie – Delegatura w Płocku (pismo PL-MO.7016.1.73.2011.GP z dn.16.11.2011) zamieszczono w załączniku 2 i zestawiono w tabeli:

| Nazwa substancji | Tło zanieczyszczenia (stężenie średnioroczne) |
| --- | --- |
|  | g/m3 |
| dwutlenek siarki | 6 |
| dwutlenek azotu | 16 |
| tlenek węgla | 400 |
| pył zawieszony PM10 | 30 |
| benzen | 1,2 |

Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10% wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| benzen | 30 | 5 | 1,2 |
| dwutlenek azotu | 200 | 40 | 16 |
| dwutlenek siarki | 350 | 20 | 6 |
| pył zawieszony PM10 | 280 | 40 | 30 |
| tlenek węgla | 30000 | - | 400 |
| węglowodory alifatyczne | 3000 | 1000 | 100 |
| węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 |

Tło opadu pyłu – 10% wartości odniesienia, tj. 20 g/m2/rok.

### 7. Stopień zanieczyszczenia powietrza -  omówienie wyników  obliczeń rozprzestrzeniania

Wszystkie obliczenia przeprowadzono zgodnie z metodyką podaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 26 stycznia 2010r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych  substancji w powietrzu (Dz. U. nr 16 z 3 lutego 2010r, poz. 87)

Jeżeli dla pojedynczego emitora lub dla zespołu emitorów spełnione są warunki:

a) Smm ( 0,1 D1

b) ( Smm ( 0,1 D1

c) kryterium opadu pyłu

- to na tym kończą się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli nie są spełnione warunki podane wyżej należy zastosować pełny zakres obliczeń, którego dokładny zakres podano w rozporządzeniu.

Należy obliczyć częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu,  jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek Smm ( D1

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274% czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2% czasu w roku dla pozostałych substancji.

Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem Pakietu programów komputerowych „Operat – 2000” dla Windows firmy Proeko Ryszard Samoć – wersja 4.18.3 z czerwca 2007r.

Dla wszystkich substancji wykonano obliczenia w zakresie pełnym – w siatce punktów obliczeniowych co 10m (na poziomie ziemi).  Dla wszystkich substancji wykonano także dodatkowe obliczenia sprawdzające dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej wyższej niż parterowa – w miejscu jej występowania na wysokościach zmieniających się co 1m od 1m do 6m (tzw. siatka dodatkowa).

Zamieszczone w załączniku 3 obliczenie kryterium opadu pyłu – wykazało, że należy obliczyć opad pyłu i dlatego wykonano także to obliczenie.

Obliczenia wraz ze zbiorczymi zestawieniami danych i wyników, graficzną interpretacją wyników oraz ich porównaniem z wartościami odniesienia zamieszczono w załączniku 3.

Ze względu na bardzo dużą ilość punktów siatki obliczeniowej (ponad 4300 punktów, prawie 200 stron wydruków na papierze w formie liczbowej) - w załączniku zestawiono tylko maksymalne wyniki obliczeń (stężenia maksymalne i średnioroczne, opad pyłu), a pełny zakres obliczeń dostępny jest w wersji elektronicznej.

Natomiast dla każdego z obliczeń w zał.3 przedstawiono wyniki w formie graficznej.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że dotrzymywane są wartości odniesienia wszystkich substancji w powietrzu – zarówno na powierzchni ziemi jak i dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Poniżej zestawiono maksymalne wyniki obliczeń dla obszarów.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,841 | 210 | 410 | 6 | 2 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0158 | 230 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 210 Y = 410 m i  wynosi 0,841 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 440 m , wynosi  0,0158 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,8 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,042 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0013 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m i  wynosi 0,042 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,0013 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 3,8 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 195,208 | 450 | 240 | 6 | 2 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 5,3608 | 370 | 340 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 450  Y = 240 m i wynosi 195,208 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 370 Y = 340 m , wynosi  5,3608 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 24 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku azotu w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 72,292 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,5456 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 355  Y = 390 m i wynosi 72,292 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  2,5456 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 24 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 9,736 | 210 | 410 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1835 | 230 | 440 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 210  Y = 410 m i wynosi 9,736 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 440 m , wynosi  0,1835 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,492 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0156 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 355  Y = 390 m i wynosi 0,492 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,0156 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 14 µg/m3 .

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 27,384 | 450 | 240 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,7451 | 370 | 340 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w punkcie o współrzędnych  X = 450 Y = 240 m i wynosi 27,384 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 370 Y = 340 m , wynosi  0,7451 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 10,186 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,3499 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych pyłu zawieszonego PM10 występuje w punkcie o współrzędnych  X = 355 Y = 390 m i wynosi 10,186 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,3499 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 10 µg/m3 .

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 155,795 | 450 | 240 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 4,2537 | 370 | 340 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 450 Y = 240  m i wynosi 155,795 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 57,646 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 2,0021 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390  m i wynosi 57,646 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 69,569 | 450 | 240 | 6 | 1 | WNW |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 1,9026 | 370 | 340 | 6 | 1 | W |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych  X = 450 Y = 240 m i wynosi 69,569 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 370 Y = 340 m , wynosi  1,9026 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 25,731 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,8977 | 355 | 390 | 1 | 6 | 2 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych  X = 355 Y = 390 m i wynosi 25,731 µg/m3 . Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,8977 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 9,277 | 210 | 410 | 6 | 2 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,1749 | 230 | 440 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie  o współrzędnych X = 210 Y = 410 m i wynosi 9,277 µg/m3 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 230 Y = 440 m , wynosi  0,1749 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatycznych w siatce dodatkowej

| Parametr | Wartość | X | Y | Z | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m | kier.w. | pręd.w. |  |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,468 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0149 | 355 | 390 | 1 | 6 | 1 | S |
| Częst. przekrocz. D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinowych węglowodorów aromatycznych występuje w punkcie  o współrzędnych X = 355 Y = 390 m i wynosi 0,468 µg/m3 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinowych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 355 Y = 390 m , wynosi  0,0149 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3

- Zestawienie maksymalnych wartości stężeń w sieci receptorów  i siatce dodatkowej

| Nazwa zanie-czyszczenia | Maksym. częstość przekroczeń D1, % | Maksymalne stężenie średnioroczne, µg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | X, m | Y, m | Z, m | Obliczona | Dopu szcz. | X, m | Y, m | Z, m | Obliczone | Dyspoz. |
| benzen | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 230 | 440 | 0 | 0,0158 | < 3,8 |
| dwutlenek azotu | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 370 | 340 | 0 | 5,3608 | < 24 |
| dwutlenek siarki | - | - | - | 0,00 | < 0,274 | 230 | 440 | 0 | 0,1835 | < 14 |
| pył zawieszony PM10 | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 370 | 340 | 0 | 0,7451 | < 10 |
| tlenek węgla | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 370 | 340 | 0 | 4,2537 |  |
| węglowodory alifatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 370 | 340 | 0 | 1,9026 | < 900 |
| węglowodory aromatyczne | - | - | - | 0,00 | < 0,2 | 230 | 440 | 0 | 0,1749 | < 38,7 |

- Maksymalny opad

|  | X | Y | Opad | Opad+tło |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [m] |  |  |
| Opad pyłu g/m2/rok | 220 | 420 | 8,63 | 28,63 |

Opad pyłu jest znacznie poniżej wartości dyspozycyjnej, tj. 180 g/m2/rok.

### 8. Podsumowanie i  wnioski

Niniejsza analiza pozwala stwierdzić, że projektowane przedsięwzięcie polegające na odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża PIEŃKI STRZYŻE III nie będzie powodowało ponadnormatywnego oddziaływania na powietrze.

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że we wszystkich punktach spełnione będą dopuszczalne wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji dla wszystkich emitowanych zanieczyszczeń.

### STRESZCZENIE

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wpływ projektowanej inwestycji na otaczające powietrze atmosferyczne.

Obliczono wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych z maszyn roboczych oraz  poruszających się samochodów ciężarowych.

Przy użyciu programu komputerowego OPERAT 2000 przedstawiono wielkości stężeń powodowanych przez te emisje i przestawiono te wielkości w postaci graficznej. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że spełnione będą normy obowiązujące w powietrzu – zarówno na powierzchni ziemi jak i na wysokości zabudowy mieszkaniowej.