Załącznik B

Raport oddziaływania projektowanej kopalni kruszywa naturalnego 
ze złoża „Pieńki Strzyże”

w zakresie oddziaływania akustycznego

miejscowość: Pieńki Strzyże

gmina: Mszczonów

- SPIS TREŚCI

1. Metodyka oceny........................................................................................

2. Wymagania akustyczne..............................................................................

3. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza budowy

4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji

4.1. Charakterystyka źródeł hałasu......................................................

4.1.1. Założenia eksploatacyjne............................

4.1.2. Źródła hałasu..............................................

4.1.3. Ruchome źródła hałasu...................................................

4.2. Analiza przewidywanych warunków akustycznych w środowisku.

4.2.1. Dane wejściowe do analizy...........................................

4.2.2. Ocena warunków akustycznych w środowisku.................

5. Wniosek końcowy..........................................................................................

II. ZAŁĄCZNIKI

Zał. H1. Obliczenia akustyczne dla pory dnia.

III. RYSUNKI

Rys. H1. Plan sytuacyjny terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”,
gm. Mszczonów, z rozmieszczeniem źródeł hałasu i wartościami równoważnego  poziomu dźwięku A L Aeq D  w punktach obserwacji.

Rys. H2. Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, gm. Mszczonów, z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A LA eq D 55 ÷ 60 dB.

Rys. H3. Histogram wartości równoważnego poziomu dźwięku A LA eq D 60 ÷ 55dB 
w punktach obserwacji.

1. Metodyka oceny

Raport o oddziaływaniu kopalni złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, 
gm. Mszczonów, na środowisko w zakresie emisji hałasu został opracowany na  podstawie:

(    ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25,

poz.150, z późn. zm.);

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178/ 04,  poz. 1841);

- instrukcji nr 308 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: "Metoda określania uciążliwości 
i zasięgu hałasów przemysłowych wraz z programem komputerowym" (1992);

- instrukcji ITB nr 311 “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych” ITB Warszawa 1991 r.;

- instrukcji nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: "Metoda określania emisji 
i imisji hałasu w środowisku oraz program komputerowy HPZ_95_ITB" (1996);

- planu sytuacyjnego terenu i otoczenia projektowanej inwestycji w skali 1:1000;

- założeń projektowych i eksploatacyjnych inwestora.

Obliczenia akustyczne (emisji hałasu do środowiska) przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

2. Wymagania akustyczne

Wymagania akustyczne, dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

Teren inwestycji znajduje się w m. Pieńki Strzyże, gm. Mszczonów, 
pow. żyrardowski.

Teren kopalni kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże” graniczy ze wszystkich stron z gruntami rolnymi i leśnymi.

Najbliższe tereny chronione, tj. pojedyncza zabudowa zagrodowa (chroniona wg punktu 3 b) tabeli 1 załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia - znajduje się:

- w odległości ok. 12 m na północny wschód od granicy działki 41;

- w odległości ok. 20 m na zachód od granicy działki nr 43/3.

Pozostałe tereny w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dz. U. Nr 120, poz. 826) nie podlegają ochronie akustycznej.

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów zabudowy zagrodowej, wynoszą:

- w porze dnia, tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,

- w porze nocy, tj. w godzinach 2200 ÷ 600 - 45 dB.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą:

- 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia, tj. w godzinach 600 ÷ 2200,

- 1najniekorzystniejszej godziny w ciągu nocy, tj. w godzinach 2200 ÷ 600.

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże” będzie pracowała tylko 
w porze dnia.

3. Oddziaływanie inwestycji na środowisko - faza budowy

Oceniana projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże” zlokalizowana będzie na terenie rolnym.

Roboty prowadzone będą tylko w porze dziennej. Może wystąpić okresowa niewielka uciążliwość (praca tylko spycharki) związana z formowaniem nasypu ziemnego 
z nadkładu gruntu rodzimego złoża.

4. Analiza oddziaływania inwestycji na środowisko - faza eksploatacji

Obliczenia akustyczne (emisji hałasu do środowiska) z terenu inwestycji w fazie eksploatacji przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 Windows.

Obliczenia emisji hałasu w fazie eksploatacji wykonano dla normowego czasu obserwacji w porze dnia, tj. 8 najniekorzystniejszych godzin.

4.1. Charakterystyka źródeł hałasu

4.1.1. Założenia eksploatacyjne

Wyposażenie projektowanej kopalni:

- 2 koparki (praca naprzemienna),

- spycharka,

- ładowarka,

- przesiewacz.

Wywóz kruszywa odbywać się będzie samochodami ciężarowymi – max 30 pojazdów/8 h, tylko w porze dnia.

Transport kruszywa ze złoża „Pieńki Strzyże” będzie prowadzony w kierunku północno -zachodnim do drogi lokalnej (gruntowej), a następnie na północ do drogi krajowej nr 50.

Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, gdy wszystkie źródła hałasu pracują w normowym czasie obserwacji, co w praktyce występuje sporadycznie.

Obliczenia akustyczne wykonano dla najbardziej niekorzystnego wariantu pracy, gdy wszystkie źródła hałasu pracują jednocześnie w normowym czasie obserwacji.

Ponadto obliczenia wykonano przy założeniu, że źródła hałasu pracują na poziomie „0”. 
W praktyce źródła hałasu będą pracowały poniżej powierzchni terenu, w wykopie nawet do kilku metrów (do 9-15 m), a ściany wyrobiska będą stanowiły dodatkowe ekranowanie.

4.1.2. Źródła hałasu

Główne źródła hałasu emitowanego do środowiska z terenu kopalni stanowić będą:

a) koparka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 93,0 dB,

b) spycharka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 92,0 dB,

c) ładowarka:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 94,0 dB,

d) przesiewacz:

- równoważny poziom mocy akustycznej:

LAWeqi = 92,0 dB,

Parametry akustyczne ww. źródeł hałasu przyjęto na podstawie pomiarów podobnych urządzeń, a podane zostały również w danych wejściowych do analizy – załącznik H1.

4.1.3. Ruchome źródła hałasu

Ruch pojazdów na terenie kopalni zamieniono na liniowe źródła hałasu, 
o uśrednionym położeniu w terenie.

Do obliczeń przyjęto:

- prędkość pojazdów na terenie kopalni - samochody ciężarowe - v = 15 km/h;

- wjazd i wyjazd 30 pojazdów ciężarowych /8 h, tylko w porze dnia.

Parametry akustyczne liniowych, ruchomych źródeł hałasu określono na podstawie instrukcji ITB nr 311 pt. “Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych”.

Obliczenia akustyczne ruchomych, liniowych źródeł hałasu przedstawiono 
w załączniku H1.

Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu (dla grupy pojazdów) obliczono wg wzoru:

LAW eqi = 10 log 1/T ( Σ ti x 10 0,1LAW  +  tp x 10 0,1LAWp )		[dB]

gdzie:

LAW eqi 	- równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu [dB],

ti		- czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW [min.],

T 		- normowy czas obserwacji:

- dla źródeł hałasu komunikacyjnego:

- dla dnia T = 960 min.,

- dla nocy T = 480 min.;

- dla źródeł hałasu technologicznego:

- dla dnia T = 480 min.,

- dla nocy T = 60 min.;

Tp		- łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu [min.],

LAWp		- poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu,

przyjmuje się LAWp = 0 dB.

4.2. Analiza oddziaływania dla pory dziennej

##### 4.2.1. Dane wejściowe do analizy

Dane wejściowe do analizy oraz wyniki obliczeń akustycznych podano w załączniku H1.

W tabeli poniżej przedstawiono specyfikację obiektów.

| Lp. | Nr el. | Symbol | Opis: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródła wszechkierunkowe |
| 1 | 1 | zw1 | ładowarka |
| 2 | 2 | zw2 | koparka |
| 3 | 3 | zw3 | spycharka |
| 4 | 4 | zw4 | przesiewacz |
|  | Źródła liniowe |
| 5 | 1 | L1 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 6 | 2 | L2 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 7 | 3 | L3 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 8 | 4 | L4 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 9 | 5 | L5 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 10 | 6 | L6 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
| 11 | 7 | L7 | wjazd i wyjazd max. 30 sam. cięż. na 8h |
|  | Ekrany |
| 12 | 1 | ek1 | budynek mieszkalny na posesji dz. nr ew. 40/2 |
| 13 | 2 | ek2 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew. 40/2 |
| 14 | 3 | ek3 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew.40/2 |
| 15 | 4 | ek4 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 16 | 5 | ek5 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 17 | 6 | ek6 | budynek gospodarczy na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 18 | 7 | ek7 | budynek mieszkalny na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 19 | 8 | ek8 | nasyp ziemny z odkładu gruntu rodzimego |
|  | Pasy zieleni |
| 20 | 1 | Ziel1 | zagajnik |
|  | Punkty obserwacji |
| 21 | 1 | Po1 | przy budynku mieszkalnym na posesji dz. nr ew. 43/2 |
| 22 | 2 | Po2 | przy budynku mieszkalnym na posesji dz. nr ew. 40/2 |

Obliczenia akustyczne emisji hałasu do środowiska przeprowadzono dla obszaru 
o wymiarach: 310,0 x 390,0 m, w siatce co 5m x 5m.

Rozmieszczenie źródeł hałasu pokazano na Rys.H1.

4.2.2. Ocena warunków akustycznych w środowisku

Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku, podczas eksploatacji kopalni kruszywa „Pieńki Strzyże”, stanowią:

Rys.H1. Plan sytuacyjny terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, gm. Mszczonów, z rozmieszczeniem źródeł hałasu i wartościami równoważnego

poziomu dźwięku A L Aeq D  w punktach obserwacji.

Rys.H2. Mapa akustyczna terenu i otoczenia złoża kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, gm. Mszczonów, z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A 
LA eq D 55 ÷ 60 dB.

Rys.H3. Histogram wartości równoważnego poziomu dźwięku A LA eq D 60 ÷ 55dB 
w punktach obserwacji.

Z analizy ww. rysunków oraz wyników obliczeń akustycznych, podanych 
w załączniku H1 wynika, że faza eksploatacji projektowanej kopalni kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, w porze dziennej nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska 
w zakresie emisji hałasu.

Izolinia dopuszczalnego, równoważnego poziomu dźwięku A L Aeq D 55 dB 
nie wykracza poza teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynku mieszkalnego przy północnowschodniej stronie złoża (działka nr ew.40/2) inwestor wykona nasyp ziemny odkładu rodzimego o min. wysokości 3,5 m i długości ok. 100m.

5. Wniosek końcowy

Projektowana kopalnia kruszywa naturalnego „Pieńki Strzyże”, gm. Mszczonów, 
nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu.

Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz.826).