# Karta informacyjna przedsięwzięcia

# zgodnie  z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawierająca w szczególności dane:

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Nazwa przedsięwzięcia:

Wniosek dotyczy przedsięwzięcia „Przebudowa  drogi powiatowej Puszcza Mariańska – Mszczonów (dr. nr 4719W)”, we wsiach Marków Towarzystwo i Lublinów gmina Mszczonów. Istniejąca droga do przebudowy ma długość 2032 mb. Przebudowywany odcinek drogi łączy się w pełnym ciągu drogowym z skrzyżowaniem z drogą woj. Nr 719 we wsi Puszcz Mariańska oraz w skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 4724W ul. Rawska w Mszczonowie i skrzyżowaniami z drogami gminnymi w/w wsiach w planowanej przebudowie. W zakres przebudowy wchodzi wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni  warstwą wyrównawczo – wzmacniającą z mieszanki mineralno-asfaltowej na pełnej szerokości 5,0÷5,50m w odcinkach (odcinek 893,00 mb o szer. 5,00m oraz odcinek 1139 mb o szr.5,50m).

/W punkcie tym należy wskazać na rodzaj przedsięwzięcia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397); jego podstawowe  parametry techniczne (wymiary, średnice, moc), a także lokalizację względem istniejącej zabudowy/.

- Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz  dotychczasowym sposobie  ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną.

Istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej, szer. pasa drogowego od 10,0÷15,00m. Odcinek 893,0m o szer.5,00m (nawierzchnia bitumiczna) i odcinek 1139m o szer. 5,50m (nawierzchnia bitumiczna). Łączna długość 2032mb.

Przebudowana droga będzie miała następujące parametry:

- szerokość jezdni 5,0÷5,50 m,

- szerokość poboczy 2 x 0,75 m,

Wykonanie warstwy wzmacniająco – wyrównawczej nie zmieni geometrii drogi w koronie drogi.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania

Przewidywana łączna powierzchnia zajmowanego terenu dla przebudowywanej drogi powiatowej wynosi ok. 3,93 ha (istniejący pas drogowy), w tym:

- gmina Mszczonów (obręb Marków Towarzystwo dz. nr 83)  – ok. 1,81 ha

- gmina Mszczonów (obręb Lublinów dz. nr 113/4)  – ok. 0,39 ha

- gmina Mszczonów (obręb Lublinów dz. nr 113/6)  – ok. 0,38 ha

- gmina Mszczonów (obręb Lublinów dz. nr 113/8)  – ok. 0,13 ha

- gmina Mszczonów (obręb Lublinów dz. nr 113/5)  – ok. 0,59 ha

- gmina Mszczonów (obręb Marków Towarzystwo dz. nr 348)  – ok. 0,13 ha

- gmina Mszczonów (obręb Lublinów dz. nr 113/9)  – ok. 0,44 ha

- gmina Mszczonów (obręb Lublinów dz. nr 88)  – ok. 0,04 ha

Powierzchnia przewidziana na inwestycje obejmuje:

- istniejące nawierzchnie do przebudowy na istniejącej nawierzchni bitumicznej ok.1,08 ha,

- pozostałe: pobocza,  ok. 0,30 ha.

Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach istniejących  pasów  drogowych drogi powiatowej nr 4719W.

Przedsięwzięcie nie koliduje z żadną zabudową mieszkaniową lub gospodarczą, droga przebiega w terenach rolniczych.

Pokrycie nieruchomości szatą roślinną

Planowana inwestycja będzie realizowana w ramach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej. W pasie drogowym znajdują się pojedyncze samosiejki zieleni przydrożnej (drzewa, krzewy, skupiska krzewów).

Zakres robót podstawowych nie koliduje z istniejącą zielenią. Jedynie w ramach konserwacji systemu odwodnienia przewiduje się usunięcie krzewów i samosiejek z istniejących pasów drogowych celem umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych (roboty w zakresie bieżącego utrzymania pasa drogowego).

W pojedynczych przypadkach, gdy korona drzew będzie kolidowała ze skrajnią istniejącej drogi, zajdzie potrzeba podcięcia gałęzi.

/W punkcie tym należy podać gabaryty planowanych obiektów budowlanych wraz ze wskazaniem, jaki procent powierzchni działki zostanie wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowy). Ponadto wskazane jest także porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem . Zalecane jest także wskazać, czy w ramach prowadzonych prac planuje się zniszczenie szaty roślinnej (np. wycinkę drzew)./

- Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności –charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).

Projektuje się wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej warstwą wyrównawczo – wzmacniającą z mieszanki mineralno-asfaltowej w ilości 150 kg/m2 na powierzchni 10851,50m2. Ponadto pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 o szer. 0,75m obustronnie.

Faza budowy

Na obecnym etapie zakłada się przebudowę istniejących nawierzchni bitumicznej z wykonaniem warstwy wzmacniająco – wyrównawczej z masy mineralno-asfaltowej. Przewiduje się:

- Wykonanie warstwy wzmacniająco - wyrównawczej,

- Budowę poboczy,

Sprzęt do wykonania robót będzie typowy dla realizacji inwestycji drogowych:

- ciężarówki,

- koparki,

- ładowarki,

- równiarki,

- walce,

- układarki,

- torkretnice

- sprężarki

- inny lekki sprzęt budowlany.

Szczegóły dotyczące technologii zostaną określone na etapie Projektu wykonawczego oraz zostaną dostosowane do specyfiki prac, zasobów wykonawcy i okresów realizacji.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy będzie należała do obowiązków wykonawcy robót. Ze względu na niewielki zakres robót nie przewiduje się potrzeby organizacji rozbudowanego zaplecza budowy.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji przewiduje się sprzęt do następujących robót (w zależności od potrzeb i stanu nawierzchni):

- utrzymanie bieżące (solarki, pługi, szczotki samobieżne, kosiarki, sprzęt do bieżących napraw)

- remonty cząstkowe (co 5 – 10 lat) – sprzęt budowlany dostosowany do zakresu remontu

- remont kapitalny – odnowa nawierzchni: sprzęt typowy dla realizacji inwestycji drogowych

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

Przyjęte rozwiązanie techniczne są typowym rozwiązaniem stosowanym  do przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznej.

Zaproponowane rozwiązanie nie będzie miało żadnych negatywnych skutków dla środowiska, a wręcz przeciwnie, poprawią  stan zdrowotności zieleni istniejącej, wpłyną na  mniejsze zużycie paliwa poprzez wyrównanie nawierzchni drogi, zmniejszą poziom hałasu z uwagi na poprowadzenie go po nawierzchni bitumicznej i poprawią bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu poprzez sprowadzenie go na utwardzone kruszywem pobocza.

Przyjmowanie różnych wariantów technologicznych nie będzie wpływało na zmianę zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przyjęte rozwiązania projektowe, prowadzone w układzie liniowym, metodą dziennych działek roboczych nie przewidują rozwiązań wariantowych realizacji przebudowy drogi powiatowej , a wynika to z faktu , że planowana inwestycja dotyczy przebudowy istniejącej drogi. Przebieg dróg ustalony jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Mszczonów. Droga powiatowa oprócz funkcji transportowej pełni funkcje drogi obsługującej przyległe tereny rolnicze , znajduje się w terenie już przekształconym, tak, że każdy inny wariant przebiegu tej drogi stworzyłby większe problemy przyrodnicze, ekonomiczne i wymagałby wykupu znacznych powierzchni z gruntów własności prywatnej, co stawia pod znakiem zapytania jakąkolwiek inwestycję.

Wariant „zero"

Rozpatrując sytuację polegającą na zaniechaniu inwestycji należy odpowiedzieć na pytanie, czy jej zaniechanie nie spowoduje dalszej degradacji środowiska. Już w tej chwili droga powiatowa wykazuje znaczny stopień zdewastowania, nawierzchnia zniszczona wykazuje zagłębienia i wykruszenia w warstwach bitumicznych. Odcinek drogi na długości 2023m w obecnym stanie o szer. 5,00÷5,50m charakteryzuje się wybojami w poboczu oraz licznymi ubytkami w nawierzchni oraz liczne deformacje poprzeczne i podłużne. Krawędzie jezdni bitumicznej posiadają wykruszenia. Krawędzie drogi i przyległe do nich pobocza ziemne w czasie opadów deszczu pełne są zagłębień wypełnionych wodami opadowymi, stwarzają istotne zagrożenie dla ruchu. Stan drogi powiatowej powoduje zarówno pogorszenie w zakresie zwiększonego zużycia paliwa , a co za tym idzie większego zanieczyszczenia powietrza oraz pogorszenia klimatu akustycznego. Istnieje także duże prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków , co przyczyniło by się do wystąpienia zagrożeń środowiska.

Należy wyciągnąć jednoznaczny wniosek , że w wyniku planowanej przebudowy , warunki środowiska na obszarach bezpośrednio przyległych do projektowanej inwestycji ulegną znaczącej poprawie, zarówno co do jakości klimatu akustycznego jak i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz zanieczyszczenia wód powierzchniowych i innych elementów środowiska.

/Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach konieczne jest przeprowadzenie analizy wariantów planowanego przedsięwzięcia. Najczęściej porównuje się ekologiczne skutki inwestycji z sytuacja, która miałaby miejsce, jeśliby jej nie zaplanowano (tzw. Wariant zerowy). Wariantowanie może też dotyczyć rodzajów technologii, rozwiązań technicznych, itp., przy czym musi być jasne, które z tych rozwiązań są przedmiotem wniosku. 
W przypadkach inwestycji liniowych wariantuje się także lokalizację  - przedstawiając np. wariant najkorzystniejszy przyrodniczo, społeczny czy inwestorski.

- Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Przewidywana ilość wykorzystanej wody , surowców, materiałów, paliw i energii obejmuje proces jedynie proces budowy drogi. W ramach zadania nie przewiduje się budowy oświetlenia ulicznego.

Faza realizacji

Materiały wykorzystywane w toku budowy to: woda, piasek, kruszywo łamane, mieszanki mineralno-asfaltowe,  paliwa do napędu pojazdów samojezdnych.

Stosowane materiały kamienne (grysy, żwiry, piasek itp.) pochodzić będą ze źródeł kopalnianych spoza terenu budowy. Asfalt pochodzić będzie z zakładów petrochemicznych.  Woda niezbędna do wykonania robót drogowych dowożona będzie beczkowozami przystosowanymi do realizacji robót drogowych lub za zgodą zarządcy pobierana z sieci wodociągowej rozdzielczej. Materiały niezbędne do realizowania inwestycji dowożone będą transportem samochodowym odpowiednio dostosowanym do przewożonych materiałów i wykorzystywanych tras transportu. Na obecnym etapie, przed ostatecznym opracowaniem projektu wykonawczego, nie są znane przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii w okresie realizacji inwestycji. Ilości wykorzystanych surowców do przebudowy drogi będą wynikały z przedmiaru robót. Ponadto ilości te zależne będą również pośrednio od przyszłego Wykonawcy robót wyłonionego w trybie przetargowym (m.in. od sprzętu technicznego jakiego będzie używał, przyjętych technologii i organizacji robót).

Wszystkie użyte do przebudowy surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia.

Wszystkie użyte do budowy surowce będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odzysk materiałów i surowców w trakcie gospodarki materiałowej, w tym gospodarki odpadami. Materiały szkodliwe dla środowiska w sposób trwały nie będą dopuszczone do użycia.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji będzie występowało zapotrzebowanie na środki do utrzymania zimowego drogi (zależne od warunków atmosferycznych i rodzaju stosowanych środków). Średnio ilość ta wynosi około 1,5 kg/m2 utrzymywanej powierzchni drogi. Ponadto wystąpi konieczność bieżącego utrzymania terenów zieleni (w tym okresowe podlewanie i nawożenie, zużycie materiałów pędnych dla sprzętu mechanicznego – zgodnie ze standardami utrzymania dróg publicznych). Zużycie tych materiałów będzie zależne od sposobów i zasad eksploatacji drogi i będzie takie samo jak dla pozostałej części dróg eksploatowanych przez tego samego zarządcę.

Na potrzeby remontów cząstkowych, okresowych i kapitalnego zajdzie potrzeba zużycia asortymentu materiałów podobnych jak dla etapu budowy. Ich ilości i szczegółowy zakres będzie zależał od zakresu niezbędnych remontów i ich technologii określonych w projektach wykonawczych. Nie jest przewidywane w tym etapie oświetlenie drogi.

/Informacje tu zawarte będą wynikać zarówno z przyjętej technologii i zaprojektowanej zdolności produkcyjnej, jak również z uzgodnień zawartych pomiędzy wnioskodawcą a zakładem energetycznym, wodociągami, itp. Wskazane jest, aby szczegółowość tych danych była na poziomie projektu budowlanego lub przynajmniej jego założeń./

Szacunkowe zapotrzebowanie na energię wynosi:

- elektryczną.........................................kW/MW,

- cieplną................................................kW/MW,

- gazową...............................................m3/h

Droga w fazie jej utrzymania nie generuje potrzeb w zakresie powyższych energii.

- Rozwiązania chroniące środowisko.

Projektowana inwestycja jako główny cel stawia poprawę nawierzchni jezdni co spowoduje zmniejszenia zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych, powietrza atmosferycznego, hałasu ).

Minimalizacja oddziaływań przedsięwzięcia w fazie budowy

Organizacja robót budowlanych i lokalizacja zaplecza budowy

Uciążliwości i niekorzystne oddziaływania inwestycji w fazie budowy mogą być ograniczone i  mają charakter tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robót. Roboty budowlane, aby spełniać wymagania związane z ochroną środowiska, powinny być poprzedzone szczegółowym planem i harmonogramem robót uwzględniającym zabezpieczenia, w którym zapewni się odpowiednią organizację placu budowy, stały nadzór nad wykonawcami robót i ich pracownikami.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych należy zlokalizować na terenie przekształconym antropogenicznie, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiorników i cieków wodnych. Zaplecze budowy oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcanie jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren przywrócić do poprzedniego stanu.

Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy będzie należała do obowiązków wykonawcy robót. Ze względu na niewielki zakres robót nie przewiduje się potrzeby organizacji rozbudowanego zaplecza budowy. Możliwą lokalizacją zaplecza budowy są miejsca przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy pod tereny usługowe, które nie kolidują z obszarami cennymi przyrodniczo.

Sprzęt i środki transportowe powinny być dobierane na budowę z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko (zużycie paliwa, jego rodzaj, ilość wydzielanych spalin, hałas, drgania jak również stan techniczny). Konieczna jest prawidłowa eksploatacja i właściwa konserwacja sprzętu. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi.

W trakcie przebudowy drogi, tereny w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia są narażone na okresowe zakłócenia akustyczne spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami transportującymi materiały budowlane i surowce. Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ogólnie można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna placu budowy może dochodzić do 70 m. W związku z powyższym zaleca się na etapie prowadzenia prac budowlanych:

- zaplanować wszelkie operacje z użyciem ciężkiego sprzętu,

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym,

- czas budowy ograniczyć do pory dziennej,

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw.

Prace budowlane powinny być prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, które po zakończeniu pracy lub w przypadku awarii należy odprowadzić na miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemożliwiającej przedostawanie się zanieczyszczeń ropopochodnych do środowiska gruntowo – wodnego.

Należy indywidualnie zabezpieczyć istniejące zadrzewienia nie przeznaczone do usunięcia znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi podczas budowy.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) w trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych należy stosować takie surowce, materiały, techniki i technologie, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają na ograniczenie ich ilości, negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi.

Czasowe gromadzenie odpadów należy prowadzić zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak aby minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko.

Minimalizacja w zakresie środowiska przyrodniczego podczas realizacji inwestycji polegać będzie przede wszystkim na minimalizacji czasookresu trwania budowy.

Zabezpieczenia placu budowy przed możliwością wtargnięcia drobnej fauny

W celu ograniczenia możliwości wtargnięcia fauny na teren placu budowy, pas robót na szlakach migracji zwierząt należy zawęzić do niezbędnego minimum. W miejscach bytowania płazów (np. terenach podmokłych, zbiornikach i ciekach wodnych) prace budowlane należy prowadzić z niezwykła starannością, tak aby nie doprowadzić do powstawania zastoisk wodnych. Dodatkowo należy w tych miejscach zastosować tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemożliwiające płazom przedostanie się na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu siatką (częściowo zagłębiona w ziemi o wysokości około 40 cm i wielkości oczka nie większej niż 0,5 cm x 0,5 cm).

Zasady postępowania ze zdjętą na skutek robót budowlanych wierzchnią warstwą gleby

Zgodnie z Art. 2.3) Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. nadmiarową, niezanieczyszczoną glebę uzyskaną ze zdjęcia humusu z terenu prowadzenia robót budowlanych, która zostaje wywożona poza teren inwestycji, należy traktować jako odpad, natomiast odpadem nie będzie ten sam materiał wykorzystany do celów budowlanych na terenie na którym został wydobyty. Nadmiar gleby należy w miarę możliwości wykorzystać we własnym zakresie (np. do humusowania skarp nasypów, wykopów, rowów oraz wyrównania terenu) lub przekazać jako odpad odpowiednim odbiorcom. Zdjętą glebę można zagospodarowywać tylko wtedy, gdy nie jest zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi. Zdjęty humus przeznaczony do późniejszego wykorzystania należy składować w regularnych pryzmach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,5 m. Powierzchnię pryzm przez okres składowania należy chronić przed zachwaszczeniem i nasłonecznieniem np. przez przykrycie matami słomianymi. Miejsca składowania humusu powinny być przez wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

Wpływu na zachowanie migracji zwierząt na etapie budowy

Na analizowanym terenie (planowany przebieg drogi powiatowej) nie zidentyfikowano szlaków migracji zwierząt wskazanych w dokumentach formalnych. Należy się jednak spodziewać, że na otwartych przestrzeniach pól mogą zdarzyć się wędrówki zwierząt.

Na etapie budowy będą miejscowe i krótkotrwałe zakłócenia w trasach ewentualnych wędrówek zwierząt, które nie powinny mieć wpływu na zmianę przyzwyczajeń zwierząt.

Minimalizacja oddziaływań przedsięwzięcia w fazie eksploatacji

Klimat akustyczny

Wymagania odnośnie hałasu wynikające z aktualnych przepisów prawnych

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku (równoważnych, oznaczanych LAeq) w środowisku, zarówno dla pory dnia jak i pory nocy sprecyzowane są w tabelach – załączniku do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112). Poziomy te odnoszą się wyłącznie do terenów wymagających ochrony przed hałasem. W raportach oddziaływania na środowisko, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska bierze się pod uwagę dopuszczalne poziomy dźwięku w odniesieniu do jednej doby, pokazuje to tabela poniżej. Tabela. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby.

| Lp. | Rodzaj terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |
| --- | --- | --- |
|  |  | drogi lub linie kolejowe | pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Strefa ochronna „A” uzdrowiska Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży Tereny domów opieki społecznej Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego Tereny zabudowy zagrodowej Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe Tereny mieszkaniowo - usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 45 |

W niniejszym Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia przyjęto dla rozpatrywanego obszaru następujący zestaw poziomów dopuszczalnych:

- LAeq D = 61 dB / 65 dB (w zależności od rodzaju terenu),

- LAeq N = 56 dB.

Wnioski

Poziom hałasu nie będzie większy niż w wariancie bezinwestycyjnym. Po wykonaniu przebudowy nawierzchni nastąpi poprawa klimatu akustycznego otoczenia (lepsza równość i stan nawierzchni). Droga ma charakter lokalny natężenie ruchu na drodze zasadniczo nie zmieni się.

Środowisko gruntowo-wodne

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w środowisku gruntowo-wodnym. Nie przewiduje się realizację nowych urządzeń wodnych, zmiany lub rozbudowy istniejącego sytemu odwodnienia. Nie zmienia się również powierzchnia zlewni – brak dodatkowych powierzchni nawierzchni drogowych. Przewiduje się utrzymanie istniejącego systemu odwodnienia, wykonanie (wykoszenie i oczyszczenie istniejących  rowów, oczyszczenie przepustów w ramach bieżącego utrzymania sieci drogowej).

Powietrze atmosferyczne

Eksploatacja drogi nie stworzy zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego. Zakładany obszar ponadnormatywnego zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie projektowanej drogi mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Drgania od ruchu pojazdów

Przebudowa  (wzmocnienie) nawierzchni drogi zgodnie z obowiązującymi standardami o konstrukcji dostosowanej do prognozowanego obciążenia ruchem drogowym nie spowoduje negatywnego wpływu drgań na otaczający terenu.

Na etapie eksploatacji, w celu maksymalnego ograniczenia drgań wywoływanych przez pojazdy poruszające się po drodze, w pierwszej kolejności należy zadbać o utrzymanie jej nawierzchni w dobrym stanie przez cały czas eksploatacji. Utrzymanie właściwej równości nawierzchni to najważniejszy środek minimalizujący generowanie drgań drogowych, który w pełni zapewnia odpowiednią minimalizację przenoszenia drgań drogowych.

Analiza wpływu realizacji projektowanej inwestycji na zachowanie migracji zwierząt, w związku ze wzrostem zagęszczenia w rejonie inwestycji sieci infrastruktury drogowej oraz istniejącymi i projektowanymi w celu zachowania migracji przejściami dla zwierząt

Na analizowanym terenie (istniejący przebieg drogi powiatowej) nie zidentyfikowano szlaków migracji zwierząt wskazanych w dokumentach formalnych. Należy się jednak spodziewać, że na otwartych przestrzeniach pól mogą zdarzyć się wędrówki zwierząt.

Droga jest prowadzona w poziomie istniejącego terenu. Nie przewiduje się stosowania dodatkowych ciągów ogrodzeń, wygrodzeń i barier, które mogłyby zakłócić dotychczasowe wędrówki zwierząt. Nie zmieni się też zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego, które mogłoby wpływać na zakłócenia migracji zwierząt.

Prognozowany wzrost ruchu drogowego nie będzie  wpływać na znaczne ograniczenie możliwości migracji przez istniejącą drogę.

Prowadzona analiza potencjalnych zagrożeń dla środowiska wynikających z planowanej przebudowy drogi powiatowej  4719W   na odcinku o dł. 2032 mb , istniejących sposobów minimalizacji ich występowania oraz ich skutków, pozwoliła na wyciągnięcie następujących wniosków:

Przedmiotowa przebudowa drogi powiatowej:

- nie zmienia stosunków międzyludzkich, nie wprowadza konieczności podziału siedlisk, połączeń komunikacyjnych,

- nie spowoduje potrzeby przebudowy objazdów, dodatkowych zabezpieczeń itp.,

- nie spowoduje zmian w zakresie migracji zwierząt dzikich i domowych,

- nie spowoduje dodatkowej wycinki drzew i krzewów, wyeliminowane będą tylko drzewa i krzewy porastające rowy i pobocza drogi ograniczające widoczność i tworzące zagrożenia dla poruszania się pieszych i pojazdów,

- nie spowoduje zmian stosunków wodnych,

- nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu istniejącego,

- nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych,

- planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożenia środowiska przyrodniczo-kraj obrazowego, kulturowego i nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi,

- projektowane przedsięwzięcie z uwagi na fakt realizacji w terenie przekształcanym nie jest źródłem konfliktów społecznych.

/Z punktu widzenia wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informacje zawarte w tym punkcie będą miały kluczowe znaczenie. Należy tu wskazać działania, rozwiązania techniczne czy technologiczne, których zastosowanie ma zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza granicami terenu, do którego posiada tytuł prawny inwestor lub nie spowoduje uciążliwości tam, gdzie tych standardów nie ustalono(np. w przypadku odorów). Rozwiązania te muszą być spójne z założeniami projektu budowlanego. Oznacza to, że rozwiązania takie, jak osłony przeciwhałasowe, wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania, odazotowania spalin, separatory, osadniki, hermetyzacja obiektu itp. zostaną tu wymienione, jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, które zostaną zastosowane (wskazane później w projekcie budowlanym), mogą powodować ponadnormatywne oddziaływanie na środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza, zanieczyszczeń wód czy pól elektromagnetycznych)./

- Rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

W stosunku do stanu istniejącego nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji negatywnie oddziaływujących na środowisko, w wyniku przebudowy nastąpi poprawa zmniejszenia emisji spalin spowodowanej skróceniem przejazdu

7.1. Ochrona środowiska wodnego i zanieczyszczeń gleby

1.   Obliczenie   ilości   wód   opadowych   dopływających   do   istniejącego rowu przydrożnego.

a.	Opis stanu istniejącego

Odcinek drogi  powiatowej objęty opracowaniem przewidziano do odwodnienia powierzchniowo do istniejących rowów przydrożnych. Na całym odcinku projektowanej przebudowy drogi istniejący rów przydrożny przejmie wody opadowe z całej jezdni, poboczy i istniejących zjazdów indywidualnych.

b.	Opis rozwiązań projektowych

Z terenu przebudowy drogi powiatowej  do istniejącego rowu przydrożnego trafiają wody opadowe z następujących nawierzchni utwardzonych:

- powierzchnia nawierzchni jezdni	- 	10851 m2,

- powierzchnia umocnionego pobocza	- 	  3048 m2,

Razem powierzchnia utwardzona	-	7810,0 m

Ilość odprowadzanych wód

- spływ z powierzchni jezdni bitumicznej	Fi = 10851 m2= 1,08ha

- spływ z powierzchni poboczy umocnionych	F2 = 3048 m2	= 0,3 ha.

Spływ z powierzchni drogowej - drogi powiatowej nr 4717 W (Qdl)

Obliczenie odpływu wód deszczowych Qd, na podstawie którego wymiarowano rów przydrożny przy założeniu natężenia deszczu miarodajnego q = 131 l/s x ha przy współczynniku spływu:

<p i = 0,9 dla nawierzchni bitumicznej,

92 = 0,25 dla poboczy umocnionych,

Qs = Fi x 0,9 + F2 x 0,25  = ( 1,08 x 0,9 + 0,3 x 0,25 ) x 131 = 136,9 l/s

Qraax = 136,9 x 15 x 60 = 123,2 m3/h

Jednocześnie trawiasty rów przydrożny jest najlepszym utylizatorem zanieczyszczeń piaskowych i ropopochodnych.

Odprowadzenie wód opadowych z odcinka drogi powiatowej, do przewidzianego do oczyszczenia  rowu przydrożnego  nie będzie miało negatywnego wpływu na nieruchomości usytuowane w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. Zamierzone korzystanie z wód nie wpłynie ujemnie na wody powierzchniowe i podziemne. Całość wód opadowych zostanie zagospodarowana w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej .

2.   Jakość odprowadzanych wód

Wody opadowe i roztopowe spływają w sposób niezorganizowany do trawiastych rowów przydrożnych , dlatego nie ma możliwości określenia ich jakości.

Na odcinku drogi powiatowej nr 4719W objętej  przebudową ilość pojazdów w ciągu doby w obu kierunkach SDR wynosi 1200 poj./dobę i dla tej ilości pojazdów ilość zawiesiny ogólnej drogi o czterech  pasach ruchu wynosi Szo = 9 mg/dm3.

Uwzględniając współczynnik poprawkowy 3,2/n dla drogi powiatowej o dwóch pasach ruchu n=2 ilość zawiesiny wyniesie:

Szo= 3,2/2*9= 14,4 mg/dm3

Ilość węglowodorów ropopochodnych:

SE = 14,4 x 0.08= 1,15 mg/l

Wg. Rozporządzenia M.Ś. (Dz. U. nr 137 z 2006r. poz. 984 art. 19 ust. 1 pkt.2) dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w dopływie do odbiornika wynoszą:

Zawiesina ogólna 100 mg/l

Węglowodorów ropopochodnych 15mg/l

Nie występuje tu żadne przekroczenie dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń, nie ma potrzeby stosowania urządzeń podczyszczających wody opadowe .

7.2 Ilość i sposób odprowadzenia ścieków bytowych - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

7.3 Ilość i sposób odprowadzenia ścieków przemysłowych - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

a. Ocena możliwości migracji zanieczyszczeń

W podłożu zalegają piaski z  domieszką żwirów oraz przewarstwieniami z glin zwałowych. Są to warstwy odcinające zanieczyszczenia i nie wymagają dodatkowych warstw odcinających od pierwszego poziomu wód gruntowych

b. Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

W trakcie wykonywania prac budowlanych będą powstawać odpady zaliczone do 17 grupy -odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych, infrastruktury drogowej z włączeniem glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych

W czasie realizacji inwestycji powstaną następujące odpady / kod podano zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 27 września 2007 , w sprawie ustalenia katalogu odpadów/:

| Rodzaj odpadu | Kod odpadu | Źródło powstania | Ilość ( Mg) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpad asfaltowy | 17 03 02 | Odpad asfaltowy z nadwyżek mas bitumicznych po wbudowaniu | 5,0 | Odpad deponowany w wytwórni mas bitumicznych j ako materiał do wtórnego przerobu. |
| Odpad z przebudowy drogi | 17 05 03 | Gleba i ziemia z podbudowa drogi | 0 | Do deponowania na składowisku |

Wyżej wymienione odpady nie są zaliczane do odpadów niebezpiecznych i nie stanowią istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego . Powinny być one jednak właściwie gromadzone i usuwane przez uprawnione firmy .

Powstał odpady związane z funkcjonowaniem zaplecza budowy w postaci:

- zużytych przepracowanych olei, akumulatorów, szmat i czyściw,

- zużytych części maszyn i urządzeń,

- odpady opakowań,

- odpady bytowe, komunalne

Winne być zbierane do odpowiednich pojemników i dostarczane do właściwych punktów ich utylizowania.

Na etapie budowy nie przewiduje się robót rozbiórkowych  jak również robót ziemnych.

- Planowana przebudowa z uwagi na jej kompleksowy charakter wprowadzi nie tylko ład komunikacyjny i urbanistyczny, ale także wpłynie pozytywnie na wszystkie elementy ochrony środowiska.

- Uporządkowanie dojazdów do pól niesie za sobą większe bezpieczeństwo zarówno ruchu pieszego jak i kołowego.

- Proponowane rozwiązania projektowe spowodują ograniczenie ilości wydalanych spalin, ograniczą hałas generowany przez ruch pojazdów a wzrastający podczas hamowania i ruszania pojazdów mechanicznych. Przebudowa drogi powiatowej wyeliminuje powstawanie zatorów , blokad i zwolnień przepływu potoku pojazdów przez co opory ruchu zostają zminimalizowane.

Postępowanie i zasady gospodarowania odpadami, w tym obowiązki wytwarzającego i posiadacza odpadów określone zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21). Zgodnie z ustawą wytwarzający odpady zobowiązany jest do podjęcia odpowiednich działań w celu zapobiegania powstawania odpadów, minimalizacji ich ilości oraz w dalszej kolejności do odzysku i właściwego unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów. Do ustawy o odpadach obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz,U, 2014, poz.1923). Opis gospodarki odpadami dotyczy wyłącznie tych odpadów, które powstają w znaczących ilościach bezpośrednio podczas budowy i eksploatacji omawianej inwestycji na jej terenie. Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca winien uporządkować teren baz zaplecza i przekazać Inwestorowi teren zaplecza beż odpadów.

Faza realizacji

W chwili obecnej nie można dokładnie ilościowo określić dla okresu budowy zużycia wody, materiałów i energochłonności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów i ścieków, emitowanych zanieczyszczeń, wibracji oraz zasięgu uciążliwego hałasu (zależeć to będzie od rozwiązań przyjętych w projekcie organizacji robót).

Zabezpieczenie przed pyleniem, emisją szkodliwych substancji i hałasem jest podstawą działań organizacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia i nadzoru nad nim. Również jakość wykonywanych robót ma istotny wpływ na zanieczyszczenie środowiska. Sprzęt i środki transportowe powinny być dobierane na budowę z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Istotne jest więc zużycie paliwa, jego rodzaj, ilość wydzielanych spalin, hałas drgania jak również stan techniczny maszyn i pojazdów. Konieczna jest prawidłowa eksploatacja i właściwa konserwacja sprzętu. Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążone i przeładowane oraz powinny spełniać wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić okresowe pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego. Uciążliwości te będą związane z prowadzeniem robót drogowych z użyciem ciężkiego sprzętu budowlano-drogowego oraz wykonywaniem prac ziemnych i asfaltowaniem jezdni. Podczas wykonywania nawierzchni warstw drogowych dochodzi do wydzielania gazów z podgrzanych asfaltów drogowych. Ilości wydzielanych gazów wzrastają w miarę wzrostu temperatury bitumów. Gazy te mogą być szkodliwe dla zdrowia  przy dużych koncentracjach, zawierają bowiem benzo(a)piren, benzen i fenol. O ile wydzielaniu się szkodliwych gazów z mieszanek mineralno-bitumicznych trudno zapobiec podczas ich układania, to możliwe jest znaczne ograniczenie tej emisji w trakcie transportu mieszanki poprzez zastosowanie opończy szczelnie zakrywających skrzynię ładunkową samochodu przewożącego mieszankę. Emisje z użytkowanych maszyn będą na poziomie emisji z samochodów ciężarowych. Podczas pracy maszyn drogowych może wystąpić zwiększona emisja wtórna pyłów. Jest to emisja niezorganizowana i incydentalna. W trakcie budowy drogi w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia wystąpi również okresowa emisja hałasu do otoczenia spowodowana pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami transportującymi materiały budowlane i surowce. Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość akustyczna zależna jest od odległości od placu budowy oraz od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Ogólnie można stwierdzić, że uciążliwość akustyczna placu budowy może dochodzić do 70m. W tabeli poniżej przedstawiono poziom emisji hałasu przy pracy wybranych maszyn budowlanych.

Poziom hałasu emitowanego przez wybrane maszyny budowlane.

| Rodzaj urządzenia (źródła hałasu) | Poziom mocy akustycznej A (dB) |
| --- | --- |
| Samochody ciężarowe | 88 |
| Maszyny budowlane | 89-107 |
| Sprężarki | 101-104 |
| Agregaty spawalnicze | 100-101 |
| Zmechanizowane ręczne kruszarki betonu i młoty o masie: m < 20kg 20 < m < 35kg m > 35kg | 108 111 114 |
| Koparki, spycharki, ładowarki | 106-110 |

Emisję hałasu można ograniczyć przez: zastosowanie pod maszyny fundamentów o konstrukcji tłumiącej wstrząsy i drgania, prawidłową eksploatację urządzeń, stosowanie technologii o niskim poziomie emisji. Drgania występujące podczas pracy ciężkiego sprzętu wykonującego prace montażowe, rozbiórkowe, dowozu materiałów budowlanych itp. mogą niekorzystnie oddziaływać na mieszkańców sąsiadujących z planowana inwestycją. Będą to jednak przejściowe uciążliwości o zasięgu lokalnym za względu na krótki czas trwania robót i znaczna odległość zabudowań od placu budowy. Aby ograniczyć wibracje generowane podczas robót należy stosować maszyny wysokiej jakości i właściwie je konserwować.

Przeważająca większość odpadów powstająca podczas budowy dróg i obiektów infrastruktury komunikacyjnej (wagowo ponad 95%) to całkowicie obojętne dla środowiska odpady mineralne (Grupa 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej). Powstałe odpady stałe w postaci zużytego materiału mineralno-bitumicznego i kruszywa łamanego w celu ich oddziaływania na środowisko powinny być umieszczane na odpowiednio przygotowanych składowiskach i wykorzystane w recyklingu np. do wbudowania w inne drogi. Nadmiar mieszanki jak i mieszankę nie nadającą się do wbudowania ze względu na wady technologiczne  powinno się przewieźć do wytwórni. Odpady podobne do komunalnych powstające w trakcie budowy winny być gromadzone w pojemnikach na śmieci i systematycznie wywożone na wysypisko.

W chwili obecnej można podać przybliżoną ilość odpadów. Przybliżone ilości przedstawiono w poniższej tabeli.

Przybliżone ilości głównych odpadów powstających w okresie realizacji inwestycji

| L.p | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Ilość [t] |
| --- | --- | --- | --- |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 1. | Asfalt nie zawierający smoły (masy mineralno – bitumiczne z rozbiórek istniejących jezdni i z frezowania) | 17 03 02 | 5 |
| 2. | Ziemia (humus) | 17 05 04 | 0 |

Kolejną grupę odpadów stanowią odpady powstałe w związku z budową obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej. Będą to drobne ilości materiałów budowlanych użytych do budowy oraz opakowania .Na etapie organizacji budowy należy zorganizować właściwą segregację i gromadzenie odpadów. W związku z tym, że zaplecze budowy organizuje Wykonawca, na obecnym etapie nie jest możliwe dokładne podanie miejsc magazynowania odpadów oraz podanie ilości powstających odpadów. Analogicznie niemożliwe jest podanie stosowanych metod odzysku odpadów oraz możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających prowadzić działalność w tym zakresie. Firma prowadząca taką działalność powinna posiadać zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, a występując o nie do organu ochrony środowiska, określa we wniosku miejsce prowadzenia działalności, opis instalacji, technologię i przedstawia możliwości techniczne. Na terenie zapleczy drogowo-mostowych powinny być wydzielone miejsca magazynowania odpadów. Do wyznaczenia tych miejsc powinien zostać zobowiązany Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. Należy dążyć do recyklingu odpadów opakowaniowych. Opakowania metalowe powinny być przekazane na złom, a opakowania z tworzyw sztucznych i papierów w postaci worków przekazane do skupu surowców wtórnych.

Ponadto powstawać będą śmieci typu bytowego wytwarzane przez ekipy budowlane na zapleczu budowy. W obecnej fazie projektowania nie jest możliwe wykonanie prognozy ilości tych zanieczyszczeń. Źródła tych ścieków wystąpią okresowo, w największym nasileniu w miejscach zapleczy budowy. Dla minimalizacji zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntowych należy zainstalować na zapleczach i placach budowy przenośne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych należy okresowo po napełnieniu opróżniać przez specjalistyczną firmę. Firmy odbierające odpady budowlane muszą posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia gospodarki w zakresie selekcjonowania, utylizacji i transportu odpadów oraz wykazać się dokumentacją o bezpiecznym deponowaniu odpadów na składowiskach. Pomimo deklarowania przez te firmy segregacji odpadów budowlanych nie można mieć złudzeń co do staranności prowadzenia tej procedury.

Prawidłowo prowadzona budowa, na której przestrzega się zasady odpowiedniego składowania materiałów budowlanych oraz, na której odpady gromadzi się bezpośrednio w kontenerach nie powoduje dodatkowego zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi. Niemniej na etapie realizacji, w wyniku awarii lub nieprawidłowej eksploatacji maszyn i taboru samochodowego może dojść do skażenia gleby spowodowanego przez rozlewy oleju (głównie oleju hydraulicznego) i paliw. Należy zatem zapewnić bezpieczne warunki tankowania maszyn budowlanych a obsługa techniczna taboru powinna być w miarę możliwości wykonywana poza placem budowy lub w jego części specjalnie zabezpieczonej przed przedostaniem się niebezpiecznych odpadów do środowiska (odpowiednie uszczelnienie i ukształtowanie nawierzchni stanowiska serwisowego).

Poniżej przedstawiono tabelę sposobu zagospodarowania poszczególnych materiałów odpadowych.

Zestawienie odpadów powstających w okresie realizacji inwestycji wraz ze sposobem ich gospodarowania.

| L.p. | Nazwa odpadu | Kod odpadu | Sposób czasowego składowania | Sposób wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierające substancji niebezpiecznych | 17 05 04 | Na placu budowy w uporządkowany sposób | Przewóz na miejsce odkładu lub wbudowanie w nasyp, wyrównanie terenu |
| 2 | Ziemia (humus) | 17 05 04 | Na placu budowy w uporządkowany sposób (w pryzmach) | Do wykorzystania przy nasadzaniu zieleni, humusowaniu skarp i na odkład |
| 3 | Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 17 01 01 | Na placach budowy w uporządkowany sposób | Wykorzystanie do rekultywacji terenów lub wywóz na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców |
| 4 | Gruz ceglany | 17 01 02 | Na placach budowy w uporządkowany sposób | Wykorzystanie do rekultywacji terenów lub odzysk albo wywóz na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców |
| 5 | Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 17 01 07 | Na placach budowy w uporządkowany sposób | wywóz na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców |
| 6 | Drewno | 17 02 01 | Na placach budowy w uporządkowany sposób | Wykorzystanie przez Wykonawcę do robót budowlanych lub innych celów |
| 7 | Mieszanki bitumiczne zawierające smołę (masy mineralno – bitumiczne z rozbiórek istniejących jezdni i podbudowy) | 17 03 01 | Na placach budowy w uporządkowany sposób | przekazanie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia z przeznaczeniem do unieszkodliwienia |
| 8 | Mieszanki bitumiczne nie zawierający smoły (masy mineralno – bitumiczne z rozbiórek istniejących jezdni i podbudowy) | 17 03 02 | Na placach budowy w uporządkowany sposób | przekazanie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia z przeznaczeniem do recyklingu do wytwórni mas bitumicznych |
| 9 | Odpadowa papa | 17 03 80 | Na placach budowy w uporządkowany sposób | przekazanie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku |
| 10 | Aluminium | 17 04 02 | Magazynowanie posegregowanych odpadów: drobnych metali w pojemnikach, większych luzem na placu budowy | Sprzedaż do składnicy złomu w celu odzysku surowca |
| 11 | Żelazo i stal | 17 04 05 | Magazynowanie posegregowanych odpadów: drobnych metali w pojemnikach, większych luzem na placu budowy | Sprzedaż do składnicy złomu w celu odzysku surowca |
| 12 | Szkło Tworzywa sztuczne | 17 02 02 17 02 03 | Magazynowanie posegregowanych odpadów w pojemnikach na placu budowy | Przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych lub wywóz na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców |
| 13 | Kable | 17 04 11 | Na placach budowy w uporządkowany sposób | Przekazanie do właścicieli linii i ponownego montażu |
| 14 | Odpady ulegające biodegradacji | 20 02 01 | Nie składować | Rozdrobnić na zrąbki i wywieźć do kompostowni lub do wykorzystania przez Wykonawcę trakcie rekultywacji terenu i zazieleniania terenu |
| 15 | Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna | 15 01 01 15 01 02 15 01 03 | Magazynowanie posegregowanych odpadów w pojemnikach lub pryzmach na placu budowy | Przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych lub wywóz na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców |
| 16 | Mieszaniny metali | 17 04 07 | Magazynowanie posegregowanych odpadów w pojemnikach | Przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych lub wywóz na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców |
| 17 | Odzież | 20 01 10 | Magazynowanie posegregowanych odpadów w pojemnikach | Przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych lub wywóz na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców |
| 18 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 20 03 01 | Magazynowanie posegregowanych odpadów w pojemnikach | Przekazanie do punktu skupu surowców wtórnych lub wywóz na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców |

Faza eksploatacji

Podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy, zrealizowana inwestycja nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych standardów i znacząco wpływać na stan środowiska w rejonie swej lokalizacji.

Emisje hałasu

Źródłem emisji hałasu do środowiska będzie w fazie eksploatacji ruch samochodowy po przebudowanej drodze.

Przeprowadzona analiza wykazała, że nie nastąpi zwiększenie zasięgu nadmiernego hałasu w stosunku do wariantu bezinwestycyjnego. Ze względu na poprawę równości i stanu nawierzchni nastąpi nawet poprawa klimatu akustycznego dla terenów zlokalizowanych wzdłuż drogi.

Emisje do powietrza

Eksploatacja drogi wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Podstawowe zanieczyszczenia w komunikacji samochodowej to: tlenki azotu (NOx), wśród których dominuje dwutlenek azotu (NO2), powstający podczas spalania paliw w silnikach, tlenki siarki (SOx), tlenek węgla, węglowodory. Duży wpływ na wielkość emisji i rozkład stężeń zanieczyszczeń ma stan techniczny pojazdów, rodzaj stosowanego paliwa oraz stan techniczny silnika. Znaczenie ma również szybkość przejazdu pojazdów oraz płynność ruchu.

Wartości dopuszczalne stężeń substancji zanieczyszczających powietrze podano w tabeli poniżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16 z 2010 r. poz. 87), natomiast wartości NO2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031)

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu

| L.p. | Substancja | 1 godz. [µg/m3] | Rok kalendarzowy [µg/m3] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tlenek węgla | 30 000 | - |
| 2 | Dwutlenek azotu NO2 | 200 | 40 |
| 3 | Dwutlenek siarki SO2 | 350 | 20 |
| 4 | Węglowodory alifatyczne HCx | 3000 | 1000 |
| 5 | Węglowodory aromatyczne PNA | 1000 | 43 |
| 6 | Pył zawieszony PM10 | - | 40 |

Na podstawie analiz dokonanych dla założonego poziomu ruchu stwierdzono, że emisja ta nie stworzy zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego. Zakładany obszar ponadnormatywnego zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie przebudowywanej drogi mieści się w granicach istniejącego pasa drogowego.

Emisje do wód

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej jest odwadniany poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wody opadowe z drogi są ujmowane w system istniejących rowów drogowych i przepustów i odprowadzane powierzchniowo .

Nie przewiduje się realizacji nowych urządzeń wodnych oraz zmiany lub rozbudowy istniejącego sytemu odwodnienia. Nie zmienia się również powierzchnia zlewni – brak dodatkowych powierzchni nawierzchni drogowych.

Przewiduje się jedynie konserwację istniejącego systemu odwodnienie (wykoszenie i oczyszczenie rowów, oczyszczenie przepustów).

Dopuszczalne maksymalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do wód i do ziemi zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).

Zgodnie z § 21 ust. 1 Rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe, w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej z terenów dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych

Jednak zgodnie z § 21 ust. 2 Rozporządzenia wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Przebudowywana droga jest drogą powiatową klasy Z, w związku z tym nie zachodzi potrzeba oczyszczania wód opadowych i roztopowych przed wprowadzeniem ich do odbiornika. Jednakże istniejący system odwodnienia poprzez istniejące rowy (m.in. rowy trawiaste powodują częściowe samooczyszczenie wód opadowych) powinien zapewniać dotrzymanie wymagań dotyczących zanieczyszczeń wód opadowych wprowadzanych do wód i ziemi.

Odpady

Na etapie eksploatacji drogi przewiduje się powstawanie odpadów związanych z:

- utrzymaniem drogi (odpady z czyszczenia dróg i systemów odwodnienia, odpady powstające podczas prac związanych z naprawami nawierzchni, odpady masy roślinnej powstające w związku z pielęgnacją zieleni urządzonej, odpady powstające w wyniku wypadków itp.);

- użytkowaniem infrastruktury towarzyszącej (zużyte źródła światła).

Podczas normalnego użytkowania inwestycji powstawać będą następujące odpady:

Odpady powstające podczas eksploatacji inwestycji

| L.p. | Nazwa odpadu | Kod odpadu |
| --- | --- | --- |
| Odpady niebezpieczne |
| 1. | lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 20 01 21 |
| Odpady inne niż niebezpieczne |
| 2. | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 |
| 3. | Odpady ulegające biodegradacji (odpady z utrzymania zieleni) | 20 02 01 |

Poza odpadami kwalifikowanymi jako niebezpieczne, pozostałe odpady nie stwarzają problemów przy prawidłowej ich utylizacji tj. składowaniu na odpowiednio zabezpieczonych składowiskach.

Prawidłowa utylizacja odpadów lamp wyładowczych zawierających rtęć (świetlówki i lampy sodowe) powinna być wykonywana przez specjalistyczną firmę posiadającą pozwolenie na prowadzenie tego typu działalności. Postępowanie z tym odpadem wymaga spełnienia rygorystycznych przepisów dotyczących ich bezpiecznej utylizacji.

Wymagania odnośnie hałasu wynikające z aktualnych przepisów prawnych

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku (równoważnych, oznaczanych LAeq) w środowisku, zarówno dla pory dnia jak i pory nocy sprecyzowane są w tabelach – załączniku do obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014r. poz. 112). Poziomy te odnoszą się wyłącznie do terenów wymagających ochrony przed hałasem. W raportach oddziaływania na środowisko, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska bierze się pod uwagę dopuszczalne poziomy dźwięku w odniesieniu do jednej doby, pokazuje to tabela poniżej.

- Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na jego lokalny charakter (najbliższa granica Państwa - 180 km), zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (Dz.U. z 1999 r. Nr 96 poz. 1110) i zapisami Działu VI Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami), nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

/Punkt ten wypełnia się tylko wtedy, gdy zgodnie z Konwencją o ocenach oddziaływania  na środowisko w kontekście trans granicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110) i art. 104-112 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), zachodzą przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście trans granicznym. Punkt ten nie dotyczy innych przypadków/.

- Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

Droga planowana do przebudowy znajduje się w  pobliżu   Bolimowsko – Radziejowickiego z Doliną Środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu. Obszar Chronionego Krajobrazu o całkowitej powierzchni 25.753 ha, położony jest na części obszaru gmin Jaktorów, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice i Wiskitki w województwie mazowieckim. Obejmuje tereny chronione ze wzglądu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Status prawny Parku reguluje Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 roku w sprawie Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną Środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 178 z 2006 r., poz. 6936).

Zapisy odnośnie sposobów ochrony Obszaru (§ 3. Rozporządzenia) nie kolidują z planowanym przedsięwzięciem.

Wykaz obszarów w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie, jak również jego zasięg znaczącego oddziaływania nie znajduje się na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, odległością od obszarów chronionych, formami przyrody objętymi ochroną oraz zapisami formalnymi dotyczącymi tych obszarów nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na obszary podlegające ochronie.

Najbliżej położone obszary to:

- Obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska (PLH140003 - specjalny obszar ochrony siedlisk) – 12,0 km

- Obszar Natura 2000 Dolina Rawki (PLH100015 - specjalny obszar ochrony siedlisk) – 12,0 km

- Rezerwat Puszcza Mariańska – 4,8 km

- Bolimowski Park Krajobrazowy – 16,2 km

Wykaz obszarów w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie, jak również jego zasięg znaczącego oddziaływania nie znajduje się na obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

W związku z charakterem planowanego przedsięwzięcia, odległością od obszarów chronionych, formami przyrody objętymi ochroną oraz zapisami formalnymi dotyczącymi tych obszarów nie zidentyfikowano wpływu inwestycji na obszary podlegające ochronie.

Obszar Natura 2000 Dąbrowa Radziejowska (PLH140003)

Typ obszaru: B

Kod obszaru: PLH140003

Powierzchnia obszaru: 52,2 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja obejmuje obszar rezerwatu, który ma na celu zachowanie dąbrowy świetlistej z chronionymi gatunkami roślin. Celem ochrony jest zachowanie fragmentów zbiorowiska świetlistej dąbrowy, oraz stanowisk lilii złotogłów i konwalii majowej. Luźny drzewostan stanowi dąb z domieszką brzozy i topoli osiki. Podszyt jest słabo wykształcony, co sprawia, że promienie słoneczne docierają i oświetlają dno lasu. W warstwie podszytu występują jarząb pospolity, gruszka dzika, głóg jednoszyjkowy i dwuszyjkowy, szakłak pospolity, berberys zwyczajny, tarnina pospolita. W warstwie runa leśnego rosną lilia złotogłów, konwalia majowa, pięciornik biały, miodunka wąskolistna, dzwonek brzoskwiniowy i biedrzeniec mniejszy. Uroczysko Radziejowice znajduje się na północnych krańcach Wysoczyzny Rawskiej. Warstwa runa zielonego jest bujna i wielogatunkowa, pokrywa całą powierzchnię. Tworzą ją gatunki z różnych grup. Charakterystyczną i wyróżniającą dla świetlistej dąbrowy grupę gatunków stanowią rośliny światło i ciepłolubne. Ponad 90% obszaru zajmuje świetlista dąbrowa z chronionymi i zagrożonymi gatunkami roślin naczyniowych w runie. Jest to rodzaj siedliska z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Zachowała się tutaj naturalna, typowa dla dąbrowy świetlistej struktura. W miarę luźny drzewostan dębowy, skąpo rozwinięta warstwa podszycia, bardzo bujne wielogatunkowe runo zielne oraz pełna lista gatunków charakterystycznych i wyróżniających się dla tego zbiorowiska. Stwierdzono tu występowanie 190 gatunków roślin naczyniowych.

Zagrożenia:

Nie zidentyfikowano bezpośrednich zagrożeń dla tego obszaru.

Istniejące formy ochrony przyrody:

- Dąbrowa Radziejowska - rezerwat przyrody

- Bolimowsko-Radziejowski - obszar chronionego krajobrazu

Obszar Natura 2000 Dolina Rawki (PLH100015 - specjalny obszar ochrony siedlisk)

Typ obszaru: B

Kod obszaru: PLH100015

Powierzchnia obszaru: 2 525,4 ha

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status formalny: Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej

Opis przyrodniczy:

Ostoja zlokalizowana jest w centralnej Polsce i obejmuje głównie głęboką i szeroką dolinę rzeki Rawki powstałą w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Charakteryzuje się ona naturalnym, meandrującym korytem i licznymi starorzeczami. Średnia szerokość koryta Rawki wynosi ok. 10 m, a głębokość 1,5 m. Brzegi porasta roślinność łęgową i łąkową. Rzeka Rawka na odcinku 42 km przepływa przez środek Puszczy Bolimowskiej, która wraz z otaczającymi ją ubogimi polami, rozsianymi starymi puszczańskimi wioskami stanowi Bolimowski Park Krajobrazowy.

Obszar chroniony jest ze względu na bogatą różnorodność siedlisk i związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt. W dolinie występują gleby bagienne, mułowo-bagienne, torfowe i murszowe. Liczne starorzecza i zagłębienia są miejscem występowania interesującej roślinności: wodnej, bagiennej, szuwarowej i zaroślowej. Z cennych siedlisk wymienić należy zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska, bory i lasy bagienne oraz liczne łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Na terenie ostoi występuje ponad 540 gatunków roślin naczyniowych, a wśród nich co najmniej 27 gatunków chronionych i kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub regionalnej takich jak starodub łąkowy, widłak wroniec i wielosił błękitny. Dolina Rawki jest ważnym miejscem lęgu dla wielu ptaków, obserwować tu można błotniaki, muchołówki, jarząbka, zimorodka, bociana białego i czarnego. Gatunkami ściśle związanymi z podmokłym krajobrazem rzeki są również bóbr i wydra oraz płazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta. W lasach ostoi spotkać można także rysia.

Zagrożenia:

Do głównych zagrożeń zalicza się zanieczyszczenie wód,  wydobywanie piasku i żwiru zarastanie łąk, turystyka i rekreacja, wędkarstwo polowanie zmiana sposobu użytkowania terenu, zabudowa, zaśmiecenie, planowany północny przebieg autostrady A–2 i  budowa drugiego zbiornika wodnego na Rawce (obszar Joachimów – Mogiły), wypalanie.

Istniejące formy ochrony przyrody:

- Bolimowski Park Krajobrazowy - park krajobrazowy

- Rawka - rezerwat przyrody

- Kopanicha - rezerwat przyrody

- Ruda-Chlebacz - rezerwat przyrody

Rezerwat Puszcza Mariańska

Rezerwat leży w obrębie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i stanowi część obszaru leśnego Puszczy Korabiewskiej.

- powierzchnia – 132,23  ha

- data utworzenia – 22 kwietnia 1983

- rodzaj rezerwatu – leśny

- dokument powołujący – M.P. z 1983 r. Nr 16, poz. 91 - Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody - § 12

- przedmiot ochrony – naturalne zespoły leśne grądowe i borowe, typowe dla Mazowsza; fragmenty zanikającego krajobrazu leśnego puszczy Korabiewsko-Bolimowskiej.

Dwie trzecie powierzchni rezerwatu zajmuje las z dominującą sosną. Występują tu też stare, okazałe dęby, brzoza, olsza czarna, wiąz, topola osika. Występują tu rośliny chronione: lilia złotogłów, przylaszczka pospolita, bluszcz pospolity, kopytnik pospolity.

Zapisy odnośnie ochrony rezerwatu (§ 17) nie kolidują z planowanym przedsięwzięciem.

Bolimowski Park Krajobrazowy

Utworzony w 1986 roku, kilkakrotnie powiększany, Bolimowski Park Krajobrazowy liczy dziś obszar o powierzchni 20512,32 ha (oraz otulina 3102,43 ha), z czego ponad 60% stanowią lasy. Na terenie województwa mazowieckiego Park wraz z otuliną obejmuje obszar o powierzchni 9 877,03ha, w tym otulina stanowi obszar o powierzchni 1 550,06ha. Na terenie województwa mazowieckiego Park wraz z otuliną zlokalizowany jest w powiecie żyrardowskim na terenie gmin Puszcza Mariańska i Wiskitki.

Najważniejsze walory Parku:

- około 1000 gatunków roślin naczyniowych, 87 gatunków roślin rzadkich i chronionych, 163 gatunki zwierząt chronionych (m. in. ryś, bóbr, wydra, bocian czarny, zimorodek, bielik, orlik krzykliwy), 16 gatunków zwierząt łownych (m. in. łoś, daniel, sarna, dzik, lis),

- 5 rezerwatów przyrody: „Rzeka Rawka" – 497 ha, „Kopanicha” – 42ha (torfowisko), „Ruda-Chlebacz” – 12ha (las olszowy), „Puszcza Mariańska” – 120 ha (stuletni las liściasty), „Siwica” – 68ha (bagienne łąki, cenna ostoja wielu gatunków ptaków i owadów),

- zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Nieborów”,

- obszary Natura 2000: „Dolina Rawki”, Polany Puszczy Bolimowskiej, Dolina Grabinki, Łąki Żukowskie,

- 62 gniazda bociana białego,

- 1 aleja zabytkowa i liczne drzewa – pomniki przyrody,

- 15 ścieżek edukacyjnych,

- 23 szlaki turystyczne,

- siedliska bobrów w dolinie Rawki,

- bardzo interesujące świetliste śródleśne polany (świadectwo osadnictwa budnickiego z XVII i XVIII w.),

- liczne zabytki kultury materialnej: pałace, dwory, romantyczne parki, kościoły, cmentarze, kapliczki, krzyże przydrożne, okopy, rowy strzeleckie i działobitnie z czasów I wojny światowej.

Status prawny Parku reguluje Rozporządzenie nr 9 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego leżącego częściowo w granicach województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 75, poz. 1978).

Ustalone są następujące szczególne cele ochrony Parku:

1) cele ochrony wartości przyrodniczych:

a)	zachowanie swobodnie meandrującej, nieuregulowanej nizinnej rzeki Rawki i jej dopływów oraz jej doliny ze starorzeczami, oczkami wodnymi, zabagnieniami, łęgami, łąkami i pastwiskami,

b)	zachowanie pozostałości dawnych puszcz, tworzących obecnie Puszczę Bolimowską, śródleśnych polan,

c)	zachowanie różnorodności biologicznej terenu, funkcji ostojowych, wewnętrznych i zewnętrznych powiązań ekologicznych,

d)	zachowanie i ochrona siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt, roślin i grzybów, w tym wielu chronionych i rzadkich;

2) cele ochrony wartości historycznych i kulturowych:

a)	zachowanie obiektów zabytkowych i miejsc upamiętniających historię terenu,

b)	zachowanie wartości kulturowych jednostek osadniczych, zwłaszcza starego budownictwa o cechach regionalnych,

c)	zachowanie i popularyzacja tradycji ludowych, sztuki ludowej, obrzędów, legend i nazw zwyczajowych,

d)	zachowanie i ochrona miejsc martyrologii, obiektów kultu religijnego;

3) cele ochrony walorów krajobrazowych:

a)	zachowanie rolniczo-leśnego krajobrazu mazowieckiego,

b)	zachowanie tradycyjnych układów zabudowy wiejskiej,

c)	ochrona i kształtowanie zadrzewień.

Zapisy odnośnie celów oraz sposobów ochrony Parku (§ 2.5 i §3.1 Rozporządzenia) nie kolidują z planowanym przedsięwzięciem.

Walory kulturowe

Brak w otoczeniu obiektów zabytkowych. Teren drogi powiatowej nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie jest w opiece konserwatorskiej.

10.	Ryzyko występowania poważnych awarii przy uwzględnieniu używanych
substancji  i stosowanych technologii

Prawidłowa realizacja inwestycji , przy zachowaniu reżimów technologicznych nie powinna spowodować występowania sytuacji awaryjnych .

W trakcie eksploatacji nie można przewidzieć wystąpienia sytuacji awaryjnych w trakcie korzystania z drogi przez osoby nie przestrzegające obowiązujących zasad i przepisów w ruchu drogowym.

Występowanie takich sytuacji można ograniczyć przez:

- prawidłową technologie wykonania budowy drogi,

- właściwe oznakowanie poziome i pionowe ciągu ulicznego,

- utrzymywanie drogi w dobrym stanie technicznym ,

- prowadzenie stałego nadzoru technicznego i właściwe reagowanie na powstałe uszkodzenia i	utrudnienia.

11. Określenie postępowania w przypadku wystąpienia awarii jak również rozmiaru korzystania z wód w tych sytuacjach

Nadzwyczajne zagrożenia obejmują awarie, katastrofy i klęski żywiołowe, których czas i miejsce występowania trudno określić z wyprzedzeniem i które mogą mieć bezpośrednie lub pośrednie katastroficzne skutki dla ludzi i środowiska. Zgodnie z wymogami rozporządzenia MSW z dn. 22.01. 1993r. Dz. U. nr 8,poz. 42 w sprawie szczegółowych zasad przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunków, którym powinny odpowiadać drogi pożarowe, właściciel, zarządca i użytkownik obiektu po zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń ustala sposób postępowania na wypadek awarii i uzgadnia go z komendantem Państwowej Straży Pożarnej. Służby eksploatacyjne, w takich zablokują wylot rowu przydrożnego do rowu  melioracyjnego aby ograniczyć skutki awarii i rozmiar korzystania z wód. PIOŚ prowadzi nadzór nad usuwaniem skutków nadzwyczajnych zagrożeń i przywracaniem środowiska do stanu właściwego.

12.   Informacja o formach ochrony przyrody występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód polegającego na wprowadzeniu ścieków opadowych do odtworzonego rowu przydrożnego nie występują żadne formy ochrony przyrody, utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody.

Reasumując powyższe  informujemy:

- Pomimo długości przebudowywanej drogi powyżej 1 km , w/w droga nie znajduje się na terenie objętym formami ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust.1 pkt 1-5, 8,9 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. nie jest więc przedsięwzięciem  mogącym  potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

- Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia prawie w całości zlokalizowane poza terenem zabudowanym nie planuje się organizacji zaplecza budowy , sprzęt każdorazowo zjeżdża na bazę Wykonawcy, pracownicy również. Odpady komunalne  i bytowe zagospodarowane będą więc zgodnie z zasadami  na bazach Wykonawcy .

- Ilości materiałów pochodzących z bazy wykonawcy, lub kopalni

Woda – około 800 m3 ----dowożona cysterną  z bazy Wykonawcy do schładzania bębnów  walców drogowych  podczas układania masy

Masa bitumiczna – 1627,73 Mg   - dowożona z bazy Wykonawcy

Kruszywo 0/31,5 – 609 Mg – dowożone z kopalni

Paliwa do samochodów i innego sprzętu  -  tankowanie samochodów i sprzętu na stacji paliw – szacunkowa ilość – 5 dni *500 l= 2 500 l

Energia – nie używana

- Inwestycja zlokalizowana poza terenami wodno-błotnymi , oraz poza obszarami ujęć wody i  obszarami  ochronnymi zbiorników  wód. Inwestycja nie przebiega przez obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne , kulturowe lub archeologiczne .

Uzupełnienie karty informacyjnej:

13. Określenie warunków gruntowo- wodnych na trasie planowanej inwestycji:

W obszarze planowanej inwestycji dokonano badań geotechnicznych gruntu poprzez wykonanie wykopów oraz analizy makroskopowej. Na w/w obiekcie zalegają piaski i piaski gliniaste. Stwierdzono, że grunt jest jednorodny genetycznie i litologicznie zalegający poziomo. Do głębokości 1,0 m nie stwierdzono zwierciadła wody gruntowej, brak jest również napływu bocznego wód do wykonanych  otworów.  Nie stwierdzono gruntów słabonośnych, organicznych oraz niekontrolowanych nasypów. Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych wynikających z warunków geotechnicznych gruntu.

Warunki gruntowe na których ma być posadowiony przedmiotowy obiekt budowlany kwalifikuje się jako proste.

Badany grunt nadaje się do posadowienia projektowanego odc. drogi.

Na podstawie § 4 ust.3 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463) projektowaną budowę zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na fakt, że jest to budowla o prostych warunkach technicznych i gruntowych.

14. Wskazanie czy będzie konieczne obniżenie poziomu wód gruntowych. Dla obszarów dla których stwierdzona zostanie konieczność odwadniania należy określić sposób odwadniania i miejsce odprowadzenia odpompowanej wody:

Z uwagi na powierzchniowy charakter robót polegający jedynie na wzmocnieniu konstrukcji drogi poprzez ułożenie nowej warstwy bitumicznej. Roboty ziemne ograniczają się  jedynie do poszerzenia drogi , nie zachodzi konieczność odwadniania wykopów i odprowadzania wody .

15. Przedstawienie dokładnego systemy odwodnienia powierzchni drogowych oraz planowanych do realizacji obiektów inżynierskich ( wiaduktu) wraz ze wskazaniem miejsca odprowadzenia wód do odbiorników ( w formie opisowej i graficznej)

Wody opadowe z jezdni zostały skierowane do   istniejących  rowów przydrożnych , nie zachodzi więc  konieczność odprowadzenie ich do odbiornika nowego . Wody opadowe zagospodarowywane są w obrębie pasa drogowego.

16. Opis zaplecza budowy z uwzględnieniem opisu sposobu postępowania ze ściekami bytowymi, które będą powstawać w trakcie prowadzenia robót.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się potrzeby lokalizacji zaplecza budowy. Powyższe wynika z analizy prowadzenia porównywalnych  zakresem inwestycji na innych drogach, gdzie zaplecza budów nie są organizowane przez Wykonawców. Również ze względu na rodzaj robót nie przewiduje się lokalizacji miejsc magazynowania materiałów. Głównym materiałem jest masa bitumiczna i kruszywo łamane które jest przywożone i bezpośrednio z uwagi na technologię układana w miejscu wbudowania. Pracownicy i sprzęt dowożeni będą z bazy Wykonawcy robót wybranego w drodze przetargu publicznego. Ścieki bytowe nie powstają więc na terenie Inwestycji w związku z jej prowadzeniem .

17. Dokonanie analizy oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pod kątem możliwości osiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły. W ramach w/w analizy należy zidentyfikować jednolitą część wód powierzchniowych (JCWP) oraz jednolitą część wód podziemnych (JWPd) w obrębie których ma zostać zrealizowane zamierzenie inwestycyjne oraz podać obecny status, stan ekologiczny ( tylko JCWP) i chemiczny.

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej jest odwadniany poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne jezdni. Wody opadowe z drogi są odprowadzane powierzchniowo i  ujmowane w system istniejących rowów drogowych .

Nie przewiduje się realizacji nowych urządzeń wodnych oraz zmiany lub rozbudowy                istniejącego sytemu odwodnienia. Nie zmienia się również powierzchnia zlewni – brak dodatkowych powierzchni nawierzchni drogowych. Przebudowywana droga jest drogą powiatową klasy L, w związku z tym nie zachodzi potrzeba oczyszczania wód opadowych i roztopowych . Jednakże istniejący system odwodnienia poprzez istniejące rowy  trawiaste powodują częściowe samooczyszczenie wód opadowych powinien zapewniać dotrzymanie wymagań dotyczących zanieczyszczeń wód opadowych .Przewiduje się jedynie konserwację istniejącego systemu odwodnienie (wykoszenie i oczyszczenie rowów, oczyszczenie przepustów).

Planowana inwestycja znajduje się na terenie:

Jednolitego Zbiornika Wód Podziemnych JCWGW230081 Nazwa jednolitej części wód Europejski kod jednolitej części wód z literami PLPLGW230081 ,Krajowy kod Jednolitej części wód podziemnych GW230081 .Powierzchnia jednolitej części wód3 224.22 km2 . Warstwowość - jednowarstwowa opisana zgodnie z wytycznymi KE Średnia grubość 5 – 30m Średnia głębokość<250m -Kod regionu wodnego2000SWzgodnie z Dz.U.06.126.878 Kod dorzecza głównego2000 zgodnie z Dz.U.05.239.2019 Ocena stanu ilościowego dobry Ocena stanu chemicznego dobry Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego niezagrożona Ocena zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego niezagrożona Derogacje-na podst. RDW (2000/60/WE) Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW Warszawa Kod ekoregionu 14 zgodnie z przyjętym podziałem obszaru Europy na ekoregion

Jednolitego Zbiornika Wód Powierzchniowych

Rzeczne  JCWP Korabiewka

Nazwa jednolitej części wód Korabiewka Europejski kod jednolitej części wód z literami  PLPLRW200017272694

Krajowy kod  Jednolitej części wód powierzchniowych RW200017272694

Długość jednolitej części wód 33.99km

Status JCWP naturalna   Uzasadnienie wyznaczenia statusu JCWP-Typ JCW17 zgodnie z typologią

Ocena stanu dobry

Ocena stanu chemicznego - dobry

Ocena zagrożenia nieosiągnięcia celów  RDW niezagrożona

Kod regionu wodnego 2000SW zgodnie z Dz.U.06.126.878K od dorzecza głównego2000 zgodnie z Dz.U.05.239.2019 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej RZGW Warszawa Kod ekoregionu14 wg. Kondrackiego Kod ekoregionu 14 wg. Illiesa

Reasumując :

Mając na uwadze zakres planowanych robót określone w tej inwestycji  można jednoznacznie ocenić  , iż wykonanie robót przy przebudowie drogi powiatowej  przyczyni  się do  poprawy jakości zarówno wód powierzchniowych jak i podziemnych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły .

W związku z powyższym inwestycja nie stanowi potencjalnego źródła negatywnego wpływu na jakość wód powierzchniowych i podziemnych na omawianym obszarze i nie zmienia ustaleń zawartych w celach środowiskowych.

................................................................

Podpis wnioskodawcy