PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

SPORZĄDZONA NA POTRZEBY

MiejscowEGO planU

zagospodarowania   przestrzennego

GMINY  MSZCZONÓW

Obszar obejmujący fragment miejscowości

Badowo - Dańki

Autor prognozy:  mgr Bogumiła Dąbrowska

uprawniona do sporządzania prognoz oddziaływania

na środowisko na podstawie art. 74a ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu

informacji o środowisku i jego ochronie (…).

kwiecień  2019 r.

Spis treści

I. WPROWADZENIE	3

1. Informacje ogólne	3

2. Podstawa prawna opracowania	3

3. Cel i zakres opracowania	3

4. Materiały wejściowe wykorzystane przy sporządzeniu prognozy	4

5. Metoda zastosowana przy sporządzaniu prognozy	4

II. OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU  ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY      TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU	5

1. Rzeźba terenu	6

2. Budowa geologiczna i warunki gruntowe	6

3. Warunki klimatyczne	7

4. Wody powierzchniowe	8

5. Wody podziemne	9

6. Warunki glebowe	10

7. Zasoby naturalne, walory krajobrazowe i ich ochrona prawna	10

8. Różnorodność biologiczna	12

9. Uwarunkowania kulturowe	13

III. ANALIZA USTALEŃ  PROJEKTU PLANU	13

1. Cel planu	13

2. Konstrukcja planu	13

III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU PLANU	14

1. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska	15

IV. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA      ISTOTNA Z PUNKTU  WIDZENIA REALIZACJI PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI       DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE      USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY	16

V. PRZEWIDYWANE SKUTKI WPŁYWU USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA        ŚRODOWISKO ORAZ NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2 000        Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI I MIĘDZY        ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY	17

1. Ogólna ocena potencjalnych skutków wpływu realizacji ustaleń projektu     planu  na środowisko, jakość życia i zdrowia ludzi	21

VI. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB       KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA       ŚRODOWISKO  MOGĄCE BYĆ   REZULTATEM REALIZACJI PLANU,        W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT   OCHRONY NATURA 2 000 ORAZ       NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU.	27

VII. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH        W PROJEKCIE  PLANU  MAJĄCE WPŁYW NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY        OBSZARU NATURA 2000 WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU	28

VIII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU       MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM I LOKALNYM, ISTOTNE Z PUNKTU        WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH        ZOSTAŁY ONE UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA PROJEKTU       PLANU	29

1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji      projektowanego dokumentu	30

Ustalenia projektu planu umożliwiają zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności  w zakresie realizacji zabudowy mieszkaniowej w terenach w sąsiedztwie terenów leśnych – przyrodniczo aktywnych.	31

XI. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU       ORAZ  CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA	31

X. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	32

XI. Wnioski	35

# I. WPROWADZENIE

## 1. Informacje ogólne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest „Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona na potrzeby projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Mszczonów, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 119/1, 119/2, 119/3 położone w miejscowości Badowo-Dańki. Działki te przylegają do ulic: Porzeczkowej, Jodłowej i Wierzbowej. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię ha ok. 0,7652 ha.

Granice obszaru opracowania oznaczono symbolem graficznym na rysunku planu sporządzonym w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do przedmiotowej  uchwały.

O potrzebie sporządzenia takiego planu zadecydowała Rada Miejska w Mszczonowie  w uchwale Nr XIII/85/15 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3  położone w miejscowości Badowo – Dańki

Celem projektu planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie ww. działek oraz wyznaczenie drogi publicznej, kategorii gminnej, klasy dojazdowej, która obsługiwać będzie przedmiotowe nieruchomości.

## 2. Podstawa prawna opracowania

Podstawą opracowania prognozy jest: art. 51 ustawa z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego   ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Do  planu zagospodarowania przestrzennego sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013 roku.

Zmiana Studium nastąpiła w oparciu o Uchwałę  Nr XLVI/327/17 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz Uchwały Nr XLIX/358/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów. Projekt planu wraz z prognozą  oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54. ust.1   ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko poddaje się opiniowaniu przez właściwe organy.

Zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie został uzgodniony zgodnie z art. 53 ww. ustawy z właściwymi organami tzn. tzn. z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska  oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

Narzędziem wspomagającym prognozę jest „Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe”, które stanowi podstawowe źródło informacji faktograficznej o środowisku, 
a w szczególności o tych jego cechach, które mają zasadniczy wpływ na rozwiązania planistyczne.

## 3. Cel i zakres opracowania

Celem prognozy jest określenie stanu funkcjonowania środowiska oraz wpływu 
i zakresu potencjalnych zmian w środowisku i warunków życia człowieka, jakie mogą nastąpić w wyniku ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywny wpływ na środowisko, spowodowany realizacją ustaleń zawartych w projekcie planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
 o ocenach oddziaływania na środowisko, prognoza oddziaływania na środowisko stanowi element procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymaganej dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Analiza przekształceń środowiska prowadzona równolegle z pracami planistycznymi, daje możliwość wpływu na ostateczny zakres ustaleń planu. Wszystkie zawarte w niej wnioski i zalecenia opierają się na zasadach logicznego wnioskowania 
i prawdopodobieństwa.

Prognoza oddziaływania na środowisko obejmuje kompleksową ocenę warunków biotycznych i abiotycznych środowiska naturalnego, przy uwzględnieniu jego aktualnego stanu i odporności na zmiany antropogeniczne oraz wpływu na środowisko sposobu użytkowania terenu, ponadto określa wpływ i zakres potencjalnych zmian i przedstawia rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywny wpływ na środowisko spowodowany realizacją ustaleń zawartych w planie.

Zakres opracowania zdeterminowany został głównie ustaleniami wprowadzonymi projektem   planu. W projekcie ustalono przeznaczenie terenu  oraz podstawowe zasady
i standardy kształtowania  komunikacji  i zagospodarowania  terenu.

## 4. Materiały wejściowe wykorzystane przy sporządzeniu prognozy

Niniejsza prognoza sporządzona została w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- uchwała Nr XIII/85/15 z dnia 30 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3,  położone 
w miejscowości Badowo – Dańki,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Uchwała Nr XXXVI/280/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 czerwca 2013 r.),

- zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (Uchwała  Nr XLVI/327/17 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów oraz Uchwały Nr XLIX/358/18 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów).

- Opracowaniem ekofizjograficznym podstawowym sporządzonym dla   gminy Mszczonów,

- Aktualizację programu ochrony środowiska dla gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020,  Mszczonów, 2013 rok,

- powszechnie dostępnymi publikacjami o stanie środowiska terenu miasta 
i regionu (raporty odpowiednich służb państwowych),

- aktami i przepisami prawa dot. ochrony środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu.

## 5. Metoda zastosowana przy sporządzaniu prognozy

Prognoza oddziaływania na środowisko jest kameralnym opracowaniem autorskim, sporządzonym w oparciu o dostępne materiały tj. publikacje, dokumenty, raporty i inne.
Przyjęta w niniejszym dokumencie metoda opracowania, podyktowana była następującymi przesłankami:

- we wstępnym etapie prac nad planem, skorzystano z opracowania ekofizjograficznego sporządzonego dla gminy Mszczonów,

- ramowy zakres prognozy określony został ustawą  z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego   ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

- zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w niniejszej prognozie został uzgodniony zgodnie z art. 53 ww. ustawy z właściwymi organami tzn. Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

- zakres opracowania określony został charakterem ustaleń planu oraz skalą rysunku planu.

Za wiodące zasady sporządzenia dokumentu prognozy uznano:

- prognoza ma oceniać skutki wpływu ustaleń projektu planu na środowisko, czyli określać wpływ wynikający z przeznaczenia terenu na określony rodzaj użytkowania,

- ustalenia projektu planu dotyczą konkretnej rzeczywistości obejmującej środowisko naturalne o zróżnicowanej wartości (specyficznych dla tego miejsca cechach 
i wartościach) wraz z istniejącym zainwestowaniem i użytkowaniem, które na to środowisko oddziaływuje negatywnie, stwarzając zagrożenia lub pozytywnie, stanowiąc szansę dla istniejących zasobów środowiska,

- istota prognozy zawiera się w ocenie, na ile ustalenia projektu planu pozwolą na zachowanie istniejących wartości zasobów środowiska, na ile wzbogacą lub odtworzą obniżone lub zdegradowane wartości oraz, w jakim stopniu ustalenia projektu planu mogą spotęgować istniejące zagrożenia, mogą osłabić te zagrożenia lub stwarzają możliwość pojawienia się nowych szans dla ukształtowania jakości środowiska,

- prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń inwestycyjnych przewidzianych nowymi ustaleniami projektu planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki jakie niesie za sobą realizacja ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska w ich wzajemnym powiązaniu, ekosystemy, krajobraz a także na ludzi i dobra materialne oraz dobra kultury.

# II. OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU  ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY
     TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU

Gmina Mszczonów znajduje się w powiecie żyrardowskim. Na północy sąsiaduje 
z gminą Radziejowice, od wschodu i południa z gminą Żabia Wola (powiat Grodzisk Mazowiecki) oraz Pniewy i Błędów (powiat Grójec), od zachodu gmina Puszcza Mariańska, oraz gmina Biała Rawska (powiat Rawa Mazowiecka) i Kowiesy (powiat Skierniewice) znajdujące się w województwie łódzkim.

Projekt planu   obejmuje trzy działki znajdujące się we wschodniej części miejscowości Badowo-Dańki. Miejscowość ta znajduje się na południowy-zachód od Mszczonowa. Obszar ograniczony jest ulicami: Porzeczkową, Jodłową i Wierzbową.

Rys. 1. Orientacyjna lokalizacja obszaru opracowania projektu planu na mapie googlemaps.

## 1. Rzeźba terenu

Teren objęty opracowaniem położony jest w podprowincji Niziny Środkowo-Polskiej (318) w mezoregionie wchodzącym w skład makroregionu Wzniesień Południowo-Mazowieckich (318.8) – Wysoczyzny Rawskiej (318.83) – mikroregionu Wysoczyzny Mszczonowskiej (Wyniesienia Mszczonowskiego) – 318.831 - wg podziału fizyczno - geograficznego Polski Kondrackiego i Rychlinga - Atlas RP, 1993 [1.6.19.])

Rzeźba terenu gminy Mszczonów na tle całego powiatu żyrardowskiego jest

zróżnicowana pod względem morfologicznym. Mocno zarysowane w krajobrazie deniwelacje terenu są rzędu 59 m. Terenem najwyżej położonym jest rejon Piekar (210,6 m n.p.t.). Jest to jednocześnie najwyżej położony punkt w powiecie żyrardowskim. Najniższy punkt odnotowano w okolicy Wólki Węckiej (151,9 m n.p.m.)

W krajobrazie gminy dominuje falista wysoczyzna morenowa Wysoczyzny Rawskiej 
z kulminacjami terenu dochodzącymi do 210 m n.p.m. Północne i zachodnie fragmenty terenu gminy są rozcięte dolinami rzecznymi Pisi - Gągoliny i Okrzeszy. Południowo-wschodni obszar gminy, w obrębie równinnej wysoczyzny morenowej, która rozcięta jest równoleżnikowo doliną górnej Jeziorki.

Krajobraz obszaru opracowania jest nizinny, równinny. Współczesne holoceńskie formy rzeźby terenu to głównie wykopy i nasypy. Teren obszaru opracowania charakteryzuje się korzystną, słabo urozmaiconą rzeźbą, spadki terenu poniżej 2%. Powierzchnia obszaru opracowania jest niemal płaska, nieznacznie pochylona w kierunku północy.

## 2. Budowa geologiczna i warunki gruntowe

Pod względem geograficznym cały obszar gminy Mszczonów położony jest w obrębie rozległej jednostki morfologicznej – Wysoczyzny Rawskiej należącej do makroregionu Wzniesień Południowo – Mazowieckich (J. Kondracki i A. Rychling – Atlas RP, 1993).

Obszar  położony jest w obrębie Niecki Mazowieckiej. Centralna oś części sedymentacyjnej Niecki Mazowieckie, przebiega przez obszar mezoregionów – Wysoczyzny Rawskiej 
i Równiny Łowicko – Blońskiej. Niecka Mazowiecka nałożona jest na powierzchnię Niecki Warszawskiej (starszej jednostki geologicznej). Niecka Warszawska stanowi środkowy odcinek wielkiej jednostki geologicznej Polski – synklinorium brzeżnego. Synklinorium rozciąga się między antyklinorium kujawsko-pomorskim, a platformą wschodnio – europejską. Podłoże Niecki Warszawskiej tworzą utwory permu i jury, którego miąższość sięga ponad 2 000 metrów. Na utworach tych zalegają osady kredy dolnej i górnej, których miąższość w rejonie Mszczonowa waha się od 800 do 1 200 m. Strop zalega na głębokości około 260 m. W stropie tym powstała rozległa depresja tworząca Nieckę Mazowiecką wypełniona utworami eocenu (iły mułkowate), oligocenu (piaski drobno i średnioziarniste), miocenu (iły, szare, czarne i brunatne podścielone węglem brunatnym i piaskami ) i pliocenu (osady ilaste, tłuste plastyczne, bezwapienne, zielone lub pstre, ceglaste, czerwone i żółte.
Łączna miąższość osadów trzeciorzędu, na terenie gminy,  waha się od 94,8 m do 158,0 m.

Złoża surowców mineralnych występujące na terenie gminy oparte są głównie o zasoby utworów czwartorzędowych. Miąższość utworów czwartorzędowych w rejonach eksploatacji surowców mineralnych jest stosunkowo znaczna i waha się od kilku do kilkunastu metrów.

Reprezentowane są głównie przez osady zlodowacenia środkowopolskiego. Są to: gliny zwałowe, eluwia glin zwałowych, piaski , żwiry i głazy moren czołowych, piaski i mułki rzeczne oraz sporadycznie piaski eoliczne.

Efektem struktur geologicznych rejonu Mszczonowa, są eksploatowane na terenie kopaliny. Są to głównie surowce ilaste ceramiki budowlanej (dwa złożą)  do produkcji kruszywa lekkiego (iły plioceńskie) oraz piaski budowlane i żwiry (13 złóż). W granicach obszaru opracowania i w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zasoby tych surowców.

W rejonie gminy Mszczonów występują duże zasoby wód geotermalnych. Wody te stanowią źródło energii cieplnej związane z utworami mezozoiku. Jest to jedyne miejsce 
w Polsce, a drugie w Europie, gdzie kredowe wody geotermalne, po wydobyciu i odebraniu naturalnego ciepła do celów grzewczych są następnie tłoczone po uzdatnieniu do miejskiej sieci wodociągowej i wykorzystywane bezpośrednio do celów pitnych.

Powierzchnię obszaru opracowania tworzą utwory czwartorzędowe – plejstoceńskie. Przeważają gliny zwałowe, lokalnie występują piaski podścielone glinami zwałowymi. Grunty te, pod względem geologicznym, nadają się do bezpośredniego posadowienia budynków.

## 3. Warunki klimatyczne

Obszar  gminy pod względem regionalizacji klimatycznej znajduje się w północno - 
wschodniej części XVII regionu klimatycznego zwanego Regionem Środkowopolskim (wg regionalizacji klimatycznej A. Wosia). Jak w całym pasie Nizin Środkowopolskich, przeważa tutaj cyrkulacja równoleżnikowa z przewagą mas powietrza polarno-morskiego napływających z zachodu. Zróżnicowanie warunków klimatycznych w obrębie poszczególnych fragmentów gminy  wynika przede wszystkim ze zróżnicowania ukształtowania powierzchni, rodzaju i intensywności zabudowy oraz formy innego zagospodarowania tych obszarów.

Ważniejsze parametry klimatu:

- nasłonecznienie - średnie, roczne – 4,4 h/dobę,

- kierunki wiatrów: zachodnie i południowo-zachodnie. Równinny charakter rzeźby obszaru 
   i niewielkie powierzchnie leśne, wykluczają większy wpływ tych czynników a kierunki i siłę
   ruchu powietrza.

- średnia roczna liczba dni z wiatrem: b. silnym o prędkości powyżej 15m/s (8o w skali 
   Beauforta)- 4, silnym o prędkości pow.10m/s (6o w skali Beauforta) - 30 40,

- opady atmosferyczne: roczna suma opadów oscyluje w granicach wartości 514 mm/rok do
   580 mm/rok.

- temperatura: - średnia temperatura powietrza w roku -  7,8o 8oC, najchłodniejszy miesiąc – 
  luty o średniej temp. – 3oC, najcieplejszy miesiąc - lipiec o średniej temp. +18,4oC,

- inne parametry i warunki:

- średnioroczne ciśnienie atmosferyczne - 993,7 hPa,

- okres wegetacyjny  210 - 220 dni,

- okres z przymrozkami  110 - 130 dni,

- udział cisz wynosi średnio 42 dni na rok,

- średnioroczna liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi ok. 70 dni/rok (wahając się
    poszczególnych latach od 26 do 90 dni/rok,

- najintensywniejsze zachmurzenie występuje od listopada do lutego. Maksymalne 
   zachmurzenie ogólne notowane jest w grudniu i wynosi od 76 do 80 dni w miesiącu,

-  średnioroczna suma godzin ze słońcem wynosi ok. 2 160 h/rok,

- średnie roczne wartości wilgotności względnej powietrza na obszarze miasta i gminy
   wynosi  75 %.

Analizowany teren charakteryzuje się swoistymi warunkami klimatycznymi tj. niewielkimi wahaniami temperatury, znaczną zacisznością oraz nieco podwyższoną wilgotnością. Wpływają one dodatnio na klimat terenów przyległych podnosząc ich walory zdrowotne.

## 4. Wody powierzchniowe

Sieć hydrograficzna gminy jest słabo rozwinięta. Obszar gminy Mszczonów w części północnej i południowo-zachodniej   obejmuje sieć powierzchniowych wód płynących, która płożona jest w dorzeczu rzeki Bzury, a część południowo-wschodnia znajduje się w dorzeczu rzeki Jeziorki i Pilicy.

Teren miasta i gminy jest odwadniany poprzez fragmenty zlewni cząstkowych: Okrzeszy – w części zachodniej, Pisi – Gągoliny – w części środkowej i wschodniej, Korabiewki – w części południowo-zachodniej i w części południowo-wschodniej przez Jeziorkę i Pilicę (zlewnia Mogielanka). Długość rzek na obszarze gminy wynoszą; Okrzeszy ok. 7,6 km, Pisi-Gągoliny ok. 3,2 km, Korabiewki ok. 4,4 km i Jeziorki ok. 1,5 km. Pisia-Gągolina, najdłuższa z rzek wraz ze swoim dopływem Okrzeszą odwadniają około połowy obszaru gminy.

Największe znaczenie pod względem gospodarczym  w gminie ma rzeka Okrzesza. Rzeka ta jest odbiornikiem ścieków komunalnych dla miasta Mszczonowa.

Duże znaczenie dla kształtowania się maksymalnych stanów wody na rzekach tej części dorzecza Bzury i ekstremalnych przepływów maksymalnych w ww. rzekach mają głównie wezbrania zimowo-wiosenne o charakterze roztopowym oraz intensywne wezbrania opadowe na przełomie maja i lipca. Niżówki letnie poprzedzone są okresem długotrwałej suszy atmosferycznej i suszy glebowej. Rozpoczynają się wówczas gdy ustaje odpływ powierzchniowy, a rzeki i ich dopływy zasilane są jedynie wodami podziemnymi. Niżówki zimowe występują zazwyczaj w grudniu i styczniu. Mają on charakter krótkotrwały ze względu na cykliczność występowania ociepleń wpływających na zjawisko topnienia pokrywy śnieżnej.

Na obszarze gminy często występują susze glebowe oraz hydrologiczne. Występują one najczęściej okresowo, w różnych miesiącach powodując straty w środowisku wodnym. Bezpośrednim skutkiem występowania suszy jest zakłócenie naturalnego  bilansu wodnego w obrębie tego obszaru. W efekcie tego zjawiska obserwuje się nadmierne wysuszenie gleb, obniżenie poziomu zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych, a w konsekwencji zmniejszenie przepływów w rzekach.  W czasie trwania suszy hydrologicznej częstym zjawiskiem jest znaczne obniżenie zalegania I poziomu wód podziemnych, wysychania źródeł i mniejszych cieków.

Obszar opracowania położony jest  w obrębie III rzędu rzeki Pisi i Rawki (dopływów Bzury). W odległości ponad 2 km (w linii ciągłej, w kierunku na zachód) od obszaru opracowania przepływa rzeka Okrzesza – najdłuższa z rzek znajdujących się na terenie gminy Mszczonów.

Ponieważ w obrębie obszaru opracowania brak jest jakichkolwiek cieków, zasadnym wydaje się pominięcie  dokonywania oceny zasięgu tzw. wielkich wód (powodziowych). Obszar opracowania nie jest obszarem zagrożonym powodziowo.

W granicach obszaru brak jest wód stojących (stawów czy innych zbiorników wodnych).

## 5. Wody podziemne

Analizowany obszar (jak i miasto Mszczonów), położony jest w obrębie hydrologicznego makroregionu Środkowopolskiego, zaliczonego do  części centralnej Subniecki Warszawskiej) i znajduje się w granicach trzeciorzędowego (oligoceńskiego) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr GZWP – 215 A.

Zasadniczym poziomem użytkowym wód podziemnych zazwyczaj eksploatowanym 
i mającym największe znaczenie gospodarcze na obszarze  gminy jest czwartorzęd. Stanowi on główne źródło wody. Pozostałymi użytkowymi poziomami wodonośnymi jest trzeciorzęd.
W poziomie czwartorzędowym wyróżnia się dwie warstwy wodonośne (płytko zalegające) i trzecią (głębiej zalegającą). Wody dwóch pierwszych  warstw to wody o niewielkiej zasobności i swobodnym zwierciadle, bez większego gospodarczego znaczenia. Trzecia, głębsza czwartorzędowa warstwa wodonośna występuje w osadach piaszczystych, zalegających poniżej glin zwałowych. Odznacza się znaczną zasobnością i ciągłością występowania. Stanowi podstawowe źródło wody dla regionu. Od wyżej zalegających wód czwartorzędowych odizolowana jest warstwą glin zwałowych i iłów plioceńskich od 12 d 27 m. Właśnie te wody ujmowane są gównie na cele komunalne poszczególnych wsi i miasta Mszczonowa.

W poziomie trzeciorzędowym występują dwie warstwy wodonośne o znacznej zasobności. Jedna z nich zalega w mioceńskich osadach piaszczystych. Nie jest ona wykorzystywana na terenie gminy. Druga warstwa zalega w drobno - i średnioziarnistych piaskach oligoceńskich. Występuje ona na całym obszarze GZWP nr 215 A na głębokościach oscylujących w granicach 180 – 250 m. Wody obydwu tych warstw są wodami głębokimi i ciśnieniowymi. Warstwę napinającą stanowią iły mioceńskie - warstwa 
o miąższości do 100 m lub gliny zwałowe – warstwa o miąższości do 50 m.  Warstwy te skutecznie izolują wody te od wód czwartorzędowych. Ze względu na sprzyjające ochronie warunki hydrogeologiczne tego poziomu, na całym obszarze gminy nie zaszła potrzeba wydzielenia dla tego poziomu dodatkowych obszarów o najwyższej ochronie „ONO” i o wysokiej ochronie „OWO”.

W obrębie obszaru opracowania brak jest ujęć wód wgłębnych. Występują tu jedynie płytkie wody czwartorzędowe, na ogół w przedziale 1 – 2 m p.p.t.

Główne ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są w części środkowej i południowej gminy. Czwartorzędowy poziom wodonośny z racji niewielkich (w ujęciu hydrogeologicznym) głębokości zalegania, jest najbardziej zagrożony na zanieczyszczenia antropogeniczne, dlatego też winien być w sposób szczególny chroniony, zwłaszcza przy występowaniu częściowego lub nawet całkowitego braku naturalnej izolacji tej warstwy wodonośnej.

Ujęcie wód podziemnych zlokalizowane jest poza obszarem opracowania, w  miejscowości Badowo Mściska. Jest to ujęcia czwartorzędowe wodociągów dla Mszczonowa (dwie studnie), których zasoby eksploatacyjne wynoszą 100 m3/h i ul. 1000 – lecia 50 (dwie studnie) o zasobach 50 m3/h.

Ponadto wodociągi miejskie zasilane są w wodę z dolnokredowego geotermalnego ujęcia wody (jedna studnia o wydajności 60 m3/h).

W przypadku eksploatowania na obszarze gminy wielu czwartorzędowych ujęć wód podziemnych wodociągów wiejskich, nie zachodzi potrzeba wprowadzenia dla tych ujęć dodatkowych stref ochrony pośredniej.

W rejonie gminy  występują znaczne zasoby wód geotermalnych. Są one zlokalizowane w obrębie rozległego „Grudziącko-Warszawskiego okręgu geotermalnego Polski” zajmującego obszar ok. 70 tyś. km2. Wody te (o temperaturze + 42 0 C ujmowane  są w Mszczonowie przy ulicy Tarczyńskiej. W maju 2 000 roku oddano do użytku Zakład Geotermalny (trzeci w Polsce) wykorzystujący wody głębinowe do celów grzewczych. Pozwoliło to na zamknięcie trzech przestarzałych technologicznie kotłowni węglowych oraz oszczędności w spalaniu gazu. A to z kolei zmniejszyło ilość zanieczyszczeń powietrz – ograniczona została emisja związków azotu i siarki oraz dwutlenku węgla.

Jak wynika z badań są to wody wyższej jakości niż wody powierzchniowe i odpowiadają II klasie czystości. Są one nisko zmineralizowane (< 50 mg/dm3), co umożliwia ich wykorzystanie po odzysku ciepła, do zasilania systemu wodociągowego. Są one nieznacznie zanieczyszczone o naturalnym chemizmie, odpowiadające wodom do celów pitnych 
i gospodarczych. W związku z tym   wymagają jedynie prostego uzdatniania.

## 6. Warunki glebowe

Obszar opracowania jak i całej gminy pokrywa warstwa utworów czwartorzędowych. Są to przede wszystkim piaski, żwiry, gliny, aluwia rzeczne i iły. Gleby zalegające na całym
obszarze wykształcone zostały bezpośrednio na podłożu osadów czwartorzędowych. Na proces kształtowania się gleb wpływ miały uwarunkowania związane z ukształtowaniem się terenu, stosunkami wodnymi i podłożem mineralnym.

W obrębie niemal całej gminy występują gleby płowe (pseudobielicowe), gleby brunatne wyługowane wytworzone z glin zwałowych lekkich i piasków słabogliniastych leżących na glinach. Gleby te należą do rolniczych kompleksów przydatności gleb: żytniego bardzo dobrego i żytniego dobrego. Gleby te charakteryzują się słabo wykształconym poziomem orno-próchnicznym.

Grunty orne występujące na terenie całej gminy należą do gruntów średniej i niskiej jakości o klasach III (w sumie kl. IIIa i IIIb ok. 105,46 ha )  oraz  IV a, IV b V, VI i VI z – 844,73 ha. Udział gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych wynosi od 21 do 40%. Gleby te zasobne są w makroskładniki takie jak: magnez, fosfor i potas. Wartość użytkowa gleb zależy przede wszystkim od uregulowania stosunków wilgotnościowych oraz nawożenia mineralnego i   organicznego.

W obrębie obszaru opracowania występują  przeważnie gleby płowe (pseudobielicowe), gleby brunatne wyługowane wytworzone z glin zwałowych lekkich 
i piasków słabogliniastych leżących na glinach. Gleby z przewagą klasy: V, VI 
i fragmentarycznie IVb.

Gleby obszaru opracowania nie są glebami chronionymi.

## 7. Zasoby naturalne, walory krajobrazowe i ich ochrona prawna

Pod względem klasyfikacji geobotanicznej J. M. Matuszkiewicza teren objęty niniejszą analizą znajduje się w południowo-zachodniej części krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej w okręgu Łowicko-Warszawskim. Potencjalną roślinnością tego obszaru są bory mieszane i grądy odmiany mazowiecko - podlaskiej.

Obszaru opracowania znajduje się na obrzeżu większego kompleksu leśnego. W obrębie obszaru opracowania występuje liczne zadrzewienie. Znacząca część zadrzewień powstała na drodze wtórnej sukcesji.

Istniejąca i planowana zabudowa znajduje się w terenie otwartym, gdzie dominują rozdrobnione pola oraz duża liczba zadrzewień, pojedynczych drzew lub kęp rosnących  na miedzach oraz w sąsiedztwie dróg dojazdowych do pól i łąk, często ze szpalerami drzew. Cechy to powodują, że krajobraz rolniczy obszaru opracowania i terenów w sąsiedztwie jest zróżnicowany, pozbawiony monotonii wielkoobszarowych pól.  Sprzyja to występowaniu wielu gatunków roślin i zwierząt, szczególnie typowych dla środowisk półotwartych 
i ekotonalnych.

Spośród zbiorowisk naturalnych występujących w obrębie obszaru opracowania wymienić należy zbiorowiska leśne, do półnaturalnych - zbiorowiska krzewiaste i trawiaste.
Zbiorowiska leśne mają charakter „mozaiki” i występują w formie „rozproszonej”.
Przeważającym powierzchniowo  typem siedliskowym lasu jest bór mieszany świeży 
z dominującą sosną. W domieszce występuje dąb, brzoza i olsza.

Do zbiorowisk półnaturalnych spotykanych w obrębie obszaru opracowania 
i w sąsiedztwie należą zbiorowiska krzewiaste i trawiaste. Zbiorowiska krzewiaste reprezentowane są przez zarośla kruszyny, jeżyny oraz tarniny. Charakterystyczną cechą tych zarośli jest obecność podrostów brzóz i jarzębiny.

Spośród półnaturalnych zbiorowisk trawiastych wyróżnić należy, najczęściej spotykany zarówno na terenie całej gminy jak i analizowanego obszaru zespół życicy i babki pospolitej. Zbiorowisko znajduje się w tych miejscach, gdzie dominuje ustawiczne deptanie. Na terenie gminy i obszaru opracowania wyróżniono również zbiorowiska synantropijne. Zbiorowiska te obejmują roślinność segetalną  i roślinność ruderalną.

Roślinność ruderalna jest charakterystyczna dla obszarów zabudowanych,  występująca wzdłuż dróg i ogrodzeń. W szczelinach płyt, które stanowią utwardzenie terenu 
i w sąsiedztwie występują gatunki roślin ruderalnych, głównie synantropijnych takie jak: gwiazdnica pospolita (Stellaria media), mydlnica lekarska (Saponaria officinalis), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), rdest ptasi (Polygonum aviculare) i inne. Zbiorowiska ruderalne są atrakcyjne wizualnie zwłaszcza 
w okresie kwitnięcia wielu bylin.

Roślinność segetalna występująca w sąsiedztwie charakterystyczna jest dla upraw zbożowych a także okopowych i reprezentowana jest głównie przez  zespoły: zespół sporka i chwastnicy jednostronnej, zespół jasnoty i przetacznika lśniącego, zespół żółtlicy i włośnicy oraz zespół wyki czteronasiennej. Zespół sporka i chwastnicy jednostronnej występuje we wszystkich częściach gminy. Zespół ten charakterystyczny jest dla upraw okopowych. Zbiorowisko jasnoty i przetacznika lśniącego rozpowszechnione jest w uprawach polowych również w całej gminie. Zespół wyki czteronasiennej jest  zbiorowiskiem reprezentującym roślinność  w uprawach zbożowych.

Pod względem zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, jak również różnorodności biologicznej obszar opracowania jest bogaty. Poza rozdrobnioną zabudową mieszkaniową 
i siedliskową występującą w sąsiednim kwartale  dominuje krajobraz rolniczy i leśny.

Pod względem regionalizacji faunistycznej A.S. Kostrowickiego zawartej w Atlasie RP obszar znajduje się w centralnej części Okręgu Środkowopolskiego i w centralnej części podokręgu Wielkopolsko - Podlaskiego.

W obrębie analizowanego obszaru i w jego sąsiedztwie nie prowadzono obserwacji i nie dokonano inwentaryzacji występującej tam fauny.

Z racji na obecność terenów leśnych  i zadrzewionych oraz rolnych, nie można wykluczyć okresowego bytowania fauny leśnej i zamieszkującej tereny leśne rolnicze. Należy przypuszczać iż w analizowanym terenie mogą znajdować się szlaki migracyjne wielu gatunków zwierząt.

Prawdopodobnie świat zwierzęcy obszaru opracowania ze względu na niewielką powierzchnię nie wykazuje specyficznych cech.

Można przypuszczać, iż w obrębie obszaru opracowania i w okolicach występują podstawowe zespoły ptaków, głównie  gatunki typowe dla lasów, pól i zadrzewień takie jak:  skowronek polny, pliszka żółta, pokląskwa, świergotek łąkowy, czajka.

Na terenie gminy obszary o największych walorach przyrodniczych i krajobrazowych objęte zostały  ochroną prawną, w trybie ustawy o ochronie przyrody. Zajmują ok. 4 700 ha tj. ok. 30% ogólnej  powierzchni gminy. Największą powierzchnię zajmuje Bolimowsko - Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu z doliną środkowej Rawki. Obszar ten znajduje się w odległości ok 1,7 km w linii prostej od obszaru opracowania 
w kierunku na wschód.

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. OCHK utworzony został 11 listopada 1986 r. Obecnie obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie OChK są Rozporządzenie Nr 21 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu - Rozporządzenie Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 października 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Bolimowsko - Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki Obszaru Chronionego Krajobrazu. Tereny chronione są ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką 
i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Bolimowski Park Krajobrazowy znajduje się w odległości ok. 9,2 km w linii prostej od obszaru opracowania w kierunku na zachód.

Na terenie gminy Mszczonów znajdują się 2 rezerwaty przyrody:

- Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckich – utworzony 24 lutego 2004 r. Jest to rezerwat faunistyczny, o powierzchni 19,35 ha. Posiada wyznaczoną otulinę o powierzchni 136,0987 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych krajobrazowych stawów rybnych stanowiących miejsce rozrodu i regularnego występowania ptaków w szczególności siewkowatych i blaszkodziobych wraz 
z występującymi na tym terenie zbiorowisk. Aktualnym aktem normatywnym jest Zarządzenie nr 16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 
30 sierpnia 2012 roku w sprawie rezerwatu przyrody "Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich" (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2012 r. nr 6545).

Rezerwat ten znajduje się w odległości ok 5,4 km w linii prostej od obszaru opracowania w kierunku na północny-wschód,

- Grądy Osuchowskie – utworzony 12 października 1982 r., jest rezerwatem leśnym;
 o powierzchni 96,39 ha. Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanych zbiorowisk grądowych oraz boru bagiennego o charakterze reliktowym. Aktualnym aktem normatywnym jest Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.

Rezerwat ten znajduje się w odległości ok. 6,5 km w linii prostej od obszaru opracowania

w kierunku na południe.

Pomniki przyrody – to pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska 
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenie gminy Mszczonów znajduje się 28 pomników przyrody. Są to głównie pojedyncze drzewa oraz jedna grupa drzew. Ustanowione zostały na podstawie Rozporządzenia Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu żyrardowskiego.

Do pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy wymienić należy:

- zabytkową aleję utworzoną z lip w wieku ok. 120 – 130 lat. Ciągnie się ona wzdłuż drogi powiatowej nr 38528 z Osuchowa do wsi Badowo-Dańki i do wsi Lutówka wzdłuż drogi powiatowej nr 38507,

- głaz narzutowy (granit) o wymiarach 8,4 m x 0,8 m znajdujący się na terenie wsi Ciemno-Gnojna.

Zarówno obszar opracowania jak i teren gminy nie zostały objęte ochroną 
i wprowadzone do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2 000.

Najbliżej występującym Obszarem Natura 2 000 są „Łąki Żukowskie” PLH 140053 – obszar siedliskowy. Obszar ten znajduje się w odległości ok. 11,2 km na   zachód od obszaru opracowania. Obszar ten znajduje się na terenie gminy Puszcza Mariańska.

Obszar opracowania znajduje się poza terenami chronionymi w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody. Między obszarem opracowania a terenami prawnie chronionymi nie ma powiązań przyrodniczych,

## 8. Różnorodność biologiczna

Pod względem różnorodności biologicznej obszar opracowania jest  bogaty. 
W obrębie obszaru opracowania i w sąsiedztwie rozciągają  się tereny leśne i liczne zadrzewienia. W obrębie pól i nieużytków znajdujących się nieopodal obszaru opracowania spotyka się zbiorowiska roślinne tworzące zwartą okrywę roślinną, utworzoną przez wiele gatunków traw, głównie niskich i luźno kępkowych turzyc oraz ziół i roślin motylkowych.

Terenom rolniczym towarzyszą liczne zadrzewienia – brzozy, sosny, klonu. Są to gatunki pochodzenia naturalnego pochodzące, głównie na drodze sukcesji.  W sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych i ogrodzeń występują gatunki roślin synantropijnych, głównie ruderalnych, takie jak: gwiazdnica pospolita (Stellaria media), mydlnica lekarska (Saponaria officinalis), glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus), ślaz zaniedbany (Malva neglecta), rdest ptasi (Polygonum aviculare) i inne.

Specyficzną grupą gatunków synantropijnych są gatunki inwazyjne. Są to gatunki obcego pochodzenia, które w sprzyjających dla siebie warunkach potrafią opanowywać siedliska - zwłaszcza te podane antropopresji - wyjątkowo tylko wkraczając do siedlisk 
o charakterze naturalnym.  Warunki życia w tych siedliskach charakteryzują się dużymi różnicami temperatur w różnych porach dnia, utrudnionym dostępem roślin do wody 
i gleby.

Zbiorowiska leśne mają charakter „mozaiki” i występują w formie „rozproszonej” 
w obszarze opracowania i w sąsiedztwie. Przeważającym powierzchniowo  typem siedliskowym lasu jest bór mieszany świeży z dominującą sosną. W domieszce występuje dąb, brzoza i olsza. Cechą charakterystyczną obszaru opracowania i terenów w sąsiedztwie   jest rozdrobnienie użytków leśnych i zadrzewień, pojedynczych drzew lub kęp rosnących  na miedzach oraz w sąsiedztwie dróg dojazdowych do pól i łąk, często ze szpalerami drzew. Sprzyja to występowaniu wielu gatunków roślin i zwierząt, szczególnie typowych dla środowisk półotwartych i ekotonalnych, a tym samym wzbogaca  różnorodność biologiczną.

## 9. Uwarunkowania kulturowe

Na terenie objętym planem nie występują obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków lub będące pod ochroną konserwatorską i inne obiekty uznane za dobra kultury współczesnej (w rozumieniu przepisów odrębnych).

# III. ANALIZA USTALEŃ  PROJEKTU PLANU

## 1. Cel planu

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzono w celu wyznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wyznaczono w sąsiedztwie ulic: Porzeczkową, Jodłową i Wierzbową. Ponadto w projekcie planu wyznaczono ulicę publiczną obsługującą przedmiotowe nieruchomości.

Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego. Ustalenia planu umożliwiają realizację zabudowy mieszkaniowej, przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiska naturalnego, istniejącego zainwestowania oraz wymogów przepisów odrębnych.

## 2. Konstrukcja planu

Projekt planu miejscowego składa się z części opisowej (tekst planu – uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie) oraz graficznej (rysunek planu w skali 1:1000 będący integralną częścią niniejszej uchwały stanowiący załącznik nr 1.

Projekt planu w swej treści zawiera tzw. Przepisy ogólne” i „ Przepisy szczegółowe”:

- przepisy ogólne obowiązują na całym obszarze projektu planu,

- przepisy szczegółowe obowiązują dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem cyfrowym i literowym.

Na obszarze objętym projektem planu wyodrębniono tereny, będące przedmiotem
ustaleń, dla których został ustalony rodzaj przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego.

W projekcie planu poprzez:

- przeznaczenie podstawowe – należy rozumieć przeznaczenie terenu, które powinno dominować w danym terenie lub obszarze w sposób określony ustaleniami planu,

- przeznaczenie uzupełniające – należy rozumieć rodzaj przeznaczenie terenu niezbędny do realizacji i funkcjonowania przeznaczenia podstawowego terenu,

- przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie terenu i związany z nim sposób zagospodarowania dopuszczone na wyodrębnionym terenie, przy czym warunki tego dopuszczenia określa niniejsza uchwała.

W planie nie występują:

- obiekty dziedzictwa kulturowego, zabytki, w tym krajobrazy kulturowe oraz dobra kultury współczesnej,

- obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- tereny lub obiekty podlegające ochronie ustalone na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny górnicze, a także obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa,

- tereny o szczególnych warunkach zagospodarowania oraz ograniczeniach w ich użytkowaniu, w tym zakazem zabudowy.

# III. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ PROJEKTU PLANU

W projekcie planu wyznaczono tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolami: 1MN - 2MN),

- tereny komunikacji - teren drogi publicznej kategorii gminnej, klasy dojazdowej, (oznaczony symbolem 1 KD/D).

W projekcie planu, określono dla wyodrębnionych terenów (wyżej wymienionych) przeznaczenie, dopuszczalne funkcje zabudowy i rodzaj użytkowania.

Treny  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wyznaczono w istniejącym kwartale zabudowy pomiędzy ulicami: Porzeczkowej, Jodłowej i Wierzbowej.

Obszar opracowania obejmuje powierzchnię ok. 0,7652 ha.

W ramach przeznaczenia uzupełniającego dopuszczono:

- budynki gospodarcze i garażowe,

- komunikacje, infrastrukturę techniczną i urządzenia ochrony środowiska do potrzeb działki lub potrzeb lokalnych,

- obiekty małej architektury.

W ramach przeznaczenia dopuszczalnego:

- usługi towarzyszące.

Poprzez usługi towarzyszące należy rozumieć, wg definicji projektu planu, usługi zlokalizowane 
w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o powierzchni całkowitej w rozumieniu przepisów 
z zakresu prawa budowlanego.

W projekcie  wyznaczono obsługę komunikacyjną obszaru planu poprzez drogę publiczną, kategorii gminnej, klasy dojazdowej. Wyznaczony w projekcie planu teren obejmuje realizację elementów drogi i urządzeń związanych z drogą oraz  dopuszcza realizację sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisów odrębnych.

Szerokość drogi ustalono na 10,0m, z wyjątkiem skrzyżowania gdzie zaprojektowano narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,

W projekcie planu ustalono szczegółowe zasady i standardy zagospodarowywania oraz zabudowy wyodrębnionych terenów różnicując je w zależności od przeznaczenia terenu, charakteru zabudowy i uwarunkowań środowiska przyrodniczego.

Do najistotniejszych  należą:

- ograniczenie intensywności zabudowy poprzez wskazanie maksymalnego wskaźnika zabudowy działki, minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy oraz  minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,

- ustalenie zasad kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów,

- ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od poszczególnych ulic,

- ustalenie maksymalnej wysokości budynków w uwzględnieniu potrzeby zharmonizowania z istniejącą zabudową w sąsiedztwie,

- ustalenie zasad zaopatrzenia zabudowy w media i zasad wyposażenia terenów 
w infrastrukturę techniczną,

- ustalenie standardów akustycznych poszczególnych terenów stosownie do postanowień przepisów Prawa ochrony środowiska.

## 1. Ustalenia z zakresu ochrony środowiska

W projekcie planu przyjęto następujące ustalenia z zakresu ochrony środowiska naturalnego, przyrody i krajobrazu:

- zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu ustawy z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem  inwestycji celu publicznego takich jak drogi 
i urządzenia infrastruktury technicznej,

- zakaz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie standardów jakości środowiska, zgodnie z przepisami  odrębnymi z zakresu  ochrony środowiska.

- zakaz lokalizacji zakładów o dużym bądź zwiększonym ryzyku występowania poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska,

- w celu ochrony i wzbogacanie lokalnych wartości środowiskowych, przyrodniczych 
i krajobrazowych:

-  ograniczono intensywność zabudowy poprzez wskazanie maksymalnego wskaźnika

zabudowy działki, minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy oraz
     minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej,

- udział procentowy maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej znajdującej się na obydwu terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 25 %,

- intensywność zabudowy: minimalna – 0,05, maksymalna– 0,5,

- wielkości minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 50 %,

- ustalono, kierunek głównej kalenicy dachu budynku (który musi być prostopadły lub
   równoległy do granicy bocznej działki budowlanej),

- ustalono, kolorystykę dachów budynków jako obowiązującą - w odcieniach brązu, 
   zieleni, czerwieni, czerni,

- poprzez ustalenie parametrów zabudowy i zagospodarowania terenu ustalono 
    zasady kształtowania krajobrazu w zakresie elementów przestrzennych
   wpływających na walory krajobrazowe oraz wkomponowanie zieleni w oparciu 
   o różnorodność gatunków roślin, z dominacją zieleni wysokiej,

- w zakresie ochrony akustycznej teren oznaczony na rysunku planu symbolem MN 
   zaliczono do terenów o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jako tereny
   zabudowy mieszkaniowej w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony
   środowiska,

- ustalono zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem
   ekologicznych czynników grzewczych w szczególności: gazu, energii elektrycznej,
   energii słonecznej, oleju niskosiarkowego oraz odnawialnych źródeł energii o mocy
   nie większej niż 40kW, z wyłączeniem elektrowni wiatrowych,

- dopuszczono zaopatrzenie w gaz z instalacji zbiornikowych, docelowo ustalono
   zaopatrzenie w gaz w oparciu o projektowaną sieć gazu przewodowego,

- ustalono, iż zagospodarowanie działki  musi uwzględniać zapewnienie terenu do
   czasowego gromadzenia  odpadów w sposób niezagrażający środowisku,

- ustalono, iż zaopatrzenie w wodę dla obszaru objętego planem z sieci 
   wodociągowej.

- ustalono zasadę odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Do

- czasu jej budowy dopuszczono odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników
    bezodpływowych z wywozem na oczyszczalnię ścieków na podstawie umów
    indywidualnych,

- ustalono zasadę odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi
     z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego,

- w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych ustalono, że prace
    ziemne związane z przekształceniem układu hydrograficznego, w tym również
    sypanie wałów, przekształcenie poziomu terenu, mogące naruszyć spływ
    powierzchniowy wody i stosunki wodne należy prowadzić w sposób zapewniający
    niepogorszenie i niezakłócenie spływu wód podziemnych i powierzchniowych na
    działkach i terenach sąsiednich zgodnie z przepisami z zakresu Prawa Wodnego.

# IV. ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
     ISTOTNA Z PUNKTU  WIDZENIA REALIZACJI PLANU, W SZCZEGÓLNOŚCI 
     DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE
     USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY

Obszar opracowania  położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną 
w trybie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie wchodzi on 
w skład Wielkoprzestrzennych Systemów Obszarów Chronionych (WSOCH).

W obrębie obszaru opracowania nie występują pomniki przyrody i inne obiekty chronione.

W związku z powyższym nowe regulacje w zakresie zabudowy i zagospodarowania terenów wprowadzone ustaleniami planu,  obiektów i obszarów chronionych nie będą dotyczyć.

Wybrane uwarunkowania fizjograficzne zostały sformułowane w rozdziale II niniejszego opracowania i w odniesieniu do konfliktów stanowią uszczegółowienie informacji zawartych  na mapach ekofizjograficznych.

- Obszar opracowania znajduje się poza obszarami objętymi ochroną w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

- Pod względem zasobów przyrodniczych, krajobrazowych, jak również różnorodności biologicznej obszar projektu planu jest  bogaty. Obszar opracowania znajduje się na obrzeżu terenów leśnych.

- Ukształtowanie terenu nie stwarza ograniczeń w zagospodarowaniu terenów.

- Niemal na całym obszarze występują korzystne warunki geologiczno-inżynierskie, które nie utrudniają wprowadzania nowej zabudowy.

- Wody gruntowe zalegają na ogół na niewielkiej głębokości (w przedziale 1-2 m p.p.t.). 
Takie występowaniu stanowi potencjalne zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych. Nie mniej jednak przy poszanowaniu przepisów prawa powszechnego
na etapie budowy i eksploatacji zabudowy mieszkaniowej i usługowej, płytkie
występowanie zwierciadła wody może nie mieć znaczenia dla planowanego
zainwestowania.

- Gleby niskich klas bonitacyjnych  nie  podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych i nie ograniczają realizacji zabudowy,

- W związku z planowaną urbanizacją terenów, wolnych dotychczas od zabudowy, znaczna część analizowanego terenu wymaga uzbrojenia w sieci urządzeń infrastruktury technicznej.

# V. PRZEWIDYWANE SKUTKI WPŁYWU USTALEŃ PROJEKTU PLANU NA
       ŚRODOWISKO ORAZ NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2 000
       Z UWZGLĘDNIENIEM ZALEŻNOŚCI MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI I MIĘDZY
       ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY

Wpływ na różnorodność biologiczną

Przyroda tworzy różnorodność, która zapewnia jej równowagę – utrzymanie homeostazy na poziomie osobników, gatunków i ekosystemów. Wynika to stąd, że zwykle stabilniejsze (odporniejsze, lepiej przystosowane, sprawniej reagujące na zmiany 
w środowisku) są układy złożone z większej liczby elementów i tym samym regulowanych (samoregulujących się) większą liczbą wzajemnych oddziaływań, niż układy złożone z mniejszej liczby różnych elementów powiązanych między sobą mniejszą liczbą oddziaływań.

Bioróżnorodność analizowanego terenu  jest bogata i zróżnicowana pomimi, że granicach obszaru opracowania nie stwierdzono występowania cennych zbiorowisk roślinnych. Spośród zbiorowisk naturalnych przeważają wtórne zbiorowiska lasów i pól, nie podlegające ochronie.

W części gdzie tereny są  wolne od zabudowy można stwierdzić, że różnorodność zbiorowisk roślinnych jest niewątpliwie większa niż w części - zabudowanej. Przekształcenie terenów tych na tereny budowlane  doprowadzi najprawdopodobniej do zabudowy wraz z ogrodzeniami i towarzyszącą infrastrukturą, co  spowoduje nieodwracalne zmiany w całym środowisku tego terenu i doprowadzi do zubożenia bioróżnorodności.

Dla małych populacji zwierząt niebezpieczne są także lokalne zmiany warunków siedliskowych.

Presja człowieka na środowisko ma dużo większe znaczenie w ubożeniu różnorodności genetycznej roślin. Rozszerzanie zbiorowisk antropogenicznych, likwidacja oraz rozdrobnienie płatów roślinności naturalnej i półnaturalnej, wybiórcza eksploatacja poszczególnych gatunków oraz wprowadzanie gatunków obcych, przekształcanie warunków siedliskowych, a także zmiany stosunków wodnych i składu chemicznego wód – to główne przyczyny zmniejszania się zmienności genetycznej roślin.

W związku z powszechną fragmentacją środowiska niezwykłe znaczenie w ochronie różnorodności genetycznej mają korytarze ekologiczne, dające izolowanym populacjom możliwość panmiksji genów. Głównym celem korytarzy jest zapewnienie łączność między izolowanymi układami przestrzennymi i umożliwienie migracji. W przypadku realizacji zabudowy i co się z tym wiąże wprowadzenie licznych ogrodzeń, szlaki migracyjne zostaną zaburzone. Istniejące pierwotnie korytarze nie będą spełniać swojej roli.

Wyżej opisane ustalenia ujęte w projekcie planu umożliwią rozwój różnorodności biologicznej pomimo „zawłaszczania” części terenów pod zabudowę.

Nie mniej jednak należy stwierdzić, iż intensyfikacja zagospodarowania terenów pociągnie za sobą zmiany w strukturze gatunkowej flory i fauny  obszaru opracowania
i otoczenia co w konsekwencji wpływa na zubożenie różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach.

Wpływ na krajobraz przyrodniczy, świat roślinny i zwierzęcy

Środowisko przyrodnicze obszaru opracowania charakteryzuje się  przekształconymi w niewielkim stopniu walorami    przyrodniczymi i krajobrazowymi, znaczną różnorodnością biocenotyczną  i ekosystemową. W obrębie analizowanego terenu nie prowadzono obserwacji i nie dokonano inwentaryzacji występującej tam fauny. Biorąc pod uwagę zróżnicowania terenów pod względem zagospodarowania, należy spodziewać się, że istniejąca na terenie fauna może być zróżnicowana. Realizacja zabudowy, zgodnie 
z ustaleniami projektu planu spowoduje utratę siedlisk dostępnych dla zwierząt. Zmniejszenie powierzchni nadającej się do zasiedlenia wpłynąć może np. na zmniejszanie się lub wycofywanie się  populacji oraz zmniejszanie się  liczebności zwierząt zamieszkujących w obrębie obszaru opracowania i w jego sąsiedztwie. W terenach poddanych presji urbanizacji (ruch samochodowy, hałas związany z przebywaniem ludzi) może nastąpić wypłoszenie zwierzyny bytującej w tym obszarze. Powstanie zabudowy uniemożliwi osiedlenie się zwierząt o dużych areałach osobniczych (żerowiskowych). Zwiększonej antropopresji poddane są te zwierzęta, które rozmnażają się lub żerują na powierzchni ziemi i nie wysoko nad nią oraz wrażliwe na niepokojenie. Bliskość zabudowy może spowodować, że nie będą osiedlały się zwierzęta, głównie ptaki żyjące 
w zakrzewieniach lub na granicy pól i zadrzewień.

Wpływ realizacji zabudowy na awifaunę, w przypadku  realizacji planowanych inwestycji poza okresem lęgowym i okresem gromadzenia się ptaków do przelotów oraz okresem migracji powinien być znacznie ograniczony.

W fazie prac modernizacyjnych i budowlanych wystąpią niekorzystne oddziaływania na szatę roślinną. Główne zagrożenie spowodowane jest fizycznym usuwaniem roślinności 
w pasie technicznym robót oraz możliwością zmiany warunków siedliskowych poprzez naruszenie stosunków wodnych, przekształcenie gleby i utwardzanie podłoża. W celu zminimalizowania tych niekorzystnych oddziaływań ustalenia projektu planu wprowadzają minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ograniczający uszczuplenie powierzchni, na których występuje roślinność oraz nakładają obowiązek maksymalnego zachowanie istniejącej zieleni.

Największe zmiany w szacie roślinnej nastąpią w terenach, gdzie dopuszczono zabudowę.  Oddziaływania te spowodować mogą uszczuplenie niektórych siedlisk przyrodniczych (leśnych). Oddziaływania te nie  dotyczą jednak siedlisk objętych ochroną prawną, w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Skala powstałych oddziaływań środowiskowych jest przede wszystkim uzależniona od stopnia realizacji ustaleń planu. Prawdopodobnie zmiany wynikające z przedmiotowych zmian projektu planu będą następowały stopniowo, a ich rozłożenie w czasie spowoduje, iż

presja na środowisko będzie ciągła lub tymczasowa,  o umiarkowanej sile. Najbardziej drastyczną zmianą dla stanu i funkcjonowania flory będzie pełna realizacja ustaleń projektu planu w zakresie nowych inwestycji, kiedy to zostanie zniszczona istniejąca pokrywa roślinna. Prawdopodobnie część roślinności zostanie zastąpiona przez nasadzenia ozdobne, co stanowi pewnego rodzaju rekompensatę dla środowiska.

Oddziaływanie na szatę roślinną  i zwierzęta będą bezpośrednie, trwałe i negatywne 
o umiarkowanej sile oddziaływania.

W związku z realizacją ustaleń planu należy liczyć się z powstaniem zmian 
w krajobrazie.  W miejsce użytków leśnych i nieużytków powstaną siedliska zabudowy mieszkaniowej. Projekt planu dla ograniczenia potencjalnych negatywnych  oddziaływań wprowadza ustalenia, które mają służyć harmonijnemu wpisaniu zabudowy w krajobraz, m.in. zharmonizowanie form architektonicznych z krajobrazem, ujednoliceniu zabudowy (dopuszczalna wysokość budynków, ukształtowanie kalenicy i kolor dachów).

Wpływ na powierzchnię ziemi oraz glebę

Określone w projekcie planu zasady i charakter zagospodarowania poszczególnych terenów  spowodują istotne zmiany w mające wpływ na powierzchnię ziemi oraz glebę 
i ukształtowaniu terenu.

Dewastacja powierzchni gruntów będzie następować  w związku z decyzją o podjęciu budowy na działkach, które poprzez ustalenia „nowego” planu uzyskały przywilej zabudowy.
W sposób trwały zniszczeniu ulegną profile glebowe na powierzchniach, które będą  zajęte przez zabudowę. Przekształcenia związane będą z powstawaniem nasypów z gruntu wybranego pod fundamenty budynków i ciągu komunikacyjnego oraz realizację obiektów infrastruktury podziemnej i naziemnej. Na powierzchniach tych całkowitemu zniszczeniu ulegną gleby. Nastąpi przemieszanie mas ziemnych oraz wymian gruntów lub/i ich zagęszczenie.

Zmiany te mają zdecydowanie dalej idące konsekwencje, z uwagi na to, że taka zmiana zagospodarowania terenu wiąże się z trwałym i nieodwracalnym zniszczeniem warstwy glebowej, co spowoduje zmiany składu gatunkowego szaty roślinnej, a w efekcie  przyniesie zmiany w lokalnym obiegu wody.

Można jedynie założyć, że usuwana wierzchnia warstwa ziemi z wykopów zostanie zagospodarowana w obrębie poszczególnych nieruchomości.

Odpady powstające w związku z budowami  nie będą stanowiły zagrożenia dla gleby czy wód. Mają być one usuwane w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Oddziaływanie na  powierzchnię ziemi oraz glebę będą bezpośrednie, trwałe 
i negatywne o znacznej sile oddziaływania.

Skutki wpływu na środowisko  wodno-gruntowe

Największy wpływ na środowisko wodno-gruntowe będzie miało wprowadzenie zabudowy (rozumianej jako powierzchni nieprzepuszczalnych) na obszary dotychczas wolne od zabudowy. Doprowadzi to do uszczelnienia podłoża i zmniejszenie infiltracji wód opadowych do gruntu. Może nastąpić alkalizacja środowiska glebowego w związku ze stosowaniem różnorodnych materiałów budowlanych.

W terenach gdzie dopuszczono zabudowę należy liczyć się z przekształceniami związanymi z oddziaływaniami bezpośrednimi krótkoterminowymi takim jak ingerencja 
w środowisko gruntowe podczas prowadzenia prac budowlanych,

Nowe inwestycje mogą skutkować oddziaływaniem bezpośrednim stałym takimi jak:

- uszczelnieniem podłoża,

- przeobrażeniami gruntów,

- zmniejszenie areału terenów aktywnych biologicznie.

Zwiększenie udziału terenów zabudowanych i utwardzonych przyczyni się w konsekwencji do:

- intensyfikacji spływu powierzchniowego,

- ograniczenia zasilania wodą, co w dłuższej perspektywie czasowej prowadzić może  do przesuszania gruntów oraz ograniczenia procesów glebotwórczych.

Prognozuje się, iż w efekcie realizacji mieszkaniowych i infrastrukturalnych mogą powstać oddziaływania bezpośrednie krótkoterminowe w postaci:

- wahań zwierciadła wód gruntowej związane z pracami ziemnymi na etapie budowy,

- tworzenie warunków do przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku wodno-gruntowym.

Oddziaływaniem długoterminowym będzie:

- zmniejszenie ilości wody infiltrującej do gruntu związane ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej,

- ograniczenie retencji wód w wierzchniej warstwie gleby,

- zwiększenie odpływu wód opadowych i roztopowych.

Możliwe zanieczyszczenia wód gruntowych mogą być generowane szczególnie tam gdzie będą zlokalizowane obiekty usługowe (dopuszczone ustaleniami planu). Zakaz realizacji obiektów budowlanych, w których działalność zaliczana jest w myśl przepisów odrębnych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko znacznie minimalizuje to zagrożenie.

Obiekty budowlane mogą lokalnie i tymczasowo stanowić zagrożenie dla jakości wód gruntowych (brak kanalizacji sanitarnej). Skutki wprowadzenia nowej zabudowy mieszkaniowej na jakość wód gruntowych i podziemnych można ocenić jako umiarkowane. Można przypuszczać, iż docelowo nastąpi głównie zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków oraz zwiększenie poboru wody związane ze wzrostem zaludnienia. Plan zakłada, iż zaopatrzenie w wodę obiektów na terenie objętym planem nastąpi z  sieci wodociągowych.

Skutki wpływu na klimat lokalny

Wprowadzenie zabudowy jako uzupełnienie już istniejącej oraz w tereny  przyleśne (występujące na obrzeżu lasu) może ograniczać możliwość przewietrzania terenu i może przyczyniać  się do osłabienia prędkości wiatrów szczególnie w warstwie przyziemnej. W miarę pojawiania się roślinności przydomowej zoptymalizują się warunki termiczno-wilgotnościowe.

Wprowadzenie nowych źródeł zanieczyszczenia powietrza może przyczynić się do pogorszenia stanu higieny atmosfery. Potencjalne uciążliwości będą łagodzone przez użycie nieuciążliwych dla środowiska urządzeń grzewczych.

Przy zabudowie dotychczas wolnego terenu modyfikacji podlegać będzie mikroklimat. Głównie ze względu na wzrost szorstkości terenu zmniejszają się prędkości wiatrów oraz wzrosnąć może nieco temperatura powietrza.

Zmiana obecnego charakteru zagospodarowania wpłynie w niewielkim stopniu modyfikująco na warunki klimatu lokalnego.

Skutki wpływu na klimat akustyczny i na powietrze atmosferyczne

Emisja hałasu związanego z przebywaniem mieszkańców i ruchem samochodowym oraz wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów, pochodzących przede wszystkim 
z procesów grzewczych, jest nieuniknione na terenach zabudowanych. Stan powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego uzależniony jest od natężenia ruchu pojazdów. Jakość powietrza atmosferycznego zależy ponadto od zastosowanego rodzaju ogrzewania budynków.

W obrębie obszaru  „uruchamia się” nowe, dodatkowe tereny budowlane. Zabudowa może być realizowana w obrębie istniejących dotychczas niezabudowanych działek  
i „nowych” działek budowlanych. Najprawdopodobniej zmiany jakości powietrza, które będą następować w poszczególnych obszarach planu mogą być  znaczące.

„Nowe budynki”  będą  stanowiły  główne,  dodatkowe źródła emisji „niskiej”,  chyba, że  mieszkańcy tych domów zdecydują się  na wykorzystanie  nie węglowych  czynników ciepła (tzw. proekologicznych), które dopuszczono ustaleniami projektu planu.

Skutki wpływu na zasoby naturalne

W obszarze opracowania nie występują jakiekolwiek udokumentowane złoża kopalin.

Z tego względu projekt planu nie będzie mieć w tej sferze jakiegokolwiek wpływu.

Skutki wpływu  na zabytki i dobra materialne

Na terenie objętym projektem planu nie występują obiekty czy obszary 
o szczególnych wartościach kulturowych, objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Również w bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego planem nie występują obszary lub obiekty o szczególnych wartościach kulturowych. 
W związku z powyższym ustalenia projektu planu nie dotyczą powyższego zagadnienia.

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

Projekt planu nie przewiduje wprowadzenia nowych źródeł emisji pól elektroenergetycznych i tym samym nie przewiduje się zagrożeń związanych ze wzrostem promieniowania.

Skutki wpływu na ludzi

Projekt planu nie przewiduje lokalizacji obiektów niosących ze sobą obciążenia dla środowiska - ustalono zakaz realizacji w obszarze planu przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i zdrowie ludzi w rozumieniu przepisów Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych 
i ponadlokalnych systemów inżynieryjnych takich jak drogi i urządzenia infrastruktury technicznej.

W projekcie planu ustalono formy zagospodarowania o niskim stopniu oddziaływania na warunki życia ludzi. „Nowe budynki”  mogą   stanowić  główne,  dodatkowe źródła emisji „niskiej”,  chyba, że  mieszkańcy tych domów zdecydują się  na wykorzystanie  nie węglowych  czynników ciepła (tzw. proekologicznych).

Najprawdopodobniej zmiany jakości powietrza, które będą następować 
w terenie nie będą znaczące, między innymi na rozproszenie istniejącej zabudowy i niewielki obszar objęty planem.

W obszarze opracowania przewiduje się budowę nowej ulicy obsługującej planowaną zabudowę. Ze względu na niewielką powierzchnię obszaru opracowania (planem dopuszczono zabudowę jednie na trzech działkach) nie przewiduje się uciążliwego wzrostu natężenia hałasu komunikacyjnego.

Projekt planu zawiera szereg ustaleń dotyczących ochrony środowiska, które 
w sposób bezpośredni i pośredni minimalizują ewentualne uciążliwości mające wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi. Wprowadza ustalenia, które pozwalają na zapewnienie kompleksowej ochrony zdrowia mieszkańców terenu objętego projektem planu. Są to ustalenia, dotyczące ochrony i kształtowania jakości powietrza atmosferycznego, regulacji 
 zakresu gospodarki wodno-ściekowej, ochrony i kształtowania terenów zieleni, ochrony przed hałasem, czy też ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wartości krajobrazowej analizowanego obszaru.  W projekcie planu  dokonano klasyfikacji obszaru opracowania pod względem wymaganego standardu jakości klimatu akustycznego).

Projekt planu nie wskazuje terenów na których byłaby możliwa  lokalizacja zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, nie przewiduje żadnych nowych, znaczących emitorów promieniowanie elektromagnetycznego.
Ponadto projekt planu nie wnosi niekorzystnych ustaleń pod względem bezpośrednich zagrożeń dla środowiska i ekologicznych warunków życia ludzi. Funkcjonowanie urządzeń
i budowa bądź rozbudowa sieci infrastruktury technicznej powinna zapewnić właściwe standardy zamieszkania i nie powodować zagrożeń dla środowiska zamieszkania ludzi.

Projekt planu właściwie przewiduje rozwiązania chroniące środowisko życia i zdrowia ludzi w zakresie, jaki może być przedmiotem postanowień planu, związku z powyższym nie prognozuję się negatywnego znaczącego oddziaływania na życie ludzi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zaprojektowane funkcje oraz zasady 
zagospodarowania, przy zachowaniu wszystkich zakazów i nakazów dotyczących ochrony środowiska, nie powinny stwarzać zagrożenia dla zdrowia i życia  ludzi.

## 1. Ogólna ocena potencjalnych skutków wpływu realizacji ustaleń projektu
    planu  na środowisko, jakość życia i zdrowia ludzi

Przewidywane skutki oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko i jego prawidłowe funkcjonowanie są zróżnicowane co do charakteru zmian, trwałości przekształceń, natężenia zachodzących zmian, częstotliwości zmian i ich zasięgu przestrzennego. Spodziewane przeobrażenia w środowisku w związku z wprowadzeniem ustaleń projektu planu miejscowego  będą prawdopodobnie niewielkie, bez znaczącego negatywnego oddziaływania na ogólny stan środowiska obszaru opracowania i terenów przyległych.

Analiza ustaleń projektu planu, będącego przedmiotem niniejszego opracowania pozwala określić zmiany, jakie wprowadza ten projekt w możliwe przyszłe zagospodarowanie obszaru. Wprowadzane zmiany polegają przede wszystkim na dostosowaniu funkcji terenu
do istniejącego zagospodarowania (dogęszczenie zabudowy w pasach przyulicznych) oraz umożliwienie wprowadzenia zabudowy  i infrastruktury komunikacyjnej w tereny użytkowane rolniczo.

W części terenu gdzie będzie realizowana „nowa zabudowa” należy liczyć się 
z faktem wpływu ustaleń projektu planu przede wszystkim na: powierzchnię ziemi, krajobraz, rośliny i zwierzęta oraz różnorodność biologiczną i czystość powietrza.

Oddziaływania, będące skutkiem realizacji ustaleń planu w zakresie  realizacji nowej zabudowy, będą występowały zarówno w fazie ich budowy, jak i eksploatacji, a ich natężenie będzie zróżnicowane w czasie. Skala wzrostu ilości emitowanych zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, wytwarzanych odpadów będzie zależna od ilości użytkowników terenów zabudowy.

Wśród oddziaływań na środowisko w kontekście ustaleń projektu planu przeanalizowane zostały następujące znaczące oddziaływania:

1. Charakter zmian:

- obojętne,

- pozytywne,

- negatywne,

- bez znaczenia

2. Pod względem bezpośredniości:

- bezpośrednie,

- pośrednie ( w sensie dalsze),

- wtórne (w rozumieniu pochodne, występujące jako skutek w późniejszym okresie),

3. Pod względem okresu trwania

- chwilowe (ograniczonym do maksimum 1 doby),

- krótkoterminowe ( do 1 roku),

- długoterminowe ( kilkudziesięcioletnim np. powyżej 50 lat),

4. Pod względem częstotliwości:

- stałe,

- zmienne,

5. Pod względem trwałości przekształceń:

- o skutkach odwracalnych,

- o skutkach nieodwracalnych,

6. Intensywność przekształceń;

- znaczne,

- nieznaczne,

- obojętne,

- skumulowane (nakładające się oddziaływanie pochodzące z różnych źródeł)

7. Zasięg przestrzenny oddziaływania:

- lokalnie, (miejscowe),

- w terenach przyległych.

Brak definicji tych pojęć w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz w ustawie Prawo ochrony środowiska powodują, że ocena w dużej mierze jest subiektywna.

Dla przedsięwzięć, przewidzianych w projekcie planu bezpośrednie oddziaływanie na środowisko nie będzie ograniczone do najbliższego sąsiedztwa. Przed określeniem konkretnych lokalizacji inwestycji możliwe jest tylko wskazanie kluczowych czynników, które będą lub potencjalnie mogą wpływać na zmiany stanu środowiska.

Planowane przedsięwzięcia będą miały negatywne oddziaływanie długotrwałe (długoterminowe), głównie ograniczone do miejsca występowania, najczęściej – bezpośrednie i o charakterze nieodwracalnym.

Najbardziej obciążające dla środowiska są negatywne oddziaływania stałe, długotrwałe i skumulowane o skutkach nieodwracalnych, o szerokim zasięgu oddziaływania (w miejscu ich występowania i w terenach przyległych).

Należą do nich:

- uszczelnienie powierzchni gruntów poprzez zabudowę, która spowoduje zwiększenie spływu powierzchniowego, zmiany w obiegu wody i zmniejszenie zasilania gruntowego,

- przekształcenie warunków siedliskowych wywołanych naruszeniem stosunków wodnych i przekształceniem gleby,

- stworzenie barier technicznych dla migrujących zwierząt, co może powodować zmniejszenie się populacji zwierząt występujących w obszarze opracowania 
i w terenach przyległych,

- uszczuplenie powierzchni i zmniejszenie liczebności składu gatunkowego (zubożenie) poszczególnych zbiorowisk roślinnych,

- zubożenie różnorodności biologicznej na wszystkich trzech poziomach,

- pogorszenie stanu higieny atmosfery i warunków akustycznych przede wszystkim 
w wyniku wprowadzenia zabudowy w tereny dotychczas jej pozbawione,

- wzrost zapotrzebowania na wodę,

- zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów i ścieków.

Bezpośrednie uciążliwości mogą być ograniczane poprzez rozwiązania techniczno-organizacyjne. Natomiast uciążliwości pośrednie ograniczane są ustaleniami ujętymi 
w projekcie planu. W związku z tym ważna jest jego realizacja w zakresie  systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków bytowych, komunalnych i wód opadowych, systemów i sposobów ogrzewania, segregowania odpadów stałych w miejscach ich powstawania, zachowania parametrów zabudowy, odpowiednich wskaźników terenów biologicznie czynnych, rozwoju  zieleni.

Zagrożenie dla środowiska może  wynikać przede wszystkim z braku kompleksowej realizacji ustaleń ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Tabela nr 1. Ogólna ocena potencjalnych skutków wpływu realizacji ustaleń projektu planu  na środowisko, jakość życia 
                      i zdrowia ludzi

| KOMPONENTY ŚRODOWISKA OBJĘTE PROGNOZĄ | RODZAJ ODDZIAŁYWAŃ |
| --- | --- |
|  | Charakter zmian | Pod względem bezpośredniości | Okres trwania | Częstotliwości | Trwałość przekształceń | Intensywność przekształceń | Zasięg oddziaływania |
| Gleby i powierzchnia terenu | negatywne - degradacja gleb i likwidacja pokrywy glebowej - przekształcenie powierzchni ziemi | bezpośrednie | długoterminowe | stałe | nieodwracalne | nieznaczna | lokalnie, na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie |
| Zwierzęta | negatywne - występowanie zwierząt ograniczone do terenów biologicznie czynnych | bezpośrednie i pośrednie | długoterminowe | stałe | nieodwracalne | znaczne, skumulowane | miejscowe i w terenach przyległych |
| Szata roślinna | negatywne - zniszczenie roślinności, a tym samym roli którą pełni w środowisku | bezpośrednie i pośrednie | długoterminowe | stałe | nieodwracalne | znaczne, skumulowane | lokalnie, na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie |
| Różnorodność biologiczna | negatywne zubożenie bioróżnorodności na wszystkich trzech poziomach w tym zanikanie gatunków | wtórne | długoterminowe | stałe | nieodwracalne | znaczne, skumulowane | miejscowe i w terenach przyległych |
| Krajobraz | bez większego znaczenia (w sąsiedztwie wyznaczono tereny pod zabudowę mieszkaniową) | bezpośrednie | długoterminowe | stałe | nieodwracalne | nieznaczne | miejscowe |
| Wody | negatywne zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej i zastąpienie jej powierzchnią utwardzoną, nieprzepuszczalną (ograniczenie infiltracji wód do gruntu) | bezpośrednie | długoterminowe | stałe | nieodwracalne | nieznaczne | miejscowe i w terenach przyległych |
| Klimat lokalny (mikroklimat) | bez znaczenia (ze względu na niewielką powierzchnię obszaru opracowania) | wtórne | długoterminowe | stałe | nieodwracalne | nieznaczne | miejscowe i w terenach przyległych |
| Powietrze atmosferyczne (emisja zanieczyszczeń do powietrza) | negatywne ewentualne uciążliwości związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza funkcjonujących obiektów oraz podczas realizacji zamierzeń inwestycyjnych i w związku z dostawą sprzętu i materiałów budowlanych | bezpośrednie | długoterminowe, zmienne w zależności od natężenia ruchu komunikacyjnego oraz rodzaju procesu spalania paliw w budynkach, o zmiennym rocznym natężeniu | zmienne | odwracalne | skumulowane | miejscowe |
| Klimat akustyczny (emisja hałasu) | negatywne realizacja zainwestowania wprowadzi niewielkie zmiany w zakresie klimatu akustycznego | bezpośrednie | długoterminowe, o zmiennym dobowym natężeniu | zmienne | odwracalne | skumulowane | miejscowe |
| Środowisko życia człowieka | bez większego znaczenia (nastąpi niewielkie pogorszenie warunków aerosanitarnych i akustycznych na skutek intensyfikacji ruchu samochodowego i niskiej emisji) | bezpośrednie | długoterminowe | stałe | odwracalne | nieznaczne, skumulowane | miejscowe |

Prognozuje się, iż zastosowanie wszystkich zaleceń zawartych w projekcie, w tym szczególnie z zakresu ochrony środowiska i realizacji infrastruktury technicznej będzie gwarantem ograniczenia do minimum negatywnych wpływów planowanych funkcji na środowisko.

# VI. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB
      KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA
      ŚRODOWISKO  MOGĄCE BYĆ   REZULTATEM REALIZACJI PLANU, 
      W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT   OCHRONY NATURA 2 000 ORAZ
      NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU.

Nowe zainwestowanie czy zagospodarowanie terenu zawsze powodują zmiany 
w środowisku. Najczęściej jest to wpływ niekorzystny, którego całkowite wykluczenie jest niemożliwe. Za podstawowe ustalenie dla projektu planu  miejscowego przyjęto, że 
w pełni uwzględniać powinny  kierunki i zasady polityki przestrzennej gminy określone 
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów”, w szczególności poprzez:

- zasadę kontynuacji i zachowania ciągłości kierunków rozwoju przestrzennego przyjętych w „poprzednich opracowaniach planistycznych”,

- powstrzymanie tendencji  rozprzestrzeniania się zabudowy  w formie rozproszonej
dając możliwość kontynuacji zabudowy w formie ciągów przyulicznych (tereny zabudowy  będą zgrupowane   wzdłuż i w pobliżu dróg, w obrębie  większej  strefy mieszkaniowo-usługowej wyznaczonej  w studium),

- oszczędne gospodarowanie przestrzenią (zachowanie optymalnie dużych działek  budowlanych, zachowanie kompleksów leśnych na obrzeżach obszaru opracowania).

Ustalone planem warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody zawarte zostały w:

- ustaleniach ogólnych dotyczących zasad ochrony  i kształtowania ładu przestrzennego,  obowiązujące na całym obszarze planu lub na terenach 
o wyszczególnionym przeznaczeniu,

- ustaleniach szczegółowych dotyczących przeznaczenia, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz warunki zagospodarowania  terenów, w dziale  II – 
przepisy dotyczące poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi.

Rozwiązania przyjęte w projekcie  planu miejscowego są warunkami ograniczającymi dowolność realizacji zagospodarowania przestrzeni. Z racji swej funkcji plan jest wyłącznie przepisem prawa uzupełniającym przepisy zawarte w ustawach 
i rozporządzeniach wykonawczych.

W projekcie  planu przyjęto następujące zasady regulujące inwestowanie 
w terenach, których celem jest przeciwdziałanie pogorszeniu jakości poszczególnych elementów środowiska:

- ustalono zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochrony. Zakaz, ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego takich jak drogi 
i urządzenia infrastruktury technicznej,

- ustalono zakaz lokalizacji zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska,

W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych ustalono:

- zasadę odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej budowy do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem na oczyszczalnię ścieków na podstawie umów indywidualnych,

- dopuszczono lokalizację lokalnych systemów oczyszczania ścieków, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

- ustalono, iż odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego.

W zakresie ochrony powietrza ustalono:

- ustalono zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, w szczególności 
z zastosowaniem ekologicznych czynników grzewczych takich jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna, energia słoneczna, odnawialne źródła energii o mocy do 100kW.

W zakresie ochrony przed hałasem ustalono:

- określono standardy akustyczne dla terenów w zakresie ochrony przed hałasem jako:

- tereny oznaczone symbolem „MN” zaliczono do terenów o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku jako „tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową” w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska,

W zakresie ochrony i wzbogacania lokalnych wartości środowiskowych,

przyrodniczych i krajobrazowych ustalono:

- ustalono wielkości minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej powierzchni zabudowy i maksymalnej intensywności zabudowy,

- wprowadza ustalenia, które mają służyć harmonijnemu wpisaniu zabudowy  
w krajobraz, m.in. zharmonizowanie form architektonicznych z krajobrazem 
w tym:

- ustalono kierunek głównej kalenicy dachu budynku - prostopadle lub
 równolegle do linii rozgraniczających drogi,

-  ustalono  kolorystykę dachów budynków jako obowiązującą - w odcieniach
                   brązu, czerwieni, czerni i zieleni,

W zakresie gospodarki odpadami ustalono:

- iż sposób zagospodarowania działki budowlanej musi uwzględniać zapewnienie miejsca do czasowego gromadzenia odpadów w sposób nie zagrażający środowisku i zgodnie z przepisami odrębnymi.

# VII. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH
       W PROJEKCIE  PLANU  MAJĄCE WPŁYW NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY
       OBSZARU NATURA 2000 WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU

Przyjęte w planie rozwiązania dotyczące sposobu zagospodarowania 
i zainwestowania terenów, służące ograniczeniu negatywnych oddziaływań na środowisko pozwalają na stwierdzenie, że w zakresie polityki przestrzennej i kierunków rozwoju są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów”.

Ustalenia planu mają charakter przepisów porządkujących zabudowę 
i zagospodarowanie w terenach wiejskich, umożliwiają wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz w tereny pod nią wyznaczone. Wyczerpują ponadto podstawowe wymogi w zakresie ochrony środowiska zamieszkania. Nie mają one wpływu na funkcjonowanie obszaru chronionego Natura 2000 i innych obszarów chronionych w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody.

Dlatego też nie proponuje się alternatywnych rozwiązań projektowych.

Sposób zagospodarowania analizowanego terenu zależny będzie przede wszystkim od tendencji demograficzno-ekonomicznych gminy Mszczonów   oraz  kierunków polityki Rady Gminy. W związku z powyższym zaproponowanie rozwiązań alternatywnych byłoby nieuzasadnione i sprzeczne z interesem społecznym.

# VIII. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
      MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM I LOKALNYM, ISTOTNE Z PUNKTU 
      WIDZENIA PROJEKTOWANEGO PLANU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH 
      ZOSTAŁY ONE UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA PROJEKTU
      PLANU

Ze względu na przynależność Polski do Unii Europejskiej, Polska zobowiązana jest do przestrzegania prawa Unii oraz brania udziału w działaniach zapobiegawczych 
i regulujących w zakresie ochrony środowiska, wynikające z dokumentów rangi międzynarodowej.

Na poziomie krajowym, strategiczne cele ochrony środowiska, oparte o prawo
międzynarodowe, zawarte są w dokumentach rządowych takich jak: „Polityka Ekologiczna
Państwa 2030 – projekt na dzień 11.07.2018 r.).

Dokument sporządzony na zlecenie Ministerstwa Środowiska.

Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP) integruje zakres tematyczny dokumentów:

- Strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (BEiŚ) w części środowiskowej,

- Strategicznego planu adaptacji dla sektorów obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (SPA2020)

oraz Polityki klimatycznej Polski. Strategii redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020 (uchylona uchwałą Rady Ministrów w dniu 1 września 2015 r.), których okres obowiązywania został zaplanowany do końca 2020 r. Zakres tematyczny PEP został uzupełniony o środowiskowe cele i priorytety Rządu RP oraz rozwija część środowiskową Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Schemat: Zakres tematyczny PEP

W rezultacie PEP obejmuje następującą tematykę:

  - bezpieczeństwo biologiczne, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane,

  - klimat akustyczny,

  - najlepsze dostępne techniki BAT,

  - odpady,

  - pola elektromagnetyczne,

  - powierzchnia ziemi,

  - powietrze,

  - promieniowanie jonizujące,

  - służby ochrony środowiska i podmioty biorące udział w zarządzaniu środowiskiem,

  - system finansowania ochrony środowiska,

  - system ocen oddziaływania na środowisko,

  - technologie środowiskowe,

  - wzorce zrównoważonej konsumpcji i edukacja ekologiczna, w tym dostęp do informacji,

  - zasoby geologiczne,

  - zasoby przyrodnicze, w tym krajobraz, leśnictwo i różnorodność biologiczna,

  - zasoby wodne, w tym jakość wód,

  - zmiany klimatu (mitygacja i adaptacja).

Cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i ogólnokrajowym stanowią z kolei podstawę konstruowania celi szczegółowych na szczeblu krajowym – regionalnym i lokalnym. Postulaty zawarte w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” odnoszące się do potrzeb w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego koncentrują się na potrzebie poprawy stanu środowiska, poprzez podjęcie działań mających na celu:

- ochronę i wzrost różnorodności biologicznej,

- zwiększenie i wzbogacenie zasobów leśnych,

- ochronę powierzchni ziemi i gleb,

- zwiększenie zasobów wodnych i poprawę ich jakości,

- racjonalizację gospodarki odpadami,

- poprawę klimatu akustycznego,

- poprawę jakości powietrza,

- ograniczenie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, które określają politykę przestrzenną, w tym zasady zagospodarowania przestrzennego gminy równocześnie uwzględniają ustalenia określone w „Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”.

W zakresie powiązań środowiskowych i kulturowych celem głównym, zapisanym 
w Planie Województwa, jest kształtowanie tożsamości regionalnej w oparciu o walory przyrodnicze, kulturowe i turystyczne regionu.

Założenia zawarte w  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów” tworzone były w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju.

Podstawowym celem polityki jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego  mieszkańcom, infrastruktury społecznej i zasobów przyrodniczych.

Cele szczegółowe polityki ekologicznej państwa ujęto w dwóch grupach:

- w sferze racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych,

- w zakresie jakości środowiska.

Wśród nich, w kontekście zakresu ustaleń Studium wymienić należy: racjonalizację użytkowania wody, ochronę gleb, wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 gospodarowanie odpadami, jakość wód, jakość powietrza, zmiany klimatu, hałas 
i promieniowanie elektromagnetyczne, różnorodność biologiczną i krajobrazową.

Cele ochrony środowiska ustanowione w odniesieniu do obszaru Mszczonowa zawarte zostały w dwóch podstawowych dokumentach określających potrzeby i zasady kształtowania środowiska przyrodniczego gminy. Są to: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” przyjęty przez Radę Miejską w Mszczonowie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 oraz Strategia Rozwoju Mszczonowa do 2020 r. – aktualizacja, stan na wrzesień 2007 r.”

Ważnymi dokumentami, mającymi wpływ na ochronę środowiska przyrodniczego na szczeblu samorządowym są lokalne plany rozwoju, inwentaryzacje przyrodnicze, programy gospodarki odpadami, opracowania ekofizjograficzne i inne.

## 1. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
    projektowanego dokumentu

Niezależnie od realizacji ustaleń projektu planu czy jego braku, środowisko 
(rozumiane w szerokim pojęciu) nie pozostanie na obecnym poziomie funkcjonowania. Poddawane działaniu różnorodnym procesom zarówno naturalnym jaki i procesom antropogenicznym będzie ulegało różnorodnym przemianom. Przemiany te zależą od odporności czyli progowej wartości parametrów otoczenia systemu przyrodniczego, przy której system nie zmienia się lub zmiany są odwracalne po ustaniu zakłócenia.

Prognozowany wpływ na środowisko planowanego zagospodarowania przedstawiony został we wstępnej części niniejszej prognozy.

Natomiast w przypadku braku realizacji ustaleń planu miejscowego, można spodziewać się, że tereny objęte opracowaniem, które obecnie są ugorowane  
i częściowo porośnięte lasem ulegną procesowi naturalnej dynamiki.

Charakterystyczne dla terenów ugorowanych są siedliska, które w dużej części mają charakter siedlisk przejściowych, wpisanych w ciągi spontanicznych przekształceń sukcesyjnych. Poszczególne siedliska, w miarę upływu czasu, z jednej strony przekształcają się w inne, a z drugiej – ciągle odtwarzają się w innych miejscach. Podstawowym czynnikiem determinującym ciągłe odnawianie się owych siedlisk jest spontaniczna dynamika oraz zachowanie ich przed zagospodarowaniem rolniczym.

## Ustalenia projektu planu umożliwiają zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności 
w zakresie realizacji zabudowy mieszkaniowej w terenach w sąsiedztwie terenów leśnych – przyrodniczo aktywnych.

2. Oddziaływanie transgraniczne

Wykonanie transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) konieczne jest zawsze wtedy, gdy planowane projekty mogą znacząco oddziaływać na środowisko 
i ludzi sąsiadujących krajów. Głównym celem OOŚ (ocena oddziaływania na środowisko) w kontekście transgranicznym jest analiza oddziaływań transgranicznych oraz przekazanie informacji na ich temat. Konwencja z Espoo definiuje oddziaływanie transgraniczne jako „dowolne oddziaływanie, niemające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony”. Konwencja nakłada na sygnatariuszy obowiązek powiadomienia innych stron i skonsultowania się z nimi w przypadku wszelkich projektów realizowanych na ich terytorium, które mogą mieć istotne negatywne oddziaływanie na środowisko, o charakterze transgranicznym. Konwencja definiuje państwo, na którego terenie prowadzona będzie planowana działalność, jako „stronę pochodzenia”, a państwa, na, które projekt oddziałuje, jako poszczególne „strony narażone”. Projekt  planu dotyczy niewielkiego fragmentu terenu w miejscowości Badowo-Dańki w sąsiedztwie  Mszczonowie, miasta leżącego w centralnej części kraju. Dlatego też  nie zachodzi potrzeba analizowania  oddziaływania transgranicznego, które mogłoby dotyczyć przedsięwzięć z terenów położonych w strefie przygranicznej.

# XI. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU PLANU
      ORAZ  CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA

Badania monitoringowe mogą być prowadzone w oparciu o pomiary, oceny 
i analizy wykonywane w ramach państwowego monitoringu środowiska przez ustawowo wyznaczone do tego organy i instytucje. Działania tych instytucji w zakresie monitoringu środowiska pozwolą na ocenę skutków realizacji ustaleń mpzp i umożliwią reakcje na ewentualne negatywne zjawiska zachodzące w środowisku.

- Obowiązek dokonywania okresowej oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a przy tym także analizy realizacji planów miejscowych, nakłada na Prezydenta Miasta ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W art. 32 tej ustawy stanowi się, że Prezydent Miasta co najmniej raz w okresie kadencji musi wyniki tej oceny przedstawić Radzie Miasta. Jednocześnie  posiada prawo występowania do Rady z wnioskami o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów, w przypadku gdy wyniki ocen i analiz indywidualnych wniosków, postulatów, uzasadniają jego zdaniem, podjęcie takiej zmiany.

- Rada Gminy zachowuje możliwość dokonania zmian w treści planu przedmiotowego obszaru w przypadkach gdy ocena skutków realizacji tego planu będzie negatywna.

# X. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona na potrzeby projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla gminy Mszczonów. Obszar projektu planu obejmującego działki 
o numerach ewidencyjnych: 119/1, 119/2, 119/3, które położone są w miejscowości Badowo-Dańki. Działki te przylegają do ulic: Porzeczkowej, Jodłowej i Wierzbowej. Obszar opracowania obejmuje powierzchnię ha ok. 0,7652 ha.

Jedną z przyczyn dla której podjęto prace nad planem była potrzeba wyznaczenia terenów pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Tereny zabudowy mieszkaniowej są częścią większej strefy mieszkaniowej wyznaczonej w zmianie  studium, oznaczonej na rysunku symbolem „MN 1”.

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celu identyfikacji i wstępnej oceny wpływu projektowanych rozwiązań przestrzennych na środowisko przyrodnicze i warunki życia mieszkańców  wsi Badowo-Dańki.

Podstawą do sporządzenia prognozy jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  Mszczonów sporządzony dla obszaru obejmującego fragment miejscowości Badowo – Dańki. Załącznikiem do tekstu planu miejscowego jest rysunek 
w skali 1:1000.

Treść opracowania Prognozy stanowi trzy części:

- pierwsza część - określa stan istniejący środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem uwarunkowań fizjograficznych, oceny wrażliwości środowiska na antropopresję i degradację,

- druga część - omawia rozwiązania planistyczne przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- trzecia część - zasadnicza część prognozy, ustala potencjalne oddziaływanie (zarówno korzystne jak i niekorzystne) projektowanego zagospodarowania terenu na środowisko oraz określa możliwości minimalizowania ujemnego wpływu.

Sporządzenie prognozy poprzedziła wizja lokalna, której celem było rozpoznanie sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu objętego projektem planu i terenów sąsiednich oraz określenie najistotniejszych zagrożeń, jakie na przedmiotowym terenie występują oraz mogą wystąpić w związku z realizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W prognozie przeprowadzono analizę poszczególnych komponentów środowiska 
i oceniono ich funkcjonowanie w granicach wyznaczonego obszaru przy uwzględnieniu zewnętrznych powiązań przyrodniczych. Ponadto dokonano ogólnej oceny stanu środowiska i jego odporności na degradację. Oceniono wpływ ustaleń projektu planu 
w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska tzn. na krajobraz, klimat, gleby, środowisko wodno-gruntowe, powietrze oraz na ludzi, zwierzęta i szatę roślinną.

Prawidłowo realizowana zabudowa i zagospodarowanie przedmiotowego obszaru, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinno łagodzić negatywne oddziaływanie wszelkich wprowadzonych zmian na środowisko.

Obszar opracowania znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie większego kompleksu leśnego. Spośród zbiorowisk naturalnych występujących w obrębie obszaru opracowania wymienić należy zbiorowiska leśne, do półnaturalnych - zbiorowiska krzewiaste i trawiaste. Zbiorowiska leśne mają charakter „mozaiki” i występują w formie „rozproszonej”. Przeważającym powierzchniowo  typem siedliskowym lasu jest bór mieszany świeży z dominującą sosną. W domieszce występuje dąb, brzoza i olsza.

Do zbiorowisk półnaturalnych spotykanych w obrębie obszaru opracowania 
i w sąsiedztwie należą zbiorowiska krzewiaste i trawiaste. Zbiorowiska krzewiaste reprezentowane są przez zarośla kruszyny, jeżyny oraz tarniny. Charakterystyczną cechą tych zarośli jest obecność podrostów brzóz i jarzębiny. Pomimo charakteru leśnego przedmiotowych nieruchomości nie zostały one objęte ochroną w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody. W obrębie analizowanego terenu nie stwierdzono jakichkolwiek obiektów objętych ochroną konserwatorską.

Na terenie gminy obszary o największych walorach przyrodniczych i krajobrazowych objęte zostały  ochroną prawną, w trybie ww. ustawy. Zajmują one ok. 4 700 ha tj. ok. 30% ogólnej  powierzchni gminy i wchodzą w skład Bolimowsko - Radziejowickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu z doliną środkowej Rawki. Obszar opracowania znajduje się poza Obszarem Chronionego Krajobrazu,  w odległości ok. 1,7 km w linii prostej w kierunku na zachód.

W obrębie analizowanego obszaru nie występują ani nie są wskazywane  do objęcia ochroną obszary, które mogłyby zasilić Sieć Obszarów Natura 2000.

Najbliżej występującym obszarem chronionym w Sieci Natura 2 000 jest Obszar Siedliskowy  pn. „Łąki Żukowskie” o kodzie PLH 140053. Znajduje się on w odległości ok. 11,2 km (w linii prostej) na zachód od obszaru opracowania.

Najbliżej obszaru opracowania znajduje się rezerwat pn. „Stawy Gnojna im. rodziny Bieleckich” – utworzony 24 lutego 2004 r. Jest to rezerwat faunistyczny utworzony w celu ochrony zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych krajobrazowych stawów rybnych stanowiących miejsce rozrodu i regularnego występowania ptaków 
w szczególności siewkowatych i blaszkodziobych wraz z występującymi na tym terenie zbiorowisk. Rezerwat ten znajduje się w odległości ok 5,4 km w linii prostej od obszaru opracowania w kierunku na północny-wschód,

Prognozuję, iż z uwagi na  odległości oraz planowany sposób zagospodarowania obszaru opracowania,  przewidywane oddziaływania wynikające z realizacji ustaleń planu, nie będą mieć wpływu na Obszary Natura 2 000 i pozostałe obszary chronione w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody znajdujące się na terenie gminy. Ustalenia projektu planu nie przyczynią się do pogorszenia stanu siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono te obszary.

Każda realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wywołuje  bądź wywoływać może skutki w środowisku naturalnym  i w krajobrazie obszaru opracowania oraz w terenach sąsiednich. Charakter i rozmiar oddziaływań zależy od rodzaju przeznaczenia i wielkości elementu tworzącego zmiany. Obszar objęty opracowaniem obejmują tereny wolne od zabudowy,  dotychczas odłogowane, gdzie projektem planu wprowadza się nowe zainwestowanie. Analizując „nowe przeznaczenie terenów”, można prognozować wstąpienie niekorzystnych oddziaływań na środowisko. Za szczególne istotne należy uznać oddziaływanie na środowisko prowadzące do przeobrażeń struktur przyrodniczych, w tym:

- przekształcenie powierzchni ziemi i krajobrazu,

- zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w związku z przeznaczeniem części gruntów zadrzewionych pod zabudowę kubaturową,

- zmiany w środowisku roślinnym wyrażające się m. in. w zanikaniu zbiorowisk roślinności naturalnej na rzecz gatunków synantropijnych, głównie na nowych terenach poddawanych procesom urbanizacji i w sąsiedztwie tych terenów,

- przeobrażenia w zakresie ciągów migracyjnych wielu gatunków zwierząt 
w związku z „nowym” zagospodarowaniem terenów (bariery w postaci zabudowy 
i ogrodzeń, oraz ze zwiększoną penetracją terenu),

- zwiększenie wielkości i powiększenie obszarów emisji wprowadzonych do powietrza zanieczyszczeń pochodzących z procesów grzewczych w budynkach mieszkalnych zwłaszcza przy zastosowaniu paliw stałych,

- powstawanie dodatkowych miejsc wytwarzania ścieków i odpadów stałych, 
w rejonie nowych obiektów przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi oraz dla działalności usługowej realizowanej w ramach przeznaczenia dopuszczalnego.

- powiększenie powierzchni terenów osadniczych może niekorzystnie wpłynąć na stan sanitarny wód podziemnych (brak sieci kanalizacyjnej) zwłaszcza na terenach dopuszczonego wykorzystania zbiorników bezodpływowych w przypadku niewłaściwego prowadzonej gospodarce ściekowej oraz w rejonach 
o podwyższonym poziomie wód gruntowych,

- wzrost poziomu lub powstawanie nowych źródeł hałasu – w rejonach występowania działalności usługowej realizowanej w ramach przeznaczenia dopuszczającego przy zabudowie mieszkaniowej,

- możliwość ingerencji w tereny leśne, znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie lasów, poprzez brak w projekcie planu ustalenia dotyczącego zakazu zabudowy 
w najbliższym sąsiedztwie lasów, poprzez wprowadzenie np. linii zabudowy  
w określonej odległości od ściany lasu.

Ze względu na niewielką powierzchnię obszaru opracowania oraz bezpośrednie
sąsiedztwo z terenami wyznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną można prognozować, iż opisane powyżej niekorzystne oddziaływania na środowisko charakteryzować się będą niską siła oddziaływania.

Rozwiązania przyjęte w projekcie  planu miejscowego są warunkami ograniczającymi dowolność realizacji zagospodarowania w przestrzeni.

W celu przeciwdziałania pogorszeniu jakości poszczególnych elementów środowiska
w projekcie  planu przyjęto następujące zasady regulujące inwestowanie

w przedmiotowych terenach:

- ustalono zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z zakresu udostępniania informacji o środowisku i jego ochrony. Zakaz ten nie dotyczy inwestycji celu publicznego takich, jak drogi 
i urządzenia infrastruktury technicznej,

- ustalono zakaz lokalizacji zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej, w rozumieniu przepisów z zakresu ochrony środowiska,

W zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych ustalono:

- zasadę odprowadzania ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej budowy do szczelnych zbiorników bezodpływowych z wywozem na oczyszczalnię ścieków na podstawie umów indywidualnych,

- dopuszczono lokalizację lokalnych systemów oczyszczania ścieków, zgodnie 
z przepisami odrębnymi,

- ustalono, iż odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi

z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego.

W zakresie ochrony powietrza ustalono:

- zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła, w szczególności 
z zastosowaniem ekologicznych czynników grzewczych takich jak gaz, olej opałowy niskosiarkowy, energia elektryczna, energia słoneczna, odnawialne źródła energii o mocy do 100kW.

W zakresie ochrony przed hałasem:

- określono standardy akustyczne dla terenów w zakresie ochrony przed hałasem jak dla terenów o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku, jako „tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową” w rozumieniu przepisów odrębnych 
z zakresu ochrony środowiska,

W zakresie ochrony i wzbogacania lokalnych wartości środowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych ustalono:

- ustalono wielkości minimalnej do zachowania powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej powierzchni zabudowy i maksymalnej intensywności zabudowy,

- wprowadzono ustalenia, które mają służyć harmonijnemu wpisaniu zabudowy  
w krajobraz, m.in. poprzez zharmonizowanie form architektonicznych 
z krajobrazem w tym:

- ustalono kierunek głównej kalenicy dachu budynku - prostopadle lub
 równolegle do linii rozgraniczających drogi,

-  ustalono  kolorystykę dachów budynków jako obowiązującą - w odcieniach
                   brązu, czerwieni, czerni i zieleni,

W zakresie gospodarki odpadami ustalono, iż sposób zagospodarowania działki budowlanej musi uwzględniać zapewnienie miejsca do czasowego gromadzenia odpadów w sposób nie zagrażający środowisku i zgodnie z przepisami odrębnymi.

Ze względu na lokalizację obszaru opracowania oraz brak znaczących oddziaływań na środowisko o charakterze ponadregionalnym nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania na środowisku, przewidzianym art. 108 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).

# XI. Wnioski

Przy spełnieniu wymagań wynikających z ustaleń projektu planu oraz przepisów szczególnych dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody, plan nie budzi znaczących obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska naturalnego. Przyszłe zagospodarowanie nie wpłynie degradująco na obszary objęte ochroną prawną, w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym na Siedliskowy Obszar Natura 2000 pn. „Łąki Żukowskie” o kodzie PLH 140053.

Ustalenia projektu miejscowego planu nie naruszają zasad i kierunków rozwoju przestrzennego przyjętych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mszczonowa.

Realizacja ustaleń projektu planu nie stanowi istotnych zagrożeń dla środowiska naturalnego w skali ponad lokalnej, a przewidywane negatywne skutki w skali lokalnej mieszczą się w formule strat nieuniknionych.

W świetle przedstawionej analizy ustaleń projektu planu oraz zawartych 
w powyższej prognozie uwag, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Badowo - Dańki należy uznać za poprawny.

LITERATURA

- Kistowski M., Korwel-Lejkowska B. - Problemy metodyczne i proceduralne sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów zagospodarowania przestrzennego województw na tle dotychczasowych doświadczeń polskich,

- Kondracki J. -  Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 1994,

- Czerwieniec M., Lewińska J. -  Zieleń w mieście, Instytut Gospodarki Przestrzennej

i Komunalnej, Kraków 2000,

- Atlas Rzeczypospolitej. Główny Geodeta Kraju 1993-1997 r.

- Falińska K. – Ekologia roślin. PWN, Warszawa 1997 r.

- Kozłowski S. – Przyrodnicze kryteria gospodarki przestrzennej. KUL Lublin 1997.

- Szafer W., Zarzycki K. – Szata roślinna Polski .PWN, W-wa,1972,

- Rychling A., Solon J. – Ekologia krajobrazu. PWN 1998.

- Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA – praca zbiorowa pod redakcją A. Liro – Fundacja IUCN Poland Warszawa, 1999,

- Puchniarski T. H. – Rośliny siedlisk leśnych w Polsce, PWRiL, 2004.

Dokumenty i inne dostępne opracowania:

- Uchwały Nr XIII/85/15 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 września 2015 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów obejmującego działki o nr ew. 119/1, 119/2, 119/3  położone w miejscowości Badowo – Dańki.

- „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mszczonów na lata 2013-2016 
z perspektywą na lata 2017-2020”,

- Strategia Rozwoju Mszczonowa do 2020 r. – aktualizacja, stan na wrzesień 2007 r.”

- Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2016 r.

- Opracowanie ekofizjograficzne  dla gminy Mszczonów.

- Inne źródła:

-     wizje w terenie,

-     www.natura 2000.mos.gov.pl

-     Geoserwis GDOŚ,

-     https:maps.google.com.